Územně analytické podklady 
obce s rozšířenou působností 
Mariánské Lázně

4. aktualizace 2016

pořizovatel: 	Městský úřad Mariánské Lázně,

stavební úřad,

oddělení územního plánování,

Ruská 155,

353 01 Mariánské Lázně

technická pomoc:     	Krajský úřad Karlovarského kraje, 	    	odbor regionálního rozvoje,

oddělení	územního plánování

GEOREAL, s.r.o., Plzeň

datum zpracování: 	prosinec 2016

Obsah textové části:

Obsah textové části:	2

Obsah grafické části :	3

1.	Přehled významných změn provedených v rámci  4. aktualizace	4

2.	Základní charakteristika území ORP Mariánské Lázně	5

2.1.	Širší vztahy	5

2.2.	Základní údaje o území ORP	6

2.3.	Základní údaje o obcích ve správním obvodu ORP	10

3.	Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území	15

a jeho vyhodnocení  SWOT analýzou	15

3.1.	Horninové prostředí a geologie	15

3.1.1.	Geologie a geomorfologie	15

3.1.2.	Nerostné suroviny	16

3.1.3.	Následky těžby	17

3.1.4.	Dílčí SWOT analýza	17

3.2.	Vodní režim	18

3.2.1.	Vodní toky a plochy	19

3.2.2.	Vodní režim v krajině	21

3.2.3.	Povrchové a podzemní vody	22

3.2.4.	Záplavy	23

3.2.5.	Zdroje vod	23

3.2.6.	Dílčí SWOT analýza	25

3.3.	Hygiena životního prostředí	25

3.3.1.	Klimatické podmínky	27

3.3.2.	Ovzduší	28

3.3.3.	Odpady	31

3.3.4.	Hluk a vibrace	32

3.3.5.	Radonové riziko	32

3.3.6.	Dílčí SWOT analýza	34

3.4.	Ochrana přírody a krajiny	34

3.4.1.	Chráněná území	37

3.4.2.	Ekologická stabilita, USES	43

3.4.3.	Krajinný ráz	46

3.4.4.	Fauna a flóra	46

3.4.5.	Dílčí SWOT analýza	48

3.5.	Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	49

3.5.1.	Půdní fond	50

3.5.2.	Zemědělský půdní fond	52

3.5.3.	Pozemky určené k plnění funkcí lesa	54

3.5.4.	Dílčí SWOT analýza	55

3.6.	Veřejná dopravní infrastruktura	56

3.6.1.	Širší dopravní vztahy	60

3.6.2. 	Silniční doprava	60

3.6.3. 	Železniční doprava	61

3.7.	Veřejná technická infrastruktura	62

3.7.1.	Zásobování elektrickou energií a vodou	62

3.7.2.	Zásobování plynem	64

3.7.3.	Kanalizace a čištění odpadních vod	65

3.7.4.	Elektronické komunikace	66

3.7.5.	Dílčí SWOT analýza	66

3.8.	Sociodemografické podmínky	67

3.8.1	Vzdělanost	69

3.8.2.	Školství a výchova	70

3.8.3.	  Dílčí SWOT analýza	71

3.9.	Bydlení	72

3.9.1.	Dílčí SWOT analýza	76

3.10.	Rekreace	76

3.10.1.  Rekreační oblasti	79

3.10.2.      Nemovité památky	80

3.10.3.   Urbanistické a architektonické hodnoty	81

3.10.4.	Lázeňství	82

3.10.5.   Dílčí SWOT analýza	82

3.11.	Hospodářské podmínky	83

3.11.1.	Hospodářská charakteristika	85

3.11.2.	Nezaměstnanost	86

3.11.3.	Dílčí SWOT analýza	87

4.	Hodnoty a limity využití území	88

4.1.	Hodnoty území	88

4.2.	Limity využití území	89

5.	Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území	90

6.	Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek udržitelného rozvoje území (URÚ)	95

6.1.	Souhrnné SWOT analýzy pilířů URÚ	95

6.2.	Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pilířů URÚ	95

6.3.	Celkové vyhodnocení vyváženosti územních podmínek URÚ	97

7.	Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ÚPD)	100

7.1.	Střety záměrů na provedení změn s hodnotami a s limity využití území	100

7.2.	Všeobecné problémy	100

7.3.	Konkrétní problémy	102

8.	Návaznost na ÚAP Karlovarského kraje	104

9.	Přehledy	106

9.1.   Seznam použitých podkladů	106

9.2.   Seznam nejčastěji používaných zkratek	106

9.3.   Seznam příloh	108

Obsah grafické části :

1.   Výkresy hodnot území (H1 – H6)

2.   Výkres limitů využití území (L1 – L6)

3.   Výkres záměrů na provedení změn v území (Z1)

4.   Výkres problémů k řešení (P1)

Pozn. ke grafické části - Podrobný návod jak efektivně pracovat s elektronickým výkresem (strukturovaným PDF) je v příloze č.3

Přehled významných změn provedených v rámci  4. aktualizace

Úvod

První Územně analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně byly zpracovány v listopadu roku 2008. Jejich pořízení bylo spolufinancováno z prostředků Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) - Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností. Z velké části byly zpracovány odbornou firmou – společností Geo Data, s.r.o. ve spolupráci s autorizovaným architektem Ing. arch. Ladislavem Komrskou. První úplná aktualizace zpracovaná na konci roku 2010 na tyto první ÚAP navázala a doplnila je. Druhá úplná aktualizace ÚAP provedená v prosinci roku 2012 byla opět zpracována podle jednotné osnovy Karlovarského kraje (JOKar) v rámci projektu „KOPaS ÚAP KK“ (koordinovaného pořízení a správy územně analytických podkladů Karlovarského Kraje) a dle metodiky „JOKar“ (Jednotná Osnova ÚAP obcí Karlovarska) Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení územního plánování. Třetí a čtvrtá úplná aktualizace byly zpracovány podle pozměněné metodiky Karlovarského kraje s využitím aktuálních údajů a platných podkladů ze všech předchozích ÚAP ORP Mariánské Lázně. Stejně jako předešlé úplné aktualizace zpracovalo čtvrtou úplnou aktualizaci ÚAP oddělení územního plánování Městského úřadu Mariánské Lázně s využitím základu zpracovaného při pořízení prvních ÚAP z roku 2008 a s technickou pomocí Karlovarského kraje a firmy Georeal, s.r.o.

Přehled změn provedených touto aktualizací

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území v rámci zpracování čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) ORP Mariánské Lázně na konci roku 2016 byly shromažďovány od počátku roku 2015. Navázaly na podklady RURÚ třetí úplné aktualizace ÚAP ORP Mariánské Lázně zpracované na konci roku, byly doplněny na základě nově poskytnutých údajů o území a rozšíření vlastních zjištění a průzkumů území. Oproti předešlé úplné aktualizaci ÚAP došlo k doplnění údajů o nových kulturních památkách a upřesněna data o národních kulturních památkách, o ochranném pásmu národní kulturní památky. Jedna kulturní památka byla zbavena památkové ochrany a byla odstraněna – obchodní dům Baťa. Dále jsou zde data o záměrech na vyhlášení městské památkové rezervace, na rozšíření městské památkové zóny Mariánské Lázně a krajinné památkové zóny Kladská. Byly upřesněny údaje o dalších zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčivých zdrojích, ochranných pásmech vodních zdrojů podzemní vody, ochranných pásmech zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů. Přibyly údaje o nových územních rozhodnutích některá naopak pozbyla platnosti. Nově byly doplněny prvky ÚSES (územní systém ekologické stability) z nově vydaných územních plánů. Dále byly doplněny významné krajinné prvky registrované. Část údajů od generálních poskytovatelů zpracoval Krajský úřad Karlovarského kraje pro celý Karlovarský kraj a jednotlivým úřadům územního plánování je dal k dispozici na Geoportálu svých webových stránkách. Přibyly tak další údaje o zdrojích znečištění ovzduší REZZO, mokřadech mezinárodního významu, přírodních památkách, starých zátěžích území, o nových vedeních technické infrastruktury. Dále přibyla nebo byla aktualizována data o nových záměrech dopravní a technické infrastruktury a záměrech ze ZÚR. Do podkladů pro RURÚ byla zapracována aktuální statistická data poskytnutá Českým statistickým úřadem. Vlastním průzkumem a na základě nově vydaných územních plánů či změn platných územních plánů byly doplněny a opraveny některé informace o současném využití území a o záměrech obcí. Od doby zpracování třetí úplné aktualizace ÚAP byly vydány nové územní plány obcí Valy a Prameny.

Následný rozbor udržitelného rozvoje území byl zpracován podle metodiky připravené Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje. V souvislosti s tím byl metodicky aktualizován také obsah a způsob zpracování výkresu záměrů a problémového výkresu.

Základní charakteristika území ORP Mariánské Lázně

Širší vztahy

a) Stručná charakteristika území ORP z hlediska širších vztahů:

Správní území ORP Mariánské Lázně se nachází na západě České republiky na jižním okraji Karlovarského kraje. Sousedí tak na severu s ORP Cheb a  ORP Sokolov, na jihu s Plzeňským krajem, na východě s ORP Karlovy Vary a na západě s Německem. Správní území obce má rozlohu 40 529 ha, což je 12,2 % plochy Karlovarského kraje a žije zde dle posledních údajů MV ČR 23 534 obyvatel, což je 12,6 % obyvatel Karlovarského kraje, hustota osídlení je druhá nejnižší po (ORP Kraslice) v Karlovarském kraji – 57,1 obyvatel na km2. V samotné obci Mariánské Lázně žije trvale 13 689 obyvatel, což je cca 58,2 % obyvatel celého správního obvodu ORP Mariánské Lázně.

Území ORP Mariánské Lázně tvoří celkem 14 obcí a zasahují do něj tři hlavní geografické oblasti - Český les, Slavkovský les a Tepelská vrchovina. Oblast Český les zahrnuje území obcí - Trstěnice, Tři Sekery, Drmoul a Stará Voda. Oblast Slavkovský les zahrnuje území obcí - Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Prameny, Velká Hleďsebe a Valy. Oblast Tepelská vrchovina zahrnuje území obcí Vlkovice, Ovesné Kladruby, Zádub - Závišín, Mnichov a Teplá.

Komunikační kostru tvoří silnice I. třídy č. 21, celostátní železnice Plzeň - Cheb, silnice II. třídy č. 198, 210, 211, 212, 215, 230 a regionální železnice Karlovy Vary - Mariánské Lázně.

Území ORP je proslulé svým lázeňstvím. Důležité je, že zde nejsou činnosti a vlivy, které by působily negativně na jeho kvalitu. Na území ORP Mariánské Lázně je minimum zdrojů znečišťujících životní prostředí. Je zde dostatečný prostor pro denní a pobytovou rekreaci s širokou možností sportovních aktivit a s dobrou dopravní dostupností.

b) Schémata lokalizace a administrativního členění, širší vztahy:

obr.  č.1  Schéma ČR s vyznačením Karlovarského kraje        Zdroj KÚKK, 2016

obr. č.2 Schéma Karlovarského kraje s vyznačením SO ORP Mariánské Lázně Zdroj KÚKK,2016

Základní údaje o území ORP

Stručná charakteristika území ORP

Rozloha ORP Mariánské Lázně: 	405 km2

Počet obyvatel: 			23 534

Hustota osídlení: 			57,1 obyvatel na km2

Počet obcí: 				14

Počet katastrálních území: 		61

Administrativní členění: 		ORP ML má 14 obcí, z toho 3 města,

61 katastrů, 56 částí obcí, 3 pověřené obecní úřady

b) Porovnání základních údajů všech ORP v kraji

| ORP | Počet obcí | % za kraj | Počet obcí se statutem města | % za kraj | Počet obcí nad tisíc obyvatel | % za kraj | Počet k.ú. | % za kraj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aš | 5 | 3,8 | 2 | 5,3 | 3 | 7,1 | 24 | 4,2 |
| Cheb | 21 | 15,7 | 5 | 13,2 | 6 | 14,3 | 126 | 22,1 |
| Karlovy Vary | 41 | 30,6 | 9 | 23,7 | 8 | 19,0 | 180 | 31,5 |
| Kraslice | 8 | 6 | 4 | 10,5 | 3 | 7,1 | 39 | 6,8 |
| Mariánské Lázně | 14 | 10,4 | 3 | 7,9 | 4 | 9,5 | 61 | 10,7 |
| Ostrov | 15 | 11,1 | 6 | 15,8 | 5 | 11,9 | 51 | 8,9 |
| Sokolov | 30 | 22,4 | 9 | 23,7 | 13 | 31,0 | 90 | 15,8 |
| Karlovarský kraj | 134 | 100 | 38 | 100 | 42 | 100 | 571 | 100 |
| Česká republika |  |  | 602 |  | 1 424 |  | 13 091 |  |
| tabulka č. 1 |  |  |  |  | (statistická data ČSÚ pro ÚAP k 1.1.2016) |

Přehledná mapa ORP Mariánské Lázně

Obr.č.3

V roce 2011 proběhlo Sčítání lidí, bytů a domů. V Karlovarském kraji žilo tehdy 310 245 obyvatel, což je o 1,9 % více oproti výsledkům sčítání v roce 2001. Podobně jako v kraji jako celku nedošlo k výraznějším pohybům počtu obyvatel ani ve většině jednotlivých SO ORP. Největší nárůst obyvatel zaznamenal SO ORP Cheb (5,3 %) a největší pokles zaznamenal SO ORP Kraslice (-1,9 %) a SO ORP Sokolov (-1,6 %). Nejlidnatějšími SO ORP byly v roce 2011 SO ORP Karlovy Vary (92 557 obyvatel) a SO ORP Sokolov (78 244 obyvatel), naopak nejméně lidnatými SO ORP byly SO ORP Kraslice (13 844 obyvatel) a SO ORP Aš (17 635 obyvatel).

| Počet obyvatel a jeho vývoj v jednotlivých ORP Karlovarského kraje mezi lety 2001 a 2011 |
| --- |
| ORP | Rok | Rozdíl mezi lety 2001 a 2011 |
|  | 2001 | 2011 | Absolutně | Relativně [%] |
| Aš | 17 041 | 17 635 | 594 | 3,5 |
| Cheb | 49 655 | 52 311 | 2 656 | 5,3 |
| Karlovy Vary | 90 534 | 92 557 | 2 023 | 2,2 |
| Kraslice | 14 106 | 13 844 | -262 | -1,9 |
| Mariánské Lázně | 25 143 | 25 962 | 819 | 3,3 |
| Ostrov | 28 363 | 29 692 | 1 329 | 4,7 |
| Sokolov | 79 501 | 78 244 | -1 257 | -1,6 |
| Karlovarský kraj | 304 343 | 310 245 | 5902 | 1,9 |

tabulka č.2

Nejnovější statistické údaje za celý SO ORP Mariánské Lázně

| Sledovaný jev | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvatel | 24 224 | 24 193 | 24 211 | 24 139 |
| Přirozený přírůstek | -69 | -103 | -51 | -71 |
| Saldo migrace | -112 | 72 | 69 | -1 |
| Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 13,9 |
| Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let | 3 300 | 3 334 | 3 355 | 3 352 |
| Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (%) | 17,7 | 18,5 | 19,1 | 20,0 |
| Počet obyvatel ve věku 65 a více let | 4 299 | 4 471 | 4 636 | 4 833 |
| Počet částí obce | . | 56 | 56 | 56 |
| Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%) | . | 6,2 | 5,4 | 4,2 |
| Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce - dosažitelní | . | 1 028 | 878 | 684 |
| Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce | . | 1 062 | 949 | 732 |
| Počet uchazečů v evidenci úřadu práce - absolventů | . | 13 | 13 | 18 |
| Počet uchazečů v evidenci úřadu práce nad 12 měsíců | . | 348 | 273 | 193 |
| Počet dokončených bytů | 80 | 56 | 18 | 66 |
| Počet dokončených bytů v rodinných domech | 40 | 28 | 18 | 21 |
| Počet hromadných ubytovacích zařízení | 108 | 103 | 96 | 94 |
| Počet lázeňských léčeben | . | 5 | . | . |
| Počet lůžek v lázeňských léčebnách | . | 2 213 | . | . |
| Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) | 34,0 | 33,9 | 33,9 | 33,9 |
| Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) | 64,3 | 64,4 | 64,4 | 64,4 |
| Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Podíl lesů z celkové výměry (%) | 49,6 | 49,6 | 49,7 | 49,7 |
| Koeficient ekologické stability | 3,59 | 3,61 | 3,62 | 3,63 |
| Orná půda - rozloha (ha) | 5 548,2 | 5 536,0 | 5 535,8 | 5 530,2 |
| Chmelnice - rozloha (ha) | - | - | - | - |
| Vinice - rozloha (ha) | - | - | - | - |
| Zahrady - rozloha (ha) | 275,3 | 275,6 | 275,6 | 274,8 |
| Ovocné sady - rozloha (ha) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Trvalé travní porosty - rozloha (ha) | 10 486,0 | 10 514,6 | 10 517,7 | 10 527,4 |
| Lesní půda - rozloha (ha) | 20 105,5 | 20 126,6 | 20 143,8 | 20 144,0 |
| Vodní plochy - rozloha (ha) | 835,2 | 836,2 | 833,4 | 831,8 |
| Zastavěné plochy - rozloha (ha) | 349,4 | 348,2 | 343,2 | 342,7 |
| Ostatní plochy - rozloha (ha) | 2 927,6 | 2 902,7 | 2 886,5 | 2 887,1 |
| Zemědělská půda - rozloha (ha) | 16 313,4 | 16 329,9 | 16 332,7 | 16 336,1 |
| Celková výměra - rozloha (ha) | 40 531,1 | 40 543,6 | 40 539,7 | 40 541,8 |
| Živě narození | 190 | 208 | 224 | 212 |
| Zemřelí | 259 | 311 | 275 | 283 |
| Přistěhovalí | 467 | 584 | 672 | 673 |
| Vystěhovalí | 579 | 512 | 603 | 674 |
| Průměrný věk | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 43,2 |
| Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let | 16 625 | 16 388 | 16 220 | 15 954 |

tabulka č.3

Základní údaje o obcích ve správním obvodu ORP

a) Obce a jejich katastrální území

| Seznam katastrálních území |
| --- |
| Obec | č. obce | katastrální území | č. k.ú. |
| Drmoul | 554511 | Drmoul | 632503 |
| Lázně Kynžvart | 554600 | Lázně Kynžvart | 679372 |
|  |  | Lazy | 679364 |
| Mariánské Lázně | 554642 | Chotěnov u Mariánských Lázní | 901903 |
|  |  | Mariánské Lázně | 691585 |
|  |  | Stanoviště u Mariánských Lázní | 691674 |
|  |  | Úšovice | 691607 |
| Mnichov | 554677 | Mnichov u Mariánských Lázní | 697508 |
|  |  | Rájov u Mariánských Lázní | 739031 |
|  |  | Sítiny | 697516 |
| Ovesné Kladruby | 539473 | Ovesné Kladruby | 717134 |
|  |  | Vysočany u Ovesných Kladrub | 717142 |
| Prameny | 539538 | Prameny | 732842 |
| Stará Voda | 539112 | Stará Voda | 753998 |
|  |  | Vysoká u Staré Vody | 754013 |
|  |  | Jedlová u Staré Vody | 754021 |
|  |  | Nové Mohelno | 754030 |
|  |  | Slatina u Staré Vody | 754048 |
|  |  | Háj u Staré Vody | 753971 |
| Teplá | 539113 | Babice u Poutnova | 726630 |
|  |  | Beranov | 602621 |
|  |  | Beranovka | 675962 |
|  |  | Beroun u Starého Sedla | 754684 |
|  |  | Bezvěrov u Teplé | 765945 |
|  |  | Bohuslav u Poutnova | 726648 |
|  |  | Číhaná u Poutnova | 726656 |
|  |  | Heřmanov u Starého Sedla | 754692 |
|  |  | Horní Kramolín | 726664 |
|  |  | Hoštěc | 726672 |
|  |  | Jankovice | 726681 |
|  |  | Kladruby u Beranova | 602639 |
|  |  | Klášter Teplá | 765953 |
|  |  | Křepkovice | 675971 |
|  |  | Mrázov | 765970 |
|  |  | Nezdice u Křepkovic | 675989 |
|  |  | Pěkovice | 675997 |
|  |  | Popovice u Poutnova | 726699 |
|  |  | Poutnov | 726702 |
|  |  | Rankovice | 765988 |
|  |  | Služetín u Poutnova | 726711 |
|  |  | Staré Sedlo u Teplé | 754706 |
|  |  | Teplá | 765961 |
|  |  | Zahrádka u Starého Sedla | 754714 |
| Trstěnice | 539114 | Horní Ves u Mariánských Lázní | 768821 |
|  |  | Trstěnice u Mariánských Lázní | 768839 |
|  |  | Skelné Hutě | 768847 |
| Tři Sekery | 539115 | Chodovská Huť | 770817 |
|  |  | Krásné u Tří Seker | 770825 |
|  |  | Tachovská Huť | 770841 |
|  |  | Tři Sekery u Kynžvartu | 770850 |
|  |  | Tři Sekery u Tachova | 770868 |
|  |  | Plánská Huť | 770833 |
| Valy | 539116 | Valy u Mariánských Lázní | 776751 |
| Velká Hleďsebe | 539117 | Klimentov | 778311 |
|  |  | Malá Hleďsebe | 778320 |
|  |  | Velká Hleďsebe | 778338 |
| Vlkovice | 539118 | Martinov u Mariánských Lázní | 784109 |
|  |  | Vlkovice u Mariánských Lázní | 784117 |
| Zádub-Závišín | 539119 | Milhostov u Mariánských Lázní | 789682 |
|  |  | Zádub | 789691 |
|  |  | Závišín | 789704 |
| tabulka č.4 |  |  | Zdroj ČSÚ, 7/2016 |

b) Základní údaje o jednotlivých obcích

Statistické údaje z posledního SLBD 2011 za celý správní obvod ORP Mariánské Lázně

| Obec | Počet obyvatel | Přirozený přírůstek | Saldo migrace | Podíl obyvatel ve věku 0-14 na celkovém počtu obyvatel (%) | Počet obyvatel ve věku 0-14 | Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celk.počtu obyvatel (%) | Počet obyvatel ve věku 65 a více let | Počet částí obce | Míra registrované nezaměstnanosti (%) - dosažitelní (od r. 2004) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drmoul | 903 | 3 | 31 | 16,6 | 150 | 13,1 | 118 | 1 | 7,1 |
| Lázně Kynžvart | 1482 | -6 | -16 | 13,7 | 203 | 15,6 | 231 | 2 | 5,6 |
| Mariánské Lázně | 13554 | -31 | 0 | 12,4 | 1680 | 19,2 | 2604 | 6 | 6,5 |
| Mnichov | 396 | 2 | -9 | 12,6 | 50 | 10,9 | 43 | 3 | 9,4 |
| Ovesné Kladruby | 117 | -1 | -1 | 15,4 | 18 | 13,7 | 16 | 1 | 14,1 |
| Prameny | 125 | 1 | -8 | 9,6 | 12 | 7,2 | 9 | 1 | 15,9 |
| Stará Voda | 461 | 2 | -3 | 18,2 | 84 | 10,4 | 48 | 3 | 8,2 |
| Teplá | 3069 | 5 | 26 | 17,0 | 522 | 13,7 | 420 | 24 | 15,5 |
| Trstěnice | 363 | 0 | 1 | 13,5 | 49 | 11,3 | 41 | 2 | 8,2 |
| Tři Sekery | 864 | 1 | 4 | 16,9 | 146 | 12,6 | 109 | 4 | 10,8 |
| Valy | 431 | 4 | 11 | 13,9 | 60 | 14,4 | 62 | 1 | 8,2 |
| Velká Hleďsebe | 2189 | 1 | 11 | 13,5 | 296 | 14,3 | 313 | 3 | 5,8 |
| Vlkovice | 121 | 1 | 3 | 13,2 | 16 | 14,0 | 17 | 2 | 9,2 |
| Zádub-Závišín | 330 | 0 | 4 | 15,8 | 52 | 13,3 | 44 | 3 | 7,2 |

tabulka č.5

| Trvalí obyvatelé |
| --- |
| Obec | Trvalí obyvatelé (počet) | Narození | Zemřelí | Přistěh. | Odstěh. | Přirozená měna obyvatel (počet) | Přirozená měna obyvatel (%) | Saldo migrace (počet) | Saldo migrace (%) | Celkem přírůstek (počet) | Celkem přírůstek (%) |
| ORP Mariánské Lázně | 24 405 | 245 | 263 | 762 | 708 |  |  |  |  |  |  |
| Drmoul | 903 | 9 | 6 | 47 | 16 | 3 | 0,3 | 31 | 3,4 | 34 | 3,8 |
| Lázně Kynžvart | 1 482 | 14 | 20 | 20 | 36 | -6 | -0,4 | -16 | 0 | -6 | -0,4 |
| Mariánské Lázně | 13 554 | 131 | 162 | 408 | 408 | -31 | -0,2 | 0 | 0 | -31 | -0,2 |
| Mnichov | 396 | 5 | 3 | 15 | 24 | 2 | 0,5 | -9 | 0 | 2 | 0,5 |
| Ovesné Kladruby | 117 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | -0,9 | -1 | 0 | -1 | -0,9 |
| Prameny | 125 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0,8 | -8 | 0 | 1 | 0,8 |
| Stará Voda | 461 | 4 | 2 | 9 | 12 | 2 | 0,4 | -3 | 0 | 2 | 0,4 |
| Teplá | 3 069 | 40 | 35 | 107 | 81 | 5 | 0,2 | 26 | 0,8 | 31 | 1 |
| Trstěnice | 363 | 5 | 5 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| Tři Sekery | 864 | 9 | 8 | 23 | 19 | 1 | 0,1 | 4 | 0,5 | 5 | 0,6 |
| Valy | 431 | 5 | 1 | 17 | 6 | 4 | 0,9 | 11 | 2,6 | 15 | 3,5 |
| Velká Hleďsebe | 2 189 | 19 | 18 | 77 | 66 | 1 | 0 | 11 | 0,5 | 12 | 0,5 |
| Vlkovice | 121 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0,8 | 3 | 2,5 | 4 | 3,3 |
| Zádub-Závišín | 330 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1,2 | 4 | 1,2 |
| tabulka č.6 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

Nejnovější údaje o vývoji počtu obyvatel v ORP Mariánské Lázně

| Vývoj počtu obyvatel |
| --- |
| Počet obyvatel |
| Obec | Počet obyvatel 2013 | Počet obyvatel 2012 | Počet obyvatel 2011 | Počet obyvatel 2010 | Počet obyvatel 2009 | Počet obyvatel 2008 | Počet obyvatel 2007 | Počet obyvatel 2006 |
| ORP Mariánské Lázně | 24 193 | 24 224 | 24 405 | 24 607 | 24 586 | 24 646 | 24 728 | 24 603 |
| Valy | 450 | 442 | 431 | 420 | 396 | 386 | 380 | 377 |
| Zádub-Závišín | 339 | 336 | 330 | 320 | 310 | 296 | 293 | 282 |
| Velká Hleďsebe | 2 222 | 2 226 | 2 189 | 2 234 | 2 202 | 2 201 | 2 166 | 2 168 |
| Drmoul | 921 | 919 | 903 | 886 | 872 | 865 | 852 | 835 |
| Lázně Kynžvart | 1 461 | 1 463 | 1 482 | 1 559 | 1 556 | 1 570 | 1 592 | 1 612 |
| Prameny | 118 | 112 | 125 | 143 | 146 | 145 | 141 | 145 |
| Mariánské Lázně | 13 289 | 13 337 | 13 554 | 13 587 | 13 677 | 13 758 | 13 915 | 13 872 |
| Mnichov | 407 | 396 | 396 | 404 | 398 | 396 | 400 | 384 |
| Teplá | 3 012 | 3 052 | 3 069 | 3 113 | 3 087 | 3 086 | 3 065 | 3 043 |
| Stará Voda | 459 | 452 | 461 | 486 | 489 | 492 | 474 | 467 |
| Tři Sekery | 898 | 884 | 864 | 873 | 869 | 855 | 843 | 830 |
| Ovesné Kladruby | 122 | 119 | 117 | 105 | 112 | 123 | 126 | 121 |
| Vlkovice | 120 | 123 | 121 | 122 | 121 | 125 | 130 | 131 |
| Trstěnice | 375 | 363 | 363 | 355 | 351 | 348 | 351 | 336 |
| tabulka č.7 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

Poznámka:

Další nejnovější podrobné statistické údaje o jednotlivých obcích ve správním obvodu ORP Mariánské Lázně jsou v samostatné příloze č.1 a 2

Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území

a jeho vyhodnocení  SWOT analýzou

Horninové prostředí a geologie

Souhrn vyhodnocení podtémat

S ohledem na ochranu zřídelní struktury je na území ORP ML v podstatě vyloučena jakákoliv hornická činnost, výjimku tvoří pouze případná těžba štěrkopísků a to mimo ochranné pásmo zřídelní struktury. Jakákoliv jiná činnost je zásadní hrozbou pro stabilitu území.

Souhrn vyhodnocení podtémat

Jevy tematického okruhu vyskytující se na území ORP Mariánské Lázně:

| 1. Horninové prostředí a geologie |
| --- |
| č. jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_057 | dobývací prostor |  |
|  | - DP - dobývací prostor | DobyvPro_p, |
| A_058 | chráněné ložiskové území |  |
|  | - CHLÚ - chráněné ložiskové území | CHLU_p, |
| A_060 | ložisko nerostných surovin |  |
|  | - výhradní ložiska nerostných surovin - bilancovaná | Loziska_p, |
|  | - nevýhradní ložiska nerostných surovin - evidovaná | Loziska_p, |
| A_061 | poddolované území |  |
|  | - poddolované území | PoddolUz_b, PoddolUz_p, |
| A_063 | staré důlní dílo |  |
|  | - staré důlní dílo | StaDulDil_b, |
| A_064 | staré zátěže území a kontaminované plochy | StaZatez_p |
| A_066 | odval, výsypka, odkaliště, halda |  |
|  | - odval a halda | HalOdv_b |

tabulka č.8

Geologie a geomorfologie

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Zhruba polovina plochy území ORP Mariánské Lázně leží v CHKO Slavkovský les. Má charakter náhorní plošiny s mírným sklonem k severu. Je tvořen převážně žulovými horninami. Zhruba jde o dva typy granitoidů: jednak starší žuly tzv. horského typu, druhý typ je mladší tzv. krušnohorský typ. Na geomorfologickém rázu se podepsaly především třetihorní horotvorné pochody a erupce dvou sopek - Komorní Hůrky (mimo území ORP ML) a Podhory. Z minerálů se zde najdou čedič, cín, žula, ruly, amfiboly, ale i opály a olivíny. Nejvyšší vrcholy jsou na území ORP ML Lysina (981,5m), Dyleň (940 m),Vlčí hřbet (882 m), Králův kámen (851 m), V boru (860 m), Podhorní vrch (847 m), Polom (804 m). Lokální je výskyt třetihorních vyvřelin přímo v CHKO (PR Podhorní vrch u Mariánských Lázní). Pozůstatkem třetihorního vulkanismu jsou pro oblast charakteristické výrony plynů (přírodní památka Sirňák, přírodní rezervace Smraďoch, přírodní památka Milhostovské mofety), výskyt minerálek a kyselek.

Východní část území ORP ML tvoří Tepelská vrchovina - součást Karlovarské vrchoviny. Vytváří plochou vrchovinu, její rozloha je 682 km2. Převládají zde krystalické břidlice tepelsko-žlutického antiklinorního pásma s mariánskolázeňským metabazickým komplexem s granitoidy a neovulkanity. Nejvyšší bod je Podhorní vrch 847 m n. m. ležící cca 4 km východně od Mariánských Lázní.

Západní část území ORP Mariánské Lázně je tvořena Dyleňským lesem – nejsevernější součástí pohraničního pohoří Český les, který je geomorfologickým pokračováním Šumavy. Vrchol Dyleň (940 m.n.m.) na území ORP ML je druhou nejvyšší horou Českého lesa

Nerostné suroviny

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Na území ORP jsou podle poskytnutých údajů pouze čtyři ložiska živcových surovin, slídy, žulového pegmatitu a muskovitu. Jediné ložisko alkalického trachytu je v katastru Heřmanov u Starého Sedla, kde je zároveň také jediný dobývací prostor (Heřmanov). Na celém území ORP jsou čtyři chráněná ložisková území, která je nutné respektovat při zpracování územně plánovací dokumentace. Všechna se nacházejí na území obce Teplá, v katastrech Beroun u Starého Sedla a Nezdice u Křepkovic.

Data o stavu a vývoji území

| Ložiska nerostných surovin |
| --- |
| Název ložiska | Číslo ložiska | Surovina | Výměra v ORP (ha) | Dotčené obce |
| celkem v ORP Mariánské Lázně |  |  |  |  |
| Beroun-Tepelsko | 3161600 | Živcové suroviny | 0,89 | Teplá |
| Heřmanov-Stěnská | 3038200 | Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrob | 16,85 | Teplá |
| Křepkovice-Nezdice | 3161800 | Slída, Živcové suroviny | 0,47 | Teplá |
| x | x | X | 3,95(Mariánské Lázně) | Lázně Kynžvart |
| tabulka č.9 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

| Chráněná ložisková území |
| --- |
| Název CHLÚ | Číslo CHLÚ | Surovina | Výměra v ORP (ha) | Dotčené obce |
| Beroun u Starého Sedla | 16160003 | Živcové suroviny | 1,78 | Teplá |
| Beroun u Starého Sedla I. | 16160002 | Živcové suroviny | 0,89 | Teplá |
| Beroun u Starého Sedla II. | 16160001 | Živcové suroviny | 1,32 | Teplá |
| Nezdice u Křepkovic | 16180000 | Živcové suroviny | 5,07 | Teplá |
| tabulka č.10 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

Následky těžby

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Na území ORP je množství plošných poddolovaných území, a to na území obcí Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Prameny, Stará Voda, Teplá a Tři Sekery, což vede k omezení možnosti rozvoje obce nebo dokonce poškození stávající zástavby. Maloplošná (resp. bodová) poddolovaná území se vyskytují ve velkém množství na západě, severu a východě území ORP. Na území obce Mariánské Lázně je jediné a bez jakýchkoliv poddolovaných území jsou pouze obce Velká Hleďsebe, Ovesné Kladruby, Vlkovice a Zádub – Závišín. Odvaly a haldy se vyskytují pouze na pěti místech - v katastrech Beroun u Starého Sedla, Nezdice u Křepkovic, Křepkovice a Heřmanov u Starého Sedla. V těchto lokalitách (Beroun u Starého Sedla, Nezdice u Křepkovic) se nacházejí i stará důlní díla. V celé ORP nejsou podle poskytnutých údajů žádná sesuvná území.

Data o stavu a vývoji území

| Poddolované území, sesuvné území, staré důlní dílo |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | Počet poddolov. území (body) | Počet poddolov. území (plochy) | Zábor poddolov. ploch (ha) | % poddolov. z území obce | Stará důlní díla (počet) |
| ORP Mariánské Lázně | 40 514 | 61 | 42 | 1 080 |  | 200 |
| Drmoul | 637 | 2 | 2 | 59 | 9,2 | 15 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 2 | 7 | 202 | 6,2 | 49 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 1 | 5 | 160 | 3,1 | 8 |
| Mnichov | 2 788 | 1 | 1 | 2 | 0,1 | 0 |
| Prameny | 2 462 | 7 | 6 | 37 | 1,5 | 16 |
| Stará Voda | 5 402 | 13 | 4 | 100 | 1,8 | 51 |
| Teplá | 11 311 | 6 | 5 | 43 | 0,4 | 7 |
| Trstěnice | 1 545 | 5 | 3 | 170 | 11 | 37 |
| Tři Sekery | 4 116 | 23 | 14 | 307 | 7,5 | 17 |
| Valy | 430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tabulka č.11 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

Dílčí SWOT analýza

| Horninové prostředí a geologie |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| výskyt minerálních pramenů a jejich využití pro lázeňství výskyt rašelinišť | geologicky aktivní prostředí – seizmicita konflikt případné těžby s ochranou životního prostředí, zejména ochranou vod v regionu není následný zpracovatelský průmysl |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| zpracování minerálních vod pro komerční využití | v případě těžby nerostů hrozí porušení zřídelní struktury a devastace krajiny |
| tabulka č.12 | ÚÚP Mariánské Lázně |

SWOT analýza je provedena souhrnně za celé území ORP. Zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro SWOT analýzu vychází z vyhodnocení sledovaných jevů, jejich vývoje a trendů.

Pozn. zpracovatele

Silné a slabé stránky jsou především vlastnosti území nebo kladné trendy jeho vývoje. Silné stránky jsou obvykle hodnoty v území, které je vhodné chránit a rozvíjet. Slabé stránky jsou především zjištěné nedostatky a závady v území nebo negativní trendy jeho vývoje, které je vhodné odstraňovat nebo redukovat.

Příležitosti a hrozby jsou především vnější vlivy se zdroji mimo území nebo procesy s kumulativními dopady v čase. Příležitosti je vhodné využívat k posilování hodnot území, hrozbám je vhodné čelit jejich odstraňováním nebo podstatným zmírňováním.

Vodní režim

Souhrn vyhodnocení podtémat

Řešené území představuje z vodohospodářského hlediska útvar nadstandardně dotovaný srážkovou činností a zároveň útvar vykazující vysokou retenci povrchových vod. Retenční schopnost je snížena jednak vlivem provedených technických investic do území (melioracemi), dále pak skutečností, že umělé vodní plochy – rybníky - potřebují regeneraci. Dalšího posílení retenčních schopností lze dosáhnout revitalizací vodních roků a obnovou vodních řečišť.

S ohledem na to, že všechny sledované vodní toky pramení v místě ORP, lze nastavit program 100 % čištění resp. čistoty vody v recipientech.  Za tímto účelem je žádoucí převést maximum splaškových vod do ČOV ML (i z jiných obcí), naopak v řídce osídlené části Tepelské vrchoviny zvolit lokální čištění a dočištění odpadních vod v místních vodních plochách či mokřadech. Pravidla, stanovená vodním zákonem, je zapotřebí pro konkrétní lokality prověřit a odchylky projednat již na úrovni zadání územního plánu či jeho změny. Ochrana lázeňských pramenů je prioritou, žádoucí je rovněž obnovení již zaniklých. Potenciálem obnovy pramenišť je i jejich komerční využití jako balené minerální vody, popř. pro agroturistiku.

Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat

Jevy tematického okruhu vyskytující se na území ORP Mariánské Lázně:

| 2. Vodní režim |
| --- |
| č. jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_044 | vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem |  |
|  | - zdroj podzemní vody | VodZdrPZV_b, |
|  | - zdroj povrchové vody | VodZdrPOV_b, |
|  | - OP vodního zdroje I.stupně | VodZdr_op, |
|  | - OP vodního zdroje II.stupně | VodZdr_op, |
|  | - OP vodního zdroje stupně II.a - vnitřní | VodZdr_op, |
|  | - OP vodního zdroje stupně II.b - vnější | VodZdr_op, |
| A_045 | chráněná oblast přirozené akumulace vod |  |
|  | - CHOPAV - chráněná oblast přirozené akumulace vod | CHOPAV_p, |
| A_047 | vodní útvar povrchových, podzemních vod |  |
|  | - vodní útvar povrchových vod tekoucích | VodUtPovT_l, VodUtPovT_p, |
|  | - vodní útvar podzemních vod | VodUtPZV_p, |
|  | - revitalizace vodního toku | VodUtPovT_l, VodUtPovT_p, |
| A_048 | vodní nádrž |  |
|  | - vodní nádrž | VodNad_p, |
|  | - mokřad | Mokrad_p, |
| A_049 | povodí vodního toku, rozvodnice |  |
|  | - povodí toků 1. řádu | Povodi1_p, |
|  | - povodí toků 2. řádu | Povodi2_p, |
|  | - povodí toků 3. řádu | Povodi3_p, |
|  | - povodí toků 4. řádu | Povodi4_p, |
|  | - rozvodnice toků 2. řádu | Rozvodnice2_l, |
|  | - rozvodnice toků 3. řádu | Rozvodnice3_l, |
|  | - rozvodnice toků 4. řádu | Rozvodnice4_l, |
| A_050 | záplavové území |  |
|  | - záplavové území stanovené Q5 | Q005_p, |
|  | - záplavové území stanovené Q20 | Q020_p, |
|  | - záplavové území stanovené Q100 | Q100_p, |
| A_051 | aktivní zóna záplavového území |  |
|  | - aktivní zóna záplavového území | AktZonZapUz_p, |
| A_053 | území zvláštní povodně pod vodním dílem |  |
|  | - území zvláštní povodně pod vodním dílem | ZvlPovod_p, |
| A_055 | přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem |  |
|  | - zdroj přírodní minerální vody | PLMZdroj_b, |
|  | - přírodní léčivý zdroj | PLMZdroj_b, PLMZdroj_p, |
|  | - OP přírodních léčivých zdrojů I.stupně "I.A" | PLMZdroj_op, |
|  | - OP přírodních léčivých zdrojů I.stupně "I.B" | PLMZdroj_op, |
|  | - OP přírodních léčivých zdrojů I.stupně | PLMZdroj_op, |
|  | - OP přírodních léčivých zdrojů II.stupně "II.A" | PLMZdroj_op, |
|  | - OP přírodních léčivých zdrojů II.stupně "II.B" | PLMZdroj_op, |
|  | - OP přírodních léčivých zdrojů II.stupně | PLMZdroj_op, |
| A_056 | lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa |  |
|  | - lázeňské místo | LazenM_b, |
|  | - lázeňské místo - vnitřní lázeňské území | LazenUz_p, |
|  | - lázeňské místo - vnější lázeňské území | LazenUz_p, |

tabulka č.13

Vodní toky a plochy

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Území ORP Mariánské Lázně spadá v I. řádu do povodí Labe, v II. řádu do povodí Ohře a povodí Mže, ve III. řádu do Mže po soutok s Radbuzou, povodí Ohře po Teplou a povodí Teplé a Ohře. Celé území je protkáno hustou sítí vodních toků. Pramení zde řeka Teplá, řeka Tichá, dále pak potoky Kosový, Úšovický, Pramenský, Mnichovský, Velká Libava, Huťský, Bahnitý, Nezdický, Lipoltovský atd. Území je pokryto velkým množstvím vodních nádrží různých účelů. Nejvíce jich je na Tepelsku, na jihu ORP a na Kynžvartsku, nejméně na území obce Stará Voda. Vodní nádrže určené pro vodárenské účely jsou na území ORP pouze dvě – vodní nádrž Mariánské Lázně a vodní nádrž Podhora.

Data o stavu a vývoji území

| Vodní plochy (nad 5 ha) |
| --- |
| Vodní plocha | Výměra (ha) | Dotčené obce |
| celkem v ORP Mariánské Lázně | 2 33 |  |
| Betlémský ryb. | 30 | Teplá |
| Černý ryb. | 12 | Trstěnice |
| Kladský ryb. | 11 | Mariánské Lázně |
| Kravský ryb. | 14 | Trstěnice |
| Lido-koupaliště | 7 | Mariánské Lázně |
| Ovčí ryb. | 7 | Teplá |
| Pirka | 7 | Teplá |
| Pivovarský ryb. | 6 | Teplá |
| Podhora | 76 | Ovesné Kladruby,Teplá |
| Senný ryb. | 10 | Trstěnice |
| Starý ryb. | 22 | Teplá |
| Velký knížecí ryb. | 11 | Mariánské Lázně |
| x | 9 | Mariánské Lázně |
| Zaječí ryb. | 11 | Trstěnice |
| tabulka č.14 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

| Vodní toky a plochy |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | % území v povodí Ohře | % území v povodí Berounky | Celkem vodní plochy (ha) | % z území obce | Vodní toky celkem |
| ORP Mariánské Lázně | 40 530 |  |  | 366 |  | 238 |
| Drmoul | 637 | 0 | 0 | 6 | 0,9 | 4 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 68,4 | 0 | 16 | 0,5 | 26 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 29 | 0 | 62 | 1,2 | 39 |
| Mnichov | 2 788 | 100 | 0 | 5 | 0,2 | 14 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 47,5 | 0 | 77 | 4,3 | 11 |
| Prameny | 2 462 | 100 | 0 | 4 | 0,2 | 18 |
| Stará Voda | 5 402 | 24,7 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Teplá | 11 319 | 71,2 | 0 | 135 | 1,2 | 52 |
| Trstěnice | 1 549 | 0 | 0 | 44 | 2,8 | 12 |
| Tři Sekery | 4 118 | 0 | 0 | 11 | 0,3 | 23 |
| Valy | 430 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 4 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 0 | 0 | 2 | 0,4 | 2 |
| Vlkovice | 493 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 1 |
| Zádub-Závišín | 633 | 29,5 | 0 | 1 | 0,2 | 6 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 33,6 | 0 | 26 | 0,9 | 17 |
| tabulka č.15 | zdroj: ÚAP, datum:22.12.2016 |

Vodní režim v krajině

Řešené území se vyznačuje dostatkem dešťových srážek, četnými prameništi léčivých i minerálních vod, dostatkem vody, vysokou retenční schopností krajiny. Retenční schopnost je částečně snížena jednak vlivem provedených technických investic do území (melioracemi), dále pak skutečností, že umělé vodní plochy – rybníky potřebují regeneraci.

| Vodní eroze, vsakování, meliorace |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | Zastavěné plochy (ha) | % zast. pl. z území obce | TTP (ha) | Lesní půda (ha) | Celkem % z území obce | Meliorace (ha) | % melior. z území obce |
| ORP Mariánské Lázně | 40 530 | 350 |  | 10 473 | 20 104 |  | 4 849 |  |
| Drmoul | 637 | 13 | 2 | 181 | 147 | 51,5 | 184 | 28,9 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 19 | 0,6 | 466 | 2 118 | 79,3 | 276 | 8,5 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 115 | 2,2 | 470 | 3 591 | 78,4 | 126 | 2,4 |
| Mnichov | 2 788 | 12 | 0,4 | 942 | 1 249 | 78,6 | 445 | 16 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 7 | 0,4 | 267 | 841 | 61,4 | 233 | 12,9 |
| Prameny | 2 462 | 3 | 0,1 | 484 | 1 745 | 90,6 | 238 | 9,7 |
| Stará Voda | 5 402 | 19 | 0,4 | 945 | 3 469 | 81,7 | 591 | 10,9 |
| Teplá | 11 319 | 84 | 0,7 | 5 052 | 3 403 | 74,7 | 1 891 | 16,7 |
| Trstěnice | 1 549 | 11 | 0,7 | 476 | 326 | 51,8 | 332 | 21,4 |
| Tři Sekery | 4 118 | 18 | 0,4 | 559 | 2 761 | 80,6 | 300 | 7,3 |
| Valy | 430 | 4 | 0,9 | 42 | 309 | 81,6 | 4 | 0,8 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 32 | 7 | 54 | 1 | 12 | 44 | 9,7 |
| Vlkovice | 493 | 5 | 1 | 206 | 82 | 58,5 | 73 | 14,7 |
| Zádub-Závišín | 633 | 8 | 1,3 | 329 | 62 | 61,7 | 112 | 17,7 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 25 | 1,3 | 748 | 1 436 | 67,3 | 346 | 12,7 |
| tabulka č.16 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

Povrchové a podzemní vody

Do území ORP zasahují tři vodní útvary podzemních vod – Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem, Krystalinikum Slavkovského lesa a Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov. Do území zasahuje patnáct útvarů povrchových vod tekoucích.

| Ochranná pásma vodních zdrojů |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | OP pitné vody (počet) | Celkem zábor ploch OP p.v. (ha) | % OP p.v. z území obce | OP léčivých zdrojů (počet) | Celkem zábor ploch OP l.z. (ha) | % OP l.z. z území obce léč. | % OP l.z. |
| ORP Mariánské Lázně | 40 530 | 80 | 5 851 |  | 31 | 26 589 |  |  |
| Drmoul | 637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 73,6 | 73,55 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 13 | 461 | 14,1 | 6 | 3 056 | 93,7 | 93,74 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 22 | 1 539 | 29,7 | 18 | 5 178 | 100 | 100 |
| Mnichov | 2 788 | 4 | 139 | 5 | 6 | 2 788 | 100 | 100 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 2 | 713 | 39,5 | 1 | 1 805 | 100 | 100 |
| Prameny | 2 462 | 9 | 1 219 | 49,5 | 8 | 2 460 | 99,9 | 99,94 |
| Stará Voda | 5 402 | 6 | 577 | 10,7 | 4 | 2 882 | 53,4 | 53,36 |
| Teplá | 11 319 | 19 | 586 | 5,2 | 4 | 3 601 | 31,8 | 31,81 |
| Trstěnice | 1 549 | 3 | 363 | 23,4 | 1 | 579 | 37,4 | 37,36 |
| Tři Sekery | 4 118 | 8 | 90 | 2,2 | 1 | 1 759 | 42,7 | 42,73 |
| Valy | 430 | 0 | 0 | 0 | 3 | 430 | 100 | 100 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 1 | 2 | 0,4 | 1 | 456 | 100 | 100 |
| Vlkovice | 493 | 2 | 1 | 0,2 | 1 | 493 | 100 | 100 |
| Zádub-Závišín | 633 | 8 | 161 | 25,4 | 1 | 633 | 100 | 100 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 5,71 | 418 | 14,7 | 2,21 | 1 899 | 80,9 | 80,89 |
| tabulka č.17 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

Záplavy

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

V řešeném území jsou stanovena záplavová území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny záplavového území dle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Záplavové území Q100 bylo na území ORP Mariánské Lázně stanoveno na tocích Teplá a Pramenský potok stávajících a stanovování nových záplavových území. Všechny plánované rozvojové záměry musí proto respektovat záplavová území dle jejich aktuálního stavu a legislativy platné v době realizace záměrů. Záplavové území Q100 pokrývá 17,79 km2 území, což představuje 3% plochy území ORP Mariánské Lázně.

Dále bylo stanoveno území zvláštní povodně pod vodním dílem a to pod vodní nádrží Mariánské Lázně a Podhora.

        - Data o stavu a vývoji území

| Záplavová území Q100, záplavou ohrožené domy a obyvatelé |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | Plocha záplavy Q100 | % z území obce |
| ORP Mariánské Lázně | 40 530 | 526 |  |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 1 | 0 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 156 | 3 |
| Prameny | 2 462 | 13 | 0,5 |
| Stará Voda | 5 402 | 59 | 1,1 |
| Teplá | 11 319 | 255 | 2,3 |
| Tři Sekery | 4 118 | 6 | 0,1 |
| Valy | 430 | 17 | 4 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 19 | 4,2 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 38 | 1,1 |
| tabulka č.18 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

Zdroje vod

Shrnutí zjištění o stavu území

Pitná voda pro SO ORP Mariánské Lázně je z větší části zajišťována z povrchových zdrojů. Největšími povrchovými zdroji jsou vodárenské nádrže Mariánské Lázně a Podhora. V malých sídlech hlavně na Tepelsku jsou využívány lokální vodní zdroje bez vyhlášených ochranných pásem.

Chebská pánev a Slavkovský les jsou hodnocenými zdroji podzemních vod. Na území SO ORP Mariánské Lázně se nacházejí podzemní zdroje vod a celkem 56 zdrojů minerálních vod. O všech nebyly předány našemu úřadu údaje, celkové množství je podstatně vyšší, jen v okolí Mariánských lázní vyvěrá přes 100 minerálních pramenů. V Mariánských Lázních vyvěrají

studené uhličité kyselky o teplotě 7-10°C, které se využívají při různých procedurách. Jedná se především o pitnou kúru a uhličité koupele. Nejznámější jsou Křížový pramen, Ferdinadův pramen, Lesní pramen, Rudolfův pramen, Ambrožův pramen, Karolinin pramen, Mariin pramen nebo Antoníčkův pramen. Minerální prameny jsou také využívány pro plnění do lahví, což představuje specifické výrobní odvětví Karlovarského kraje. Nejvýznamnějšími místy plníren jsou v ORP ML Mnichov a Mariánské Lázně.

        - Data o stavu a vývoji území

| Lázeňská místa, léčivé zdroje |
| --- |
| Obec | Místo | Území obce (ha) | Zastavěné území (ha) | Plocha lázeňského území - VLÚ (ha) | % ze zastavěného území | Léčivé zdroje (počet) |
| ORP Mariánské Lázně |  | 40 530 | 1 874 | 306 |  | 54 |
| Drmoul | - | 637 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| Lázně Kynžvart | lázeňské místo Lázně Kynžvart | 3 260 | 114 | 65 | 56,9 | 4 |
| Mariánské Lázně | lázeňské místo Mariánské Lázně | 5 178 | 548 | 241 | 43,9 | 40 |
| Mnichov | - | 2 788 | 64 | 0 | 0 | 2 |
| Ovesné Kladruby | - | 1 805 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Prameny | - | 2 462 | 28 | 0 | 0 | 8 |
| Stará Voda | - | 5 402 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| Teplá | - | 11 319 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| Trstěnice | - | 1 549 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Tři Sekery | - | 4 118 | 142 | 0 | 0 | 0 |
| Valy | - | 430 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Velká Hleďsebe | - | 456 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| Vlkovice | - | 493 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Zádub-Závišín | - | 633 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| tabulka č.19 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

| Zdroje pitné vody, minerální vody |
| --- |
| Obec | Zdroje vody (počet) | Zdroje minerálních vod (počet) |
| ORP Mariánské Lázně | 103 | 59 |
| Lázně Kynžvart | 24 | 4 |
| Mariánské Lázně | 53 | 40 |
| Mnichov | 0 | 2 |
| Prameny | 0 | 8 |
| Teplá | 0 | 5 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 7 | 4 |
| tabulka č.20 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

Dílčí SWOT analýza

| Vodní režim |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| dostatek dešťových srážek, dostatek vody vysoká retenční schopnost území četná prameniště, minerální vody nízká urbanizace území absence činností ohrožujících kvalitu vody centrální ČOV v Mar. Lázních | čištění odpadních vod malých sídel ve smyslu aplikace vodního zákona zaniklé, zabahněné či jinak nefunkční rybníky porušení původního hydrologického režimu plošnými melioracemi současný režim ukládání odpadních vod do domovních žump |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| obnova původních pramenů obnova a údržba hlavních melioračních stok revitalizace vodních toků čistota povrchových vod obnova rybníků a přírodních koupališť využití vodní energie | změna odtokových poměrů v důsledku další urbanizace krajiny a těžby nerostů individuální rekreace – znečištění podzemních vod zánik tradičních pramenů vliv seizmicity v území kontaminace zřídelní struktury |
| tabulka č. 21 | ÚÚP Mariánské Lázně |

Hygiena životního prostředí

Souhrn vyhodnocení podtémat

Řešené území z hlediska hygieny prostředí nemá závažné problémy.  Na stav hygieny životního prostředí má kladný účinek i podprůměrná hustota osídlení řešeného území vůči celku, České republice. Hustota osídlení v řešeném území je necelých 61 obyvatel/km2, zatímco průměr v ČR je 130 obyvatel/km2. Odkanalizování jednotlivých obcí v rámci ORP Mariánské Lázně se značně liší. Od 98 % v Mariánských Lázních až po nulové napojení na kanalizaci v obci Mnichov. Vzhledem k nepřítomnosti těžkého průmyslu je akustická zátěž prostředí také přijatelná. Mezi slabší stránky hygieny životního prostředí patří plynofikace obcí v rámci ORP ML. Obce Prameny, Trstěnice a Vlkovice nejsou vůbec napojeny na plynovod. V obci Ovesné Kladruby je plynem zásobováno pouze 5% obyvatel. Nejlépe jsou v tomto ohledu zásobovány Mariánské Lázně (68%), Drmoul (63%) a obec Teplá (51,2%). Přes značný počet odkanalizo- vaných obcí je hygienickou zátěží vypouštění odpadních vod ze septiků a jímek do místních vodotečí či stojatých vod. Mezi staré ekologické zátěže patří skládky a plochy po bývalých kasárnách většinou s nízkým nebo středním stupněm ohrožení hygieny životního prostředí s výjimkou zátěží v obcích Velká Hleďsebe, Mariánské Lázně (část Hamrníky) a Prameny, kde je stupeň ohrožení stanoven jako vysoký.

Na území ORP je zvýšené radonové riziko. Z údajů týkajících se zhoršené kvality ovzduší s překročením imisního limitu a meze tolerance vyplývá, že na celém území ORP není překročena hodnota imisních limitů, imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace bez přízemního O3, cílový imisní limit mimo O3. Naopak imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace včetně přízemního O3 a cílový imisní limit včetně O3 je na celém území překročen.

Údaje o zdrojích znečištění, které poskytl odbor životního prostředí MÚ Mariánské Lázně obsahují informace o 77 zdrojích II. stupně, vedených v registru evidence zdrojů znečištění ovzduší REZZO.

Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat

Jevy tematického okruhu vyskytující se na území ORP Mariánské Lázně:

| 3. Hygiena životního prostředí |
| --- |
| č. jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_064 | staré zátěže území a kontaminované plochy |  |
|  | - staré zátěže území a kontaminované plochy | StaZatez_b, |
| A_065 | oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší |  |
|  | - zhoršená kvalita ovzduší s překročením imisního limitu a meze tolerance (LV + MT) | ZKOvzdLVMT_p |
| A_126 | radonové riziko |  |
|  | - radonový index geologického podloží | Radon_p, |
| A_132 | hygiena prostředí |  |
|  | - zdroj znečištění REZZO 1 - 3 | REZZO_b, |
| B_034 | hranice klimatických regionů |  |
|  | - hranice klimatických regionů | KlimReg_p, |
| B_035 | počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší |  |
|  | - počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší | ZKOObce_p, |
| B_036 | hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj |  |
|  | - hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj | ZKOvzdLVMT_p |

tabulka č.22

Klimatické podmínky

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Území ORP Mariánské Lázně je rozděleno na 12 klimatických regionů. Více než polovina území je součástí CHKO Slavkovský les. Spadá z větší části do oblasti mírně teplé (průměrné roční teploty mezi 6,5°C a 5°C), kulminační partie však patří do klimaticky chladné oblasti. Průměrné roční srážkové úhrny se pohybují na většině území CHKO Slavkovský les v rozmezí 600–800 mm, Lysinská hornatina (okolí vrcholů Lesný a Lysina) však zachycuje přes 900 mm srážek. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány převažujícím západním prouděním vzduchu, které přináší od Atlantického oceánu vlhký vzduch a časté vodní srážky. Území ORP Mariánské Lázně zasahuje do tří klimatických oblastí ČR (dle Quitta, 1971). Jedná se o klimatické oblasti MT3, MT4 a CH7.

Charakteristika MT3:

počet letních dnů: 20-30

počet mrazivých dnů: 130-160

počet ledových dnů: 40-50

počet dnů se srážkami alespoň 1mm/m2:110-120

srážkový úhrn ve vegetačním období: 350-450 mm/m2

počet dnů se sněhovou pokrývkou: 60-100

Charakteristika MT 4:

počet letních dnů: 20-30

počet mrazivých dnů: 110-130

počet ledových dnů: 40-50

počet dnů se srážkami alespoň 1mm/m2:110-120

srážkový úhrn ve vegetačním období: 350-450 mm/m2

počet dnů se sněhovou pokrývkou: 60-80

Charakteristika CH 7:

počet letních dnů: 10-30

počet mrazivých dnů: 140-160

počet ledových dnů: 50-60

počet dnů se srážkami alespoň 1mm/m2:120-130

srážkový úhrn ve vegetačním období: 500-600 mm/m2

počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100 -120

| Klimatické údaje, klimatické regiony |
| --- |
|  | Klimatická oblast |
| Drmoul | MT3;MT4 |
| Lázně Kynžvart | CH7;MT3;MT4 |
| Mariánské Lázně | CH7;MT3;MT4 |
| Mnichov | CH7;MT3 |
| Ovesné Kladruby | CH7;MT3 |
| Prameny | CH7 |
| Stará Voda | CH7;MT3;MT4 |
| Teplá | CH7;MT3;MT4 |
| Trstěnice | MT3;MT4 |
| Tři Sekery | CH7;MT3;MT4 |
| Valy | CH7;MT4 |
| Velká Hleďsebe | MT4 |
| Vlkovice | MT3;MT4 |
| Zádub-Závišín | CH7;MT3 |

tabulka č.23							       Zdroj:ÚAP,datum: 22.12.2016

Kartogram klimatických oblastí ORP

obr. č.5                                                                                      Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

Ovzduší

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Z údajů týkajících se zhoršené kvality ovzduší s překročením imisního limitu a meze tolerance vyplývá, že na celém území ORP není překročena hodnota imisních limitů, imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace bez přízemního O3 a cílový imisní limit mimo O3. Naopak imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace včetně přízemního O3 a cílový imisní limit včetně O3 je na celém území překročen. U obce Velká Hleďsebe a malé části obce Tři Sekery je podle poskytnutých údajů imisních limit (LV) překročen u nejméně jedné škodliviny, ale u žádné z nich nebyla překročena mez tolerance (LV+MT). V obci Velká Hleďsebe bydlí trvale 1973 obyvatel v oblasti zhoršené kvality ovzduší.

| Překročení imisních limitů, oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | Překročení limitu (ha) | Překročení limitu i meze tolerance (ha) | Plocha zhoršené kvality ovzduší (ha) | % z území obce |
| ORP Mariánské Lázně | 40 529 | 100 | 0 | 100 |  |
| Drmoul | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mnichov | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prameny | 2 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stará Voda | 5 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teplá | 11 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trstěnice | 1 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tři Sekery | 4 118 | 3 | 0 | 3 | 0,1 |
| Valy | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 97 | 0 | 97 | 21,3 |
| Vlkovice | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zádub-Závišín | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 7 | 0 | 7 | 1,5 |

tabulka č.24						 Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

Údaje o zdrojích znečištění ovzduší, které poskytl odbor životního prostředí MÚ Mariánské Lázně, obsahují informace o 77 zdrojích II. stupně, vedených v registru evidence zdrojů znečištění ovzduší REZZO.  Nejvíce je jich evidováno na území obcí Mariánské Lázně a Teplá. V obcích Drmoul, Ovesné Kladruby, Prameny, Tři Sekery, Valy a Vlkovice nejsou žádné takové zdroje evidovány.

| Zdroje znečištění ovzduší |
| --- |
| Obec | Zdroje REZZO I. (počet) | Zdroje REZZO II. (počet) | Zdroje REZZO III. (počet) |
| ORP Mariánské Lázně | 0 | 53 | 0 |
| Drmoul | 0 | 0 | 0 |
| Lázně Kynžvart | 0 | 7 | 0 |
| Mariánské Lázně | 0 | 27 | 0 |
| Mnichov | 0 | 1 | 0 |
| Ovesné Kladruby | 0 | 0 | 0 |
| Prameny | 0 | 0 | 0 |
| Stará Voda | 0 | 2 | 0 |
| Teplá | 0 | 9 | 0 |
| Trstěnice | 0 | 3 | 0 |
| Tři Sekery | 0 | 0 | 0 |
| Valy | 0 | 0 | 0 |
| Velká Hleďsebe | 0 | 3 | 0 |
| Vlkovice | 0 | 0 | 0 |
| Zádub-Závišín | 0 | 1 | 0 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 0 | 4 | 0 |
| tabulka č.25 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

obr. č. 6							     Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

Odpady

Na území ORP se dle dostupných údajů nachází třináct skládek, celkem byly předány údaje o 23 lokalitách se starými zátěžemi a kontaminovanými plochami. Nacházejí se zde dvě území po bývalých kasárnách, jejichž pozemky nebyly ještě zbaveny možných znečištění po činnosti armády.

| Staré ekologické zátěže |
| --- |
| Zátěž | Míra rizika | Prostorový rozsah rizik | Dotčené obce |
| celkem v ORP Mariánské Lázně |  |  |  |
| Býv. sklad pest. Nová Farma | P4.1 | x | Teplá |
| Hamrníky II. | x | x | Mariánské Lázně |
| Hřiště (městská) | x | x | Lázně Kynžvart |
| Chotěnov u ČOV | x | x | Mariánské Lázně |
| Jáma č. 4 - Kladská | x | x | Lázně Kynžvart |
| Komín K5 - 104/106 | x | x | Lázně Kynžvart |
| KOVO Velká Hleďsebe | A3.1 | x | Velká Hleďsebe |
| Odval jámy č. 4 - Kladská | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval jámy č. 5 - Kladská | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval štoly č. 1 - Kladská | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval štoly č. 3 | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval štoly č. 31/7 - Kladská | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval štoly č. 4 | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval štoly Prameny č.2 | x | x | Prameny |
| Odval štoly úpadní č. 2 - Kladská | x | x | Mariánské Lázně |
| Odval štoly úpadní č. 27/3 - Kladská | x | x | Mariánské Lázně |
| Odval šurfu č. 15/24 - Kladská | x | x | Mariánské Lázně |
| Odval šurfu č. 25 - Kladská | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval šurfu č. 27/41 | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval šurfu č.28 - Lázně Kynžvart | x | x | Lázně Kynžvart |
| Odval šurfu č.30 - Lázně kynžvart | x | x | Lázně Kynžvart |
| Prádelny a čistírny Velká Hleďsebe | x | x | Mariánské Lázně |
| Prameny | A3.3 | x | Prameny |
| Rybízovna | x | x | Mariánské Lázně |
| Skládka Hamrníky | x | x | Mariánské Lázně |
| skládka Klášter Seklov Domky | x | x | Teplá |
| Skládka Lazy | x | x | Lázně Kynžvart |
| skládka Mnichov | x | x | Mnichov |
| skládka Nová Farma | x | x | Teplá |
| skládka Služetín | x | x | Teplá |
| skládka Ovčí Dvůr | x | x | Teplá |
| Skládka TKO Teplá | x | x | Teplá |
| Skládka u ČOV | x | x | Lázně Kynžvart |
| Statek Poutnov | x | x | Teplá |
| Statek Rankovice | x | x | Teplá |
| Stavební dvůr | x | x | Mariánské Lázně |
| Štola Amálie - Prameny | x | x | Prameny |
| Štola č. 7 (31/7) - Kladská | x | x | Lázně Kynžvart |
| Štola č.5 - Lázně kynžvart | x | x | Lázně Kynžvart |
| Štola Leonardova - Prameny | x | x | Prameny |
| Šurf č.14 - Prameny | x | x | Prameny |
| U cihelny | x | x | Drmoul |
| U železniční stanice | x | x | Stará Voda |
| tabulka č.26 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

Hluk a vibrace

Z hlediska ohrožení hlukem a vibracemi nejsou evidovány žádné údaje. Dochází k němu v zastavěném území v blízkosti silnic I. a II. třídy, jako je tomu v obcích Trstěnice, Drmoul a Stará Voda, kterými prochází silnice I/21.

Radonové riziko

Shrnutí zjištění o stavu území

Území ORP Mariánské Lázně je zatíženo značným radonovým rizikem, většina území má radonový index geologického podloží střední nebo přechodový, zhruba 10 % území má radonový index vysoký. Mapa radonového indexu geologického podloží vychází z výsledků získaných v rámci Radonového programu České republiky. Tento program je realizován od r. 1990 a je řízen Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Radonový index vyjádřený na mapě je klasifikován třemi základními kategoriemi (nízká, střední, vysoká) a jednou přechodnou kategorií (nízká až střední v nehomogenních kvartérních sedimentech). Převažující radonový index geologické jednotky je stanoven na základě statistického zhodnocení měřených ploch v daném terénu. Na území ORP Mariánské Lázně jsou zastoupeny všechny kategorie. Vysoký radonový index vykazuje geologické podloží na velké části území obce Lázně Kynžvart, v centrální a severní části Mariánských Lázní, Drmoulu a ve střední a jižní části obce Trstěnice. V západní a východní části území ORP ML převažuje radonový index střední. Převážně nízký radonový index geologického podloží najdeme v oblasti obcí Prameny, Mnichov, Ovesné Kladruby, Zádub - Závišín, Vlkovice a na jihu a východě Mariánských Lázní.

Kartogram radonového rizika

obr. č. 7							     Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

Dílčí SWOT analýza

| Hygiena životního prostředí |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| vysoká kvalita čistoty ovzduší a vodních toků atraktivní přírodní prostředí orientace území na lázeňství dostatečný prostor pro denní i pobytovou rekreaci | možné ekologické zátěže (pohraniční objekty a areály živočišné výroby) problém čištění odpadních vod drobných sídel oblast s vyšším výskytem radonu |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| rozvoj hospodářských činností využívajících kvalitní životní prostředí rozvoj podnikatelských činností spojených se správou a údržbou krajiny revitalizace vodních toků spojení a propojení ORP ML na další atraktivní lokality | nevhodná urbanizace krajiny – nová sídla, dopravní trasy omezení možnosti užívání rekreační funkce krajiny jako důsledek ohrožení ohrožení zdraví obyvatel alergenními invazními druhy rostlin, hmyzu instalace nových lokálních zdrojů znečištění ovzduší v důsledku urbanizace území |
| tabulka č. 27 | ÚÚP Mariánské Lázně |

Ochrana přírody a krajiny

Souhrn vyhodnocení podtémat

Z hlediska ochrany přírody je ORP Mariánské Lázně velmi cenným územím se značným množstvím maloplošných i velkoplošných chráněných území. Více než polovinu jejího území zabírá CHKO Slavkovský les. Jihozápadní část ORP (více než čvrtina území ORP) spadá do oblasti Českého lesa. Do roku 1990 byla jeho velká část v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská činnost dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana tohoto území nebyla v minulosti zvažována právě z důvodů existence hraničního pásma, i když si ochrana přírody uvědomovala přírodovědecký význam celé oblasti. Dnes se ukazuje význam Českého lesa z hlediska ochrany přírody v podobě původních lesních společenstev na různých stanovištích, které jsou cenné pro svoji zachovalost v rámci celé České republiky. Jedná se o různá společenstva bučin a jedlobučin až o podmáčené smrčiny a vrchoviště s výskytem borovice blatky. Český les se stále více ukazuje jako významné studijní území vývoje vegetace v jednotlivých stádiích v jednotlivých vegetačních stupních na plochách obcí zaniklých po druhé světové válce. Oblast Českého lesa je tvořena lesním masivem přecházejícím do mělkého širokého údolí s převažujícími travními porosty. Retenční schopnost území se projevuje v absenci náhlých strží, přebytek povrchových vod se projevuje v četných bezejmenných tocích a v častých mokřadech. Urbanizace tohoto prostoru je dána potenciálem území resp. součtem faktorů nízké bonity půdy a náročných klimatických podmínek. Rovnováha mezi potenciálem krajiny a sociodemografickým hlediskem, který nebyl po staletí s výjimkou kupecké stezky determinován něčími vlivy, se projevuje ve sledu osad – obcí uspořádaných v podélné ose odlesněného prostoru. Osady, umístěné na okraji lesního masivu Českého a Slavkovského lesa byly výhradně orientovány na zpracování dřevní hmoty. Přirozený vývoj urbanizace území akceleruje příchodem průmyslové revoluce, i zde však v omezeném rozsahu – železnice nebyla příčinou zásadního rozvoje sídel. Po r. 1945 dochází k výměně obyvatelstva – odsunu obyvatel německé národnosti – a současně se neprodyšně uzavírá hraniční prostor s tehdejší NSR. Český les je geomorfologickým pokračováním Šumavy, tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les.

Stabilita přírodních funkcí území je posílena stejně stabilním prostředím, navazujícím na území ORP Mariánské Lázně. Případná rizika vyplývají z nevhodné urbanizace území. Slabou stránkou je výskyt bolševníku, jeho plošné odstranění vyžaduje kompletní revitalizaci plochy. Při řešení likvidace splaškových vod malých sídel je zapotřebí přijmout takové technické řešení, které by nebylo hrozbou pro kontaminaci půdy, mokřadů cizorodými látkami a zároveň nezměnilo vodní režim dotčeného prostoru. Zachování současného stavu přírody vyžaduje cílevědomou činnost, přičemž ochrana území převažuje nad ekonomickými ukazateli, péči o krajinu je tedy zapotřebí dotovat jinými prostředky anebo jinou – souběžnou činností. Řešené území je z hlediska ochrany přírody v podstatě bezproblémové. V dostatečné míře zde jsou uplatněny zákonné nástroje, poskytující právní ochranu stávajícího stavu životního prostředí.

Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat

Jevy tematického okruhu vyskytující se na území ORP Mariánské Lázně:

| 4. Ochrana přírody a krajiny |
| --- |
| č.jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_011 | urbanistické hodnoty |  |
|  | - urbanisticky hodnotné území | UrbHodnUz_p, |
|  | - významný veřejný prostor | VerejPro_p, |
|  | - urbanisticky významný kompoziční prvek | KompPrv_p, |
|  | - významná kompoziční osa - hlavní | KompOsa_l, |
|  | - významná kompoziční osa - doplňková | KompOsa_l, |
|  | - významná osa průhledu | UrbHodn_l, |
|  | - významná územní bariera | UrbHodn_l, |
|  | - významná linie horizontu | UrbHodn_l, |
|  | - významná přírodní dominanta | PrirDomin_b, |
|  | - významný krajinářský kompoziční prvek | KompPrv_p, |
| A_021 | územní systém ekologické stability |  |
|  | - nadregionální biocentrum (v ÚP, v ZÚR) | USES_UP_p, USES_ZUR_p |
|  | - nadregionální biokoridor - osová část (v ÚP, v ZÚR) | USES_UP _l, USES_ZUR_l |
|  | - regionální biocentrum (v ÚP, v ZÚR) | USES_UP _p, USES_ZUR_p |
|  | - regionální biokoridor (v ÚP, v ZÚR) | USES_UP _l, USES_p, USES_ZUR_p |
|  | - místní (lokální) biocentrum (v ÚP, v ZÚR) | USES_UP_p, USES_ZUR_p |
|  | - místní (lokální) biokoridor (v ÚP, v ZÚR) | USES_UP _l, USES_UP _p, USES_ZUR_p |
|  | - interakční prvek – liniový (v ÚP) | USES_UP _l |
|  | - interakční prvek – plošný (v ÚP) | USES_UP _p |
|  | - ochranná zóna nadregionálního biokoridoru (v ÚP, v ZÚR) | USESNRBK_UP_op, USESNRBK_ZUR_op |
| A_022 | významný krajinný prvek registrovaný, |  |
|  | - významný krajinný prvek registrovaný | VKPReg_p, |
| A_023 | významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou |  |
|  | - významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou | VKPZak_p, |
| A_024 | přechodně chráněná plocha |  |
|  | - přechodně chráněná plocha přírody | PrechChrPlo_p, |
| A_026 | chráněná krajinná oblast včetně zón |  |
|  | - chráněná krajinná oblast | CHKO_p, |
|  | - I. zóna CHKO | CHKOZ_p, |
|  | - II. zóna CHKO | CHKOZ_p, |
|  | - III. zóna CHKO | CHKOZ_p, |
|  | - IV. zóna CHKO | CHKOZ_p, |
| A_027 | národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma |  |
|  | - národní přírodní rezervace (NPR) | MalZCHU_p, |
|  | - OP národní přírodní rezervace | MalZCHU_op, |
| A_028 | přírodní rezervace včetně ochranného pásma |  |
|  | - přírodní rezervace (PR) | MalZCHU_p, |
|  | - OP přírodní rezervace | MalZCHU_op, |
| A_029 | národní přírodní památka včetně ochranného pásma |  |
|  | - národní přírodní památka (NPP) | MalZCHU_p, |
|  | - OP národní přírodní památky | MalZCHU_op, |
| A_030 | přírodní park |  |
|  | - přírodní park | PrirPark_p, |
| A_031 | přírodní památka včetně ochranného pásma |  |
|  | - přírodní památka (PP) | MalZCHU_p, |
|  | - OP přírodní památky | MalZCHU_op, |
| A_032 | památný strom včetně ochranného pásma |  |
|  | - památný strom, skupina stromů, stromořadí | PamStrom_b, PamStrom_p, |
| A_034 | NATURA 2000 - evropsky významná lokalita |  |
|  | - Natura 2000 - evropsky významná lokalita | NaturaEvl_p, |
| A_042 | hranice biochor |  |
|  | - biochora | Biochory_p, |
|  | - bioregion | Bioreg_p, |
| A_048 | vodní nádrž |  |
|  | - vodní nádrž | VodNad_p, |
|  | - mokřad | Mokrad_p, |
| A_138 | plochy zeleně |  |
|  | - plochy sídelní zeleně | SoucVyuz_p, |
|  | - plochy krajinné zeleně | SoucVyuz_p, |
| B_032 | hranice přírodních lesních oblastí |  |
|  | - hranice přírodních lesních oblastí | PrirLesObl_p, |

tabulka č.28

Chráněná území

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Na území ORP Mariánské Lázně jsou maloplošná i velkoplošná chráněná i zvláště chráněná území přírody. Více než polovinu jejího území zabírá CHKO Slavkovský les, více než čtvrtinu území ORP ML zabírá Přírodní park Český les, dále se zde nachází 6 národních přírodních rezervací, 2 národní přírodní památky, 14 přírodních rezervací, 5 přírodních památek, 17 památných stromů, jedna skupina 4 památných stromů, jedna alej památných stromů, 11 evropsky významných lokalit Natura 2000, jedna přechodně chráněná plocha a 35 registrovaných významných krajinných prvků.

### Velkoplošná zvláště chráněná území

Chráněné krajinné oblasti - CHKO je naše národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliefem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Významnými estetickými hodnotami takových krajin bývají i dochované památky historického osídlení. Ochrana těchto oblastí je odstupňována zpravidla do 4 zón, jimiž se určují limity hospodaření a jiné využívání přírodního potenciálu. Součástí první, nejpřísnější zóny jsou zvláště chráněná území menší rozlohy tzv. maloplošná. Chráněné krajinné oblasti se vyhlašují vládním nařízením a mají každá svou samostatnou správu pro koordinaci činností, které se dotýkají přírodního prostředí.

Národní parky - NP je mezinárodně užívaná kategorie, v níž jsou vyhlašována mezinárodně nebo celostátně významná a jedinečná území s dochovanými přírodními nebo málo ovlivněnými ekosystémy. Veškeré využívání národního parku je podřízeno zachování a zlepšení přírodního prostředí a v souladu s vědeckým i kulturně-osvětovým a výchovným posláním. Území národních parků je členěno do tří zon odstupňované ochrany, nejpřísnější režim je stanoven pro l. zonu. Na území národních parků je omezen volný pohyb veřejnosti, podrobnosti jsou stanoveny v jejich návštěvních řádech. Národní parky mají samostatný správní orgán (správu národního parku), který koordinuje a řídí všechny hlavní aktivity, týkající se zásahů do přírodního prostředí. Jsou zřizovány zákonem.

### Maloplošná zvláště chráněná území

Národní přírodní rezervace - NPR je nejvýznamnější kategorií z maloplošných chráněných území. Poskytuje ochranu jedinečným přírodním ekosystémům, obsahujícím vzácné a ohrožené organizmy i anorganické fenomény. Základní ochranné podmínky jsou stanoveny zákonem a zakazují jakékoliv zásahy do jejich prostředí včetně vstupu mimo vyznačené cesty. NPR vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí, které rovněž může v případě veřejného zájmu udělit výjimky z podmínek ochrany.

Národní přírodní památka - NPP je zpravidla území menší rozlohy s cílem ochrany určitých specifických přírodních objektů vysoké (národní až nadnárodní) hodnoty. Může to být geologický nebo geomorfologický útvar (jeskyně, geologický profil), naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů živočichů či rostlin v ekosystému, který je zachován v přírodním stavu jen zčásti, i útvar zformovaný specifickými lidskými aktivitami (historické parkové úpravy krajinných úseků). NPP vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. Ochrana spočívá ve vyloučení všech činností, které by předmětný objekt mohly poškodit nebo zničit.

Přírodní rezervace - PR je rovněž určena k ochraně ekosystémů nebo jejich fragmentů, význačných pro určitý region či geografickou oblast. Má stanoveny obdobné základní ochranné podmínky jako národní přírodní rezervace a vyhlašuje ji obecně závazným předpisem okresní úřad, který rovněž povoluje výjimky z ochrany, jde-li o veřejný zájem.

Přírodní památka - PP je obdobou národní přírodní památky, s regionálním významem.

### Obecně chráněná území

Mimo zvláště chráněná území výše uvedená Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje i podmínky ochrany pro některé další prvky krajiny, mající významnou funkci. Tyto lokality (malé i větší) se označují jako obecně chráněná území a jsou jimi přírodní parky (PP), významné krajinné prvky (VKP) a územní systémy ekologické stability (USES).

Zvláštními územími, které stojí na přechodu mezi obecně a zvláště chráněnými územími, jsou přechodně chráněné plochy.

Přírodní parky - PP vyhlašují orgány ochrany přírody k ochraně území (které není zvláště chráněným územím), kde je třeba chránit místní krajinný ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.

Významné krajinné prvky - VKP jsou ekologicky, geomorfologicky, esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení ekologické rovnováhy. Mohou to být lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek. Zejména se jedná o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Registrované VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody.

USES - územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je komplex účelně rozmístěných a optimálně fungujících soustav biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, odpovídající danému stupni našeho poznání. Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného nebo přírodě blízkého ekosystému. Biokoridor neumožňuje trvalou existenci rozhodující části organismů, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Přechodně chráněná plocha - je v zákoně uvedena jako plocha, přičemž cílem ochrany je - obdobně jako u ostatních ZCHÚ - rovněž ochrana cenných přírodních složek. Lze ji využívat pro případy okamžité potřeby chránit určitý přírodní objekt nebo jev, o jehož další existenci, tendenci vývoje nebo hodnotě nejsou zatím k dispozici dostatečné informace.

Mezi památné stromy se řadí nejen samostatně stojící jedinci, ale i skupiny nebo stromořadí.

Památným stromem (skupinou či stromořadím) může být vyhlášena ta dřevina, která vyniká svým vzrůstem, věkem, je významnou krajinnou dominantou, je zvlášť cennou introdukovanou dřevinou anebo je dřevinou historicky cennou, která je památníkem historie, či připomíná historické události nebo jsou s ní spojeny různé pověsti či báje

Soustava Natura 2000 je soustavou lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.)  v daném území.

Data o stavu a vývoji území

| Velkoplošná chráněná území |
| --- |
| Chráněné území | Typ území | Celková plocha (ha) | Plocha v ORP (ha) | Dotčené obce |
| Český Les | přírodní park | 17794 | 10315 | Drmoul, Mariánské Lázně, Milíkov, Stará Voda, Trstěnice, Tři Sekery, Velká Hleďsebe |
| Chráněná krajinná oblast Slavkovský les | chráněná krajinná oblast | 61060 | 20797 | Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Valy, Vlkovice, Zádub-Závišín |
| celkem v ORP Mar. Lázně |  | 78854 |  |  |

tabulka č.29

| Maloplošná CHUP |
| --- |
| Chráněné území | Typ území | Celková plocha (ha) | Plocha v ORP (ha) | Dotčené obce |
| celkem v ORP Mariánské Lázně |  | 740 |  |  |
| Čertkus | PP | 42 | 42,26 | Teplá |
| Hamrnický mokřad | PR | 6 | 6,38 | Mariánské Lázně |
| Hamrnický mokřad | PR | 0 | 0,25 | Mariánské Lázně |
| Holina | PR | 41 | 40,72 | Lázně Kynžvart |
| Kladské rašeliny | NPR | 8 | 7,53 | Prameny |
| Kladské rašeliny | NPR | 14 | 14,44 | Mariánské Lázně |
| Kladské rašeliny | NPR | 42 | 41,54 | Mariánské Lázně |
| Kladské rašeliny | NPR | 145 | 145,01 | Mariánské Lázně,Prameny |
| Kladské rašeliny | NPR | 97 | 87,89(Mariánské Lázně);9,23(Sokolov) | Lázně Kynžvart,Mariánské Lázně,Prameny,Rovná |
| Koňský pramen | PP | 0 | 0 | Mariánské Lázně |
| Kosatcová louka | PR | 0 | 0,25 | Trstěnice |
| Kosatcová louka | PR | 0 | 0,3 | Trstěnice |
| Kosatcová louka | PR | 1 | 0,87 | Trstěnice |
| Křížky | NPP | 4 | 4,02 | Prameny |
| Kynžvartský kámen | PP | 0 | 0,02 | Lázně Kynžvart |
| Milhostovské mofety | PP | 0 | 0,23 | Ovesné Kladruby |
| Mokřady pod Vlčkem | PR | 41 | 40,86 | Mnichov,Prameny |
| Pístovská louka | PP | 2 | 0 | Vlkovice |
| Planý vrch | PR | 15 | 14,89 | Mnichov |
| Pluhův bor | NPR | 85 | 0,02(Mariánské Lázně);85,17(Sokolov) | Nová Ves,Prameny |
| Podhorní slatě | PP | 18 | 17,64 | Ovesné Kladruby |
| Podhorní vrch | PR | 32 | 31,95 | Ovesné Kladruby |
| Prachomety | PP | 2 | 2,47(Karlovy Vary);0,02(Mariánské Lázně) | Teplá,Toužim |
| Prameniště Teplé | PR | 43 | 42,88 | Mariánské Lázně,Mnichov,Zádub-Závišín |
| Sirňák | PP | 2 | 1,87 | Ovesné Kladruby,Teplá |
| Smraďoch | PR | 11 | 10,89 | Mariánské Lázně |
| Upolínová louka pod Křížky | NPP | 18 | 17,82 | Prameny |
| Vlček | PR | 60 | 59,54 | Mnichov,Prameny |
| Žižkův vrch | PR | 11 | 11,27 | Mariánské Lázně |
| tabulka č.30 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

| Natura 2000 |
| --- |
| Chráněné území | Typ území | Celková plocha (ha) | Plocha v ORP (ha) | Dotčené obce |
| Horní Kramolín - Ovesné | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 18 | 18,14 | Ovesné Kladruby |
| Kladské rašeliny | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 2 669 | 2586,25 (Mariánské Lázně); 82,92 (Sokolov) | Březová, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Prameny, Rovná |
| Podhorní louky | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 41 | 41,33 | Ovesné Kladruby, Teplá |
| Prachomety | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 21 | 16,58 (Karlovy Vary); 4,09 (Mariánské Lázně) | Teplá, Toužim |
| Pramenské pastviny | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 0 | 0,5 | Prameny |
| Prameny Teplé | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 155 | 154,81 | Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Teplá, Zádub-Závišín |
| Rankovický triangl | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 12 | 11,91 | Teplá |
| Raušenbašská lada | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 497 | 497,16 | Mnichov, Prameny |
| Teplá s přítoky a Otročínský potok | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 14 | 0,81(Karlovy Vary); 11,25(Mariánské Lázně); 1,97(Sokolov) | Mnichov, Nová Ves, Otročín, Prameny, Teplá |
| U Jedlové | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 30 | 30,02 | Stará Voda, Tři Sekery |
| Úpolínová louka - Křížky | Natura 2000 - evropsky významná lokalita | 314 | 124,03(Mariánské Lázně); 189,49(Sokolov) | Nová Ves, Prameny |
| celkem v ORP Mariánské Lázně |  | 3 771 |  |  |
| tabulka č. 31 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

| Fragmentace krajiny, interakční prvky |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | Fragmenty území (počet) | Průměrný fragment (ha) | Rozloha IP celkem (ha) | % z území obce |
| ORP Mariánské Lázně | 40 529 | 48 | 3 | 50 |  |
| Drmoul | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mnichov | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prameny | 2 462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stará Voda | 5 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teplá | 11 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trstěnice | 1 549 | 16 | 2 | 32 | 2,1 |
| Tři Sekery | 4 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valy | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlkovice | 493 | 19 | 1 | 14 | 2,8 |
| Zádub-Závišín | 633 | 14 | 0 | 3 | 0,5 |
| tabulka č.32 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

| Významné krajinné prvky registrované |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | Registrované VKP (počet) | Plocha registr. VKP (ha) | % z území obce |
| ORP Mariánské Lázně | 40 530 | 43 | 166 |  |
| Drmoul | 637 | 2 | 2 | 0,2 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 0 | 0 | 0 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 1 | 1 | 0 |
| Mnichov | 2 788 | 0 | 0 | 0 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 0 | 0 | 0 |
| Prameny | 2 462 | 0 | 0 | 0 |
| Stará Voda | 5 402 | 17 | 49 | 0,9 |
| Teplá | 11 319 | 13 | 64 | 0,6 |
| Trstěnice | 1 549 | 2 | 6 | 0,4 |
| Tři Sekery | 4 118 | 7 | 44 | 1,1 |
| Valy | 430 | 1 | 0 | 0 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 0 | 0 | 0 |
| Vlkovice | 493 | 0 | 0 | 0 |
| Zádub-Závišín | 633 | 0 | 0 | 0 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 3 | 12 | 0,2 |
| tabulka č.33 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

Chráněná území

obr. č. 	8					                          Zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016

Ekologická stabilita, USES

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Správní území ORP Mariánské Lázně patří v rámci Karlovarského kraje k ORP s vysokým koeficientem ekologické stability. V roce 2009 činila hodnota koeficientu ekologické stability na území SO ORP ML 3,41. Koeficient ekologické stability (KES) se vyjadřuje jako podíl ploch ekologicky stabilních a ploch, které zatěžují životní prostředí. Počítá se jako poměr druhů pozemků: chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + trvalé travní porosty + pastviny + lesní půda + vodní plochy / orná půda + zastavěné plochy + ostatní plochy. Přehled o koeficientech jednotlivých obcí v rámci SO ORP Mariánské Lázně znázorňuje tabulka v části b) této kapitoly.

Podle hodnoty KES jsou rozlišovány tři základní krajinné typy:

Krajinný typ A:

krajina zcela přeměněná člověkem, kde KES do 0,3 značí území nestabilní tj. nadprůměrně využívaná území s jasným porušením přírodních struktur, KES 0,4 – 0,8 území málo stabilní tj. intenzivně využívaná kulturní krajina s výrazným uplatněním agroindustriálních prvků,

Krajinný typ B:

krajina intermediální, kde KES 0,9 – 2,9 značí území mírně stabilní tj. běžná kulturní krajina, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků, Krajinný typ C:

krajina relativně přírodní, kde KES 3,0 – 6,2, značí území stabilní, kde technické objekty jsou roztroušeny na malých plochách při převaze relativně přírodních prvků a KES nad 6,2 značí území relativně přírodní.

Koeficient ekologické stability krajiny v Karlovarském kraji se pohybuje vysoko nad republikovým průměrem. Karlovarský kraj zaujímá 2. místo mezi kraji v ukazateli průměrné hodnoty koeficientu ekologické stability kraje za Libereckým krajem. Z hlediska dlouhodobého vývoje vykazuje na území Karlovarského kraje trvale vzrůstající pozitivní trend.

ÚSES - územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je komplex účelně rozmístěných a optimálně fungujících soustav biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, odpovídající danému stupni našeho poznání. Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného nebo přírodě blízkého ekosystému. Biokoridor neumožňuje trvalou existenci rozhodující části organismů, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry, a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Územní systém ekologické stability podle § 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. Na území SO ORP ML je vymezen ÚSES nadregionální dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, regionální a místní ÚSES a interakční prvky, které byly vymezeny v rámci zpracovaných územních plánů. V současné době se územní plány některých obcí zpracovávají a podle nich bude lokální ÚSES aktualizován a stejně tak bude postupně doplňován začleněním prvků ÚSES ze schválených komplexních pozemkových úprav (KPÚ) do ÚPD obcí.

        - Data o stavu a vývoji území

| Nadregionální ÚSES, regionální ÚSES |
| --- |
| Prvek ÚSES | Úroveň prvku | Kód prvku | Dotčené obce |
| územní systém ekologické stability | regionální biokoridor | 993 | Lázně Kynžvart |
| územní systém ekologické stability | regionální biokoridor | 1034 | Lázně Kynžvart |
| Beranovské rybníky | regionální biocentrum | 1112 | Teplá |
| Broumov - Údoli Tiché | regionální biokoridor | 1039 | Tři Sekery |
| Černý rybník - Zámecký park | regionální biokoridor | 1034 | Lázně Kynžvart |
| Dyleň | regionální biocentrum | 375 | Stará Voda |
| Hamrníky | regionální biocentrum | 1107 | Drmoul, Mariánské Lázně, Velká Hleďsebe |
| Jelení potok | regionální biocentrum | 1175 | Tři Sekery |
| Kameniště | regionální biocentrum | 1123 | Stará Voda, Tři Sekery |
| Kaňon Teplé | regionální biocentrum | 1135 | Mnichov, Teplá |
| Kladská | nadregionální biocentrum | 72 | Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Prameny |
| Lažanský les - Dyleň | regionální biokoridor | 1033 | Stará Voda |
| Mnichovské hadce | nadregionální biocentrum | 2008 | Mnichov, Prameny |
| Mnišský les | nadregionální biocentrum | 33 | Drmoul, Mariánské Lázně, Trstěnice |
| Nezdické louky | regionální biocentrum | 1111 | Teplá |
| Podhorní vrch - Podhora | regionální biocentrum | 1110 | Ovesné Kladruby, Teplá |
| Podhorni vrch,Podhora- K 50 | regionální biokoridor | 1049 | Ovesné Kladruby, Vlkovice, Zádub-Závišín |
| Studanka-Kladská | regionální biokoridor | 993 | Lázně Kynžvart |
| Teplá - Poutnov | regionální biocentrum | 1113 | Mnichov, Teplá |
| Údolí Tiché | regionální biocentrum | 1122 | Tři Sekery |
| Údolí Tiché - Jelení potok | regionální biokoridor | 1037 | Tři Sekery |
| Zámecký park | regionální biocentrum | 1124 | Lázně Kynžvart |
| Zámecký park - K 51 | regionální biokoridor | 1035 | Lázně Kynžvart, Stará Voda |
| Zámecký park - Kladská | regionální biokoridor | 1036 | Lázně Kynžvart |
| Žižkův vrch | regionální biocentrum | 1022 | Mariánské Lázně |

tabulka č.34						               Zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016

Krajinný ráz

# Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její rázovitost - odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“, vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení. Výchozí předpis, zákon č. 114/1992 Sb., (o ochraně přírody a krajiny) ve znění pozdějších změn, vymezuje krajinný ráz následovně:

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,  kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany  krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území. Ustanovení zákona vychází z celoevropsky přijatého standardu, že existuje zájem na celoplošné ochraně krajinného rázu jako součásti kulturního dědictví minulosti a příznivého životního prostředí budoucích generací. Zákon vyjadřuje záměr, aby orgány ochrany přírody chránily nejen zvláště chráněná území a vyjmenované druhy rostlin a živočichů, ale aktivně přispívaly k péči o celé území beze zbytku, zejména z hlediska zachování bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot.

Ochrana krajinného rázu je ochranou obecnou, platí tedy na celém území státu. Zvýšená pozornost je problematice věnována v chráněných krajinných oblastech, kde je zachování harmonického obrazu kulturní krajiny a omezení případných rušivých vlivů významným předmětem zájmu správy CHKO. Dále se hodnotí vlivy navrhovaných záměrů na tyto znaky a hodnoty, tj, zásahy do krajinného rázu, nebo se provádí hodnocení území z hlediska krajinného rázu a stanoví se opatření k jeho ochraně. Správa CHKO ve správním řízení rozhoduje o udělení (neudělení) souhlasu s umístěním a povolením staveb, případně k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Zákon o ochraně přírody a krajiny nestanovuje postup vlastního hodnocení, ale v odst. 1 upozorňuje, čeho se ochrana dotýká.

Fauna a flóra

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

V CHKO Slavkovský les převažují souvislé lesní komplexy, v nichž je dominující dřevinou smrk. Jsou tu proto nejpočetnější druhy vázané na toto prostředí., např. sýc rousný (Aegolius funereus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), výr velký (Bubo bubo), čáp černý (Ciconia nigra), apod. V posledních letech se rozšířil krkavec velký (Corvus corax) a objevil se rys ostrovid (Lynx lynx). Vzhledem k malému podílu bučin jsou vzácnými druhy holub doupňák (Columba oenas) a lejsek malý (Ficedula parva). Postupně zmizel tetřev hlušec (Tetrao urogallus) a tetřívek obecný (Tetrao tetrix), ačkoliv byly ještě v poválečném období početní. K vymizelým druhům patří pravděpodobně také jeřábek lesní (Bonasa bonasia), o kterém již dlouhou dobu nejsou žádné věrohodné zprávy. Nezanedbatelná je zdejší populace jelena evropského (Cervus elaphus), rozšířil se zde i jelen sika (Cervus nippon). Otevřenou krajinu tvoří hlavně zemědělské plochy, u nichž v posledních letech výrazně poklesla intenzita obhospodařování. Vzácní proto nejsou linduška luční (Anthus pratensis) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), byl zjištěn i chřástal polní (Crex crex). V teplejších okrajových částech chráněné krajinné oblasti žije též pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Na území Slavkovského lesa leží řada zimovišť netopýrů, z nichž některá patří k nejvýznamnějším na západě Čech. Mnohde jsou to stará hornická díla. Zatím v nich bylo zjištěno 10 druhů, mimo jiné netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), netopýr severní (Eptesicus nilssonii) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus). V území CHKO leží několik rybníků a přehradních nádrží, jsou tu ještě četné zachovalé vodní toky  a zejména významná rašeliniště. Vzácně se tu objevuje vydra říční (Lutra lutra) a byl zjištěn rejsec černý (Neomys anomalus). Z ptáků bylo potvrzeno hnízdění vodouše kropenatého (Tringa ochropus), pravidelně se vyskytuje bekasina otavní (Galinago gallinago) a sluka lesní (Scolopax rusticolla). Z obojživelníků je nutno uvést vzácnějšího čolka obecného (Triturus vulgaris), čolka horského (T. alpestris) a skokana ostronosého (Rana arvalis). V potocích a říčkách žijí střevle potoční (Phoxinus phoxinus), mihule potoční (Lampetra planeri) a rak říční (Astacus astacus). Na rašeliništích se pravidelně objevuje žluťásek borůvkový (Colias palaeno). Z vážek bylo zjištěno 25 druhů, z vzácnějších jsou to lesklice horská (Somatochlora alpestris), lesklice severní (Somatochlora arctica), šídlo sítinové (Aeshna juncea), vážka čárkovaná (Leucorrhainia dubia) a vážka tmavá (Sympetrum danae). Zámecký rybník na Kladské je domovem endemického vodního červa (Naidium luteum).

Na území CHKO Slavkovský les, která tvoří polovinu území ORP ML, roste celá řada velmi zajímavých, vzácných a chráněných druhů rostlin. Největšími klenoty jsou endemitní (endemit je organismus s velmi malým areálem vázaným zpravidla na izolované území) druhy – rožec kuříčkolistý (Cerastium alsinifolium) a velmi vzácný svízel sudetský (Galium sudeticum). Samostatnou kapitolou vzácné květeny Slavkovského lesa jsou rostliny z čeledi orchidejovitých,  ostřice (Carex sp.), které jsou však pro laika vzhledově mnohem méně atraktivní; navíc jsou velice těžko rozpoznatelné a nezřídka jsou považovány jednoduše za “trávy”, ačkoliv tomu tak zdaleka není. Také kapradiny jsou ve Slavkovském lese zastoupeny řadou vzácnějších druhů – dvojicí hadcových kapradinek sleziníkem klamným (Asplenium adulterinum) a sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium), na amfibolitových skalách roste vzácně také kapradinka skalní (Woodsia ilvensis). Zvláštní dvojicí vzácných kapradin jsou vratičky (Botrychium), které nám mohou na první pohled kapradiny připomínat jen velmi vzdáleně. Na vřesovištích, v okolí skalek či na pastvinách můžeme občas najít vratičku měsíční  (Botrychium lunaria), mnohem větší vzácností je však nález vratičky heřmánkolisté (Botrychium matricariifolium). Nepříliš častými druhy jsou také žebrovice různolistá (Blechnum spicant) a sleziník zelený (Asplenium viride). Z dalších vzácných je zde možné nalézt vrbu borůvkovitou (Salix myrtilloides), bahničku chudokvětou (Eleocharis quinqueflora), hořeček drsný (Gentianella sp.), zběhovec jehlancovitý (Ajuga pyramidalis), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), zábělník bahenní (Potentilla palustris), všivec bahenní (Pericularis palustris), rdest alpský (Potamogeton alpinus), bařičku bahenní (Triglochin palustre), přesličku luční (Equisetum pratense), vranec jedlový (Huperzia selago), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), kosatec sibiřský (Iris sibirica), klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), upolín evropský (Trollius altissimus) a mnohé další, např. masožravé rostliny - tučnici obecnou (Pinguicula vulgaris) a rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). Rožec kuříčkolistý (Cerastium alsinifolium) roste pouze v centrální části Slavkovského lesa, jinde na světě ho nenalezneme. Svým výskytem je vázaný na stanoviště s hadcovým podložím a většinou ho najdeme v těsné blízkosti hadcových skalek, nezřídka však obsazuje i vlhčí stanoviště na narušovaných půdách a další místa se sníženou konkurencí ostatních rostlin. Roste pouze v České republice, jeho výskyt je omezen na hadce (tzv. Mnichovské hadce) v centrální části Slavkovského lesa mezi obcemi Prameny, Mnichov, Louka, Sítiny. Svízel sudetský (Galium sudeticum) se kromě Slavkovského lesa vyskytuje už pouze v krkonošských karech. Podobně jako rožec kuříčkolistý roste i svízel sudetský pouze v centrální hadcové části CHKO, většinou na stanovištích v blízkosti skalních výchozů. Orchideje nerostou pouze v tropických deštných lesích, ale i ve střední Evropě, nezřídka již za posledními domy obcí. Nejčastější orchidejí Slavkovského lesa je bezesporu prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). V květnu bývají jeho květenství ozdobou vlhkých luk. Později rozkvétají další z běžnějších druhů orchidejí – prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), který můžeme najít od května až do srpna na vlhčích loukách ale i v lesích, a kruštík širolistý (Epipacti helleborine). Na některých loukách či pastvinách se vyskytují i vzácnější druhy jako např. vemeníček zelený (Coeloglossum viride), bíle kvetoucí vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), červenofialovou pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), vstavač kukačku (Orchis morio), vstavač mužský (Orchis mascula), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), na vlhkých loukách a slatiništích také žlutavý kruštík bahenní (Epipactis palustris) a stinnějších mokřadech pak zelenobílou korálici trojklannou (Corallorhiza trifida). V bučinách roste bradáček vejčitý (Listera ovata) nebo saprofytický (tedy nezelený, získávající energii rozkladem organických látek obsažených v půdě a z opadu) druh hlístník hlízdák (Neottia nidus-avis).

Nejvíce druhů ostřic (Carex) najdeme pravděpodobně na vlhkých stanovištích, při okrajích vodních ploch a podobně, ale řada druhů roste běžně v lesích nebo třeba na suchých loukách. Vzhledem často připomínají trávy, ale nemají stébla s kolénky, nýbrž lodyhy, které bývají často trojboké. Ze vzácných ostřic můžeme ve Slavkovském lese najít např. ostřici blešní (Carex pulicaris), Davallovu (Carex davalliana), dvoudomou (Carex dioica), odchylnou (Carex appropinquata), latnatou (Carex paniculata) aj., rostoucí hlavně na vlhkých a rašelinných loukách.

Nejobvyklejšími lesními porosty jsou zde smrkové monokultury, bukové lesy, rašeliniště vrchovištního typu s porostem borovice blatky. Jednou z nejznámějších rostlin zde je bolševník velkolepý (Heracleum speciosum). Tato rostlina se zde šíří z okrasné zahrady u zámku Lázně Kynžvart, kde jej nechal vysadit kancléř Metternich. Od těch dob sužuje celé západní Čechy.

Zdroj: webové stránky CHKO Slavkovský les

Dílčí SWOT analýza

| Ochrana přírody a krajiny |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| existující systém ochrany přírody a krajiny - CHKO, NATURA, ochrana dle zákona č. 114/1992 Sb. ochrana podzemních vod stabilní biotopy s širokou biodiverzitou stabilita rozmezí TTP – les – plochy ostatní minimální expozice krajiny antropogenními vlivy navazující kvalitní přírodní prostředí i mimo ORP | nároky na správu a údržbu krajiny systém odvodu a čištění odpadních vod výskyt invazivních plevelů |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| stabilizace venkovských sídel pro ekologicky čisté zemědělství rozvoj agroturistiky použití regulačních nástrojů územního plánování pro další urbanizaci krajiny použití nástrojů územního plánu pro revitalizaci krajiny postižené bolševníkem (invazními druhy rostlin) kombinace balneoterapie s dalšími léčebnými postupy – např. hipoterapie revitalizace vodních toků realizovat účinný a ekonomický systém čištění odpadních vod | ohrožení původních společenství rostlin invazními druhy provádění jakékoliv těžby nerostů zavedení nových tras dopravní a technické infrastruktury (pěší, cyklo a ski trasy, odvodnění území, odvedení splaškových odpadních vod) plošná přeměna neurbanizovaného území pro jiné činnosti nevhodná urbanizace území změna mikroklimatu v důsledku urbanizace území plochy individuální rekreace – chaty, zahrádky provoz zařízení neodpovídajících normám a předpisům, vznik nových drobných staveb případné ekologické zátěže – pohraniční objekty a areály živočišné výroby ochrana přírody může omezit rozvoj sídel, vodního hospodářství, obnovu rybníků atd. |
| tabulka č.35 | ÚÚP Mariánské Lázně |

Řešené území je z hlediska ochrany přírody v podstatě bezproblémové, uplatněny jsou zákonné nástroje ochrany, poskytující právní ochranu stávajícího stavu životního prostředí.

Stabilita přírodních funkcí je posílena stejně stabilním prostředím, navazujícím na území ORP ML.

Případná rizika vyplývají z nevhodné urbanizace území.

Slabou stránkou je výskyt invazních druhů rostlin – hlavně bolševníku velkolepého, dále pak netýkavky žlaznaté a křídlatky. Jejich plošné odstranění vyžaduje kompletní revitalizaci plochy.

Při řešení likvidace splaškových vod malých sídel je zapotřebí přijmout takové technické řešení, které by nebylo hrozbou pro kontaminaci půdy, mokřadů cizorodými látkami a zároveň nezměnilo vodní režim dotčeného prostoru.

Zachování současného stavu přírody vyžaduje cílevědomou činnost, při které ochrana území převažuje nad ekonomickými ukazateli. Péči o krajinu je tedy zapotřebí dotovat.

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Souhrn vyhodnocení podtémat

Zařazení půd do BPEJ neodpovídá jejich současným vlastnostem. Výskyt půd s převažujícím I. a II. stupněm ochrany pak zpětně brání rozvoji sídel, kde je to z jiných hledisek a zájmů (ochrany přírody, urbanistické kompozice, dopravní připojení) objektivně společensky žádoucí.

V předchozím režimu byly realizované rozsáhlé investice do ZPF především formou meliorací.  Tento systém trpí nedostatkem údržby a v důsledku nefunkčnosti dochází k situaci, že není funkční původní – přirozený systém odvodnění, ani ten technický. Z tohoto důvodu je doporučeno tento systém přehodnotit a v odůvodněných případech se vrátit k původním trasám recipientů.

Rozvoj lesů jako hospodářského produktu je žádoucí omezit změnou jeho statutu na lesy zvláštního určení – lázeňské lesy.

Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat

Jevy tematického okruhu vyskytující se na území ORP Mariánské Lázně:

| 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| č.jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_037 | lesy ochranné |  |
|  | - plochy lesů ochranných | LesKateg_p, |
| A_038 | lesy zvláštního určení |  |
|  | - plochy lesů zvláštního určení | LesKateg_p, |
| A_039 | lesy hospodářské |  |
|  | - plochy lesů hospodářských | LesKateg_p, |
| A_040 | vzdálenost 50m od okraje lesa |  |
|  | - plocha do 50 metrů od okraje lesa s podmíněným využíváním | Les50_op, |
| A_041 | bonitovaná půdně ekologická jednotka |  |
|  | - BPEJ | BPEJ_p, |
| A_043 | investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti |  |
|  | - plochy odvodněné | InvPuda_p, |
|  | - jiný účel | InvPuda_b, InvPuda_l, |
| A_134 | ohrožení půd |  |
|  | - nejkvalitnější půdy - 1.třída ochrany | BPEJ_p, |
|  | - nejkvalitnější půdy - 2.třída ochrany | BPEJ_p, |
| B_031 | stupeň přirozenosti lesních porostů |  |
|  | - stupeň přirozenosti lesních porostů | StPrirLesPor_p, |

tabulka č. 36

Půdní fond

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Z půdních typů je na většině území ORP ML (v CHKO Slavkovský les) nejrozšířenější hnědozem, převážná část území náleží do půdního regionu silně kyselých kambizemí s doprovodnými pseudogleji. Převládajícím půdním typem jsou kambizemě typické (kyselá varieta), kambizemě dystrické a kambizemě pseudoglejové. Nejvyšší partie Lysinské hornatiny v okolí vrchu Lesného - 983,5 m.n.m. a Lysiny - 982,5 m.n.m., jsou řazeny do regionu horských podzolů a podzolů kambizemních. Převládajícím půdním typem v této části jsou podzoly kambizemní s doprovodnou složkou bystrických resp. typických kambizemí. Rozsáhlé plochy jsou pokryty organozeměmi různé mocnosti. Malý okrajový lem na severu a severozápadě CHKO Slavkovský les patří do regionu kambizemí nasycených a kyselých. Také v této části převládají typické resp. dystrické kambizemě. Podél vodních toků (Teplá, Draženský potok, Otročínský potok) jsou vyvinuty typické fluvizemě s přechody do glejových fluvizemí, horní části těchto toků a malých potoků jsou doprovázeny gleji typickými až gleji organozemními. Od Sítin se západním směrem táhne v délce asi 5 km a šířce od 0,5 do 1,5 km pás primárních pseudoglejů. Oblast nejvyšších poloh, silně humózní s nekvalitním humusem, postupně přechází do středně humózní s nekvalitním humusem.

obr. č. 9

| Půdní fond |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | ZPF celkem (%) | Orná půda (%) | Zahrady (%) | Sady (%) | TTP (%) | Ostatní půdní fond celkem (%) |
| ORP Mariánské Lázně | 40 530 |  |  |  |  |  |  |
| Drmoul | 637 | 56,6 | 25,7 | 2,5 | 0 | 28,4 | 43,4 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 24 | 9 | 0,6 | 0,1 | 14,3 | 76 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 14,4 | 3,6 | 1,7 | 0 | 9,1 | 85,6 |
| Mnichov | 2 788 | 48,1 | 14 | 0,3 | 0 | 33,8 | 51,9 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 41,3 | 26,4 | 0,2 | 0 | 14,8 | 58,7 |
| Prameny | 2 462 | 24,9 | 5 | 0,1 | 0 | 19,7 | 75,1 |
| Stará Voda | 5 402 | 31 | 13,3 | 0,3 | 0 | 17,5 | 69 |
| Teplá | 11 319 | 60,6 | 15,5 | 0,4 | 0 | 44,6 | 39,4 |
| Trstěnice | 1 549 | 60,5 | 29,2 | 0,6 | 0 | 30,7 | 39,5 |
| Tři Sekery | 4 118 | 26 | 12 | 0,4 | 0 | 13,6 | 74 |
| Valy | 430 | 19,3 | 7,4 | 1,9 | 0 | 9,8 | 80,7 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 66,3 | 48,9 | 5,5 | 0 | 11,8 | 33,7 |
| Vlkovice | 493 | 69,9 | 27,2 | 0,8 | 0 | 41,8 | 30,1 |
| Zádub-Závišín | 633 | 69,8 | 16,4 | 1,4 | 0 | 51,9 | 30,2 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 43,8 | 18,1 | 1,2 | 0,007 | 24,4 | 56,2 |
| tabulka č.37 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

Zemědělský půdní fond

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

ORP ML patří k územím ČR s menším podílem ZPF a má převážně nižší bonitu. Z  důvodu méně příznivých klimatických podmínek je půda málo zemědělsky využívaná, z  pěstovaných plodin převládají obiloviny (pšenice, ječmen) a řepka olejka. Část Tepelska je prastará zemědělská krajina, formovaná od ranného středověku zemědělstvím. Posledně formovaným vzhledem je barokní typ krajiny. Mnoho set let trvajícím uvážlivým zemědělstvím vznikla typická zemědělská krajina, která v neporušeném krajinném vyjádření zachovává krajinotvorné prvky, převážně zeleň mimo les, pouze na vrcholcích povlovných kopců a terénních vln a na svazích údolí jednotlivých vodotečí. Třetí pohromou bylo zavádění velkokapacitního zemědělství, které v téměř vylidněném prostoru mělo dostatek místa. To je kapitola, která již vrcholila za vzniku chráněné krajinné oblasti a na tuto dobu zůstává dostatek památek ve formě scelených, několika set hektarových ploch orné půdy.

| Charakteristiky zemědělské půdy |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | ZPF celkem (%) | Orná půda ze ZPF (%) | TTP ze ZPF (%) | 1. třída ochrany (%) | 2. třída ochrany (%) | 3. třída ochrany (%) | 4 - 5. třída ochrany (%) |
| ORP Mariánské Lázně | 40 530 |  |  |  |  |  |  |  |
| Drmoul | 637 | 56,6 | 45,4 | 50,1 | 7,8 | 0 | 13,2 | 52,3 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 24 | 37,5 | 59,6 | 5,1 | 1,5 | 8,3 | 13,1 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 14,4 | 25,1 | 62,8 | 2,7 | 1 | 7,8 | 10 |
| Mnichov | 2 788 | 48,1 | 29,1 | 70,3 | 20,3 | 7,6 | 15,2 | 10,5 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 41,4 | 63,7 | 35,7 | 6,8 | 6 | 12 | 19,5 |
| Prameny | 2 462 | 24,9 | 20,3 | 79,1 | 7,2 | 3,1 | 9,8 | 14,5 |
| Stará Voda | 5 402 | 31 | 42,7 | 56,4 | 6,2 | 2,7 | 12,1 | 11,9 |
| Teplá | 11 319 | 60,6 | 25,6 | 73,6 | 30,3 | 8 | 15,4 | 13,7 |
| Trstěnice | 1 549 | 60,5 | 48,2 | 50,7 | 18,3 | 1,1 | 24,7 | 22,1 |
| Tři Sekery | 4 118 | 26 | 46,3 | 52,1 | 4,5 | 2,4 | 13,7 | 8,1 |
| Valy | 430 | 19,3 | 38,6 | 50,6 | 9,3 | 5,7 | 0 | 9,6 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 66,2 | 73,8 | 17,9 | 13,8 | 0 | 48,3 | 31,8 |
| Vlkovice | 493 | 69,8 | 39 | 59,9 | 11,9 | 7,4 | 30,8 | 28,7 |
| Zádub-Závišín | 633 | 69,6 | 23,6 | 74,6 | 14,1 | 8,8 | 24,9 | 31,4 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 43,7 | 39,9 | 56,7 | 11,3 | 4 | 16,9 | 19,8 |
| tabulka č.38 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

- Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Lesy SO ORP ML jsou součástí přírodních lesních oblastí. Převládají lesy zvláštního určení. Menší plochy zaujímají lesy hospodářské.  Nejmenší část plochy je pokryta lesy ochrannými.

| Výměra PUPFL, podíl kategorií lesa |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | Lesní půda (%) | Lesní půda (ha) | Lesy hospo- dářské (%) | Lesy ochranné (%) | Lesy zvláštního určení (%) |
| ORP Mariánské Lázně | 40 530 |  | 20 301 |  |  |  |
| Drmoul | 637 | 24,2 | 154 | 4,5 | 0 | 19,8 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 66,4 | 2 164 | 1,3 | 1,5 | 65,1 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 70,3 | 3 641 | 0 | 2,5 | 70,3 |
| Mnichov | 2 788 | 44,6 | 1 244 | 0 | 4,4 | 44,6 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 45 | 813 | 0 | 0 | 45 |
| Prameny | 2 462 | 72 | 1 773 | 0 | 5,6 | 72 |
| Stará Voda | 5 402 | 64,8 | 3 500 | 41,9 | 0 | 22,9 |
| Teplá | 11 319 | 30,4 | 3 439 | 22,2 | 0 | 8,2 |
| Trstěnice | 1 549 | 21,3 | 329 | 6 | 0 | 15,2 |
| Tři Sekery | 4 118 | 67,7 | 2 786 | 32,3 | 0 | 35,3 |
| Valy | 430 | 72,6 | 312 | 0 | 0 | 72,6 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0,5 |
| Vlkovice | 493 | 16,6 | 82 | 0 | 0 | 16,6 |
| Zádub-Závišín | 633 | 9,8 | 62 | 0 | 0 | 9,8 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 43,3 | 1 450 | 7,7 | 1 | 35,6 |
| tabulka č.39 | zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |

Kartogram kategorií lesů

obr. č. 10						       zdroj: ÚAP, datum: 15.12.2016

Dílčí SWOT analýza

Výskyt půd s převažujícím I. a II. stupněm ochrany pak zpětně brání rozvoji sídel, kde je to z jiných hledisek a zájmů (ochrany přírody, urbanistické kompozice, dopravní připojení) objektivně společensky žádoucí.

V předchozím režimu byly realizované rozsáhlé investice do ZPF především formou meliorací. Tento systém trpí nedostatkem údržby a v důsledku nefunkčnosti dochází k situaci, že není funkční původní – přirozený systém odvodnění ani ten technický.  Z tohoto důvodu je nutno tento systém přehodnotit a v odůvodněných případech se vrátit k původním trasám recipientů.

| Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| stabilní plochy PUPFL realizované plošné investice do zemědělského půdního fondu právní ochrana lesních pozemků lázeňské lesy s výskytem dlouhověkých dřevin navazující kvalitní prostory i mimo ORP | kód BPEJ neodpovídá aktuálnímu stavu zemědělské půdy hodnocení zemědělské půdy převážně s vysokým stupněm ochrany brání rozvoji převažující TTP orná půdy v nízké bonitě četné mokřady, překyselení půdy |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| fragmentace zemědělské půdy do menších (původních) celků včetně obnovy remízů rozvoj činnosti ekologického zemědělství rozvoj lázeňských lesů obnova stromořadí rozvoj dalších forem využití zemědělského půdního fondu – sady, energetické rostliny | další zábory ZPF v důsledku další urbanizace území zánik melioračních systémů v důsledku jejich nedostatečné správy a údržby změna klimatu – nechráněné prostory vůči nárazovým větrům změna vlastnických vztahů – možnost zakoupení půdy zahraničními společnostmi |

tabulka č.40							 ÚÚP Mariánské Lázně

Veřejná dopravní infrastruktura

- Souhrn vyhodnocení podtémat

Systém dopravní infrastruktury je v podstatě funkční a nevykazuje kritické hodnoty. Nové vedení silnice I/21 mimo sídla je vymezeno v územně plánovací dokumentaci

a obchvat Velké Hleďsebe je již realizován.

Silnic III. třídy nejsou v dobrém stavu a vykazují problémy se směrovým a prostorovým vedením. Tento stav neumožňuje bezpečný provoz cyklistů a chodců. Problém údržby je patrný hlavně v části Tepelské vrchoviny v zimních měsících.

- Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat

Jevy tematických okruhů vyskytující se na území ORP Mariánské Lázně:

| Veřejná technická a dopravní infrastruktura |
| --- |
| č.jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_067 | technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma |  |
|  | - úpravna vody | UprVod_b, UprVod_p, |
|  | - čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu | CerpVod_b, |
|  | - čerpací stanice užitkové vody | CerpVod_b, |
|  | - ostatní zařízení k zásobování vodou | OstObjZV_b, |
| A_068 | vodovodní síť včetně ochranného pásma |  |
|  | - dálkový vodovodní řad pitné vody | Vodovod_l, |
|  | - vodovodní řad pitné vody | Vodovod_l, |
|  | - dálkový vodovodní řad užitkové vody | VodovodU_l, |
|  | - OP vodovodního řadu | Vodovod_op, |
| A_069 | technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného pásma |  |
|  | - ČOV - čistírna odpadních vod skupinová | COV_b, COV_p, |
|  | - ČOV - čistírna odpadních vod místní | COV_b, COV_p, |
|  | - PČS - přečerpávací stanice odpadních vod | OdpVodyOst_b, |
|  | - odlehčovací komora | OdpVodyOst_b, |
|  | - ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod | OdpVodyOst_b, OdpVodyOst_p, |
| A_070 | síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma |  |
|  | - hlavní stoka jednotné kanalizace | Kanal_l, |
|  | - OP kanalizační stoky | Kanal_op, |
| A_072 | elektrická stanice včetně ochranného pásma |  |
|  | - transformovna | ElStan_b, |
|  | - rozvodna | ElStan_b, |
|  | - trafostanice | ElStan_b, |
|  | - měnírna | ElStan_b, |
|  | - ostatní zařízení na zpracování a distribuci el.enegie | ElStan_b, ElStan_p, |
|  | - OP ploch a zařízení na elektrické síti ZVN a VVN | ElStan_op, |
|  | - OP ploch a objektů na elektrické síti VN | ElStan_op, |
| A_073 | nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma |  |
|  | - venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400 a více kV | ElVed_l, |
|  | - venkovní vedení elektrické sítě VVN 220 kV | ElVed_l, |
|  | - venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV | ElVed_l, |
|  | - venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s neizolovanými vodiči | ElVed_l, |
|  | - venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s izolovanými vodiči | ElVed_l, |
|  | - kabelové vedení elektrické sítě VVN 110kV | ElVed_l, |
|  | - kabelové vedení elektrické sítě VN 1- 35 kV | ElVed_l, |
|  | - venkovní vedení elektrické sítě NN - kabelové | ElVed_l, |
|  | - OP vedení elektrické sítě ZVN a VVN | ElVed_op, |
|  | - OP vedení elektrické sítě VN | ElVed_op, |
| A_074 | technolog.objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma |  |
|  | - regulační stanice plynu VTL/STL/NTL | PlynObj_b, |
| A_075 | vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma |  |
|  | - plynovod VTL | Plyn_l, |
|  | - plynovod STL | Plyn_l, |
|  | - plynovod NTL | Plyn_l, |
|  | - anodové uzemnění plynovodů | PlynAO_l, |
|  | - OP plynovodu VVTL a VTL | Plyn_op, |
|  | - bezpečnostní pásmo plynovodu na síti VVTL a VTL | PlynBP_op, |
|  | - OP plynovodu STL a NTL | Plyn_op, |
|  | - OP anodového uzemnění plynovodů | PlynAO_op, |
| A_079 | technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma |  |
|  | - teplárna | TeploObj_b, |
| A_080 | teplovod včetně ochranného pásma |  |
|  | - místní rozvod tepla - primární | Teplovod_l, |
|  | - OP rozvodu tepla | Teplovod_op, |
| A_081 | elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma |  |
|  | - radiová stanice na radiovém směrovém spoji | TelekZariz_b, |
|  | - retranslační stanice - převaděč | TelekZariz_b, |
|  | - základnová stanice mobilní telefonie | TelekZariz_b, |
|  | - telefonní ústředna | TelekZariz_b, |
|  | - OP komunikačních zařízení | TelekZariz_op, |
| A_082 | elektronické komunikační vedení včetně ochranného pásma |  |
|  | - radiový směrový spoj | TelekVed_l, |
|  | - dálkový telekomunikační kabel | TelekVed_l, |
|  | - místní telekomunikační kabel - primární | TelekVed_l, |
|  | - místní telekomunikační vedení - sekundární kabelové | TelekVed_l, |
|  | - místní telekomunikační vedení - sekundární vzdušné | TelekVed_l, |
|  | - OP telekomunikačního kabelu | TelekVed_op, |
| A_090 | silnice I.třídy včetně ochranného pásma |  |
|  | - silnice I.třídy | SilniceDR1_l, |
|  | - OP silnice I.třídy | SilniceDR1_op, |
| A_091 | silnice II.třídy včetně ochranného pásma |  |
|  | - silnice II.třídy | Silnice23_l, |
|  | - OP silnice II.třídy | Silnice23_op, |
| A_092 | silnice III.třídy včetně ochranného pásma |  |
|  | - silnice III.třídy | Silnice23_l, Silnice23_p, |
|  | - OP silnice III.třídy | Silnice23_op, |
| A_093 | místní a účelové komunikace |  |
|  | - místní komunikace (bez rozlišení funkční skupiny) | SilniceMU_l, SilniceMU_p, |
|  | - účelová komunikace | SilniceMU_l, SilniceMU_p, |
| A_094 | železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma |  |
|  | - železniční trať celostátní | ZelDraha_l, |
|  | - OP železniční dráhy celostátní | ZelDraha_op, |
| A_095 | železniční dráha regionální včetně ochranného pásma |  |
|  | - železniční trať regionální | ZelDraha_l, ZelDraha_p, |
|  | - železniční trať místní | ZelDraha_l, |
|  | - OP železniční dráhy regionální a místní | ZelDraha_op, |
| A_097 | vlečka včetně ochranného pásma |  |
|  | - železniční vlečka | ZelDraha_l, |
|  | - OP vlečky | ZelDraha_op, |
| A_098 | lanová dráha včetně ochranného pásma |  |
|  | - lanová dráha visutá | LanDraha_l, |
|  | - zastávka lanové dráhy | LanDrahaZast_b, |
|  | - OP lanové dráhy | LanDraha_op, |
| A_101 | trolejbusová dráha včetně ochranného pásma |  |
|  | - trolejbusová trať | TrBus_l, |
|  | - zastávka trolejbusové dráhy | TrBusZast_b, |
| A_102 | letiště včetně ochraných pásem |  |
|  | - letiště veřejné s vnitrostátním provozem | Letiste_p, |
|  | - osa vzletových a přistávacích koridorů | LetDraha_l, |
|  | - OP letišť - se zákazem staveb | LetStav_op, |
|  | - OP letišť - s výškovým omezením staveb | LetVysk_op, |
|  | - OP letišť - proti klamavým světlům | LetSvet_op, |
|  | - OP letišť - pro vzdušná vedení VVN a VN | LetElek_op, |
| A_103 | letecká stavba včetně ochranných pásem |  |
|  | - zařízení zajišťující letecký provoz | LetStavba_b, |
|  | - OP zařízení zajišťujícího letecký provoz | LetStavba_op, |
| A_106 | cyklostezka, cyklotrasy, hipostezka, turistická stezka |  |
|  | - trasa pro cyklisty | TrasyOstDop_l, |
|  | - trasa turistická | TrasyOstDop_l, |
|  | - stezka cyklistická (a pro jízdu na kol. bruslích) | StezkyOstDop_l, |
|  | - stezka pro pěší | StezkyOstDop_l, |
| A_115 | ostatní veřejná infrastruktura |  |
|  | - veřejné prostranství s převahou zpevněné plochy | SoucVyuz_p, |
|  | - veřejné prostranství s převahou nezpevněné plochy (upřesňuje jev 1138) | SoucVyuz_p, |
| A_127 | silniční dopravní zařízení |  |
|  | - zastávka veřejné autobusové dopravy | AutobusDopr_b, |
|  | - čerpací stanice PHM | PlochySilDopr_b, PlochySilDopr_p, |
|  | - skupinové garáže | PlochySilDopr_b, PlochySilDopr_p, |
|  | - záchytné parkoviště (parkoviště P+R) | PlochySilDopr_b, PlochySilDopr_p, |
|  | - parkoviště mimo prostor komunikace | PlochySilDopr_b, PlochySilDopr_p, |
| A_128 | železniční dopravní zařízení |  |
|  | - železniční nadjezd nebo podjezd | ZelPrejezd_b, ZelPrejezd_p, |
|  | - nádraží železniční dopravy | ZelStanice_b, ZelStanice_p, |
|  | - železniční zastávka | ZelStanice_b, |
|  | - tunel železniční dopravy | ZelMostTun_b, |
| A_131 | dostupnost hromadné dopravy osob |  |
|  | - izochrona dostupnosti zastávek veřejné dopravy | IzochrDost_op, |
| A_133 | dopravní závady |  |
|  | - bodová závada na komunikaci | ZavadaPozKom_b, |
|  | - liniová závada na komunikaci | ZavadaPozKom_l, |
| B_019 | podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu |  |
|  | - podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - počet obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
| B_020 | podíl obyvatel zásobovaných plynem |  |
|  | - podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - počet obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
| B_021 | podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci |  |
|  | - podíl obyvatel v TOB napojených na veřejnou kanalizaci | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - počet obyvatel v TOB napojených na kanalizaci | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |

tabulka č.41

Širší dopravní vztahy

Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území

Systém dopravní a technické infrastruktury na území ORP ML je v podstatě funkční a nevykazuje kritické hodnoty. Nové vedení silnice I/21 mimo sídla je vymezeno v územně plánovací dokumentaci s možnou realizací v nejbližší budoucnosti.

Stav silnic III. třídy odpovídá jejich významu, vykazuje obvyklé problémy se směrovým a prostorovým vedením. Tento stav neumožňuje bezpečný provoz cyklistů a chodců. Problém údržby je patrný v části Tepelské vrchoviny v zimních měsících.

3.6.2. 	Silniční doprava

Data o stavu a vývoji území

Silnice I. třídy

| Číslo silnice | Třída | Obce na trase |
| --- | --- | --- |
| 21 | I. | Drmoul, Mariánské Lázně, Stará Voda,Trstěnice,Tři Sekery,Velká Hleďsebe |
| tabulka č.42 |  | Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |  |

Silnice II.třídy

| Číslo silnice | Třída | Obce na trase |
| --- | --- | --- |
| 198 | II. | Ovesné Kladruby, Teplá, Zádub-Závišín |
| 210 | II. | Mnichov, Prameny, Teplá |
| 212 | II. | Lázně Kynžvart, Stará Voda |
| 215 | II. | Mariánské Lázně, Velká Hleďsebe |
| 230 | II. | Mariánské Lázně, Mnichov, Teplá, Vlkovice, Zádub - Závišín |
| tabulka č.43 |  | Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016 |  |

|  | Hromadná autobusová doprava |
| --- | --- |
| Obec | Zastávky autobusu (počet) | Autobusové nádraží |
| ORP Mariánské Lázně | 62 | 1 |
| Drmoul | 5 |  |
| Lázně Kynžvart | 6 |  |
| Mariánské Lázně | 14 | 1 |
| Mnichov | 2 |  |
| Ovesné Kladruby |  |  |
| Prameny | 1 |  |
| Stará Voda | 2 |  |
| Teplá | 11 |  |
| Trstěnice | 2 |  |
| Tři Sekery | 8 |  |
| Valy | 1 |  |
| Velká Hleďsebe | 8 |  |
| Vlkovice |  |  |
| Zádub - Závišín | 2 |  |

tabulka č.44							Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

3.6.3. 	Železniční doprava

Data o stavu a vývoji území

| Železniční doprava |
| --- |
| Obec | Vlakové zastávky (počet) | Vlaková nádraží (počet) |
| ORP Mariánské Lázně | 6 | 6 |
| Drmoul |  |  |
| Lázně Kynžvart | 1 | 1 |
| Mariánské Lázně | 1 | 1 |
| Mnichov |  |  |
| Ovesné Kladruby |  | 1 |
| Prameny |  |  |
| Stará Voda |  |  |
| Teplá | 2 | 2 |
| Trstěnice |  |  |
| Tři Sekery |  |  |
| Valy | 1 |  |
| Velká Hleďsebe |  |  |
| Vlkovice |  | 1 |
| Zádub-Závišín | 1 |  |

tabulka č.45                                             Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

Veřejná technická infrastruktura

Souhrn vyhodnocení podtémat

Systém technické infrastruktury je v podstatě funkční a nevykazuje kritické hodnoty.

Zásobování urbanizovaného území vodou je dostatečné. Chybí ale u horských obcí Tepelské vrchoviny stejně jako kanalizace. Zde bude vždy problém se zavedením regionálních řadů s ohledem na rozlehlost území a minimální počet obyvatel. Problém lze řešit jedině využitím místních zdrojů včetně nasazení lokálních ČOV  pro jednotlivá sídla.  Pro obce nacházející se v okolí ML je naopak žádoucí připojení na centrální ČOV v ML.

Z hlediska tepelného systému je zapotřebí stabilizovat stávající centrální zdroj v ML, jeho funkce je limitující pro chod lázní.

Ostatní části ORP budou zásobovány zemním plynem a el. energií, obce v části Tepelské vrchoviny doporučujeme vybavit zásobníky PB.

Území s lesními masivy Českého a Slavkovského lesa, dále pak oblast Tepelské vrchoviny nejsou dostatečně pokryty signálem mobilních operátorů. Při instalaci vysílačů je nezbytné volit konstrukce, které neznehodnotí krajinný ráz.

Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat

Zásobování elektrickou energií a vodou

| Vedení el. energie |
| --- |
| Obec | Území obce (ha) | Trvalí obyvatelé (počet) | Vedení ZVN a VVN (km) | Vedení VN (km) | Vedení NN (km) |
| ORP Mariánské Lázně | 40 529 | 24 405 | 41 | 255 | 23 |
| Drmoul | 637 | 903 | 1 | 11 | 0 |
| Lázně Kynžvart | 3 260 | 1 482 | 0 | 13 | 2 |
| Mariánské Lázně | 5 178 | 13 554 | 5 | 58 | 10 |
| Mnichov | 2 788 | 396 | 6 | 16 | 0 |
| Ovesné Kladruby | 1 805 | 117 | 0 | 2 | 0 |
| Prameny | 2 462 | 125 | 2 | 5 | 2 |
| Stará Voda | 5 401 | 461 | 0 | 22 | 3 |
| Teplá | 11 319 | 3 069 | 19 | 67 | 3 |
| Trstěnice | 1 549 | 363 | 5 | 22 | 0 |
| Tři Sekery | 4 118 | 864 | 0 | 17 | 2 |
| Valy | 430 | 431 | 0 | 3 | 0 |
| Velká Hleďsebe | 456 | 2 189 | 0 | 7 | 1 |
| Vlkovice | 492 | 121 | 0 | 3 | 0 |
| Zádub-Závišín | 634 | 330 | 3 | 9 | 0 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 2 895 | 1 743 | 3 | 18 | 2 |

tabulka č.46                                                         Zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016

| Rozsah zásobování vodou |
| --- |
| Obec | Trvalí obyvatelé (počet) | Zásobovaní obyvatelé (%) | Zásobovaní obyvatelé (počet) | Území obce (ha) | Místní vodovodní potrubí (km) |
| ORP Mariánské Lázně | 24 405 |  | 20 481 | 40 530 | 231 |
| Drmoul | 903 | 99,6 | 853 | 637 | 8 |
| Lázně Kynžvart | 1 482 | 99,9 | 1 242 | 3 260 | 18 |
| Mariánské Lázně | 13 554 | 100 | 11 316 | 5 178 | 94 |
| Mnichov | 396 | 99,6 | 240 | 2 788 | 1 |
| Ovesné Kladruby | 117 | 92 | 80 | 1 805 | 0 |
| Prameny | 125 | 100 | 84 | 2 462 | 4 |
| Stará Voda | 461 | 99,2 | 385 | 5 402 | 27 |
| Teplá | 3 069 | 99,7 | 2 535 | 11 319 | 33 |
| Trstěnice | 363 | 100 | 329 | 1 549 | 4 |
| Tři Sekery | 864 | 99,4 | 717 | 4 118 | 13 |
| Valy | 431 | 100 | 368 | 430 | 7 |
| Velká Hleďsebe | 2 189 | 99,9 | 1 955 | 456 | 14 |
| Vlkovice | 121 | 100 | 112 | 493 | 0 |
| Zádub-Závišín | 330 | 100 | 265 | 633 | 8 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 1 743 | 99,2 | 1 463 | 2 895 | 17 |
| tabulka č.47 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

Zásobování plynem

Data o stavu a vývoji území

| Rozsah napojení plynu |
| --- |
| Obec | Zásobov. obyvatel SLBD 2011 (%) | Zásobov. obyvatel SLBD 2011 (počet) | Trvalí obyvatelé 2015 (počet) | Území obce (ha) | Plynovody VVTL a VTL (km) | Plynovody STL (km) | Plynovody NTL (km) |
| ORP Mariánské Lázně |  | 12 616 | 24 139 | 40 530 | 113 | 78 | 33 |
| Drmoul | 62,3 | 531 | 963 | 637 | 6 | 8 | 0 |
| Lázně Kynžvart | 65,5 | 810 | 1 454 | 3 260 | 4 | 9 | 0 |
| Mariánské Lázně | 71,1 | 7 826 | 13 224 | 5 178 | 28 | 15 | 33 |
| Mnichov | 32,2 | 84 | 396 | 2 788 | 14 | 2 | 0 |
| Ovesné Kladruby | 9,8 | 9 | 121 | 1 805 | 0 | 0 | 0 |
| Prameny | 27 | 24 | 117 | 2 462 | 2 | 1 | 0 |
| Stará Voda | 43,8 | 178 | 469 | 5 402 | 2 | 5 | 0 |
| Teplá | 57,3 | 1 471 | 2 962 | 11 319 | 47 | 10 | 0 |
| Trstěnice | 16,1 | 53 | 383 | 1 549 | 1 | 0 | 0 |
| Tři Sekery | 25,7 | 191 | 924 | 4 118 | 0 | 7 | 0 |
| Valy | 53 | 187 | 458 | 430 | 2 | 4 | 0 |
| Velká Hleďsebe | 60 | 1 151 | 2 215 | 456 | 3 | 15 | 0 |
| Vlkovice | 9,8 | 11 | 121 | 493 | 0 | 0 | 0 |
| Zádub-Závišín | 34,6 | 90 | 332 | 633 | 4 | 2 | 0 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 40,6 | 901 | 1 724 | 2 895 | 8 | 6 | 2 |
| tabulka č.48 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

    - Kanalizace a čištění odpadních vod

Data o stavu a vývoji území

| Rozsah napojení odpadních vod |
| --- |
| Obec | Trvalí obyvatelé (počet) | Napojen. obyvatel (počet) | Napojen. obyvatel (%) | Území obce (ha) | Místní kanalizační potrubí (km) | Nadmístní kanalizační potrubí (km) |
| ORP Mariánské Lázně | 24 405 | 19 817 |  | 40 530 | 42,52 | 115,56 |
| Drmoul | 903 | 861 | 93,5 | 637 | 2,42 | 7,73 |
| Lázně Kynžvart | 1 482 | 1 282 | 95,3 | 3 260 | 0,86 | 12,39 |
| Mariánské Lázně | 13 554 | 12 165 | 98 | 5 178 | 9,55 | 70,4 |
| Mnichov | 396 | 114 | 39,7 | 2 788 | 0,96 | 2 |
| Ovesné Kladruby | 117 | 0 | 0 | 1 805 | 0 | 0 |
| Prameny | 125 | 95 | 90,5 | 2 462 | 3,63 | 0 |
| Stará Voda | 461 | 263 | 60,2 | 5 402 | 1,3 | 2,93 |
| Teplá | 3 069 | 1 921 | 67,4 | 11 319 | 12,82 | 0,31 |
| Trstěnice | 363 | 327 | 92,4 | 1 549 | 0,12 | 0 |
| Tři Sekery | 864 | 417 | 52,6 | 4 118 | 6,55 | 0,76 |
| Valy | 431 | 356 | 87,7 | 430 | 0,48 | 4,24 |
| Velká Hleďsebe | 2 189 | 1 933 | 92,8 | 456 | 2,7 | 14,65 |
| Vlkovice | 121 | 83 | 70,3 | 493 | 0,07 | 0 |
| Zádub-Závišín | 330 | 0 | 0 | 633 | 1,05 | 0,15 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 1 743 | 1 416 | 67,2 | 2 895 | 3,04 | 8,25 |
| tabulka č.49 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

    - Elektronické komunikace

Data o stavu a vývoji území

| Zařízení telekomunikací |
| --- |
| Obec | Televizní vysílač (počet) | Základová stanice (počet) | Stanice na radiové síti (počet) | Retrans. stanice (počet) | Telefonní ústředna (počet) |
| ORP Mariánské Lázně | 3 | 28 | 14 | 1 | 0 |
| Drmoul | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lázně Kynžvart | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mariánské Lázně | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Mnichov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ovesné Kladruby | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Prameny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stará Voda | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Teplá | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Trstěnice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tři Sekery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velká Hleďsebe | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vlkovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zádub-Závišín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| tabulka č.50 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

    - Dílčí SWOT analýza

| Veřejná dopravní a technická infrastruktura |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| doprava napojení na dálnici D5 a rychlostní komunikaci R6 hustá silniční síť plánované změny trasy silnice I/21 včetně obchvatů obcí umístění na celostátní trati SRN – Cheb - Praha regionální železnice ML – KV regionální letiště četný systém rekreačních, turistických, cykloturistických a ski běžeckých tras návaznost na hraniční přechody do SRN nové nádraží ČD a autobusů v ML kanalizace, čištění odpadních vod kapacitní ČOV ML včetně výkonové rezerva pro připojení dalších obcí vodovod funkční a kapacitní vodovodní soustava elektrická energie funkční a kapacitní systém plynovod funkční a kapacitní systém ve městech CZT funkční systém v ML | doprava směrové vedení, šířka a kvalita silnic III. třídy omezená prostupnost zemědělské krajiny pro pěší a cyklostezky nízké vybavení silničních koridorů dalšími službami nedostatečné využití letiště, jeho špatný technický stav, krátká přistávací dráha kanalizace, čištění odpadních vod chybějící splašková kanalizace vodovod chybějící veřejný vodovod malých sídel problém připojení malých sídel na vodovodní soustavu – nerentabilní elektrická energie požadavek správce systému na zachování vrchních rozvodů v krajině a sídlech, tyto rozvody jsou estetickou závadou spoje nevyhovující pokrytí území signálem mobilní sítě plynovod chybějící systém v malých sídlech CZT závislost ML na systému CZT |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| doprava obchvaty obcí na silnici I/21 výstavba rychlostní komunikace R6 – Praha – Cheb – SRN – alternativní zpřístupnění ORP kapacitní komunikací modernizace železničního koridoru Cheb – Plzeň zřízení atraktivní železniční dopravy ML – KV, popř. koordinace na další regionální tratě ve Slavkovském lese rozvoj komplexní cykloturistiky spojení popř. s regionální železnicí zřízení přímého cyklo přechodu do Německa kanalizace, čištění odpadních vod možnost připojení dalších obcí na ČOV ML plynovod instalace mobilních zásobníků plynu a rozvod v malých sídlech | doprava zánik sídel v důsledku nevyhovujícího připojení na silniční síť silniční síť III. třídy vykazuje nevyhovující směrové parametry – bezpečnost ostatních uživatelů |
| tabulka č.51 | ÚÚP Mariánské Lázně |

  - Sociodemografické podmínky

    - Souhrn vyhodnocení podtémat

Mariánské Lázně jako centrum ORP jsou plně funkční z hlediska občanské vybavenosti, nabízí střední školství, pobočku Univerzity Karlovy, nemocnici a komplexní nabídku služeb.  Vybavení území v tomto smyslu klesá s hustotou obyvatel, obce v části Tepelské vrchoviny pak vybavenost postrádají úplně.

Pokud se bude tento trend prohlubovat, hrozí vysídlení malých sídel včetně výše uvedených dopadů na správu a rozvoj obcí a krajiny.

Určitým řešením je vznik dalších profesí, které zvýší mobilitu pracovní síly, nabídne uplatnění profesím mimo oblast lázeňství, zemědělství a lesnictví. Optimálním řešením je podpora drobného podnikání, které lze realizovat v kombinaci s bydlením v malých sídlech. Vznik takových provozoven současně nevyžaduje vymezení nových zastavitelných ploch, vlastní činnosti pak nebudou svými požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu hrozbou pro udržitelný rozvoj území.

Město Mariánské Lázně je sídlem s vysokým společenským kreditem. S nástupem soukromého vlastnictví hrozí přeměna lázeňských ubytovacích objektů na komerční bytové prostory s následnou změnou lázeňské funkce města jako celku.

Údaje ze SLBD pro Tepelsko díky trendu sociální politiky (příspěvky a doplatky na bydlení a z toho rostoucí byznys s chudobou) poměrně rychle zastarávají a celé Tepelsko se stává vyloučenou lokalitou.

Vůči městu Teplá se potenciál Kláštera Teplá jeví jako nevyužitý.

Seznam jevů tohoto tematického okruhu vyskytujících se na území ORP Mariánské Lázně

| 7. Sociodemografické podmínky |
| --- |
| č.jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_001 | zastavěné území |  |
|  | - hranice zastavěného území obce | ZastavUz_p, |
|  | - nezastavitelné pozemky | NezastUz_p, |
| A_003 | plochy občanského vybavení |  |
|  | - plochy občanského vybavení | SoucVyuz_p, |
| A_004 | plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území |  |
|  | - nestabilně využívané území | ObnovaUz_p, |
|  | - nevhodně využité území | ObnovaUz_p, |
|  | - plocha pro výstavbu ověřovaná v ÚPD, ÚPP, US | ObnovaUz_p, |
| A_107 | objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma |  |
|  | - objekt důležitý pro obranu státu | ObranaObj_b, |
|  | - území nebo plocha důležitá pro obranu státu | ObranaObj_p, |
|  | - OP území, plochy nebo zařízení důležitého pro obranu státu | ObranaObj_op, |
| A_110 | objekt civilní ochrany |  |
|  | - stálý úkryt CO | COStaleUkryty_b, |
|  | - evakuační místo | EvakuacniMista_b, |
| A_111 | objekt požární ochrany |  |
|  | - stanice hasičského záchranného sboru | StaniceHZS_b, StaniceHZS_p, |
| A_113 | ochranné pásmo hřbitova, krematoria |  |
|  | - OP veřejných pohřebišť, hřbitovů a krematorií | HrbitovKremat_op, |
| A_115 | ostatní veřejná infrastruktura |  |
|  | - veřejné prostranství s převahou zpevněné plochy | SoucVyuz_p, |
|  | válečná pohřebiště a hroby mimo hřbitovy |  |
|  | - válečná pohřebiště a hroby | ValecHrob_b, ValecHrob_p, |
|  | vývoj počtu obyvatel |  |
| A_119 | - počet obyvatel | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
|  | podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel |  |
| A_120 | - podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel | CSUObce_p, CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel |  |
| B_001 | - podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
|  | podíl osob se základním vzděláním |  |
| B_002 | - podíl obyvatel nad 15 let se základním vzděláním | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | podíl osob s vysokoškolským vzděláním |  |
| B_003 | - podíl obyvatel nad 15 let s vysokoškolským vzděláním | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | sídelní struktura |  |
| B_004 | - sídla - části obce | CastiObce_b, CastiObce_p, |
|  | vyjíždějící do zaměstnání a škol |  |
| B_005 | - vyjíždějící do zaměstnání | CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - vyjíždějící do škol | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
| B_006 | dojíždějící do zaměstnání a škol do obce |  |
|  | - dojíždějící do zaměstnání do obce | CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
| B_009 | - dojíždějící do škol do obce | CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |

tabulka č.52

    - Vzdělanost

| Vzdělanost obyvatel dle SLBD |
| --- |
| Obec | Počet obyvatel | Obyvatelé 15-x let | Nejvýše základní škola (%) | Nejvýše SŠ (%) | Dosaž. VŠ (%) |
| ORP Mariánské Lázně | 23 451 | 20 210 |  |  |  |
| Drmoul | 923 | 767 | 20,3 | 0 | 7,8 |
| Lázně Kynžvart | 1 443 | 1 238 | 24,8 | 0 | 6,1 |
| Mariánské Lázně | 12 906 | 11 310 | 17,1 | 0 | 10,6 |
| Mnichov | 357 | 317 | 30,9 | 0 | 1,9 |
| Ovesné Kladruby | 111 | 90 | 34,8 | 0 | 1,1 |
| Prameny | 109 | 94 | 32,3 | 0 | 4,2 |
| Stará Voda | 458 | 380 | 25,2 | 0 | 6 |
| Teplá | 2 981 | 2 464 | 30,5 | 0 | 4,4 |
| Trstěnice | 361 | 313 | 26,7 | 0 | 2,9 |
| Tři Sekery | 845 | 705 | 22,3 | 0 | 7,2 |
| Valy | 419 | 359 | 18,2 | 0 | 9,7 |
| Velká Hleďsebe | 2 106 | 1 809 | 17,4 | 0 | 9,4 |
| Vlkovice | 124 | 108 | 28,4 | 0 | 3,7 |
| Zádub-Závišín | 308 | 256 | 13,7 | 0 | 8,6 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 1 675 | 1 444 | 24,5 | 0 | 6 |
| tabulka č.53 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

    - Školství a výchova

| Základní školství |
| --- |
| Obec | Obyvatelé 0 - 14 let (počet) | Vyjížďka dle SLBD (žáků) | Dojížďka dle SLBD (žáků) |
| ORP Mariánské Lázně | 3 134 | 970 | 800 |
| Drmoul | 156 | 77 | 1 |
| Lázně Kynžvart | 199 | 80 | 6 |
| Mariánské Lázně | 1 533 | 379 | 752 |
| Mnichov | 37 | 17 | 0 |
| Ovesné Kladruby | 19 | 10 | 0 |
| Prameny | 13 | 5 | 0 |
| Stará Voda | 77 | 24 | 0 |
| Teplá | 499 | 105 | 2 |
| Trstěnice | 46 | 24 | 0 |
| Tři Sekery | 137 | 50 | 0 |
| Valy | 57 | 34 | 0 |
| Velká Hleďsebe | 294 | 135 | 39 |
| Vlkovice | 15 | 9 | 0 |
| Zádub-Závišín | 52 | 21 | 0 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 224 | 69 | 57 |
| tabulka č.54 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

| Ekonomická struktura |
| --- |
| Obec | Trvalých obyvatel (počet) | EAO dle SLBD (%) | EAO dle SLBD (počet) | EAO primér (%) | EAO sekundér (%) | EAO terciér (%) |
| Drmoul | 923 | 52,3 | 483 | 4,1 | 32,4 | 52,5 |
| Lázně Kynžvart | 1 443 | 47,6 | 687 | 9,3 | 23,1 | 50,9 |
| Mariánské Lázně | 12 906 | 47,9 | 6 187 | 1,7 | 17,4 | 61,3 |
| Mnichov | 357 | 39,8 | 142 | 5,9 | 26,9 | 52,1 |
| Ovesné Kladruby | 111 | 43,2 | 48 | 18,4 | 15,8 | 50 |
| Prameny | 109 | 48,6 | 53 | 20 | 20 | 42,2 |
| Stará Voda | 458 | 48,5 | 222 | 9,6 | 22,3 | 44,2 |
| Teplá | 2 981 | 45,1 | 1 345 | 12,6 | 22 | 38,9 |
| Trstěnice | 361 | 55,7 | 201 | 15,8 | 26,1 | 43,5 |
| Tři Sekery | 845 | 46,6 | 394 | 8,9 | 27,9 | 43,1 |
| Valy | 419 | 53,2 | 223 | 2,4 | 25,8 | 58,9 |
| Velká Hleďsebe | 2 106 | 52,3 | 1 101 | 1,4 | 20,7 | 58,9 |
| Vlkovice | 124 | 52,4 | 65 | 7,3 | 34,5 | 34,5 |
| Zádub-Závišín | 308 | 47,1 | 145 | 3,1 | 19,5 | 57,8 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 1 675 | 48,6 | 807 | 8,6 | 23,9 | 49,2 |
| tabulka č.55 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

3.8.3.	  Dílčí SWOT analýza

| Sociodemografické podmínky |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| možnost využití specifických hodnot území pro podnikání – lázeňství, lesnictví, zemědělství koordinace a rozvoj aktivit lázeňského trojúhelníku ML – FL - KV orientace na sféru služeb, cestovního ruchu a lázeňství možnost vzniku živností na bázi ekologického zemědělství OV–tradiční střední školství, pobočka UK, nemocnice, kulturní prostředí možnosti rekreace možnosti sportovních aktivit tradiční kulturní prostředí ML | jednostranně orientované profese na lázeňství – vázané na region nižší úroveň výdělků vyšší cenová úroveň výrobků, parcel pro bydlení, bytů a služeb chybějící nabídka pracovních příležitostí pro technické profese minimální počet trvale žijících mimo města velký kontrast mezi ML a dalšími sídly minimální vybavenost ostatních sídel mimo ML potřeba dopravy dětí z malých sídel do školy, doprava ke zdravotní péči nevyhovující četnost dopravních spojů mezi jednotlivými sídly vyšší věková hladina obyvatel |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| komplexní rozvoj městských sídel – ML, Lázně Kynžvart, Teplá vznik pracovních příležitostí v dalších oborech – podpora drobného podnikání zřízení výuky, vědeckých a vývojových institucí orientovaných na lázeňství perspektiva lázeňství, ekologického zemědělství dostupnost SRN, dalších regionálních center Cheb, KV a Plzeň | vznik uzavřených společenství na národnostní či sociální bázi zánik malých sídel náhrada lázeňského bydlení přeměnou budov na bytové domy konflikty pramenící ze způsobu života starousedlíků a obyvatel nových lokalit |
| tabulka č. 56 | ÚÚP Mariánské Lázně |

  - Bydlení

Rozvoj bydlení v ML omezuje vyšší cena pozemků a bytů, která je generována významem - společenskou prestiží města. Rozvoj bydlení je žádoucí za účelem stabilizace obyvatel, pro které je město zdrojem obživy a trvalého bydlení.

Rozvoj ostatních sídel bude generován spontánním nárůstem obyvatel a plošný rozvoj není žádoucí. Ve střednědobém horizontu je společenskou potřebou stabilizace sídel na současné úrovni, resp. v takovém rozsahu, který umožní stabilizaci sídel a správu a údržbu krajiny.

- Seznam jevů tematického okruhu vyskytujících se na území ORP Mariánské Lázně

| Bydlení |
| --- |
| č. jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_116 | počet dokončených bytů k 31.12. každého roku |  |
|  | - počet dokončených bytů k 31.12. každého roku | BytyDokon_p |
|  | - počet dokončených rodinných domů k 31.12. každého roku | BytyDokon_p |
|  | - počet dokončených bytů v bytových domech k 31.12. každého roku | BytyDokon_p |
| A_137 | plochy bydlení |  |
|  | - plochy bydlení | SoucVyuz_p |
| B_011 | výstavba domů a bytů |  |
|  | - počet dokončených bytů | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p |
|  | - počet dokončených domů | KVObce_p |
| B_012 | podíl neobydlených bytů na celkovém fondu |  |
|  | - podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů | CSUSLBDORP_p |
| B_013 | struktura bytového fondu |  |
|  | - počet trvale obydlených domů | CSUSLBDORP_p |
|  | - počet trvale obydlených bytů | CSUSLBDORP_p |
|  | - podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech | CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p |
|  | - podíl trvale obydlených bytů postavených do roku 1945 | CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p |
|  | - podíl trvale obydlených bytů postavených mezi lety 1945-1991 | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p |
|  | - podíl trvale obydlených bytů postavených mezi lety 1991-2001 | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p |

tabulka č.57

| Byty dle SLBD |
| --- |
| Obec | Byty celkem (počet) | Obydlené byty (počet) | Neobydlené byty (%) | Obydlené byty v RD (%) | Obydlené byty v BD (%) | Obydlené byty do 1919 (%) | Obydlené byty 1920-1970 (%) | Obydlené byty 1971-2000 (%) | Obydlené byty 2001-2011 (%) |
| celkem v ORP Mariánské Lázně | 11 385 | 9 695 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |
| Drmoul | 365 | 322 | 11,8 | 98,4 | 1,6 | 8,7 | 25,2 | 43,5 | 20,8 |
| Lázně Kynžvart | 720 | 562 | 21,9 | 40,4 | 59,6 | 11,9 | 39,5 | 43,1 | 5 |
| Mariánské Lázně | 6 737 | 5 812 | 13,7 | 14,4 | 85,6 | 19,6 | 31 | 41,4 | 6 |
| Mnichov | 144 | 103 | 28,5 | 86,4 | 13,6 | 56,3 | 12,6 | 28,2 | 1,9 |
| Ovesné Kladruby | 54 | 45 | 16,7 | 86,7 | 13,3 | 31,1 | 42,2 | 15,6 | 6,7 |
| Prameny | 54 | 39 | 27,8 | 89,7 | 10,3 | 43,6 | 7,7 | 35,9 | 5,1 |
| Stará Voda | 172 | 152 | 11,6 | 82,9 | 17,1 | 11,2 | 32,9 | 39,5 | 12,5 |
| Teplá | 1 394 | 1 144 | 17,9 | 48,9 | 51,1 | 18,1 | 39,5 | 34,7 | 4,5 |
| Trstěnice | 147 | 132 | 10,2 | 70,5 | 29,5 | 17,4 | 34,8 | 40,9 | 5,3 |
| Tři Sekery | 343 | 293 | 14,6 | 82,3 | 17,7 | 18,1 | 32,8 | 29 | 15,4 |
| Valy | 159 | 142 | 10,7 | 93,7 | 6,3 | 12,7 | 12,7 | 47,2 | 26,8 |
| Velká Hleďsebe | 915 | 806 | 11,9 | 58,3 | 41,7 | 10,5 | 36,1 | 40,6 | 11,8 |
| Vlkovice | 54 | 43 | 20,4 | 81,4 | 18,6 | 51,2 | 18,6 | 14 | 4,7 |
| Zádub-Závišín | 127 | 100 | 21,3 | 97 | 3 | 19 | 26 | 43 | 7 |
| tabulka č.58 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

| Plochy bydlení |
| --- |
| Obec | Plocha zastav. území (ha) | Plochy bydlení (ha) | Plochy bydlení (% ZU) | Navržené plochy bydlení, ÚP (ha) | Nárůst ploch bydlení, ÚP (%) |
| ORP Mariánské Lázně | 1 874 | 432 |  | 352 |  |
| Drmoul | 59 | 39 | 66,7 | 0,16 | 0,4 |
| Lázně Kynžvart | 114 | 14 | 12,3 | 33 | 232,8 |
| Mariánské Lázně | 548 | 93 | 16,9 | 94 | 101,5 |
| Mnichov | 64 | 11 | 17,8 | 13 | 115,4 |
| Ovesné Kladruby | 37 | 12 | 31,4 | 0,036 | 0,3 |
| Prameny | 28 | 8 | 29,1 | 4 | 47,1 |
| Stará Voda | 140 | 23 | 16,6 | 18 | 77,2 |
| Teplá | 392 | 109 | 27,8 | 67 | 61,4 |
| Trstěnice | 64 | 8 | 12,4 | 13 | 157,9 |
| Tři Sekery | 142 | 42 | 29,7 | 14 | 32,8 |
| Valy | 37 | 25 | 67,8 | 12 | 47,4 |
| Velká Hleďsebe | 181 | 26 | 14,2 | 54 | 208,8 |
| Vlkovice | 19 | 1 | 7,5 | 12 | 856,3 |
| Zádub-Závišín | 49 | 21 | 43,8 | 18 | 84,3 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 134 | 31 |  | 25 |  |
| tabulka č.59 | zdroj: ÚAP, datum: 30.12.2016 |

    - Dílčí SWOT analýza

| Bydlení |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| atraktivní lokality pro městské i venkovské bydlení kvalitní nabídka přechodného ubytování v ML a dalších sídlech – hotely, pensiony možnost bydlení v atraktivním přírodním prostředí, v sídlech s vysokým společenským kreditem – ML, Lázně Kynžvart atraktivní sídla k disposici je tradiční střední školství, pobočka Univerzity Karlovy možnosti rekreace mírné klimatické podmínky široké možnosti sportovních aktivit tradiční kulturní prostředí ML | vyšší ceny bytů a pozemků dostupnost ML a dalších sídel je závislá na individuální dopravě nevyhovující vybavenost malých obcí pro sport a rekreaci |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| možnost vzniku kombinace bydlení a živností na bázi služeb cestovního ruchu, agroturistiky a ekologického zemědělství | vznik enkláv cizích státních příslušníků obsazení bytů a RD osobami, které v regionu nebydlí |
| tabulka č. 60 | ÚÚP Mariánské Lázně |

  - Rekreace

    - Vyhodnocení stavu a vývoje území

Společenským zájmem je zajištění denní rekreace obyvatel jako stimulu stabilizace ze sociologického hlediska. Za tímto účelem poskytuje území ORP dostatečný prostor. V území jsou díky lázeňské klientele umístěny nadstandardní areály pro sport a volný čas.

Přenesení potřeby rekreace do specifických urbanizovaných ploch vyvolává negativní zpětnou vazbu vůči ochraně přírody a krajiny. Plochy individuální rekreace vznikaly spontánně a často se jejich užívání posouvá ze zahrádek k rekreaci a z chat k trvalému bydlení a to bez potřebného dopravního a technického vybavení území.

Další rozvoj urbanizovaných ploch v tomto smyslu není požadován. Poptávku je žádoucí vhodně pokrýt využitím stávajících objektů v menších sídlech, popřípadě výstavbou nových objektů, avšak na parcelách a v parametrech, které odpovídají původní nebo zaniklé sídelní struktuře.

Seznam jevů tohoto tematického okruhu vyskytujících se na území ORP Mariánské Lázně

| 9. Rekreace |
| --- |
| č.jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| A_006 | památková zóna včetně ochranného pásma |  |
|  | - městská památková zóna | PamCHU_b, PamCHU_p, |
|  | - vesnická památková zóna | PamCHU_b, PamCHU_p, |
| A_008 | nemovitá kulturní památka, popř. soubor, včetně ochranného pásma |  |
|  | - nemovitá kulturní památka | NKPam_b, |
| A_009 | nemovitá národ.kulturní pam., popř. soubor, včetně ochranného pásma |  |
|  | - nemovitá národní kulturní památka | NNKPam_b, NNKPam_p, |
| A_011 | urbanistické hodnoty |  |
|  | - urbanisticky hodnotné území | UrbHodnUz_p, |
|  | - významný veřejný prostor | VerejPro_p, |
|  | - urbanisticky významný kompoziční prvek | KompPrv_p, |
|  | - významná kompoziční osa - hlavní | KompOsa_l, |
|  | - významná kompoziční osa - doplňková | KompOsa_l, |
|  | - významná osa průhledu | UrbHodn_l, |
|  | - významná územní bariera | UrbHodn_l, |
|  | - významná linie horizontu | UrbHodn_l, |
|  | - významná přírodní dominanta | PrirDomin_b, |
|  | - významný krajinářský kompoziční prvek | KompPrv_b, KompPrv_l, KompPrv_p, |
| A_012 | region lidové architektury |  |
|  | - region lidové architektury | RegLidArch_p, |
| A_013 | historicky významná stavba, soubor |  |
|  | - historicky významná stavba, soubor | VyznStavb_b, VyznStavb_p, |
| A_014 | architektonicky cenná stavba, soubor |  |
|  | - architektonicky významný objekt, soubor | VyznStavb_b, VyznStavb_p, |
|  | - stavba typická pro místní ráz | VyznStavb_b, |
| A_015 | významná stavební dominanta |  |
|  | - dominanta technická | VyznStavb_b, |
|  | - dominanta kulturně-historická | VyznStavb_b, |
|  | - dominanta negativní | VyznStavb_b, |
| A_016 | území s archeologickými nálezy |  |
|  | - archeologické naleziště | ArcheoNal_b, ArcheoNal_p, |
| A_019 | místo významné události |  |
|  | - místo významné události | VyznUdal_b, |
| A_020 | významný vyhlídkový bod |  |
|  | - místo vyhlídky | VyhlBod_b, |
| A_056 | lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa |  |
|  | - lázeňské místo | LazenM_b, LazenM_p, |
|  | - lázeňské místo - vnitřní lázeňské území | LazenUz_p, |
|  | - lázeňské místo - vnější lázeňské území | LazenUz_p, |
| A_098 | lanová dráha včetně ochranného pásma |  |
|  | - lanová dráha visutá | LanDraha_l, |
|  | - zastávka lanové dráhy | LanDrahaZast_b, |
|  | - lyžařský vlek | LanDraha_l, |
|  | - OP lanové dráhy | LanDraha_op, |
| A_124 | rekreace |  |
|  | - rekreační krajinná oblast | RekrKrajObl_p, |
|  | - rekreační oblast | RekrObl_p, |
|  | - zájmové území střediska rekreace a cestovního ruchu | ZUStredCR_p, |
|  | - středisko rekreace a cestovního ruchu | StredCR_b, |
|  | - plochy rekreace | SoucVyuz_p, |
| B_013 | struktura bytového fondu |  |
|  | - počet trvale obydlených domů | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - počet trvale obydlených bytů | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - podíl trvale obydlených bytů postavených do roku 1945 | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - podíl trvale obydlených bytů postavených mezi lety 1945-1991 | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
|  | - podíl trvale obydlených bytů postavených mezi lety 1991-2001 | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
| B_015 | rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím |  |
|  | - rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím | RekrObl_p, |
| B_016 | počet staveb pro rodinnou rekreaci |  |
|  | - počet staveb sloužících rodinné rekreaci | KVObce_p, |
|  | - počet bytů sloužících rekreaci v neobydlených domech | CSUSLBDKraje_p, CSUSLBDObce_p, CSUSLBDORP_p, |
| B_017 | kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních |  |
|  | - počet lůžek v hotelech ***** | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
|  | - počet lůžek v hotelech **** | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
|  | - počet lůžek v ostatních hotelech a penzionech - počet lůžek v ostatních hotelech a penzionech | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
|  | - počet lůžek v chatových osadách a turistických ubytovnách | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
|  | - počet lůžek v kempech | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
|  | - počet lůžek v ostatních ubytovacích zařízeních | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
|  | - počet přenocování v ubytovacích zařízeních | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
| B_018 | lázeňská místa a areály |  |
|  | - kapacity lázeňství | Lazenstvi_p, |

tabulka č.61

Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat

3.10.1.  Rekreační oblasti

Do území ORP Mariánské Lázně zasahují dvě rekreační krajinné oblasti - Lázeňský trojúhelník a rekreační krajinná oblast Teplá a Střela. Z rekreačních území jsou nejznámější Mariánskolázeňsko a Dyleňský les a Tepelsko.

| Rekreační krajinné oblasti a lokality - RekrKrajObl |  |
| --- | --- |
| Rekreační území | Typ | Plocha (ha) | Dotčené obce |
| Lázeňský trojúhelník | rekreační krajinná oblast | 125470,6 | Drmoul,Lázně Kynžvart,Mariánské Lázně,Mnichov,Prameny,Stará Voda,Trstěnice,Tři Sekery,Valy,Velká Hleďsebe,Vlkovice,Zádub-Závišín |
| Teplá a Střela | rekreační krajinná oblast | 65171 | Ovesné Kladruby,Teplá |

tabulka č. 62  							     Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

| Rekreační oblasti a lokality - RekrObl |
| --- |
| Rekreační území | Typ | Plocha (ha) | Dotčené obce |
| Mariánskolázeňsko a Dyleňský les | rekreační oblast | 20150,63 | Drmoul,Lázně Kynžvart,Mariánské Lázně,Mnichov,Prameny,Stará Voda,Teplá,Trstěnice,Tři Sekery,Valy,Velká Hleďsebe,Vlkovice,Zádub-Závišín |
| Tepelsko | rekreační oblast | 10086,98 | Ovesné Kladruby,Teplá |

tabulka č. 63 							     Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

3.10.2.      Nemovité památky

V celém správním území ORP Mariánské Lázně je evidováno 142 nemovitých  kulturních památek a 4 národní kulturní památky. V Mariánských Lázních byla v roce 1992 vyhlášena Městská památková zóna. V Popovicích a v Beranově je vyhlášena vesnická památková zóna. Z důvodu další ochrany kulturních hodnot území plánuje ministerstvo kultury vyhlášení městské památkové rezervace Mariánské Lázně, krajinné památkové zóny Kladská a připravuje také rozšíření Městské památkové zóny Mariánské Lázně.

| Nemovité památky |
| --- |
| Obec | Pamat. UNESCO (počet) | Památky národní (počet) | Památky ostatní (počet) | Památky zřístupněné (počet) | Archeol. naleziště (ha) |
| ORP Mariánské Lázně | 0 | 4 | 142 |  |  |
| Drmoul | 0 | 0 | 0 |  | 22 |
| Lázně Kynžvart | 0 | 1 | 12 |  | 45 |
| Mariánské Lázně | 0 | 2 | 48 |  | 48 |
| Mnichov | 0 | 0 | 15 |  | 47 |
| Ovesné Kladruby | 0 | 0 | 5 |  | 16 |
| Prameny | 0 | 1 | 0 |  | 9 |
| Stará Voda | 0 | 0 | 2 |  | 35 |
| Teplá | 0 | 1 | 51 |  | 214 |
| Trstěnice | 0 | 0 | 2 |  | 31 |
| Tři Sekery | 0 | 0 | 1 |  | 83 |
| Valy | 0 | 0 | 2 |  | 0 |
| Velká Hleďsebe | 0 | 0 | 2 |  | 0 |
| Vlkovice | 0 | 0 | 0 |  | 11 |
| Zádub-Závišín | 0 | 0 | 2 |  | 21 |

tabulka č. 64							Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

| Památkově chráněná území |
| --- |
| Území | Rok vyhlášení | Typ území | Plocha (ha) | Dotčené obce |
| Městská památková zóna Mariánské Lázně | 1992 | Městská památková zóna | 166,99 | Mariánské Lázně |
| Městská památková zóna Teplá | 1992 | Městská památková zóna | 36,6 | Teplá |
| Vesnická památková zóna Beranov | 1995 | Vesnická památková zóna | 16,75 | Teplá |
| Vesnická památková zóna Popovice | 1995 | Vesnická památková zóna | 19,88 | Teplá |
| celkem v ORP Mariánské Lázně |  |  | 240,22 |  |

tabulka č. 65  							     Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

3.10.3.   Urbanistické a architektonické hodnoty

Urbanisticky jsou hodnotné půdorysy mnoha sídel v ORP. Kromě Mariánských Lázní také Teplá, Beranov, Číhaná, Popovice, Prameny, Sítiny, Mnichov, Lázní Kynžvart a dalších.

| Urbanistická kompozice, architektonické hodnoty |
| --- |
| Obec | Hodnotné veřejné prostory (počet) | Osové kompozice (počet) | Domin. kult.hist. (počet) | Domin. technic. (počet) | Domin. přírod. (počet) | Archit. význam. stavba (počet) |
| Drmoul | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| Lázně Kynžvart | 1 | 3 |  |  |  | 1 |
| Mariánské Lázně | 3 | 4 | 3 |  |  | 1 |
| Mnichov | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 |
| Ovesné Kladruby |  |  |  |  | 1 |  |
| Prameny | 3 |  |  |  |  | 4 |
| Stará Voda |  | 1 |  |  |  | 2 |
| Teplá | 3 |  | 2 |  |  | 11 |
| Trstěnice | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| Tři Sekery |  |  |  |  |  |  |
| Valy |  |  |  |  |  | 1 |
| Velká Hleďsebe | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Vlkovice |  |  |  |  |  |  |
| Zádub-Závišín |  |  |  | 1 |  |  |

tabulka č. 66						  	     Zdroj: ÚAP, datum: 22.12.2016

    - Lázeňství

Základním bohatstvím území ORP Mariánské Lázně jsou minerální prameny. V širším okolí města Mariánské Lázně jich vyvěrá víc než 100 a ve městě samotném kolem 40. Jejich teplota se pohybuje od 7–10 °C. Užívají se nejen pro pitnou kúru, ale také k inhalacím a koupelím. K lázeňské léčbě se dále používají také přírodní léčivé plyny a peloidy (rašelina, slatina, bahno). V Mariánských Lázních se léčí onemocnění pohybového a dýchacího aparátu, ledvin, močových cest, poruchy látkové výměny, žláz s vnitřní sekrecí. Dále pak nemoci onkologické a nervové. Dalším Lázeňským městem jsou Lázně Kynžvart. Jeho dominantou je na západním svahu položená lázeňská čtvrť, která vznikla díky třem darům přírody: blahodárnému klimatu, minerálním pramenům a ložiskům slatiny v okolí. Do roku 1950 se zde po dobu skoro 100 let léčili dospělí, nyní však jsou lázně určeny jen dětským pacientům, trpícím problémy horních cest dýchacích a kožních onemocnění. Značnou část území ORP tvoří vnější území lázeňského místa. Vnitřní území lázeňských míst Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart – viz tabulka.

| Lázeňská místa |
| --- |
| Obec | Lázeňské místo | Rozloha obce (ha) | Plocha vnitřního lázeňského území VLU (%) | Plocha vnitřního lázeňského území VLU (ha) |
| ORP Mariánské Lázně |  | 40 530 | 6,6 | 306 |
| Lázně Kynžvart | lázeňské místo Lázně Kynžvart | 3 260 | 2 | 65 |
| Mariánské Lázně | lázeňské místo Mariánské Lázně | 5 178 | 4,6 | 241 |
| tabulka č. 67 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

3.10.5.   Dílčí SWOT analýza

| Rekreace |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| atraktivní přírodní prostředí široká nabídka sportovně rekreačních činností výborná vybavenost ML sportovními zařízeními možnost regenerace, rehabilitace v lázeňských zařízeních široká nabídka pro turistiku, cyklo, běžecké trasy navazující atraktivní prostředí mimo ORP | dostupnost malých sídel je závislá na individuální dopravě |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| možnost rekreačního bydlení – obnova původních sídel vznik sportovních ploch v dalších sídlech s kombinací s turistikou a agroturistikou využití přírodních vodních ploch | další rozšiřování zahrádkářských a chatových osad |
| tabulka č. 68 | ÚÚP Mariánské Lázně |

  - Hospodářské podmínky

    - Souhrn vyhodnocení podtémat

Přírodní hodnoty prostoru ORP a kredit lázní jsou stimuly zaručující spontánní rozvoj ORP z hlediska hospodářské výkonnosti. Slabou stránkou je rozvoj obce Teplá s nevyužitím příležitosti ve vztahu ke Klášteru premonstrátů Teplá.

Pro podnikání v turistickém ruchu hovoří ideální připojení území na nadřazenou dopravní infrastrukturu, hodnota lázeňského regionu (trojúhelníku) Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně i návaznost území SRN.

Prospěšným pro rozvoj území se jeví zřízení dalších hospodářských činností, využívajících širší spektrum činností a profesí. S ohledem na charakter území ORP, které je synonymem lázeňství, by měly být orientovány na drobné provozovny bez nároků na zásadní potřebu nových zastavitelných ploch.

    - Významná zjištění o stavu a vývoji území

Vzhledem k charakteru lázeňského území je přirozené, že největší počet ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnán v oblasti terciéru, nejmenší v priméru. Pro podnikání v turistickém ruchu hovoří i ideální napojení území na nadřazenou dopravní infrastrukturu, hodnota lázeňského regionu (trojúhelníku) Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně i blízkost území Německa. Na druhou stranu je orientace na úzký a specifický obor – lázeňství - slabou stránkou. Pro rozvoj území je vhodné zřízení dalších hospodářských činností, využívajících např. širší spektrum činností a profesí. S ohledem na charakter území ORP, které je synonymem lázeňství, by měly být orientovány na drobné provozovny bez nároků na zásadní potřebu nových zastavitelných ploch.

Z hlediska míry nezaměstnanosti na tom v roce 2013 byly nejhůře obce Prameny, Teplá a Ovesné Kladruby, nejnižší míru nezaměstnanosti v roce 2013 měly Lázně Kynžvart, Velká Hleďsebe, Mariánské Lázně, Drmoul a Zádub-Závišín.

    - Seznam jevů tematického okruhu vyskytujících se na území ORP Mariánské Lázně

| č.jevu | název jevu/ položky | shapefile |
| --- | --- | --- |
| A_002 | plochy výroby |  |
|  | - plochy výroby a skladování | SoucVyuz_p, |
| A_004 | plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území |  |
|  | - plocha pro výstavbu ověřovaná v ÚPD, ÚPP, US | ObnovaUz_p, |
|  | - urbanisticky problémové území | AktZonZapUz_p, ObnovaUz_p, |
| A_117 | zastavitelná plocha |  |
|  | - plochy zastavitelné dle ZUR | PloZastZUR_p, |
|  | - plochy zastavitelné dle UP | PloZastUP_p, |
|  | - plochy přestavby dle UP | PloZastUP_p, |
| A_118 | jiné záměry |  |
|  | - významné oborové záměry dopravy | ZamerDI_b, ZamerDI_l, ZamerDI_p, |
|  | - významné oborové záměry energetiky a spojů | ZamerEN_b, ZamerEN_l, ZamerEN_p, |
|  | - významné oborové záměry vodního hospodářství | ZamerVH_b, ZamerVH_l, ZamerVH_p, |
| A_122 | stavební uzávěra |  |
|  | - územní opatření o stavební uzávěře dle územního plánu | StavUzavera_p, |
|  | - územní opatření o stavební uzávěře vydané obcí | StavUzavera_p, |
| A_135 | asanace |  |
|  | - územní opatření o asanaci území dle územního plánu | Asanace_b, Asanace_l, Asanace_p, |
| A_139 | územní rozhodnutí |  |
|  | - územní rozhodnutí o umístění stavby | UzemRozh_l, UzemRozh_p, |
| A_140 | plochy ostatní |  |
|  | - plochy těžby nerostů | SoucVyuz_p, |
| B_007 | ekonomická aktivita podle odvětví |  |
|  | - počet ekonomicky aktivních obyvatel | KVObce_p, |
|  | - podíl EAO v primárním sektoru hospodářství | KVObce_p, |
|  | - podíl EAO v sekundérním sektoru hospodářství | KVObce_p, |
|  | - podíl EAO v terciérním sektoru hospodářství | KVObce_p, |
| B_008 | míra nezaměstnanosti |  |
|  | - míra registrované nezaměstnanosti | CSUKraje_p, CSUObce_p, CSUORP_p, |
| B_009 | vyjíždějící do zaměstnání a škol |  |
|  | - vyjíždějící do zaměstnání | CSUSLBDORP_p, |
|  | - vyjíždějící do škol | CSUSLBDORP_p, |
| B_014 | místně obvyklé nájemné |  |
|  | - místně obvyklé nájemné | KVObce_p, |

tabulka č. 69

    - Hospodářská charakteristika

V území ORP Mariánské Lázně je největší část ekonomicky aktivního obyvatelstva zaměstnána v terciérním sektoru (oblast služeb, zdravotnictví, obchodu, bank, školství, osobní dopravy, státní správy). Nejméně obyvatel je zaměstnáno v primérním sektoru (oblast zemědělství, těžba surovin, lovu, rybolovu.

| Ekonomická struktura |
| --- |
| Obec | Trvalých obyvatel (počet) | EAO dle SLBD (%) | EAO dle SLBD (počet) | EAO primér (%) | EAO sekundér (%) | EAO terciér (%) |
| Drmoul | 923 | 52,3 | 483 | 4,1 | 32,4 | 52,5 |
| Lázně Kynžvart | 1 443 | 47,6 | 687 | 9,3 | 23,1 | 50,9 |
| Mariánské Lázně | 12 906 | 47,9 | 6 187 | 1,7 | 17,4 | 61,3 |
| Mnichov | 357 | 39,8 | 142 | 5,9 | 26,9 | 52,1 |
| Ovesné Kladruby | 111 | 43,2 | 48 | 18,4 | 15,8 | 50 |
| Prameny | 109 | 48,6 | 53 | 20 | 20 | 42,2 |
| Stará Voda | 458 | 48,5 | 222 | 9,6 | 22,3 | 44,2 |
| Teplá | 2 981 | 45,1 | 1 345 | 12,6 | 22 | 38,9 |
| Trstěnice | 361 | 55,7 | 201 | 15,8 | 26,1 | 43,5 |
| Tři Sekery | 845 | 46,6 | 394 | 8,9 | 27,9 | 43,1 |
| Valy | 419 | 53,2 | 223 | 2,4 | 25,8 | 58,9 |
| Velká Hleďsebe | 2 106 | 52,3 | 1 101 | 1,4 | 20,7 | 58,9 |
| Vlkovice | 124 | 52,4 | 65 | 7,3 | 34,5 | 34,5 |
| Zádub-Závišín | 308 | 47,1 | 145 | 3,1 | 19,5 | 57,8 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 1 675 | 48,6 | 807 | 8,6 | 23,9 | 49,2 |
| tabulka č. 70 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

    - Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti v obcích ORP od roku 2006 různě kolísá až do roku 2014, kdy se míra nezaměstnanosti snížila. Nejhorších hodnot dosahuje město Teplá, obce Ovesné Kladruby a Vlkovice. Nejlépe jsou na tom v současné době obce Valy, Prameny a Velká Hleďsebe.

|  | Vývoj míry nezaměstnanosti |
| --- | --- |
|  | Míra nezam. (%) |
| Obec | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Drmoul | 4,8 | 5,7 | 7,1 | 9,5 | 8,6 | 4,8 | 4 | 3,5 |
| Lázně Kynžvart | 4,4 | 4,9 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 3,2 | 2,9 | 4,3 |
| Mariánské Lázně | 3,6 | 5,6 | 6,5 | 6,9 | 6,9 | 4,8 | 4,4 | 5,9 |
| Mnichov | 4,1 | 4,7 | 9,4 | 20,1 | 13 | 6,5 | 5,8 | 6,5 |
| Ovesné Kladruby | 6,8 | 11,6 | 14,1 | 15,6 | 7,8 | 12,5 | 7,8 | 9,3 |
| Prameny | 2,2 | 11 | 15,9 | 13 | 18,7 | 11,6 | 13 | 23,2 |
| Stará Voda | 5,0 | 5,6 | 8,2 | 7,9 | 8,6 | 3,7 | 3,4 | 6,6 |
| Teplá | 7,3 | 11,1 | 15,5 | 17,7 | 15,8 | 11,3 | 8,8 | 14,3 |
| Trstěnice | 3,5 | 7,1 | 8,2 | 10,3 | 19 | 3,7 | 3,7 | 3,2 |
| Tři Sekery | 5,6 | 6,9 | 10,8 | 13,6 | 13 | 7,9 | 5,1 | 9,1 |
| Valy | 2,2 | 3,8 | 8,2 | 9,5 | 6,3 | 7 | 3,2 | 3,2 |
| Velká Hleďsebe | 2,8 | 3,8 | 5,8 | 8,5 | 6,4 | 5,3 | 3,5 | 3,5 |
| Vlkovice | 6,4 | 5,6 | 9,2 | 9,1 | 13,1 | 7,9 | 5,3 | 11,8 |
| Zádub-Závišín | 4,1 | 5,1 | 7,2 | 13,6 | 6,5 | 2,9 | 5 | 5 |

tabulka č. 71					 zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016

Zaměstnanost v ORP Mariánské Lázně

| Zaměstnanost |
| --- |
| Obec | EAO dle SLBD (počet) | EAO primér (počet) | EAO sekundér (počet) | EAO terciér (počet) |
| ORP Mariánské Lázně | 13 470 | 726 | 3 498 | 7 743 |
| Drmoul | 421 | 23 | 170 | 207 |
| Lázně Kynžvart | 876 | 74 | 253 | 404 |
| Mariánské Lázně | 7 964 | 171 | 1 734 | 5 215 |
| Mnichov | 139 | 12 | 42 | 67 |
| Ovesné Kladruby | 64 | 8 | 18 | 21 |
| Prameny | 69 | 9 | 30 | 26 |
| Stará Voda | 267 | 33 | 99 | 117 |
| Teplá | 1 564 | 235 | 542 | 532 |
| Trstěnice | 184 | 44 | 56 | 69 |
| Tři Sekery | 369 | 61 | 143 | 133 |
| Valy | 158 | 6 | 48 | 95 |
| Velká Hleďsebe | 1 180 | 32 | 301 | 745 |
| Vlkovice | 76 | 10 | 25 | 36 |
| Zádub-Závišín | 139 | 8 | 37 | 76 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 962 | 52 | 250 | 553 |
| tabulka č. 72 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

| Ekonomická aktivita obyvatel |
| --- |
| Obec | Trvalí obyvatelé (počet) | EAO dle SLBD (počet) | EAO dle SLBD (%) | Vyjížďka za prací (%) | Dojížďka za prací (%) |
| ORP Mariánské Lázně | 23 451 | 11 296 |  |  |  |
| Drmoul | 923 | 483 | 52,3 | 50,7 | 2,1 |
| Lázně Kynžvart | 1 443 | 687 | 47,6 | 34,2 | 13,2 |
| Mariánské Lázně | 12 906 | 6 187 | 47,9 | 13,6 | 27 |
| Mnichov | 357 | 142 | 39,8 | 32,4 | 22,5 |
| Ovesné Kladruby | 111 | 48 | 43,2 | 33,3 | 4,2 |
| Prameny | 109 | 53 | 48,6 | 32,1 | 5,7 |
| Stará Voda | 458 | 222 | 48,5 | 25,7 | 45,5 |
| Teplá | 2 981 | 1 345 | 45,1 | 21,1 | 4,4 |
| Trstěnice | 361 | 201 | 55,7 | 44,8 | 10 |
| Tři Sekery | 845 | 394 | 46,6 | 32 | 3,3 |
| Valy | 419 | 223 | 53,2 | 45,3 | 1,8 |
| Velká Hleďsebe | 2 106 | 1 101 | 52,3 | 38,5 | 15,3 |
| Vlkovice | 124 | 65 | 52,4 | 38,5 | 4,6 |
| Zádub-Závišín | 308 | 145 | 47,1 | 26,9 | 11,7 |
| průměr obce v ORP Mariánské Lázně | 1 675 | 807 | 48,6 | 33,5 | 12,2 |
| tabulka č. 73 | zdroj: ÚAP, datum: 21.12.2016 |

    - Dílčí SWOT analýza

| Hospodářské podmínky |
| --- |
| SILNÉ STRÁNKY - S | SLABÉ STRÁNKY - W |
| tradiční lázeňství a navazující sféra služeb zahraniční klientela ideální napojení na hlavní silniční a železniční trasy blízkost hranice Německa | náročná správa krajiny, města ML a kulturních památek slabý potenciál rozvoje Teplé, nevyužitá příležitost ve vztahu ke Klášteru Teplá specifické profese vyplývající z lázeňství neumožňují mobilitu pracovní síly |
| PŘÍLEŽITOSTI - O | HROZBY - T |
| spolupráce na rozvoji lázeňství s KV a FL přestavba městské periférie na další rozvoj ML rozvoj podnikání při správě krajiny možnost obnovy původních sídel a solitérních objektů rozvoj drobného podnikání s orientaci na jiné profese a služby | činnost uzavřených společenství na národnostní či sociální bázi |
| tabulka č.74 | ÚÚP Mariánské Lázně |

- Hodnoty a limity využití území

V datech územně analytických podkladů jsou identifikovány hodnoty území a limity využití území. V řadě případů je některý jev nebo jeho část současně hodnotou i limitem.

  - Hodnoty území

Jedním z úkolů územního plánování je chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. S ohledem na to byly na území ORP Mariánské Lázně identifikovány hodnoty území, které jsou členěny do následujících skupin: využití území, geologie, přírodní podmínky, ochrana vod, půdní fond, kulturní hodnoty, hygiena prostředí, doprava, vodní hospodářství, energetika, telekomunikace a ostatní jevy. Území je bohaté na přírodní, urbanistické, kulturně-historické a ostatní hodnoty. Jsou popsány v jednotlivých kapitolách výše a znázorněny v grafické části ÚAP. Vzhledem ke značnému množství hodnot v předmětném území nebyly všechny zobrazeny v jediném výkrese, ale byly rozděleny do celkem 6 výkresů podle jednotlivých tematických okruhů. Sloučení všech hodnot do jednoho výkresu by nebylo možné, protože by tím došlo k nepřehlednosti a ztrátě některých informací. V textu dále následuje obecný výčet zjištěných hodnot, jejich lokalizace je zřejmá z grafické části ÚAP. Jsou to tyto výkresy:

H1 Výkres hodnot území –ochrana vod, využití území, přírodní podmínky

H2 Výkres hodnot území – kulturní hodnoty, hygiena prostředí, geologie, půdní fond

H3 Výkres hodnot území – doprava

H4 Výkres hodnot území – vodní hospodářství

H5 Výkres hodnot území – energetika

H6 Výkres hodnot území – telekomunikace, ostatní jevy

Výkres hodnot území v digitální podobě (formát strukturovaného PDF) umožňuje zobrazování (zapínání) po jednotlivých datových vrstvách nebo tematických skupinách. To umožňuje vysokou přizpůsobivost zobrazení specifickým potřebám uživatelů.

Výkres hodnot v tradiční analogové podobě je pro přehlednost členěn do částí H1 až H6

    - Vyhodnocení zjištěných hodnot území.

Území ORP Mariánské Lázně je proslulé lázeňstvím a zdejší města jsou známými středisky rekreace a cestovního ruchu (Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart). Do území zasahuje rekreační krajinná oblast Lázeňský trojúhelník a rekreační krajinná oblast Teplá a Střela, převážnou část území ORP Mariánské Lázně tvoří rekreační oblast Mariánskolázeňsko a Dyleňský les a rekreační oblast Tepelsko.

Z hlediska přírodních podmínek je ORP Mariánské Lázně velmi cenným územím se značným množstvím maloplošných i velkoplošných chráněných území. Více než polovinu jejího území zabírá CHKO Slavkovský les a více než čtvrtinu území zabírá Přírodní park Český les. Dále se zde nachází 6 národních přírodních rezervací, 2 národní přírodní památky, 14 přírodních rezervací, 5 přírodních památek, 22 památných stromů, jedna skupina 4 památných stromů, jedna alej památných stromů, 11 evropsky významných lokalit Natura 2000, jedna přechodně chráněná plocha přírody a 35 registrovaných významných krajinných prvků.  Na četných místech jsou zde vymezeny skladebné částí ÚSES nadregionální, regionální a lokální úrovně. Je zde vysoké zastoupení významných krajinných prvků taxativně vyjmenovaných v zákoně č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vodní toky, údolní nivy, vodní plochy, lesní porosty) a dalších hodnotných lokalit (rašeliniště, mokřady, prameniště). Celé území má vysoké hodnoty krajinného rázu, převažují zóny harmonické a přírodě blízké krajiny.

Z hlediska geologie je v území evidováno několik výskytů alkalického trachytu, žulového pegmatitu živce a muskovitu.

V ORP Mariánské Lázně se nacházejí dvě lázeňská místa – Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart. Část území leží v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod. Přibližně polovina území leží v ochranném pásmu vodních zdrojů v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les).

Celé území ORP Mariánské Lázně ORP patří do oblasti s dobrou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb. Na celém území není překročena hodnota imisních limitů, imisního limitu pro ochranu ekosystémů a vegetace bez přízemního O3 a cílový imisní limit mimo O3.

V SO ORP Mariánské Lázně se nachází dále celá řada hodnot kulturních a architektonických. Kromě 141 nemovitých kulturních památek jsou zde dvě národní kulturní památky – zámek Kynžvart a klášter Teplá, dále 66 archeologických nalezišť, dvě městské památkové zóny (MPZ Mariánské Lázně a MPZ Teplá) a dvě vesnické památkové zóny (VPZ Beranov a VPZ Popovice) a řada historicky cenných a architektonicky významných souborů a válečných hrobů či pietních míst připomínajících válečné události.

Z dalších hodnot lze jmenovat cenné plochy ZPF s 1. a 2.třídou ochrany, investice do půdy, opatření proti vodní erozi a plochy lesů.

Celá řada hodnot vytvořených v území člověkem, např. veškeré stavby a zařízení veřejné infrastruktury dotvářejí obraz ORP Mariánské Lázně jako velmi hodnotného území.

Většina hodnot v území zkvalitňuje podmínky pro život jeho obyvatel. Na druhou stranu z těchto hodnot vyplývají zpravidla i různá omezení – ochranná pásma technické a dopravní infrastruktury, přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, památková ochrana území či jednotlivých objektů, které limitují rozvoj výstavby v území

  - Limity využití území

    - Uvedení zjištěných limitů využití území.

Změny ve využití území ORP Mariánské Lázně jsou omezeny z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z ochrany památek a kulturně historických hodnot, ochrany dopravní a technické infrastruktury, ochrany přírody a přírodních zdrojů a jiných limitů plynoucích ze specifik daného území či jevů. Všechny zjištěné limity (omezení v území) jsou vyjádřeny v grafické části ÚAP. Pro lepší přehlednost byly jednotlivé limity rozděleny do šesti výkresů, výkresy limitů jsou označeny jako výkres L1 až L6 a byly rozčleněny dle jednotlivých tematických okruhů:

L1 Výkres limitů využití území – využití území, geologie

L2 Výkres limitů využití území – přírodní podmínky

L3 Výkres limitů využití území – ochrana vod, půdní fond, záplavové území

L4 Výkres limitů využití území – kulturní hodnoty, hygiena prostředí

L5 Výkres limitů využití území – doprava, energetika

L6 Výkres limitů využití území – vodní hospodářství, telekomunikace, ostatní jevy

Změny využití území jsou limitovány ochrannými pásmy dopravní a technické infrastruktury, ochranou nemovitých kulturních památek, památkových zón a archeologických lokalit, ochranou ložisek nerostných surovin, těžbou, radonovým rizikem, ochrannými pásmy vodních zdrojů, léčivých zdrojů, zdrojů minerálních vod, záplavovými územími v okolí vodních toků, nebo ohrožením zvláštními povodněmi pod vodními nádržemi, prvky územního systému ekologické stability území (ÚSES), ochrana přírody a krajiny, ochranou ZPF a PUPFL, hygienická ochranná pásma, ochrana zvláštních zájmů (armáda, policie,…).

Dle výše uvedeného přehledu výkresů je zřejmé, že některá témata byla sloučena do jednoho výkresu. Sloučením všech limitů do jednoho výkresu limitů, by došlo k nepřehlednosti a ztrátě některých informací.

    - Vyhodnocení zjištěných limitů využití území.

Vyhodnocení zjištěných limitů využití území.

Velkým limitem až do roku 1990 bylo hraniční pásmo podél celé hranice s Německem. Přibližně polovina území leží v ochranném pásmu vodních zdrojů CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les.

Část území leží v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů a lázeňského místa Mariánské Lázně a lázeňského místa Lázně Kynžvart. Při řízení výstavby v tomto území je nutno respektovat omezení vyplývající z těchto ochranných pásem.

- Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území

V datech územně analytických podkladů jsou průběžně shromažďovány údaje o záměrech na provedení změn v území. Z toho nové záměry (ještě neprošly úspěšně územním plánem) jsou touto dokumentací vyhodnoceny a významnější z nich - především řešitelné v územním plánu - jsou v této dokumentaci jmenovitě uvedeny a odůvodněny.

Významné záměry jsou zobrazeny ve „Výkrese záměrů na provedení změn v území“. Výkres záměrů v digitální podobě (formát strukturovaného PDF) umožňuje zobrazování (zapínání) po jednotlivých datových vrstvách nebo skupinách. To umožňuje vysokou přizpůsobivost zobrazení specifickým potřebám uživatelů.

Jednotlivé konkrétní záměry z výkresu jsou v tabulce „Záměry“.

Pozn. ke grafické části - Podrobný návod jak efektivně pracovat s elektronickým výkresem (strukturovaným PDF) je v příloze č.3

| Záměry - ORP 16 |
| --- |
| Kód skupiny | Kód záměru - obec | Kód záměru - ZÚR | Stav 2016 | Název záměru | Odůvodnění | Dotčené obce | Úroveň řešení | Poznámka |
| B | B70 | x | Trvá | Záměr nové zastavitelné plochy pro bydlení na zemědělské půdě | Zastavitelnost pozemků | Velká Hleďsebe | UP | záměr na pořízení změny č.7a ÚP Velká Hleďsebe |
| B | B71 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch RI na BV | Změna č.1 | Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| B | B72 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch RI a PZ na BV | Změna č.2 | Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| B | B73 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch RI a PZ na BV | Změna č.4 | Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| B | B74 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch RI na BV | Změna č.6 | Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| B | B75 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch RI na BV | Změna č.5 | Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| B | B76 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch OS.1 na BV | Změna č.7 | Tři Sekery,Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| B | B77 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch DI na BV | Změna č.8 | Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| B | B78 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch TI na BV | Změna č.3 | Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| C | C01 | x | Trvá | Záměr vyhlášení Krajinné památkové zóny Kladská | Ochrana kulturních hodnot | Mariánské Lázně | UP | Záměr NPÚ |
| C | C02 | x | Trvá | Záměr na prohlášení loveckého zámečku č.p. 9, Kladská, za kulturní památku | Ochrana kulturních hodnot | Mariánské Lázně | UP | Záměr NPÚ |
| C | C03 | x | Trvá | Záměr vyhlášení Krajinné památkové zónyTepelsko | Ochrana kulturních hodnot | Teplá | UP | Záměr NPÚ |
| C | C04 | x | Trvá | Záměr vyhlášení Vesnické památkové zóny Číhaná | Ochrana kulturních hodnot | Teplá | UP | Záměr NPÚ |
| C | C70 | x | Trvá | Rozšíření MPZ Mariánské Lázně | Ochrana kulturních hodnot | Mariánské Lázně | UP | Inic. NPÚ |
| C | C71 | x | Trvá | Záměr vyhlášení MPR Mariánské Lázně | Ochrana kulturních hodnot | Mariánské Lázně | UP | x |
| C | C72 | x | Trvá | Záměr vyhlášení Krajinné památkové zóny Kladská | Ochrana kulturních hodnot | Lázně Kynžvart,Mariánské Lázně,Mnichov,Prameny | UP | x |
| C | C73 | x | Nový | Záměr změny využití z ploch zemědělských,vodních a vodohospodářských a DI na OS | Změna č.9 | Drmoul,Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| E | E41 | E07 | Trvá | Vedení VVN 110 kV – propojení mezi TR Drmoul a stávající trasou - propojení TR Vítkov -TR J | zásobování elektrickou energií | Dolní Žandov,Stará Voda,Trstěnice,Tři Sekery | UP | x |
| E | E42 | x | Trvá | Vedení VVN 110 kV - rozvojový záměr správce sítě | zásobování elektrickou energií | Dolní Žandov,Stará Voda,Trstěnice,Tři Sekery | ZUR | x |
| E | E43 | E06 | Trvá | Vedení VVN 400kV-propojení TR Vítkov-TR Přeštice | zásobování elektrickou energií | Mnichov,Nová Ves,Prameny,Teplá | UP | opravené záměry do ZÚR |
| H | H70 | x | Nový | Záměr výstavby stáčírny Prameny v k.ú. Číhaná | Žádost PO o změnu územního plánu Teplá | Teplá | UP | Investor zažádal o změnu ÚP |
| J | J70 | x | Nový | Záměr na rozšíření možnosti využití i pro skladování a nakládání s odpady | Změna č.11 | Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| J | J71 | x | Nový | Záměr změny využití na SM VD, VP, DI, PZ a PZ1 | Změna č.10 | Valy,Velká Hleďsebe | UP | Zadání změn č. 1-12 ÚP velká Hleďsebe, schválené 25.8.2016 |
| P | P40 | x | Trvá | projekt plynovodu VTL | záměr správce sítě | Drmoul,Mariánské Lázně,Mnichov,Stará Voda,Teplá,Velká Hleďsebe,Zádub-Závišín | UP | projekt plynovodu VTL |
| S | S40 | D10 | Trvá | přeložka silnice I/21 Stará Voda | zamezení průjezdu silnice I.tř. obcí | Stará Voda | UP | x |
| V | V70 | x | Trvá | Vodní nádrž Poutnov | Záměr z generelu LAPV | Teplá | UP | tok Teplá, kategorie A, Generel LAPV |
|  | zdroj: ÚAP, datum: 3.3.2017 |

tabulka č.75

  - Uvedení zjištěných záměrů na provedení změn v území.

Z dostupných informací jsou známy tyto záměry:

-  propojení tratí č. 149 a 140 Teplá - Bezdružice  -  významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-   přeložka silnice I/21 Drmoul - Velká Hleďsebe - významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-   přeložka silnice II/230 jižní obchvat Mariánských Lázní  - významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-   přeložka silnice II/230 Mnichov - významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-  přeložka silnice II/198 Horní Kramolín - významný oborový záměr v oblasti dopravní    infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-  přeložka bývalé silnice II/213 Prameny - významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-   silniční napojení prům. zóny Velká Hleďsebe-Klimentov - významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-  přeložka silnice II/198 Beranov - významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-  přeložka silnice II/198 Teplá - významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-   studie silnice I/21 - obchvat obce Stará Voda - významný oborový záměr v oblasti dopravní infrastruktury vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

-    venkovní vedení elektrické sítě VVN 110 kV  - Drmoul - Jindřichov - významný oborový záměr energetiky a spojů

-   venkovní vedení elektrické sítě ZVN 400 a více kV V221/2 Vítkov – Přeštice - významný oborový záměr v oblasti energetiky a spojů společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

-  venkovní nadzemní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV, významný oborový záměr v oblasti energetiky a spojů společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

-  vodní nádrž Broumov – výhledový významný záměr v oblasti vodohospodářství vyplývající ze ZÚR Karlovarského kraje

Dalšími záměry jsou zastavitelné plochy dle územních plánů jednotlivých obcí a návrhy dalších prvků ÚSES dle územních plánů a plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav jednotlivých katastrálních území. Záměry poskytnutými do ÚAP Národním památkovým ústavem jsou – záměr vyhlášení městské památkové rezervace Mariánské Lázně, krajinné památkové zóny Kladská, rozšíření Městské památkové zóny Mariánské Lázně a záměr výstavby stáčírny Prameny v k.ú. Číhaná u Poutnova, obec Teplá.

  - Vyhodnocení zjištěných záměrů na provedení změn v území.

Z výše uvedeného přehledu nadmístních záměrů na provedení změn v území lze vysledovat snahu o dobudování dopravní a technické infrastruktury. Dále je záměrem dotvoření územního systému ekologické stability a doplnění některých zaniklých i nových vodních nádrží.

Návrh nové vesnické památkové zóny svědčí o snaze ochrany památkově cenných území.

- Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek udržitelného	rozvoje území (URÚ)

  - Souhrnné SWOT analýzy pilířů URÚ

Obsahuje souhrnné SWOT analýzy udržitelného rozvoje území za celé území ORP. Souhrnné SWOT analýzy jsou zpracovány na základě dílčích SWOT analýz jednotlivých tematických okruhů. Z těchto dílčích analýz jsou vybrány podstatné teze a podrobné dílčí teze jsou agregovány. Souhrnné SWOT analýzy určují významné jevy v území, které mají nebo mohou mít prioritní nebo zásadní význam pro URÚ.

Souhrnné SWOT analýzy jsou zpracovávány jednotlivě pro tři pilíře udržitelného rozvoje území. Výstupy tematických SWOT analýz jsou sloučeny do skupin podle jednotlivých pilířů tímto způsobem:

tabulka č.76

  - Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pilířů URÚ

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí:

- silné stránky

- atraktivní přírodní prostředí

- navazující kvalitní přírodní prostředí i mimo ORP

- nízká urbanizace území

- absence činností ohrožujících kvalitu životního prostředí

- vysoká kvalita čistoty ovzduší a vodních toků

- existující systém ochrany přírody a krajiny – CHKO, NATURA

- stabilní biotopy s širokou biodiverzitou

- stabilita rozmezí trvale travnatý porost (TTP) – les – plochy ostatní

- zastoupení původních druhů dřevin

- rekreační lesy s výskytem dlouhověkých dřevin

- slabé stránky

- geologicky aktivní prostředí – seizmicita

- konflikt případné těžby s ochranou životního prostředí, zejména ochranou vod

- čištění odpadních vod malých sídel ve smyslu aplikace vodního zákona

- možné ekologické zátěže (pohraniční objekty, areály živočišné výroby)

- nároky na správu a údržbu krajiny

- převažující TTP

- četné mokřady, překyselení půdy

- příležitosti

- obnova původních pramenů

- obnova rybníků a přírodních koupališť

- využití vodní energie

- rozvoj lázeňských lesů

- vznik a rozvoj lesních ploch

- obnova stromořadí

- spojení a propojení ORP na další atraktivní lokality

- hrozby

- porušení zřídelní struktury

- znečištění podzemních vod

- zánik tradičních pramenů

- vliv seizmicity v území

- kontaminace zřídelní struktury

- ohrožení původních druhů rostlin a travních porostů bolševníkem

- ekologické zátěže – pohraniční objekty, objekty živočišné výroby

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území:

- silné stránky

- atraktivní přírodní prostředí

- atraktivní sídla

- dostatečný prostor pro denní i střednědobou rekreaci

- široké možnosti sportovních aktivit

- tradiční kulturní prostředí Mariánských Lázní a historické v Teplé

- možnost regenerace a rehabilitace v lázeňských zařízeních

- slabé stránky

- přetrvávající absence kontinuity vývoje obyvatel

- minimální počet trvale žijících mimo města

- nedostatečná občanská vybavenost a chybějící služby pro obyvatele v malých sídel

- nižší úroveň výdělků a malá nabídka pracovních příležitostí

- příležitosti

- stabilizace venkovských sídel pro ekologicky čisté zemědělství

- rozvoj agroturistiky

- zřízení atraktivní železniční dopravy ML – KV, popř. napojení na další tratě ve Slavkovském lese

- rozvoj komplexní cykloturistiky spojení  popř. s reg. železnicí

- zřízení přímého cyklopřechodu do Německa

- možnost vzniku kombinace bydlení a živností na bázi služeb cestovnímu ruchu, agroturistice, ekologickému zemědělství

- možnost rekreačního bydlení – obnova původních sídel

- vznik sportovních ploch v dalších sídlech s kombinací s turistikou, agroturistikou

- využití přírodních vodních ploch

- spolupráce na rozvoji lázeňství

- hrozby

- změna vlastnických vztahů – možnost zakoupení půdy zahraničními společnostmi

- vznik uzavřených společenství a jejich vliv na atmosféru a tradici lázeňských sídel

- konflikty pramenící ze způsobu života starousedlíků a obyvatel nových lokalit

- nekontrolovaný růst chataření a zahrádkářských kolonií a nárůst jejich negativního působení na krajinu a životní prostředí

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj:

- silné stránky

- napojení na dálnici D5 a rychlostní komunikaci R6

- nová trasa silnice I/21 včetně obchvatů obcí

- umístění na celostátní trati SRN – Cheb - Praha

- regionální železnice Mariánské Lázně – Karlovy Vary

- regionální letiště

- návaznost na hraniční přechody do Německa

- atraktivní prostředí pro cestovní ruch - historie, památky, architektura

- orientace na lázeňství

- zahraniční klientela

- možnost vzniku živností na bázi ekologického zemědělství

- slabé stránky

- chybějící inženýrské sítě v okrajových rekreačních oblastech

- absence pracovních příležitostí v obcích

- nedostatečné základní služby v malých obcích

- špatná doprava z obcí za pracovními příležitostmi

- příležitosti

- rozvoj hospodářských činností využívajících kvalitní životní prostředí

- rozvoj podnikatelských činností spojených se správou a údržbou krajiny

- využití ZPF pro rozvoj alternativních trendů v zemědělství

- rozvoj činnosti ekologického zemědělství – pastevectví

- zpracování biomasy

- hrozby

- vznik enkláv cizích státních příslušníků

- zánik sídel v důsledku nevyhovujícího připojení na silniční síť

- přetížení infrastruktury obcí v důsledku nové masové výstavby

- silniční síť III. třídy vykazuje nevyhovující směrové parametry – bezpečnost ostatních uživatelů

  - Celkové vyhodnocení vyváženosti územních podmínek URÚ

Prvky SWOT analýz jsou z velké části kvalitativní a ve své podstatě jedinečné – vznikají úsudkem odborných a místních expertů.

Příznivé životní prostředí je v řešeném území dominantní. Přírodní složky jsou stabilní a jejich případné porušení je chráněno systémem právních předpisů a rozhodnutí, především však nejsou zjevné zdroje ohrožení této stability.  Stabilita území je podpořena srovnatelnými hodnotami v navazujícím území mimo ORP ML.

Specifickou výjimku tak tvoří expozice území invazním plevelem – bolševníkem.

Rozvoj území lze navíc nastavit tak, že působí ve prospěch životního prostředí a nikoliv proti němu. Toho lze dosáhnout přiměřeností dalšího urbanistického rozvoje a současně využitím území již urbanizovaného.

Dílčí slabé stránky – čištění odpadních vod, užívání lokálních zdrojů tepla se odehrávají v rozsahu, který pro území ORP nepřináší zásadní rizika zhoršení současného stavu.

Soudržnost společenství obyvatel je nejslabším článkem vyváženosti.

Až na výjimky došlo po II. světové válce a následném odsunu obyvatel německé národnosti k výměně obyvatel. První generace (s ohledem na hospodářské podmínky v poválečném pohraničí) hledala v daném prostoru obtížně svoji identitu a podmínky pro spokojený a smysluplný života. Tyto okolnosti vedly k postupné devastaci území mimo lázeňskou zónu.

Odsunem obyvatel německé národnosti došlo k zániku některých sídel blízko hranice s Německem (např. Nové Mohelno a Slatina).

Schopnost setrvání obyvatel v tomto regionu je atakována nabídkou pracovním míst jak v Německu, tak i v dalších sídlech ČR.

Určitým problémem stabilizace obyvatel je skutečnost, že obor lázeňství není odvětvím s nejvyšším hospodářským výsledkem v ČR, proti tomu však stojí vyšší úroveň cen zboží, služeb, pozemků pro bydlení i bytů, založená na zahraniční klientele. Stálou hrozbou je privatizace a následná změna užívání objektů v lázeňské zóně, což by představovalo diferenciaci užívání jednotlivých částí města, postupný ústup kapacity a výkonů lázeňské péče a vznik enkláv bydlících a podnikajících cizích státních příslušníků mimo sektor lázeňství.

Životní podmínky sídel na ose silnice I/21 doznají základního zkvalitnění vlivem postupné realizace přeložek této silnice mimo zastavěné území dotčených obcí.

Životní podmínky obyvatel žijících v oblasti Tepelské vrchoviny jsou komplikovány stavebně technickým a zchátralým stavem stávajících sídel, která nejsou srovnatelná s jinými sídly v regionu. Potřeba denního kontaktu a dojíždění za školou, prací, kulturními a volnočasovými aktivitami dále prohlubují problém životního stylu v těchto sídlech.

Hospodářský rozvoj vyjádřitelný zvyšováním kapacity lázeňské péče, zřizováním nových ploch pro výrobu, skladování, využití nerostného bohatství a zpracování produktů zemědělství a lesa není základním cílem rozvoje území ORP.

Lázeňská péče ve městech Mariánské Lázně i Lázně Kynžvart je limitována možností dalšího rozvoje sídla prostřednictvím nových zastavitelných ploch. Jejich rozvoj v dané morfologii terénu je s ohledem na ochranu území z hlediska aplikace zájmů ochrany přírody a krajiny vyloučena.

Intenzifikace je možná na bázi vzájemné spolupráce a doplňování péče mezi městy lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně.

Variantou rozvoje je dále zřízení vědeckého a vývojového pracoviště, orientovaného na lázeňství, popřípadě komerční využití lázeňských pramenů na prodej vody v lahvích.

S ohledem na stagnující počet obyvatel je reálným cílem rozšíření spektra hospodářské činnosti na bázi drobného podnikání v obecné poloze – v případě sídel, dotčených trasou silnice I/21. Specifické zaměření podnikání lze situovat do oblasti Tepelské vrchoviny. Zde chybí provázaný systém správy a údržby zeleně doplněný o turistiku, agroturistiku. Je nevyužit potenciál regionální tratě Mariánské Lázně – Bečov – Karlovy Vary, které by mohla být osou dalších aktivit orientovaných na turistický ruch bez přímé vazby na lázeňství. Tímto lze následně rehabilitovat sídla ve prospěch nabídky ubytování a volnočasových aktivit, popřípadě individuální rekreace.

Dalším směrem hospodářského rozvoje je posílení významu města Teplá a jeho areálu Kláštera Teplá.

Řešený prostor ORP vykazuje stabilní a vyvážené podmínky pro pilíře udržitelného rozvoje – příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

Vhodným urbanistickým rozvojem a současně využitím území již urbanizovaného lze dosáhnout toho, že rozvoj území bude působit ve prospěch životního prostředí a nikoliv proti němu.

Kartogram vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro URÚ

obr. č. 11

- Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ÚPD)

Smyslem formulace problémů k řešení v dokumentaci ÚAPo je vyhodnocení především obsahu podkladů ÚAP, a to souhrnně za celé území ORP.

  - Střety záměrů na provedení změn s hodnotami a s limity využití území

Do výkresu Problémů k řešení a tabulkových přehledů konkrétních problémů jsou zařazeny pouze významné střety záměrů na provedení změn v území s hodnotami a limity využití území.

Vzhledem k tomu, že:

- téměř každý záměr bude ve střetu s nějakým limitem nebo hodnotou (nebo je bude významně ovlivňovat) – a spíše s více hodnotami a limity,

- projektant ÚPD identifikuje a analyzuje všechny takové střety a ovlivnění daleko podrobněji přímo z předaných dat ÚAP,

- zpracování úplného výčtu takových střetů a ovlivnění by bylo náročné a bez odpovídajícího efektu (ad. b). Zatížilo a znepřehlednilo by Problémový výkres a násobně zvětšilo počet položek v tabulkových přehledech.

Celá tato problematika byla soustředěna do jednoho souborného problému, lépe řečeno požadavku:

Projektant ÚPD bude řešit střety (nebo ovlivnění) záměrů na provedení změn v území - dle zjištění v textové části a dle Výkresu záměrů - s hodnotami území a limity využití území.

  - Všeobecné problémy

Oblast: Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Valy, Velká Hleďsebe, Prameny

Území je žádoucí stabilizovat jako provázaný kompaktní prostor orientovaný na lázeňskou činnost a servis této činnosti.

Prioritou je ochrana přírodních hodnot. Další zastavitelné plochy je žádoucí vymezit pro trvalé bydlení v rodinných domech či nízkopodlažní bytové zástavbě. Ve vhodných lokalitách je žádoucí umístit plochy pro rozvoj drobné výroby a služeb, přednostně orientovaných na potřeby lázeňské zóny.

Rozvojové plochy pro rozvoj drobné výroby a služeb je zapotřebí naddimenzovat s cílem přemístit stávající činnosti z vnitřního prostoru ML.

Stabilitu využití lázeňských domů pro tento účel je žádoucí potvrdit přesně definovaným regulativem zabraňujícím využití objektů mimo sféru lázeňství.

Oblast: Trstěnice, Drmoul,  Tři Sekery, Stará Voda

Žádoucí je zhodnotit potenciál území pro bydlení a rozvoj drobného podnikání v podmínkách odvedení tranzitní dopravy silnice I/21 mimo uranizované území obce.

Rozvoj plochy individuální rekreace doplnit podmínkou zřízení vyhovující dopravní a technické infrastruktury. Připravit chybějící trasu cyklostezky do Německa.

Oblast: Vlkovice, Ovesné Kladruby, Zádub-Závišín, Mnichov, Teplá

Dalšímu rozvoji sídel by měla předcházet analýza možností obnovy původní sídelní struktury včetně vymezení základních podmínek prostorové regulace. V úvahu přichází zaniklé sídlo Vysočany obce Ovesné Kladruby. V odůvodněných případech řešit rozvoj sídel přímo regulačním plánem.

Navrhnout v území nově trasy pro cyklostezky, doplněné liniovou zelení. Trasy vést tak, aby doprovodná zeleň převzala funkci lokálního biokoridoru.

Navrhnout turistický a cykloturistický koridor ML – Teplá – Bečov nad Teplou, doplněný o zařízení pro turistiku, agroturistiku včetně využití objektů a ploch regionální železnice. Vzhledem k tomu, že trasa vede přes dvě ORP, bude zpracována územní studie.

Navrhnout vhodný způsob jímání pitné vody pro skupinový vodovod, navrhnout optimální čištění odpadních vod s využitím stávajících i navržených vodních ploch pro následné stupně čištění odpadních vod.

  - Konkrétní problémy

| Konkrétní problémy podle obcí - ORP 16 |
| --- |
| Obec | Kód skupiny | Kód problému | Stav 2014 | Stav 2016 | Název problému | Odůvodnění | Úroveň řešení |
| Lázně Kynžvart | ZD | ZD3 | Trvá | trvá | úrovňové křížení silnice se železnicí Lázně Kynžvart-jih | závada ve smyslu zpomalení dopravy na silnici i na železnici | UP |
| Mariánské Lázně | OP | OP73 | Trvá | trvá | střet lokálních záměrů s hodnotami území - Úšovice - jih | záměr nových ploch bydlení na zemědělské půdě I. tř.ochrany | UP |
| Mariánské Lázně | SR | SR3 | Trvá | trvá | střet lokálních záměrů se záměry ZÚR - Mariánské Lázně - Kamzík | kolize záměru obce nových ploch lázeňství s NK 50 = VPO U.116 | UP |
| Mariánské Lázně | SR | SR4 | Trvá | trvá | střet lokálních záměrů se záměry ZÚR - Úšovice | kolize plánovaných zastaviterlných ploch obce s NC 51 = VPO U.08 | UP |
| Mariánské Lázně | SR | SR5 | Trvá | trvá | střet lokálních záměrů se záměry ZÚR - Mariánské Lázně - jih | kolize záměru lokálního prvku ÚSES se záměrem VPS D.28 | UP |
| Mariánské Lázně | ZD | ZD1 | Trvá | trvá | úrovňové křížení silnice se železnicí ML-Panská pole | závada ve smyslu zpomalení dopravy na silnici i na železnici závadu ve | UP |
| Mariánské Lázně | ZD | ZD10 | Trvá | trvá | úrovňové křížení silnice se železnicí ML-zahrádky Na výsluní/Rudolfův pramen | závada ve smyslu zpomalení dopravy na silnici i na železnici | UP |
| Mariánské Lázně | ZD | ZD6 | Trvá | trvá | úrovňové křížení silnice se železnicí ML-Hamrníky | závada ve smyslu zpomalení dopravy na silnici i na železnici | UP |
| Mariánské Lázně | ZD | ZD7 | Trvá | trvá | úrovňové křížení silnice se železnicí ML-železniční zastávka | závada ve smyslu zpomalení dopravy na silnici i na železnici | UP |
| Mariánské Lázně | ZD | ZD8 | Trvá | trvá | úrovňové křížení silnice se železnicí ML-Stavební mlýn | závada ve smyslu zpomalení dopravy na silnici i na železnici | UP |
| Mariánské Lázně | ZD | ZD9 | Trvá | trvá | úrovňové křížení silnice se železnicí ML-zahrádky/Prelát | závada ve smyslu zpomalení dopravy na silnici i na železnici | UP |
| Mariánské Lázně | ZU | ZU71 | Trvá | trvá | narušení historické struktury sídla - ML střed - Arnika | několik desetiletí neobnovená zástavba po demolici velkého lázeňského bloku budov v historickém centru Mariánských Lázní | UP |
| Mnichov | OP | OP1 | Trvá | trvá | střet záměru ZÚR D.49 se zastavěným územím - Mnichov | přeložka silnice 2/230 Mnichov je navržena v místě stávající stáčírny minerálních vod | ZUR |
| Stará Voda | SL | SL1 | Nový | trvá | střety záměrů navzájem - Stará Voda | záměr poskytovatele- studie trasy pro přeložku I/21 Stará Voda a záměru vybudování el. vedení VVN | UP |
| Stará Voda | ZD | ZD2 | Trvá | trvá | úrovňové křížení silnice se železnicí Stará Voda-EUTIT | závada ve smyslu zpomalení dopravy na silnici i na železnici | UP |
| Stará Voda | ZD | ZD41 | x | nový | chybí odboč. jízdní pruh na silnici č. I/21 do Sekerských Chalup ve směru od Mar. Lázní | nebezpečná dopravní situace při odbočování | UP |
| Trstěnice | ZD | ZD40 | Trvá | trvá | omezující průjezd významné silnice obcí - Trstěnice | silnice I. třídy procházející obcí Trstěnice | UP |
| Velká Hleďsebe | SR | SR1 | Trvá | trvá | střet lokálních záměrů se záměry ZÚR - Velká Hleďsebe | kolize plánovaných zastavitelných ploch s NK 51 = VPO U.117 | UP |
| Ovesné Kladruby | ZD | ZD42 | x | nový | nejsou zde vybudovány chodníky pro pěší | průjezd obcí po frekventované komunikaci III. třídy bez chodníků | UP |

tabulka č.77												zdroj: ÚAP, datum: 28.12.2016

Vysvětlivky:

OP	-  ostatní problémy nebo závady

SL       -  střety záměrů navzájem

SR	-  střety lokálních záměrů se záměry ZÚR

ZD	-  závady dopravní infrastruktury

ZH	-  závady hygienické

ZU	-  závady urbanistické (zastavěné území)

NC	-  nadregionální biocentrum

NK	-  nadregionální biokoridor

VPS	-  veřejně prospěšná stavba

VPO	-  veřejně prospěšné opatření

- Návaznost na ÚAP Karlovarského kraje

Jedním z podkladů pro zpracování čtvrté úplné aktualizace ÚAP pro ORP Mariánské Lázně byla druhá aktualizace ÚAP Karlovarského kraje, která čerpala z údajů o území předaných jednotlivými úřady územního plánování ve správním území Karlovarského kraje. Třetí aktualizace ÚAP Karlovarského kraje byla zpracována v červenu 2015.

Pro čtvrtou úplnou aktualizaci ÚAP ORP Mariánské Lázně bylo zpětně použito vyhodnocení RURÚ z ÚAP Karlovarského kraje. Z této dokumentace bylo také čerpáno při zpracování aktualizace ÚAP ORP Mariánské Lázně. V následující části je stručný heslovitý výběr podstatných informací a závěrů z dokumentace ÚAP Karlovarského kraje. Území ORP Mariánských Lázní je charakteristické nebo obsahuje:

Centry průmyslové výroby a stavebnictví jsou větší města - Aš, Cheb, Kraslice, Nejdek, Ostrov, Chodov, Sokolov, ale i Karlovy Vary a Mariánské Lázně.

Jako vodárenské slouží nádrže Mariánské Lázně, Žlutice, Horka, Podhora, Stanovice a Myslivny.

Vybrané minerální prameny - přírodní léčivé zdroje - jsou využívány k léčebným kúrám v pěti lázeňských městech - Mariánské Lázně (13 pramenů), Františkovy Lázně (12), Lázně Kynžvart (4), Karlovy Vary (12) a Jáchymov.

K ochraně přírodních léčivých zdrojů jsou stanovena ochranná pásma v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Mýtina-Kyselecký Hamr a Lázně Kynžvart. Pásma I.stupně s přísnějšími podmínkami ochrany jsou vymezena na 1,4 % území kraje, pásma 2.stupně na 37,2 % území kraje.

Nejvýznamnějšími liniovými zdroji znečišťování ovzduší jsou silnice I. třídy R/6 a I/13 mezi Ostrovem a Chebem včetně průtahu Karlovými Vary, silnice I/21 v úseku Cheb-Mariánské Lázně a Cheb-Františkovy Lázně, silnice I/6 Karlovy Vary směr Praha, silnice I/20 Doubí směr Plzeň a jejich dopravou nejzatíženější úseky.

Odlehlejší oblasti ORP Kraslice, Ostrov, Aš a Mariánské Lázně se spíše opačnými charakteristikami mají produkci odpadů na výrazně nižších úrovních.

Rozloha zvláště chráněných území přírody je v Karlovarském kraji mírně nad průměrem ČR. Převážná část plochy ZCHÚ je tvořena územím CHKO Slavkovský les. Největší podíl plochy tvoří ZCHÚ v ORP Mariánské Lázně a ORP Sokolov.

Nejpříznivější situace z hlediska fragmentace krajiny dopravou je v ORP Mariánské Lázně a i ve větší části ORP Karlovy Vary.

V jednotlivých ORP Karlovarského kraje se podíl zvláště chráněných území značně liší. Nejmenší podíl mají ZCHÚ v ORP Kraslice (0,8 %) a ORP Aš (1,3 %), naopak největší podíl plochy je v ORP Mariánské Lázně (51,4 %) a ORP Sokolov (40,6 %). Z hlediska počtu ZCHÚ lze sledovat dlouhodobý postupný nárůst zvláště chráněných území.

Trvalé travní porosty zaujímají 20,0 % území Karlovarského kraje. Nejvyšší podíl trvalých travních porostů vykazuje ORP Mariánské Lázně (25,8 %), v ostatních ORP se podíl pohybuje kolem 20 %. Vysoký podíl zastoupení 1. třídy ochrany je v ORP Aš a Mariánské Lázně (do 15 %), v ostatních ORP je zastoupení výrazně nižší (do 5 %).

Poměrně vysoké je zastoupení lesů zvláštního určení (zejména v ORP Aš a Mariánské Lázně – nad 30 % z celkové výměry ORP). Jsou významné z hlediska mimoprodukčních funkcí lesa. Jejich nejvýznamnější soustředění lze nalézt v zázemí lázeňských měst Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Jáchymov a specificky i ve vojenském újezdu Hradiště. Významná soustředění hospodářských lesů jsou v Krušných horách (ORP Kraslice 50,5 %, Karlovy Vary a Ostrov), Slavkovském lese (ORP Sokolov), Český les (ORP Mariánské Lázně), ale i na Tepelsku, Toužimsku, Bochovsku a Žluticku.

Kostru železniční sítě Karlovarského kraje tvoří tratě č. 170 a 179 v trase (Praha-Plzeň)-Mariánské Lázně-Cheb-Pomezí - (SRN Marktredwitz), která je součásti III. tranzitního železničního koridoru, a celostátní dvojkolejná trať č. 140 (Chomutov)-Karlovy Vary-Cheb.

Vedle mezinárodního letiště v Karlových Varech se na území kraje další tři veřejná letiště vnitrostátní – Cheb, Toužim a Mariánské Lázně, sloužící především pro sportovní účely.

Časová dostupnost většiny center ORP individuální automobilovou dopravou je dobrá. Nepřesahuje v ORP Aš, Kraslice a Mariánské Lázně 21 minut, v ORP Ostrov Sokolov a Cheb 30 minut.

Zaznamenány jsou poklesy počtu obyvatel u většiny velkých měst - Karlovy Vary, Sokolov, Mariánské Lázně. To potvrzuje suburbanizační tendence v jejich okolí.

Většina středních a vyšších odborných škol je rozmístěna ve velkých městech (Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Mariánské Lázně), historických průmyslových centrech (Ostrov, Aš, Nejdek, Chodov) nebo v tradičních lokalitách (Žlutice, Dalovice).

Největší podíl nejstarších domů, postavených do roku 1970, byl v roce 2011 v ORP Kraslicích (66,3 %), naopak nejmenší v ORP Mariánské Lázně (51,2 %). Podíl nových domů, postavených od roku 1971 do roku 1990 byl naopak nejvyšší v ORP Mariánské Lázně (24 %), nejnižší v ORP Aš (12,9%). V posledních dvou desetiletích (1991-2000, 2001-2011) je vývoj stavby nových bytů obdobný.

Mariánské Lázně se pohybují v blízkosti krajského průměru 2,2 nového bytu na 1.000 obyvatel.

Středisky lázeňského cestovního ruchu Karlovarského kraje jsou města Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov a Lázně Kynžvart. Lázeňství představuje významný podíl na celkovém cestovním ruchu kraje, jak v počtu návštěvníků (52,8 %), tak v počtu přenocování (75 %). Z toho nejnavštěvovanější je tzv. Západočeský lázeňský trojúhelník – lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.

V podrobnosti ORP má nejvyšší podíl priméru ORP Mariánské Lázně (4,4 %) nejmenší Sokolov (1,1 %), nejvyšší podíl sekundéru ORP Kraslice (43,2 %) nejnižší Mariánské Lázně (20,3 %), nejvyšší podíl terciéru ORP Mariánské Lázně (75,4 %), nejmenší Kraslice (54,7 %).

- Přehledy

9.1.   Seznam použitých podkladů

Pro aktualizaci ÚAP byly zpracovatelem využity níže uvedené podklady:

- údaje od poskytovatelů

- vlastní průzkumy území

- mapy KN

- digitální data od Krajského úřadu Karlovarského kraje

- Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

- třetí ÚAP Karlovarského kraje

- územní plány obcí

- mapy KČT

- webové stránky Českého statistického úřadu

- portál Regionálních Informačních Servisů

- informace z odborů MěÚ Mariánské Lázně

9.2.   Seznam nejčastěji používaných zkratek

AOPK 		-  Agentura ochrany přírody a krajiny

CENIA 		-  Česká informační agentura životního prostředí

ČHMÚ 		-  Český hydrometeorologický ústav

ČOV 			-  čistírna odpadních vod

ČSÚ 			-  Český statistický úřad

DN 			-  příjmy obcí z daně z nemovitostí

EAO 			-  ekonomicky aktivní obyvatelé

Ekon. subjekt		-  ekonomický subjekt

EVL 			-  evropsky významná lokalita

HDP 			-  hrubý domácí produkt

HOR			-  hospodářský rozvoj

HP 			-  hraniční přechod

HPH 			-  hrubá přidaná hodnota

CHKO 		-  chráněná krajinná oblast

CHLÚ 		-  chráněné ložiskové území

CHOPAV 		-  chráněná oblast přirozené akumulace vod

CHUP 			-  chráněné území přírody

JOKar 			-  Jednotná osnova Karlovarska

KES			-  koeficient ekologické stability

KK 			-  Karlovarský kraj

KOPaS ÚAP KK 	-  Koordinované pořízení a správa územně analytických podkladů na 			   	    území Karlovarského kraje

k.ú. 			-  katastrální území

KV		 	-  Karlovy Vary

MLVH 	 	-  Ministerstvo lesního a vodního hospodářství

MPZ			-  městská památková zóna

MŠ		 	-  mateřská škola

MZCHÚ 	 	-  maloplošná zvláště chráněná území

MŽP 		 	-  Ministerstvo životního prostředí

NN 		 	-  nízké napětí

NP 			-  národní park

NPP 		 	-  národní přírodní památka

NPR 		 	-  národní přírodní rezervace

NPÚ			-  Národní památkový ústav

NR ÚSES 	 	-  Nadregionální územní systém ekologické stability

NRBC 		-  nadregionální biocentrum

NTL 			-  nízkotlaký

OIR 			-  objekty individuální rekreace

ORP 			-  obec s rozšířenou působností

ORP ML		-  obec s rozšířenou působností Mariánské Lázně

OZKO 		-  oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

PO 		 	-  ptačí oblast

POÚ 			-  pověřený obecní úřad

PP 			-  přírodní památka

PR		 	-  přírodní rezervace

PÚ 		 	-  poddolované území

PŽP			-  příznivé životní prostředí

PUPFL 	 	-  pozemky určené k plnění funkcí lesa

REZZO	 	-  registr evidence zdrojů znečištění ovzduší

REZZO 2 	 	-  střední stacionární zdroje emisí

RD		 	-  rodinný dům

RP 			-  regulační plán

RURÚ	  		-  rozbor udržitelného rozvoje území

SLBD 		 	-  sčítání lidu, bytů a domů

SO ORP	 	-  správní obvod obce s rozšířenou působností

SSO		 	-  soudržnost společenství obyvatel

SŠ		 	-  střední škola

STL 		 	-  středotlaký

SÚ 		 	-  sesuvné území

SVP 		 	-  Směrný vodohospodářský plán

SWOT 		-  Silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti

(ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats)

SŽDC 		 	-  Správa železniční dopravní cesty

TOB 		 	-  trvale obydlený byt

TTP 		 	-  trvalý travní porost

TUR 			-  trvale udržitelný rozvoj

ÚAP 		 	-  územně analytické podklady

ÚAPo		      	-  územně analytické podklady obcí

Ubyt. zař. 	 	-  ubytovací zařízení

ÚP 		 	-  územní plán

ÚPN SÚ 	 	-  územní plán sídelního útvaru

ÚPD 		 	-  územně plánovací dokumentace

ÚS			-  územní studie

ÚSES 		 	-  územní systém ekologické stability

VE 		 	-  vodní elektrárna

VKP 		 	-  významný krajinný prvek

VPZ			-  vesnická památková zóna

VTL 		 	-  vysokotlaký

VTE 			-  větrná elektrárna

VÚ 			-  vojenský újezd

VÚV TGM 	 	-  Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.

VN 		 	-  vysoké napětí

VVN 		 	-  velmi vysoké napětí

VVTL 		 	-  velmi vysokotlaký

VZÚ 			-  vymezené zastavěné území

ZCHÚ		 	-  zvláště chráněná území

ZPF  		 	-  zemědělský půdní fond

ZSJ 		 	-  základní sídelní jednotka

ZŠ 		 	-  základní škola

ZÚ		 	-  zastavěné území

ZÚR KK                     -  Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje

9.3.   Seznam příloh

- Příloha č. 1 - statistické údaje ÚAP obcí ORP Mariánské Lázně - informace k vybraným ukazatelům

- Příloha č. 2 -  statistické údaje ÚAP obcí ORP Mariánské Lázně

- Příloha č. 3 -  podrobný návod, jak pracovat s elektronickým výkresem

(strukturovaným PDF)

# Text boxes

Cheb

Karlovy Vary

Sokolov

Aš

Ostrov

Kraslice

Mariánské Lázně

CH7   -  chladná oblast

MT3   -  mírně teplá oblast -130 -160 mrazových dnů

MT4   -  mírně teplá oblast -110 -130 mrazových dnů

Teplá

Stará Voda

Tři Sekery

Mnichov

Prameny

Mariánské Lázně

Lázně Kynžvart

Trstěnice

Ovesné Kladruby

Valy

Drmoul

Vlkovice

Zádub-Závišín

Velká Hleďsebe

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

!

(

Teplá

Stará Voda

Tři Sekery

Mnichov

Prameny

Lázně Kynžvart

Trstěnice

Valy

Drmoul

Mariánské Lázně

Ovesné Kladruby

Vlkovice

Zádub-Závišín

Velká Hleďsebe

Legenda

Staré zátěže a kontaminované plochy

!

(

%

L

Střední zdroje  znečištění o vzduší evidované v REZZO

Obce a obyvatelé v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší

Hranice obcí ORP

Te

SV

ML

TS

LK

Pr

Mn

Tr

OK

Dr

Vl

ZZ

Va

VH

Radonový index geologického podloží

Radonový index nízký

Radonový index střední

Radonový index vysoký

Radonový index přechodový

Hranice obcí

Teplá

Stará Voda

Tři Sekery

Mnichov

Prameny

Trstěnice

Drmoul

Mariánské Lázně

Lázně Kynžvart

Ovesné Kladruby

Valy

Vlkovice

Zádub-Závišín

Velká Hleďsebe

památný strom

národní přírodní památka

národní přírodní rezervace

přírodní park

přírodní rezervace

významný krajinný

prvek registrovaný

I.zóna CHKO Slavkovský les

II.zóna CHKO Slavkovský les

III.zóna CHKO Slavkovský les

IV.zóna CHKO Slavkovský les

evropsky významná

lokalita Natura 2000

Te

SV

ML

TS

LK

Pr

MN

Tr

OK

Dr

Vl

ZZ

Va

VH

Hranice obcíí

Legenda BPEJ

1

2

0

3

4

5

Třídy ochrany půd

Kategorie lesů

Skupina

Hranice obcí

Lesy hospodářské

Lesy ochranné

Lesy zvláštního určení

Te

SV

ML

TS

LK

Pr

MN

Tr

OK

Dr

Vl

ZZ

Va

VH

Legenda

Kategorie vyváženosti vztahu územních podmínek pro URÚ

DOBRÝ STAV - Z,H,S

DOBRÝ STAV - Z,S      ŠPATNÝ STAV - H

DOBRÝ STAV - H,S      ŠPATNÝ STAV - Z

Teplá

Stará Voda

Tři Sekery

Mnichov

Prameny

Trstěnice

Mariánské Lázně

Lázně Kynžvart

Ovesné Kladruby

Valy

Drmoul

Vlkovice

Zádub-

Závišín

Velká Hleďsebe