územní plán města

# Mariánské Lázně

I . Textová část

# Zpracoval: kolektiv autorů

# 2003

# Zpracovatelé:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

urbanistické a	                                          	atelier UNIART

architektonické				    	ing.arch.Dalibor Urbanec

řešení                                                                    	ing.Ivan Hložek

atelier MARKANT

ing.arch. Miroslav Míka

ing.arch. Ludmila Míková

ing.arch. Erika Kubálková

ing.arch. Blanka Alblová

ing.arch.Ivan Štros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

přírodní podmínky,životní

prostředí                                                     	RNDr.Jaroslav Růžička

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚSES                                                          	RNDr. Karel Nykles

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

doprava                                                        ing.Luděk Bartoš

ing. Jan Hovorka

ing.Martin Kohout

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zásobování elektrickou energií

zařízení slaboproudu a spojů			ing.Václav Kumpolt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zásobování plynem a teplem			Jana Brožková

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vodní hospodářství                			Martin Vodička

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vyhodnocení ztrát ZPF                      				ing. Zdeněk Beran

------------------------------------------------------------------------------------------------------------	další spolupráce				Lenka Gaierová

Gabriela Kiliánová

Zuzana Vargová

SEZNAM   DOKUMENTACE :

# I. TEXTOVÁ  ČÁST

# II. VYHLÁŠKA  O  ZÁVAZNÝCH  ČÁSTECH  ÚP

III. GRAFICKÁ    ČÁST

A.1.   - Hlavní výkres									1 :     5 000

A.1.   - Hlavní výkres – Kladská								1 :     5 000

B.1.   - Návrh dopravního řešení								1 :   10 000

B.2.a - Koordinační situace			 						1 :   10 000

B.2.b - Zásobování vodou									1 :   10 000

B.2.c - Odkanalizování území								1 :   10 000

B.2.d - Zásobování teplem a plynofikace							1 :   10 000

B.2.e - Přírodní léčivé zdroje				 					1 :   10 000

B.2.f - Zásobování elektrickou energií 							1 :   10 000

B.2.g - Spojová zařízení 									1 :   10 000

B.3.  - Vymezení veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav	1 :   10 000

B.3.a  - Ostatní investice nesouvisející s VPS						1 :   10 000

B.4.  - Vyhodnocení důsledků návrhu na ZPF a LPF 					1 :     5 000

B.5.  - Územní systém ekologické stability, biogeografické jednotky 		1 :   10 000

B.6.  - Návrh zeleně 										1 :   10 000

B.7.  - Zájmové území a širší vztahy							1 : 100 000

B.8.  - Zátopová území  a CO									1 :     5 000

C. GRAFICKÉ PŘÍLOHY

C.1. – Schéma tras terénních kůr

C.2. – Schéma tras cykloturistických stezek

# C. TABULKOVÁ ČÁST – příloha  textové části

# Ad I.   OBSAH  TEXTOVÉ  ČÁSTI :

A.	Základní údaje	8

A.1. Hlavní cíle řešení	8

1.1.    Hlavním cílem územního plánu je:	8

1.2.     Přehled dílčích strategických cílů	8

1.2.1. Přírodní a kulturní hodnoty	8

1.2.2. Ekonomie	8

1.2.3. Funkční	9

1.2.4. Cestovní ruch	9

1.2.5. Lázeňství a zdravotnictví	9

1.2.6. Doprava a infrastruktura	9

1.2.7. Školství	9

1.2.8. Bydlení	9

1.2.9. Komunikace s účastníky ÚPD	9

A.2. Zhodnocení dříve zpracované územně plánovací dokumentace	9

2.1. Územní plán sídelního útvaru Mariánské Lázně	9

2.2. Územní plán velkého územního celku okresu Cheb - VÚC Chebsko	10

A.3.  Vyhodnocení splnění souborného stanoviska ke konceptu územního plánu města	11

A.4. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánu	12

B.	Řešení územního plánu města	13

B.1. Vymezení řešeného území podle katastrálních území	13

B.2. Základní předpoklady a podmínky rozvoje jednotlivých částí města a ochrany hodnot v území	13

2.1. Mariánské Lázně -  vnitřní území lázeňského místa	13

2.2. Obchodně správní území	13

2.3. Úšovice	14

2.4. Hamrníky	14

2.5. Kladská	14

2.6. Stanoviště, Chotěnov, Skláře	14

B.3. Vztahy k vyšší územní jednotce	15

B.4. Návrh urbanistické koncepce rozvoje města	15

B.5. Návrh členění území města na funkční celky a podmínky jejich využití	16

B.6. Limity využití území včetně stanovených zátopových území	17

6.1. Výskyt radonu v území	17

6.2. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Mariánské Lázně	17

6.3. Chráněná oblast přirozené akumulace vod	17

6.4. Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů	17

6.5. Řešeným územím dále prochází:	17

6.6. Hranice zátopových území	17

B.7.Přehled a charakteristika navrhovaných ploch zastavitelného území	18

B.8. Návrh jednotlivých funkčních složek sídla	20

8.1. Lázeňství a cestovní ruch	20

8.1.1.Lázeňství	20

8.1.2.Cestovní ruch	21

8.2. Občanská vybavenost	22

8.2.1.Školství	22

8.2.2. Zdravotnictví a sociální péče	23

8.2.3.Obchod-služby	23

8.2.4.Kultura	23

8.2.5.Administrativa	24

8.2.6.Sport	24

8.2.7.Rekreace	24

8.3. Výroba a sklady	25

8.4. Bydlení	25

8.4.1.Obyvatelstvo a bytový fond	25

8.4.2.Počet obyvatel	25

8.4.3.Zaměstnanost	26

8.4.4.Návštěvníci	26

8.4.5.Bytový fond	26

8.5. Zeleň	27

8.5.1. Návrh	27

B.9. Návrh řešení koncepce dopravy	31

9.1. Stav	31

9.1.1.Automobilová doprava	31

9.1.2.Doprava v klidu	34

9.1.3.Hromadná doprava	35

9.1.4.Nemotoristická doprava	36

9.1.5.Letecká doprava	37

9.2. Návrh dopravy	37

9.2.1.Zásady dopravního řešení	37

9.2.2.Individuální automobilová doprava	38

9.2.3.Doprava v klidu	42

9.2.4.Hromadná doprava	44

9.5.4.Nemotoristická doprava	45

9.2.6.Letecká doprava	46

9.3. Použité podklady a průzkumy	46

9.4. Dopravní schéma	46

B.10. Návrh řešení koncepce technického vybavení a nakládání s odpady	47

10.1. Odkanalizování	47

10.1.1.Návrh řešení	47

10.2. Zásobování vodou	48

10.2.1.Vodní toky	48

10.2.2.Zásobování pitnou vodou	48

10.2.3. Přírodní léčivé zdroje	50

Přemístění stáčírny minerálních vod	51

Pítka pro veřejnost	51

10.3. Zásobování teplem	52

10.3.1.Návrh řešení	52

10.4. Zásobování plynem	54

10.4.1.Návrh	54

10.5. Zásobování elektrickou energií	56

10.5.1. Rozvoj sítí VN a NN	56

10.6. Spojová zařízení	58

10.6.1. Rozvoj spojových sítí a zařízení	58

10.7. Nakládání s odpady	60

B.11. Návrh územního systému ekologické stability	61

11.1. Zásady návrhu ÚSES	61

11.2. Koncepce lokálního ÚSES Mar. Lázní a okolí	61

B.12. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav	69

12.1. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb	69

12.2. Investice (VPS) za návrhovým obdobím	71

12.3. Vymezení ostatních investic nespadajících do VPS	71

12.4. Vymezení ploch asanačních úprav	72

B.13. Návrh řešení požadavků civilní ochrany a obrany státu	73

B.14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí	73

14.1. Ochrana ovzduší	73

14.2. Ochrana proti hluku a vibracím	74

14.3. Ochrana vod	75

14.4. Ochrana přírody	76

15. Ochrana kulturních památek	77

16. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů	77

16.1. Výrobní podmínky	78

16.2. Bonitace zem. půdy a stupeň přednosti v ochraně	78

16.3. Návrh na odnětí ZPF	79

16.4. Funkční využití záborových ploch ZPF	79

16.5. Zábor lesních pozemků	80

16.6. Důsledky navrhovaného řešení	80

B.17.  Etapizace	81

Návrh lhůt aktualizace	81

C.	Přílohy – Tabulková část	82

D.	Závazná část ve formě regulativů	82

D.1. vysvětlivky k některým pojmům	82

D.2. členění území	83

D.3. Funkční uspořádání území	84

3.1. Struktura osídlení území	84

3.2. Funkční uspořádání území	84

3.3.Regulace funkčního využití území	91

3.4.Regulace prostorového využití území	91

3.5. Regulativy prostorového využití	92

3.6. Území chráněné pro výstavbu dopravních staveb	93

D.4. zásady utváření území	93

4.1. základní zásady	93

4.1.1. Zásady vytváření území z hlediska urbánního typu	93

4.1.2.Zastavitelná území	93

4.1.3.Nezastavitelná území	94

4.2. zvláštní zásady	94

4.2.1.Zásady utváření území z hlediska míry změn	94

4.2.2.Stabilizované území	94

4.2.3.Rozvojové území	94

4.2.4.Území zvýšených nároků na výstavbu	95

4.2.5.Území městské památkové zóny	96

4.2.6. Vnější území lázeňského místa	96

4.2.7.Vnitřní území lázeňského místa	96

4.2.7.1. Vymezení režimu vnitřního území lázeňského místa	97

4.2.8. Zátopová území	97

4.3. Veřejně prospěšné stavby a asanační plochy	97

4.3.1. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních ploch	97

4.3.2.Seznam chráněných území pro výstavbu dopravních staveb	98

4.3.2.Vyvlastnění	98

4.4.Územní systém ekologické stability	98

4.4.1.Vymezení ploch	98

C. Přílohy	99

C.1. Vysvětlivky použitých zkratek:	99

C.2. Obyvatelstvo a bytový fond	100

C.2.1. vývoj bytového fondu:	100

C.2.2. Byty, obyvatelé - návrh	100

C.2.3. Byty, obyvatelé - celkem	100

C.3. Zeleň	101

C.3.1. charakteristika současného stavu	101

C.4. Zásobování pitnou vodou	101

C.4.1. Přehled současných vodojemů a jednotlivých tlakových pásem :	101

C.5. Energetická bilance	102

C.6 Zdroje pro výrobu tepla a TUV	103

C.7. Zásobování plynem   Dosažitelnost zdrojů tepla rozvojové lokality	103

C.8. Zásobování elektrickou energií	104

C.9. Návrh územního systému ekologické stability	104

C.9.1.Biografická regionalizace	105

C.9.2.Biologické charakteristiky	108

C.9.3.Způsob vymezení ÚSES v řešeném území	109

C.9.4.Biologicko geografické charakteristiky území	109

C.9.5.Stručné botanické zhodnocení vybraných lokalit biocenter	111

C.10. Kanalizace	112

C.11. Doprava	114

C.11.1. Kapacity odstav.a parkovacích ploch	114

C.11.2.Veřejně přístupná parkovací a odstavná stání na území města dle druhu (stav k X/99- návrh 2015)	115

C.12.  Seznam památkově chráněných nemovitostí na správním území města Mariánské Lázně	116

| Základní údaje A.1. Hlavní cíle řešení 1.1. Hlavním cílem územního plánu je: Chránit a vymezit veřejný zájem Účinně prosazovat nezbytné požadavky složkové ochrany životního prostředí Koordinovat celoměstské zájmy a zájmy městských částí Vytvářet podmínky pro efektivní vynakládání městských investic Optimálně hospodařit s městskými pozemky, nemovitostmi a městskou realitní politikou získávat účinnou kontrolu nad rozvojem města Stanovit a realizovat veřejně prospěšné stavby z hlediska potřeb města Vytvářet podmínky pro předkládání požadavků na státní dotace a rozvojové projekty Koordinovat stavební činnost a iniciativu investorů, vč. Umisťování různých podnikatel. Činností Reagovat na regionální spolupráci a koordinaci s obcemi v zájmovém území města Návrh ÚP vytváří předpoklady k zajištění souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s ohledem na péči o životní prostředí a přírodní léčivé zdroje. Přitom však jsou respektovány celospolečenské požadavky, ale i stávající struktura osídlení, rozmístění základních fondů a funkční využití území. Mariánské Lázně jsou především lázeňsko – turistickým centrem s bohatou kulturní činností, s tradičními službami a tradiční průmyslovou výrobou. K dosažení prosperity je nutné zajistit nezbytné investice do lázeňství, cestovního ruchu a na ochranu všech složek životního prostředí jako základního výrobního prostředku. Další investice jsou navrženy zejména do ostatních městských služeb, jako jsou doprava kultura, zdravotnictví, sport, informatika a spoje, pestrá obchodní síť a ostatní městské funkce. Mariánské Lázně jsou a dále budou lázeňským městem s rozvinutým cestovním ruchem, rekreací a k tomu odpovídajícími službami v nadstandardní úrovni. Důraz je kladen zejména na uspokojování potřeb návštěvníků města. |  |
| --- | --- |
| 1.2. Přehled dílčích strategických cílů - Další rozvoj města je směřován především k posílení pozice Mariánských Lázní jako lázeňského, turistického, kulturního, rekreačního a společenského centra regionu. Za základ rozvoje města je považováno lázeňství, rekreace, cestovní ruch s celou terciární sférou a další odvětví, která vhodně doplňují hlavní funkci lázeňského města. 1.2.1. Přírodní a kulturní hodnoty - Návrhem jsou respektovány kulturní a přírodní bohatství města, tradice města, génius loci, odstraňují se rozpory vzniklé z chybného pojetí výstavby a z přehodnocení názoru na rozvoj města. - Návrhem jsou vytvořeny podmínky pro postupné zlepšení parametrů životního prostředí, zejména ovzduší, a to omezováním zdrojů znečistění na území města, optimalizovat odpadové hospodářství, zlepšit čistotu města 1.2.2. Ekonomie - Při rozvoji města, jeho regeneraci, funkčním uspořádání a využití území byly zohledněny ekonomické možnosti, ale i potřeby ochrany životního prostředí a posilování ekonomické stability území - Návrhem nových ploch pro výrobní zóny a umožněním prolínání funkce lázeňství a rekreace byly zlepšeny podmínky pro hospodářskou prosperitu města a jeho obyvatel v oblasti pracovního uplatnění, podnikatelských aktivit. - Jsou preferovány dlouhodobé koncepční záměry a zájmy před krátkodobými - Rozvoj města je zajištěn přednostně regenerací a využitím zastavěného území města - Snaha o přilákání případných nových investic nesmí poškodit či ohrozit pozici lázeňství a cestovního ruchu ve městě, která je klíčovou pro pozitivní image města a jeho další rozvoj - Návrh zachovává tradiční výroby a zároveň umožní rozvoj pouze takových hospodářských aktivit, které respektují požadavek vysoké kvality životního prostředí a bezpečnosti přírodních zdrojů 1.2.3. Funkční - V návrhu funkčního využití území bylo navrženo vhodné mísení funkcí při zachování priority cestovního ruchu a zejména lázeňství při dodržování hygienických norem - Pokud je navrhována změna funkce území, jsou navrženy přiměřené náhradní plochy pro vymísťované činnosti 1.2.4. Cestovní ruch - Návrh umožňuje investice do lázeňství a cestovního ruchu s důrazem na celosezónní provoz - Návrh pomáhá vytvořit charakteristický image pro Mariánské Lázně a mikroregion jako jedinečné místo pro celoroční trávení zdravé dovolené pro všechny skupiny návštěvníků. - Koncepčně přistupuje k rozvoji cestovního ruchu, obchodu a administrativy - Zhodnocuje a využívá kapacity stávajících kulturních zařízení 1.2.5. Lázeňství a zdravotnictví - V oblasti lázeňství vytváří podmínky pro nové programy v lázních (např. rekondice, relaxace) a usiluje o hospodárné využití potenciálu přírodních léčivých zdrojů - Funkčním zónováním a návrhem režimu přispívá ke zkvalitnění vybraných částí města jako prostředí pro kvalitní lázeňskou léčbu - V oblasti zdravotnictví vytváří podmínky pro hospodárný provoz poskytování služeb, jak obyvatelům města. 1.2.6. Doprava a infrastruktura - Optimalizuje dopravní systém města s ohledem na kvalitu životního prostředí. Přednostně eliminuje zatížení města tranzitní dopravou. - Optimalizuje městskou hromadnou dopravu včetně dopravní obsluhy lázeňského území, zachovává a upravuje systém integrované hromadné dopravy na území města a v jeho okolí - Dopravní systém je navržen včetně parkovacích ploch pro jednotlivé funkce - Rozvojem a obnovou technického vybavení města vytváří podmínky pro spolehlivé a hospodárné zásobování vodou, energiemi a teplem, přenos informací a zlepšení stavu telekomunikační sítě - Vytváří podmínky pro úplné odkanalizování. 1.2.7. Školství - Návrhem jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj školství, vzdělanosti, vědy a výzkumu ve městě, zachovat a rozšiřovat zařízení pro sport a rekreaci 1.2.8. Bydlení - Návrhem jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení života obyvatel města, podmínky pro výstavbu bytů ve formě bytových i rodinných domů (včetně sociálních), a zlepšeny územní podmínky pro vybavenost. 1.2.9. Komunikace s účastníky ÚPD - Zpracování územního plánu je proces, jehož cílem je dohoda občanů, politiků, vlastníků pozemků, podnikatelů a dalších dotčených subjektů o strategii rozvoje a způsobu regulace využívání území |  |
| A.2. Zhodnocení dříve zpracované územně plánovací dokumentace 2.1. Územní plán sídelního útvaru Mariánské Lázně Předchozí schválenou a dosud platnou územně plánovací dokumentací je Územní plán sídelního útvaru Mariánské Lázně, zpracovaný Urbanistickým střediskem města Karlovy Vary v r.1989 (ing. arch. Mundil, ing. arch. Štros), jehož závaznou částí jsou Směrnice pro územní rozvoj. Od doby zpracování a schválení tohoto územního plánu se změnily hranice města, došlo k odtržení některých částí vznikem samostatných obcí - Velká Hleďsebe (včetně Malé Hleďsebe, Klimentov), Valy, Ovesné Kladruby (včetně Vysočan), Zádub - Závišín (včetně Milhostova), Vlkovice (včetně Martinova) a byla tak podstatně zmenšena rozloha správního území města a zároveň tím došlo ke změně vazeb v jednotlivých funkčních sférách mezi jádrovým městem na jedné straně a jeho původně integrálními součástmi, nyní však již samostatnými obcemi. Zároveň v této době došlo k hospodářsko-politické změně celého společenského systému a tím i k ovlivnění základních vstupů a koncepcí jednotlivých funkčních systémů, které jsou pro zpracování územního plánu a pro konečné fungování obce nezbytné. V této době došlo též ke změně koncepce dopravního napojení na regionální dopravní systém, což má za přímý důsledek i změnu konceptu města v jednotlivých funkčních složkách. V oblasti bydlení došlo jednak k dalšímu snížení koeficientu zabydlenosti bytů, dále pak se výrazně změnily požadavky na formy a jednotlivé druhy bydlení se směrováním k větší míře nároků na uspokojování potřeb bydlení v rodinných domcích a obecně k bydlení v nízkopodlažní zástavbě. V oblasti školství došlo v souvislosti s demografickým vývojem ke snížení nároků na počty žáků hlavně v základních školách. V oblasti lázeňství a cestovního ruchu se projevuje větší tlak na jejich vzájemné mísení, což má nevyhnutelný dopad na koncepci lázeňského území i fenoménu lázeňství obecně. Všechny popsané skutečnosti byly respektovány při návrhu rozvoje města Mariánské Lázně. Dlouhodobé tendenční rozvojové prvky nutné pro zachování kontinuity rozvoje města byly v co největší možné míře převzaty z předchozích dokumentací a koordinovány s výše uvedenými požadavky. | Kapitola A1.1. , A.1.2. |
| 2.2. Územní plán velkého územního celku okresu Cheb - VÚC Chebsko Územně plánovací dokumentací vyššího stupně je územní plán velkého územního celku okresu Cheb - VÚC Chebsko (TERPLAN Praha 97). Aktualizované znění směrnic pro uspořádání území je děleno na část závaznou a část směrnou v souladu s požadavky §29 novelizovaného zák.č.50/1976 Sb. Závazná část obsahuje návrh regulativů funkčního a prostorového uspořádání území a vymezení veřejně prospěšných staveb. Směrná část obsahuje doporučené ukazatele pro návrhové období roku 2010 v oblastech obyvatelstva, občanské vybavenosti, ekonomické základny, rekreace, cestovního ruchu a ochrany přírody. Z této dokumentace vyplývají pro Mariánské Lázně následující hlavní zásady: - Současnou sídelní strukturu pokládat v podstatě za stabilizovanou i do výhledu. V jejím vývoji respektovat dominantní postavení Chebu, jako administrativního, společenského a kulturního centra okresu a přihlédnout k jeho nesporné regionální funkci a vlivu, přesahujícímu státní hranici. Rozvíjet ostatní sídelní centra městského charakteru, zejména centra podoblastí Aš a Mariánské Lázně. Dbát o to, aby při rozvojových preferencích hlavních center osídlení nedocházelo k dalšímu, neúměrnému oslabování venkovského osídlení. - Rozvoj sídel, respektive hlavních sídelních center a ostatních sídel městského typu, orientovat přednostně na využití vnitřních rezerv a na přestavbu v intravilánech, při důsledném respektování památkových hodnot historických jader ( ..památková zóna Mariánské Lázně). - V zájmu harmonického rozvoje území usměrňovat rozmístění nové bytové a občanské výstavby v souladu s návrhy územních plánů jednotlivých sídelních útvarů plánovitým vytvářením výhodných územně technických podkladů (především zajišťováním příslušné technické infrastruktury). Přihlížet přitom k potřebám stabilizace venkovského osídlení a akcelerace rozvoje nevýrobní sféry. - Za základní kostru rozvoje území a jeho stabilizace pokládat soubor hlavních center osídlení a hlavní dopravní koridory ve směrech (Sokolov) - Cheb, Cheb-Mariánské Lázně-( Plzeň, respektive připojení na dálnici D 5),...Tyto dopravní koridory pokládat současně za hlavní rozvojové osy, v nichž by měly být přednostně soustřeďovány podnikatelské aktivity. - Zabezpečit společenské požadavky na rozvoj produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa, vyjádřené v územním plánu kategorizací lesů, se zvláštním zřetelem na ochranu lesů zvláštního určení, lesů lázeňských a lesů s využitím zdravotně rekreačním. - Zabránit všem neopodstatněným nárokům na zábor zemědělského a lesního půdního fondu a jeho předčasnému vyčleňování pro jiné účely, zejména pro investiční výstavbu. Současně sledovat přehodnocení využitelnosti zemědělského půdního fondu (převod nesnadno obhospodařovatelných a nekvalitních půd do lesního půdního fondu, zvýšení podílu luk a pastvin). - Při ovlivňování dlouhodobého vývoje zemědělské výroby působit vhodnými územně plánovacími nástroji směrem k trvalému zajišťování souladu s požadavky ochrany přírody, se zájmy vodohospodářskými a obytnými, lázeňskými a rekreačními funkcemi v území. Při jakékoliv činnosti v zemědělské krajině respektovat (a současně upřesňovat) územní systémy ekologické stability. - Případy územních konfliktů mezi jednotlivými systémy řešit ve prospěch hlavních funkcí v území, avšak diferencovaně podle jejich převládajícího významu v konkrétních územních podmínkách. - Pokládat lázeňství, soustředěné v Mariánských Lázních, Františkových Lázních a Lázních Kynžvart, za jednu z hlavních a trvalých rozvojových funkcí území (která vedle nadregionálního zdravotního významu má nesporný význam ekonomický). - Vytvářet soustavně předpoklady pro intenzivní rozvoj lázeňství, s dlouhodobým cílem optimálního využití přírodních léčivých zdrojů. Této koncepci přizpůsobit územní řešení lázeňských měst, ve kterých by mělo postupně docházet k utlumování funkcí, které jsou s lázeňstvím v rozporu nebo působí proti jeho rozvoji. - Další rozvoj ekonomických aktivit zajišťovat především formou intenzifikace, modernizace, racionalizace a inovace výrobních programů. S využitím probíhajících strukturálních změn v národním hospodářství podporovat vznik a rozvoj diverzifikovaného malého a středního podnikání a vytvářet pro ně vhodné územně technické podmínky. |  |
| A.3. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska ke konceptu územního plánu města Pro základ řešení návrhu územního plánu byla převzata jako základ varianta B. Do této varianty byla převzata doplnění z varianty A, která jsou níže uvedena. Na základě provedeného vyhodnocení bylo konstatováno, že většina námitek a připomínek se kloní k variantě B konceptu. Je upřednostňována převážně pro maximální využití stávajících zdrojů a zařízení s důrazem na ochranu životního prostředí a menší nároky na rozšíření zastavěného území města. Zvolená varianta vytváří podmínky pro vyšší standart služeb. Standart a nabídka služeb je orientována na klientelu s vyšším podílem náročnějších a stabilnějších hostů. Řeší rozvoj intenzivním způsobem, počítá zejména s využitím již zastavěných území. Výraznější je orientace na lázeňskou funkci, to znamená zvětšení území s klidnějším režimem a tím i celkové zklidnění lázeňského území i zklidnění Hlavní třídy. Z varianty A bylo převzato: - Řešení rozvojového území č. I. – Arnika ve funkčním využití jako SL – smíšené území lázeňství - Lokalita u sportovního stadionu u Ferdinandova pramene bude řešena jako specifické území rekreace s převahou zeleně – SP-1 - Řešení rozvojového území č. VIII. – Panská pole - Řešení rozvojového území č. XIV. – Dlouhá pole - Řešení rozvojového území č. XVIII. – ke Stanovišti - Řešení rozvojového území č. VII. – u nemocnice V návrhu byly zohledněny pokyny pro zpracování návrhu územně plánovací dokumentace dle souborného stanoviska ke konceptu řešení územního plánu města Mariánské Lázně. Dle těchto pokynů byly upraveny kapitoly následujícím způsobem: Úprava textové části Obecné připomínky Části textu a tabulky, které mají doplňující a informativní charakter byly vyloučeny nebo přesunuty do příloh. Úkoly pro zpracovatele Text je členěn na směrnou a závaznou část a přílohy. Do textu jsou doplněny připomínky a formální úpravy. Směrná část byla zkrácena o informativní pasáže. Závazná část byla doplněna o definice pojmů a slouží jako podklad vyhlášky o závazných částech územního plánu města. 3. Ostatní úpravy textové části Stať byla upravena dle požadavků a jednotlivé lokality byly označeny indexy pro lepší orientaci a přehlednost. Parcelní čísla do měřítka dokumentace 1:5000 a 1:10000 nelze doplnit z důvodu nečitelnosti. Úprava grafické části Jednotlivé lokality byly označeny indexy pro lepší orientaci a přehlednost. Osamocené stávající stavby v lesích nejsou značeny samostatnou funkcí neboť se nepředpokládá jejich další rozvoj. Požadavky na úpravy funkčních ploch byly zapracovány včetně doplnění o prvky z varianty A. Změny funkcí nebyly provedeny pouze v plochách, které požadovanou činnost již umožňovaly. Doplnění mapových podkladů bylo provedeno na základě dostupných informací. Byla provedena úprava legend a značení ochranných pásem. Prognózní lokality PLZ jsou, vzhledem k nedokončení terénních průzkumů, v dokumentaci zohledněny požadavkem na řádný hydrogeologický průzkum v daných lokalitách. Ostatní úkoly Území drobné výroby a služeb v lokalitě pod kostelem v Úšovicích bylo prověřeno a není vhodné pro případné budoucí umístění stáčírny minerálních vod z důvodu prostorové velikosti. Lokality možného umístění byly vytipovány a jsou popsány v závazné části a ve vyhlášce. Zásobování teplem a plynem bylo upraveno dle energetického generelu „Zásobování města Mariánské Lázně energií“ z projektu Phare a aktuálních podkladů. Stávající rozvody tepla z výtopny budou zachovány, v místech uvažované budoucí spotřeby tepla jsou nové sítě. Zásobování zemním plynem vychází ze současného stavu vybudovaných sítí. Rozvoj plynofikace se předpokládá v místech hlavně mimo trasu rozvodu případně v koordinaci s vedením soustavy CZT. Neuvažuje se s celoplošným používáním sdružených kolektorů. | Část D. návrhu indexace viz. A.1.Hlavní výkres Bč1 283-5 Stáčírna MV Sm, Vd, Vp Zásobování teplem |
| A.4. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánu Původní cíle stanovené v zadání a prověřené ve dvou variantách konceptu byly naplněny. Návrh řeší funkční využití území a stanovuje zásady organizace území. Dále řeší zabezpečení trvalého souladu kulturních, přírodních a civilizačních hodnot v území. Důraz je kladen také na péči o životní prostředí a ochranu půdy, vody a ovzduší. Rozvojové zásady sledující uvolnění vnitřního území lázeňského místa pro hlavní funkci lázeňství byly podpořeny i organizací ostatních funkčních složek a zejména dopravy. Novým dopravním napojením městského celku na plánovanou přeložku silnice I.třídy I/21 a upraveným zónováním od průmyslu až po lázeňství byl splněn hlavní požadavek na postupné snižování dopravní zátěže města cílovou i průjezdnou dopravou. Z úkolů pro dopravu se nepodařilo pro návrhové období projednat zdvojkolejnění železniční trati a úpravu trasy od Sklářů do Mariánských Lázní. V dokumentaci je uvažováno proto s prostorovou rezervou. Z projednání konceptu vyplynulo rozšíření zastavitelného území o lokalitu pro výstavbu rodinných domů u Stanoviště. Celkový zábor zemědělského půdního fondu byl však proti variantě A konceptu snížen ze 124 ha na současných 102 ha. Z hlediska ochrany léčivých pramenů v území byly upraveny funkční vazby, dopravní trasy a parkovací plochy. Bylo zohledněno i nové označení ochranných pásem zdrojů dle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zejména ochrany II.A. Vzhledem k nedokončeným terénním průzkumům prognózních lokalit byla některá území podmíněna v závazné části podrobným hydrogeologickým průzkumem. V oddílu veřejně prospěšných staveb a asanací byly aktualizovány dle projednání plochy pro komunikační řešení, dále byly typovány plochy pro přemístění stáčírny minerálních vod, pro novou hasičskou zbrojnici a areál technických služeb. Všechny plochy byly promítnuty do funkčních složek a do závazné části ve formě regulativů. Ostatní cíle územního plánu se podařilo splnit v souladu s projednáním konceptu. | Kapitola A1.1. , A.1.2. Kapitola A12.1. Kapitola B.9 doprava Kapitola B.16 ZPF B.6.2. B.10.2.3 Bč1 – 283-5 Kapitola B.12. D. |
| Řešení územního plánu města B.1. Vymezení řešeného území podle katastrálních území Územním plánem města Mariánské Lázně je řešeno správní území města Mariánské Lázně, zahrnující katastry: - Mariánské Lázně (včetně Kladské) - Úšovice (včetně Hamrníků) - Chotěnov (včetně Sklářů) - Stanoviště Do zájmového území spadají územní obvody obcí řešené v rámci původního ÚPN-SÚ, které mají stále jasnou vazbu na město Mariánské Lázně. Jsou to: Martinov, Milhostov, Ovesné Kladruby, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub, Závišín a dále Drmoul, Chodová Planá, Krásné, Lázně Kynžvart, Mnichov, Prameny, Rájov, Sítiny, Trstěnice a Tři Sekery. |  |
| B.2. Základní předpoklady a podmínky rozvoje jednotlivých částí města a ochrany hodnot v území 2.1. Mariánské Lázně - vnitřní území lázeňského místa Urbanistická struktura centra obce Mariánské Lázně je téměř ukončená, je zde vysoký podíl parků a parkově upravených ploch. Na většině území je vyhlášena památková zóna. Veškeré nové investice budou doplněním a rozvinutím základních funkcí. Doplnění zástavby lázeňského území je navrženo tak, aby byly vytvořeny optimální podmínky pro lázeňský provoz a atraktivní prostředí pro turisty a návštěvníky města. Rozvoj lázeňského území je řešen především systematickou regenerací stávající zástavby v souladu se zásadami památkové zóny, kdy se prioritně vychází ze současného historicky vzniklého stavu. Zástavba proluk a výstavba na volných plochách bude podřízena měřítku a charakteru stávající zástavby, nepočítá se s vytvářením nové výrazné výškové a hmotové dominanty. Většími stavebními celky budou pouze objekt Arniky, kde by mělo vzniknout lázeňsko společenské centrum v kombinaci s výběrovou obchodní funkcí a ubytováním, a objekty případné nové komplexní lázeňské léčebny v Křižíkově ulici ve vazbě na přístavbu zdravotního zařízení, případně i lázeňskou kliniku. V oblasti zeleně se počítá s rozšíření stávajícího lázeňského parku a se zřízením několika lokalit lesoparků. Pro zařízení cestovního ruchu a rekreace kolidujících s lázeňstvím jsou vymezeny plochy mimo lázeňského území. Podíl trvalého bydlení je v centrálním lázeňském území zachován vymezením území městského bydlení při jeho okrajích. | Viz. D. Viz. B.8.5.1. |
| 2.2. Obchodně správní území Jako obchodně správní území je řešeno území kolem Centrálního parkoviště až po území kolem Chebské křižovatky. Toto území je charakteristické svojí neukončenou urbanistickou strukturou s vysokým podílem ploch s možnou změnou využití. Současně je v jeho části vyhlášena památková zóna. Obchodně správní území je řešeno jako smíšená městská zóna s orientací na umisťování zařízení sloužících pro maloobchod, administrativu, cestovní ruch, ubytování a vyšší občanskou vybavenost s doplněním bydlení ve vyšších podlažích objektů. Podmínkou řešení je odklonění průjezdné dopravy, především pak ze směru od Velké Hleďsebe na Úšovice přes Panská Pole (Chebská – Husova- Palackého). Těžištěm nové zástavby jsou plochy po obou stranách Chebské ulice, území Třešňovky, plocha mezi Třešňovkou a Kollárovou ulicí, kde by měla vzniknout kompaktní městská zóna včetně nového správního centra města. |  |
| 2.3. Úšovice Urbanistická struktura městské části Úšovice také není ukončená, rozvojovými plochami jsou plocha ploché dráhy, území mezi plochou dráhou a Kollárovou ulicí, plocha při Plzeňské ulici, území nad Dobrovského ulicí a plochy u silnice II/230 na Karlovy Vary. Zásadní rozvojovou plochou je pak plocha od Hamrnické přes kasárna až ke Stavebnímu mlýnu. Území se vyznačuje také podílem zeleně zahrádkářských osad a zeleně ostatní. Hlavní funkcí této městské části je bydlení, které je řešeno jednak formou výstavby rodinných domů ve Starých Úšovicích, výstavbou bytových domů na části volných ploch při Plzeňské ulici. Rozsáhlou rozvojovou plochou pro výstavbu rodinných domů je plocha při ulici Vítězství a pro bytové domy plocha kasáren, která je současně určena i pro smíšenou městskou zónu. Území ploché dráhy a pod plochou dráhou je vymezeno pro rozvoj sportu a školství a vytváří centrum těchto funkcí pro sídelní část Mariánských Lázní. Z hlediska kompozičního utváření prostorů se i nadále počítá s protažením průhledové osy vedoucí od centra sídliště k náměstí u Antoníčkova pramene. Území od Vory až po koupaliště Lido je určeno pro rozvoj rekreace a sportu a vytváří rekreační zónu s celoměstským významem, zároveň se jedná o významný kompozičně urbanistický rys územního plánu. Ten je umožněn nově řešeným vedením přeložky silnice II/230 s napojením na přeložku silnice I/21, který se tomuto území vyhýbá a tím jej uvolňuje pro dané funkce. Tato přeložka vyúsťuje do území na stávající křižovatce silnic II/215 a II/230, kde je navržena okružní křižovatka, území kolem této křižovatky pak skýtá možnosti pro rozvoj výrobní a komerční zóny. Plzeňská ulice pak přejímá funkci hlavní městské komunikace a zároveň páteřní komunikace pro postupný vjezd do zóny výroby, služeb, liniové obchodní vybavenosti a administrativy. Plochy pro rozvoj drobné výroby a služeb, jsou doplněny mezi kasárnami a Stavebním mlýnem. | Staré Úšovice Plochá dráha Vora |
| 2.4. Hamrníky Urbanistická struktura městské části Hamrníky není ukončená hlavně na plochách pod železniční tratí, kde je velký podíl nevyužívaných ploch, vysoký podíl zeleně zahrádkářských osad a zeleně ostatní. V území jsou biokoridory regionálního a nadregionálního významu, které limitují rozvoj. Hlavní funkcí Hamrníků je bydlení ve formě rodinných domů a rekreační funkce. V samotných Hamrníkách je navrženo doplnění zástavby obytných domů, kaskáda hamrnických rybníků je propojena vegetačním koridorem při Kosím potoku s budoucí bytovou výstavbou pod Vorou. Území pod železnicí je určeno pro další rozvoj drobné výroby a služeb, je zde situován areál odpadového hospodářství a plocha pro náhradu rušených zahrádek. V dopravním řešení je zde navrženo propojení Velké Hleďsebe s průmyslovou zónou a Úšovicemi, které částečně odlehčí Chebské křižovatce. |  |
| 2.5. Kladská Urbanistická struktura Kladské je ukončená. Je zde zachována stávající funkce bez rozšiřování a vkládání nových aktivit. Další růst je nežádoucí z hlediska ochrany přírody a vodních zdrojů. Soubor staveb je navržen k zařazení do seznamu kulturních památek, počítá se se zřízením parkoviště pro turisty. Parkoviště je řešeno při silnici II/211. | Parkoviště |
| 2.6. Stanoviště, Chotěnov, Skláře Stanoviště je řešeno pro rozvoj bydlení venkovského a částečně pro rozvoj rekreační funkce (agroturistika) v rámci obnovy a doplnění původní urbanistické struktury obce. Chotěnov je navržen pro rozvoj individuální rekreace ve formě chalupaření, zástavba je koncipována ve smyslu doplnění historické struktury zástavby. Ve Sklářích se nepočítá s rozvojem bydlení, je zde navržen rozvoj letiště regionálního významu a pro sportovní využití. | Okrouhlice Okrouhlice Viz. B.9.2.6. |
| B.3. Vztahy k vyšší územní jednotce Mariánské Lázně jsou významným městem Karlovarského kraje s širšími vazbami na Karlovarsko - Chebskou sídelní regionální aglomeraci a Euroregion Egrensis. Jsou však především lázeňským místem celostátního a mezinárodního významu, který ještě stoupl otevřením hranic mezi ČR a SRN a dále poroste i v širším regionu česko - bavorského příhraničí. Plní zároveň funkci: - kulturně společenského střediska - střediska osídlení obvodního významu - centra rekreace a cestovního ruchu - střediska tradičního průmyslu Sídelní útvar Mariánské Lázně leží v jižní části okresu Cheb na komunikační spojnici a železniční trati Plzeň - Cheb a je střediskem osídlení obvodního významu v rámci Karlovarsko - Chebské sídelní regionální aglomerace. S ohledem na svůj význam mezinárodního lázeňského místa jsou Mariánské Lázně střediskem rozvoje. Střed sídelního útvaru leží na jižním okraji chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v nadmořské výšce 600 m. V Mariánských Lázních se vyskytuje asi 40 pramenů studených kyselek, jež jsou rozčleněny do několika pramenných soustav. Vystupují v tříkilometrovém úseku mariánskolázeňského údolí v nadmořské výšce od 567 do 626 m a jsou chráněny třístupňovým systémem ochrany přírodních léčivých zdrojů. Tyto skutečnosti spolu s členitým geomorfologickým reliéfem jsou základním určujícím prvkem pro možný rozvoj obce ve vazbě na okolní strukturu osídlení. Vyšší územní jednotkou je okresní město Cheb, ležící ve vzdálenosti cca 40 km. Vzhledem k poměrné izolovanosti řešeného území a jeho funkční výlučnosti nejsou ostatní vazby k vyšší územní jednotce nijak výrazné, kromě již zmíněných vazeb na regionální síť technické infrastruktury a dopravu. Z hlediska budoucí orientace města a jeho zařazení do VÚC budou nabývat na významu především vazby na Karlovy Vary a Plzeň, což se projeví ve zvýšení dopravní zátěže komunikací vedoucích z M. Lázní do zmíněných směrů. Vzhledem k převažující dopravní vazbě ve směru Plzeň - Cheb nabývá na významu řešení nového napojení Mariánských Lázní na plánovanou přeložku silnice II/230, která omezí negativní vlivy ze současného průjezdu V. Hleďsebí na Chebskou křižovatku. V oblasti občanské vybavenosti jsou Mariánské Lázně relativně soběstačné, vazba na Cheb se projevuje pouze v oblasti správy. V oblasti vyjížďky a dojížďky za prací se s úbytkem pracovních míst v menších lokalitách zvyšuje význam M. Lázní jako centra zaměstnanosti a nabídky pracovních míst, to znamená, že lze počítat se zvýšením dojížďky za předpokladu růstu nabídky ve městě. V oblasti napojení města na vyšší systémy technické infrastruktury je problematika popsána v jednotlivých kapitolách týkajících se těchto sítí. |  |
| B.4. Návrh urbanistické koncepce rozvoje města Urbanistická koncepce rozvoje M. Lázní sleduje založené historické trendy, reaguje na nové podmínky společenského, hospodářského a územního vývoje a v neposlední řadě ve funkčním uspořádání klade důraz na vytváření podmínek pro rozvoj hlavních funkcí města, to je funkce centra lázeňství a cestovního ruchu. Návrh Urbanistické řešení preferuje kvalitativní zlepšování služeb poskytovaných návštěvníkům, aniž by předpokládalo výrazné zvyšování jejich počtu. Komplementárně ke zvyšování kvality lázeňství a cestovního ruchu může působit umístění pracovišť pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Oba trendy při vzájemném spolupůsobení mohou umožnit prosperitu města bez nároků na výraznější růst počtu návštěvníků, obyvatel a pracovních míst. Tomuto trendu také odpovídá rozsah nově navrhovaných ploch pro výrobu a služby, kde nejsou využity všechny možnosti území, což se týká především rozsahu výrobní zóny pod Vorou a v jižní části Úšovic. Návrh počítá s rozvojem zejména v již zastavěných územích. Zaměření návštěvníků je orientováno na lázeňství i na cestovní ruch. Je posílena složka apartementového bydlení (Arnika). Standard a nabídka služeb je orientována na klientelu s vyšším podílem náročnějších hostů. Výraznější orientace na lázeňskou funkci je v návrhu vyjádřena zvýšením poměru ploch území Lázeňství převažujícího k území Lázeňství smíšeného, což zároveň znamená zvětšení území s klidnějším režimem a tím i celkové zklidnění lázeňského území. Tomuto záměru odpovídá i zklidnění Hlavní tř., kdy je navržena jako pěší v celém šířkovém rozsahu (od hotelu Cristal po hotel Pacifik). Důraz na kvalitu prostředí z hlediska hlavní nosné funkce lázeňství je podpořen zcelením současných i větším rozsahem nových parkových ploch, což se týká i parkových ploch v obytných částech města. (Vora) Úprava dopravního řešení města je provedena ve prospěch zklidnění lázeňského území a budoucí převažující směr příjezdu od jihu je respektován postupným zónováním, které sleduje postupné ubývání dopravní zátěže od průmyslových areálů na jihu až po severní lázeňské historické centrum. Z hlediska obecnější urbanistické koncepce je návrh koncipován v rámci přirozených hranic Mariánských Lázní, z hlediska vlastnických poměrů pak převažují pozemky města a státu. | Výroba B.8.3. Lázeňství B.8.1. Parky B.8.5.1. Doprava B.9. |
| B.5. Návrh členění území města na funkční celky a podmínky jejich využití Funkční uspořádání území města stanoví územní plán v grafické příloze Hlavní výkres, v němž je území města členěného na polyfunkční území a monofunkční plochy, jsou vymezena polyfunkční území základní a specifická. Územní plán vymezuje tato polyfunkční území základní: území bydlení městského typu (Bm1) a (Bm2) území čistého bydlení (Bč1) a (Bč2) území bydlení venkovského typu (Bv) území lázeňství převažujícího(L) smíšené území lázeňství (SL) smíšené území městské (Sm1) a (Sm2) území drobné výroby a služeb (Vd) území průmyslové výroby (Vp) území zemědělské výroby (Vz) území rekreace (R) Územní plán vymezuje tato polyfunkční území specifická: území rekreace s převahou zeleně – stadion Viktoria (Sp-1) území památkového souboru staveb – Kladská (Sp-2) Pro každé polyfunkční území jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a zařízení, které v něm je možno umisťovat, případné nežádoucí vlivy nesmí rušit hlavní funkci, indexace pak odlišuje hustotu, podlažnost a formu zástavby. Územní plán vymezuje tyto monofunkční plochy základní: plochy občasné vybavení (Ov) plochy rekreace s převahou zeleně – zahrádkářských osad (Rz) vodní plochy (Vo) plochy lesů lázeňských (LL) plochy lesoparků (Lp) plochy zemědělsky využívané půdy (Pz) plochy zeleně s rekreačním využitím (Zr) plochy zeleně biokoridorů (Zb) plochy zeleně – skladebné prvky ÚSES (Zp) plochy zeleně ostatní (Z) plochy technického vybavení (Tv) plochy dopravního vybavení (D) Pro každou monofunkční plochu je stanovena funkce a druhy staveb a zařízení, které je v ní možno umisťovat, případné nežádoucí vlivy nesmí rušit hlavní funkci, přičemž je podrobnější specifikace občanského nebo technického zařízení, zařízení rekreace a ploch zeleně v Hlavním výkresu vyjádřena značkou. | Viz. D.3. Závazná část ve formě regulativů C.přílohy |
| B.6. Limity využití území včetně stanovených zátopových území 6.1. Výskyt radonu v území Z hlediska radonové výdejnosti podloží se řešené území nachází na zlomu mezi 2.a 3.stupněm radonového rizika, podrobné posouzení radonové rizikovosti jednotlivých lokalit pro novou výstavbu vyžaduje přímá měření objemové aktivity radonu v detailním měřítku. 6.2. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti Mariánské Lázně Byla stanovena Usnesením vlády ČSR č.943 ze dne 13.11.1959 a ve smyslu zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) takto: Ochranné pásmo I.stupně - kruh o poloměru 50 m kolem každého zdroje Ochranné pásmo stupně II A - užší mariánsko-lázeňská zřídelní oblast Ochranné pásmo stupně II B - širší mariánsko-lázeňská zřídelní oblast Pro každý stupeň jsou upřesněny zákazy činností a je stanoven režim ochrany. 6.3. Chráněná oblast přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les - vyhlášená nařízením vlády ČSR č.85/1981 Sb Zajišťuje se ochrana v širším území v souvislosti s přírodními podmínkami a s důrazem na prevenci před ohrožením vodních zdrojů. Jsou stanoveny omezení a zákazy některých činností. 6.4. Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů PHO VZ I. stupně - Mlýnské údolí, ONV Cheb - 14.12.1978 - Nimrod I, II, ONV Cheb - 11.1.1979 - Bellevue, ONV Cheb - 14.12.1978 - čerpací stanice Mnichov, ONV Cheb - 6.3.1985 - vodní dílo Podhora, ONV Cheb - 6.7.1987 - vodní dílo Mariánské. Lázně, ONV Cheb - 6.3.1985 PHO VZ II. stupně - vodní dílo Podhora - vnější i vnitřní a vodní dílo Mariánské Lázně - čerpací stanice Mnichov PHO VZ II. stupně - vodní dílo Podhora - povodí Teplá, nad nádraží - čerpací stanice Mnichov - povodí Pramenského potoka nad jez. zdrží 6.5. Řešeným územím dále prochází: - ochranné pásmo železnice a silnic - ochranné pásmo VN linky - ochranné pásmo VTL plynovodu - hranice CHKO Slavkovský les - hranice památkové zóny - hranice vnitřního území lázeňského místa - prvky ÚSES 6.6. Hranice zátopových území Jsou stanovena rozhodnutím vodohospodářského orgánu. Obecně je pro omezení nebezpečí zátop nutné zvýšit retenční schopnost krajiny jako preventivní protipovodňové opatření, k čemuž budou přispívat následující úpravy: optimální druhová skladba lesů s vyšším podílem listnatých dřevin širší věková skladba lesů, zamezení holosečí usměrňování zemědělské činnosti vhodné pozemkové úpravy rozšíření ploch s trvalým travním porostem zachování přirozené linie toků v krajině, meandrů a slepých ramen omezení zpevněných ploch v zastavěném území Za základní technická preventivní protipovodňová opatření lze považovat: - regulaci zemědělské činnosti v krajině - vhodné trasování liniových staveb - zajištění a regulace odtoku vody z krajiny - čištění koryt vodních toků, údržbu břehových porostů - minimalizaci výskytu odplavitelných materiálů a výrobků, jejichž nahromadění může ovlivnit průtočné profily v území Hranice zátopových území, hranice vykreslené v grafické příloze zátopová území a CO jsou stanoveny dle ust. § 13, ods. 2, zák. č. 138/1973 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zátopové území Úšovického potoka pro průtok Q100 a zátopové území Kosového potoka a přítoku Velké Hleďsebi při průtocích - Q10, Q50 a Q100. Z hlediska rizika protržení přehrady jsou nejohroženějšími místy města střední část parku střed a nové Úšovice. Ohrožení lokality parku střed vyplývá ze značného zahuštění stromů a sloupů veřejného osvětlení a trolejového vedení v místě, což by vedlo k vytvoření náplavové bariery a zvednutí přílivové hladiny. Řešením je úprava místa z hlediska zvýšení propustnosti zvětšením rozestupů mezi jednotlivými překážkami. Ohrožení nových Úšovic vyplývá z možnosti vytvoření náplavové hráze mezi podporami viaduktu železnice v parku a z hrozby následného protržení sypaného drážního tělesa. Řešením je vyztužení tohoto tělesa tak, aby odolalo případnému tlaku přívalové vody. V zátopovém území je nepřípustná výstavba škol, nemocnic, zdravotních a sociálních zařízení, čerpacích stanic PHM, zřizování skládek komunálních a průmyslových odpadů a látek škodlivých vodám (včetně látek toxických nebo takových, které při sloučení s vodou mohou způsobit obecné ohrožení, např. výbuchem), zřizování chovů hospodářských zvířat, silážních zařízení a skladování volně odplavitelných materiálů. V inundačních územích obecně a v těsné blízkosti vodních toků nelze povolit novou výstavbu ani obnovu obytných, občanských, výrobních a skladovacích objektů bez stanovení a realizace ochranných protipovodňových opatření. Kolem vodních toků v zastavěném území zachovat nezastavitelné manipulační pásy v šířce min. 6 m, aby byla umožněna údržba koryta. Kolem vodních toků v krajině ponechat vegetační ochr. pásma v šířce alespoň 20 m s funkcí biokoridorů, vsakovacích a filtračních pásů a pásů krajinotvorné zeleně. | A.1. Hlavní výkres B.7. zájmové území a širší vztahy B.7. zájmové území a širší vztahy graf. část B.1. graf. č. B.2.f graf. č. B.2.d graf. část B.7. graf. část A.1. graf. část A.1. graf. část B.5. B.8. Výkres zátopových území a CO |
| B.7.Přehled a charakteristika navrhovaných ploch zastavitelného území Nově navrhovaná území pro rozvoj jednotlivých funkcí města jsou rozdělena na území stabilizovaná, území rozvojová, území zvýšených nároků na výstavbu, území městské památkové zóny a vnitřní láz. území jsou vymezena v graf. příloze Hlavní výkres 1:5000. Stabilizované území je územním plánem vymezené území, ve kterém se struktura zastavění a funkční využití nebude podstatně měnit. Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat ( to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání ) a rozhodovat o změně využití území - jen pokud jejich nová funkce odpovídá požadavkům této vyhlášky a hmota objektu hmotám okolní zástavby. Regulační podmínky pro stavby ve stabilizovaném území stanoví stavební úřad jejich odvozením z okolní zástavby. Rozvojové území je územním plánem vymezené území (v současnosti většinou nezastavěné), ve kterém dojde k podstatné změně ve funkčním využití pozemků a objektů a ke změně charakteru jeho zastavění. V rozvojovém území je možno povolit novou výstavbu nebo přestavbu až na základě schválené podrobnější územně plánovací dokumentace, popřípadě projednaného územně plánovacího podkladu. Pro rozvojová území zastavovaná stavbami více investorů je ve smyslu odstavce 3 nutný regulační plán, pro rozvojová území zastavovaná jednou stavbou (stavbami) jednoho investora je nutná alespoň urbanistická studie. Regulační podmínky pro stavby v rozvojovém území stanoví stavební úřad podle schválené podrobnější územně plánovací dokumentace, popřípadě územně plánovacího podkladu. Jako území zvýšených nároků na výstavbu vymezuje územní plán ty části sídelního útvaru, které pro svoji historickou, urbanistickou, architektonickou či jinou hodnotu vyžadují vyšší kvalitu urbanistického a architektonického řešení zastavění a staveb, než je obvyklé. Pro území zvýšených nároků na výstavbu zastavovaná stavbami více investorů je nutno zpracovat regulační plán (v rámci konceptu bude řešen variantně), pro území zvýšených nároků na výstavbu zastavovaná jednou stavbou je nutná minimálně variantní dokumentace urbanistického a architektonického řešení (studie). Území městské památkové zóny je území s historickou zástavbou a je vymezeno hranicemi zobrazenými v grafické příloze Hlavní výkres 1 : 5 000. V tomto území budou respektovány uliční čáry, hladina zástavby a chráněné průhledové osy, jsou zde kladeny zvýšené nároky na architektonickou a urbanistickou úroveň zástavby. V území městské památkové zóny nebude při dostavbě a přestavbě objektů narušeno působení lokálních dominant. Budou respektovány uliční čáry, hladina zástavby a chráněné průhledové osy. V tomto území bude vyžadováno jako součást hodnocení vlivu stavby na životní prostředí i posouzení vlivu stavby na kulturní hodnoty v území, památky a památkovou zónu. Parky v území městské památkové zóny jsou její nedílnou součástí a platí pro ně stejný stupeň ochrany. Chráněné památkové objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých památek budou respektovány a jsou označeny v Hlavní výkres, kde jsou také označeny ostatní navržené významné památkové objekty. V území městské památkové zóny bude zachována stavebně nesrostlá zástavba v lokalitách se stávající převládající izolovanou výstavbou a v zónách Bm1, Sm 1. Vnitřní území lázeňského místa je specifická část města vymezená z hlediska provozování ubytovací funkce, lázeňské funkce a režimu dopravní obsluhy. Hranice vnitřního území lázeňského místa je zakreslena v grafické příloze A.1. - Hlavní výkres. Hranice vychází z lázeňského statutu z 19. 1. 1956 schváleného usnesením vlády č. 135 s upřesněním dle usnesení č. 134 ZPČ KNV o schválení směrného územního plánu z roku 1965. Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno oplocování současných veřejných prostranství. V tomto území je povoleno oplocování pozemků pouze na základě stavebního povolení. Celé současně zastavěné území města je dotčeno ochranou přírodních léčivých zdrojů. Část současně zastavěného území tvoří vnitřní území lázeňského místa, kde platí zvláštní režim. Optimální využití území zvýšených nároků na výstavbu a rozvojových území lokalita funkce charakteristika – nadzemní podlaží území zvýšených nároků na výstavbu - Arnika SL 3-4 podlaží, lázeňství, nadstandardní občanská vybavenost, apartemantové byty, kultura, zeleň, pasáže - Kollárova Sm2 4-7 podlaží, správa, administrativa, občanská vybavenost, parkovací dům nebo parkování v podzemí území rozvojová - Ústřední lázně L,Zp 2-3 podlaží, lázeňství, park, parkovací dům-rezerva - Tyršova-Chebská Sm1,Sm2 občanská vybavenost, bydlení, administrativa, parking - Chebská-Husova Sm1,Sm2 2-6 podl., obč. vybavenost, sport, bydlení, park. dům - Křižíkova ulice L 3-5 podlaží, komplexní lázeňství, zdravotnictví - nemocnice Ovz,L 2-4 podlaží, zdravotnictví, parking - Panská pole Vd,Bm,Bč 2-6 podlaží, občanská vybavenost, bydlení - plochá dráha Sm,R.OV 3-5 podlaží, sport, školství - Plzeňská Sm1,Zp 3-6 podlaží, bydlení, občanská vybavenost, park - U Mlékárny Bm1-Bč1,Zp 2-3 podlaží, vila domy - rod.bydlení - Vora-kasárna Sm1,Bm1,OV,R,Bč 2-5 podlaží, občanská vybavenost, bydlení, drobná výroba, služby, sport, školství, požární stanice - skládka R,Zr,p rekreace, sport, parkování, zeleň -Dlouhá pole Vd,Vp 1-3 podlaží, drobná výroba, služby, průmyslová výroba, sklady, stáčírna min. vod, požární stanice - Plzeňská-želez.-II/230 Vd 1-3 podlaží, občanská vybavenost, parkování - Plzeňská-kom. II/230 Vd 1-3 podlaží, občanská vybavenost, sklady, drobná výroba, služby, stáčírna min.vod -Stavební mlýn Vd 1-2 podlaží, sklady, drobná výroba, stáčírna min.vod - ke Stanovišti Bč1 1-3 podlaží, bydlení - rezerva - Krakonoš R,Zr 1-4 podlaží, zábavní středisko, ubytování, sport cestovní ruch, parkování - Dobrovského Bč1, Bč2 1-3 podlaží, bydlení | regulační plán regulační plán variantní studie D.Závazná část oddíl 4.2.5. A.1. Hlavní výkres D.Závazná část oddíl 3.2. A.1. Hlavní výkres |
| B.8. Návrh jednotlivých funkčních složek sídla Ve všech funkčních územích budou, vzhledem k prioritě lázeňské funkce, důsledně respektovány požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně řešení přístupu do těchto staveb, požadavků na komunikace, konstrukce a zařízení. 8.1. Lázeňství a cestovní ruch 8.1.1.Lázeňství Koncepce lázeňství vychází z několika předpokladů. Základním předpokladem je fakt, že lázeňství zůstane nosnou funkcí města, o kterou se opírá jeho image, a že rozvoj této funkce podmiňuje další rozvoj celého města, včetně rozvoje zaměstnanosti. Proto je návrh ve všech funkčních složkách směrován k postupnému zlepšování celkového lázeňského klimatu města, jak ve smyslu životního prostředí a jeho čistoty, tak ve smyslu vlivů jednotlivých funkcí na pocitovou stránku pobytu a pohybu hostů ve městě. Dalším východiskem je nutnost zohlednění druhé výrazné funkce města, kterou je cestovní ruch, kdy právě tato funkce spolu s lázeňstvím tvoří základní složku centrální historické části města. Při zachování priority funkcí lázeňského města je respektován v lázeňském území trend prolínání služeb pro lázeňské hosty a pro ostatní návštěvníky. Tento prvek je pak včleněn do režimu vnitřního území lázeňského místa, který právě jednotlivé složky obou funkcí, včetně vazby na dopravní obsluhu, taxativně upravuje. Rozvoj lázeňského území bude řešen především systematickou regenerací stávající zástavby v souladu se zásadami památkové zóny. Urbanisticky a architektonicky se vychází ze současného historicky vzniklého stavu, zástavba proluk a výstavba na volných plochách bude podřízena měřítku a charakteru stávající zástavby, nebudou vytvářeny nové výrazné výškové a hmotové dominanty. Podíl trvalého bydlení je v lázeňském území zajištěn pomocí vymezení funkčních zón menšího rozsahu pro bydlení na okrajích území. Z hlediska kapacit se vychází z předpokladu, že plánovaného počtu cca 2750 lázeňských lůžek lze dosáhnout v rámci rekonstrukcí stávajících kapacit, včetně odpadu z titulu navýšení standardu, a že tudíž není zcela nezbytná výstavba nových lázeňských zařízení. Podle charakteru jednotlivých funkčních zón se počítá s existencí různých druhů a standardů ubytování návštěvníků, podle poptávky a potřeby, aniž by tím byla ohrožena kvalita léčby a lázeňského prostředí. Území lázeňství převládajícího je určeno pro komplexní lázeňskou léčbu a pro ubytování s vyšším standardem a s vazbou na lázeňské procedury. V území smíšeného lázeňství jsou možné různé další druhy ubytování i bez navazující lázeňské péče. Z hlediska ploch pro novou lázeňskou výstavbu se počítá s územní rezervou pro výstavbu komplexní lázeňské léčebny o kapacitě 250-300 lůžek na území zahrádkářské kolonie Křižíkova s propojením předprostoru parku se současným parkem a s prostorovou vazbou na městskou nemocnici (ul. Křižíkova), kde se počítá také s novou výstavbou. Tím může v případě potřeby vzniknout lázeňsko zdravotnický komplex s přímou vazbou na parkové plochy. Počítá se s možností výstavby lázeňské kliniky na části pozemku pro zdravotnictví. Z hlediska režimu jsou jednotlivé funkční zóny koncipovány takto: V území převažujícího lázeňství je výrazně upřednostněna potřeba lázeňských hostů na vytvoření prostředí podporujícího lázeňskou léčbu. Objem a režim dopravní obsluhy a zásobování je stanoven s ohledem na vytvoření klidu a pohodlného a bezpečného pohybu lázeňských hostů. Odstavování vozidel lázeňských hostů je řešeno jednak zavážkovou službou poskytovanou jednotlivými provozovateli ubytovacích zařízení do garážových objektů zpravidla mimo tuto zónu, na okrajích území pak možností výstavby vestavěných garáží ve vlastních objektech. Lázeňská lůžka jsou striktně navázána na balneologickou péči. V návrhu je území převažujícího lázeňství dimenzováno bohatěji na úkor ploch pro smíšené lázeňství, v lokalitě pod Miramonte je ponechána původní zeleň a v lokalitě kolem stáčírny je navrženo bydlení. Návrh směřuje k poměrově většímu území se specifickým režimem převažujícího lázeňství, k relativnímu potlačení prolínání s cestovním ruchem, tedy ke zklidnění lázeňské části města. Počítá se s menším rozvojem nových kapacit a větším důrazem na zvýšení standardu jak přímo lázeňských kapacit, tak pomocí režimu i se zvýšením standardu celkového lázeňského prostředí především historické části města. Plocha pro výstavbu komplexní lázeňské léčebny je vyčleněna v území u nemocnice a umožňuje realizaci záměrů jednoho nebo více investorů. Tato plocha je z hlediska vazeb na ostatní funkce (doprava, park, zdravotnictví) optimální a z hlediska možností města unikátní, právě pro možnost výstavby „poslední“ komplexní lázeňské léčebny v Mariánských Lázních. V území smíšeného lázeňství budou potřeby ubytovaných hostí (klid) řešeny vhodnou úpravou objektů a okolí ubytovacích zařízení. Obslužná zařízení pro širší veřejnost (nespecifikovaná pro lázeňské hosty) budou umisťována především v parterech objektů. Režim dopravní obsluhy je ve srovnání s územím převažujícího lázeňství regulován volněji. Odstavování vozidel lázeňských hostí a dalších ubytovaných návštěvníků je řešeno v potřebném rozsahu buď požadavkem na vybudování odstavných zařízení přímo v objektech (respektive na pozemcích přiléhajících k objektům) nebo zavážkovou službou poskytovanou jednotlivými provozovateli ubytovacích zařízení do garážových objektů, které jsou v návrhu rovnoměrně doplněny. Lázeňská lůžka nejsou striktně vázána na balneologickou péči. Ve veřejném prostoru vnitřního území lázeňského místa je důsledně preferován pěší pohyb před všemi ostatními formami dopravy. Je navrženo vymístění zařízení správy, veřejné administrativy i ostatních funkcí, které na sebe váží individuální automobilovou dopravu, do centrální části města, čímž dojde k silnému útlumu negativních vlivů této dopravy na vnitřní území lázeňského místa. Tato koncepce je umocněna rozšířením režimu pěší zóny na Hlavní třídu v celém jejím šířkovém rozsahu od Cristalu nahoru. Koncepčně je tato cesta jedinou formou, která povede k částečnému zmenšení intenzit individuální automobilové dopravy v lázeňském území. Jako rozšíření tradičních forem lázeňství se počítá s výstavbou tzv. pobytových center, jako moderního přístupu k léčbě, rehabilitaci a prevenci srdečně-cévních chorob a chorob revmatických, pohybového systému. Pro léčení dětí (popř. v doprovodu rodičů) je navržena úprava některých objektů. Vzhledem k tomu, že tato zařízení potřebují bazény, tělocvičny, skupiny ergometrů, posilovny, exteriéry k terénním kůrám, jsou navrženy objekty Panoramy a Kamzíku k úpravě na pobytová centra. V návrhu jsou též vymezeny lokality pro rozšíření lázeňských parků park nad Ústředními lázněmi ke Kolibě park pod nemocnicí k železniční trati park pod Prelátovým pramenem místo zahrádek park pod tratí k Úšovicím včetně protažení systému zeleně až k Antoníčkovu prameni do starých Úšovic. Je také navržena úprava vybraných lesních partií na lesoparky. pod Krakonošem nad stáčírnou na ploše pro bývalé lázně Jih | Vyhláška 174/1994 Sb., a navazující Cestovní ruch Bydlení Návrhová kapacita Nová výstavba Režim viz. D.Závazná část oddíl 4.2.7.1. Nová výstavba Režim viz. D.Závazná část oddíl 4.2.7.1. Viz. doprava B.9.2.3. Výkres B.1. Parky B.8.5.1. Lesoparky B.8.5.1. |
| 8.1.2.Cestovní ruch Město je svým umístěním a vybavením dobře disponováno pro funkci aktivního i pasivního odpočinku jak lázeňských pacientů a návštěvníků, tak stálých obyvatel. Dostatek vodních ploch a lesních porostů, terénní reliéf a vhodné klimatické podmínky dávají dobrý předpoklad pro celosezónní rekreační využití území. Mariánské Lázně jako význačné kulturní centrum jsou zároveň i centrem cestovního ruchu. Rezervy jsou v přilákání zejména mladších věkových skupin a rodin s dětmi. Cílem však je postupně zvýšit počet turistů středních a vyšších příjmových skupin navštěvujících město a vytvořit podmínky pro služby tak, aby lépe odrážely potřeby, standardy a požadavky klientely vyšších příjmových vrstev. Z hlediska rozvoje cestovního ruchu je návrh územního plánu zaměřen na několik priorit. Jedná se o vytvoření podmínek pro celoroční provoz kapacit cestovního ruchu obecně, dále o vytvoření podmínek pro prodloužení pobytu hostů ve městě, o vytvoření podmínek pro rozšíření možností aktivního vyžití jak nejnáročnější klientely, tak mladších věkových skupin, včetně podmínek pro rodinnou rekreaci. V neposlední řadě se jedná také o zvýšení nabídky i pro stálé obyvatele. V poloze urbanistického řešení jde o nalezení vhodných ploch posílení tradičních aktivit lázeňského místa, ale i o vymezení ploch pro rušící zařízení pro kulturu. Vzhledem k postupnému nárůstu kapacit v menších zařízeních, k malému přírůstku obyvatel v produktivním věku a očekávané vyšší potřebě pracovních sil v ubytování a stravování se ukazuje, že kapacita stávajících ubytovacích zařízení včetně objektů v rekonstrukci a v přípravě vyhovuje více méně i pro návrhové období, počítá se s cca 8500 místy u stolu ve stravovacích zařízeních a s cca 11500 lůžky ve všech typech ubytovacích zařízení, včetně lázeňských lůžek. Plochy pro rekreaci a sport a aktivity spojené s rušnějším provozem jsou v území u Krakonoše, kde se počítá s plochami pro rozvoj jezdeckého sportu, lyžařských aktivit, plochami pro naučně společenské aktivity - malá zoo, plochami pro hlučnější kulturně sportovní aktivity. Je zde navržena plocha i pro rekreační objekt s vyhlídkovou věží (možné umístění restaurace), významnou funkci v rámci atraktivit si ponechává i golfové hřiště v sousedství. Pro denní a krátkodobou rekreaci jsou využity možnosti přírodního prostředí včetně stávajících vodních ploch v ose Obytné čtvrti - Vora - Hamrníky - Lido, kde je navržena rekreační zóna celoměstského charakteru, tato zóna pak tvoří základní funkční páteř urbanistického řešení sídelní části města jako výrazný koncepční prvek. Součástí těchto ploch jsou i autocampy, lokalita Luxor s možností caravaningu. Jako doplňková funkce je navrženo zařízení agroturistiky na plochách původní zemědělské výroby ve Stanovišti. Veškeré zmíněné lokality jsou navíc propojeny sítí cykloturistických tras, takže vytvářejí komplex s dalším propojením do volné přírody. | Kapacita Krakonoš Lido, Luxor Stanoviště |
| 8.2. Občanská vybavenost 8.2.1.Školství V návrhu územního plánu se vychází z demografického vývoje, kdy vzhledem ke snižování počtu dětí v populaci není potřeba počítat s nárůstem míst v zařízeních předškolní a základní školní výchovy. Všechna zařízení mají řešenu úpravu dopravních vztahů s ohledem na bezpečnost dětí. Na úseku předškolní výchovy se počítá se zachováním současné kapacity výchovných zařízení a s jejich dovybavením. S novým zařízením se počítá až ke konci návrhového období v lokalitě Vora ve vazbě na využití rezervních ploch pro bydlení. Na úseku základního školství je navrženo místo pro novou základní školu pouze ve vztahu k výstavbě nové obytné čtvrti na Voře v závěru návrhového období. Pro zlepšení podmínek u Komenského ZŠ je navržena výstavba sportovního zázemí školy v rámci smíšené městské zóny Chebská - Husova. ZŠ Ruská je navržena ve výhledu k využití pouze pro Gymnázium, je zde doplněno parkoviště a pomocí odklonění dopravního napojení na Ruskou ul. je zklidněn předprostor školy tak, aby škola odpovídala současným nárokům i v otázce bezpečnosti žáků. U ZŠ Úšovice se počítá s přístavbou 12 tříd (ve výhledu pro ZUŠ) a se zrušením průjezdné komunikace přes Školní náměstí a jeho připojením ke škole, jako rozptylový prostor. U zvláštní školy v Hamrníkách se počítá s přístavbou 10 tříd. Na úseku středního školství se v rámci zklidnění lázeňského území počítá s vymístěním zařízení středního školství, odborného školství a internátů, pro novou výstavbu jsou navrženy plochy v Úšovicích vedle základní školy ve vazbě na plochy pro nová sportovní zařízení, navrhovaná v prostoru ploché dráhy. Zde jsou ideální podmínky pro rozvoj středního školství včetně nutných doprovodných ubytovacích i sportovních zařízení. Na úseku vysokého školství se počítá s integrací stávajících zařízení UK do areálu středních škol včetně ubytovacích kapacit v území navazujícím na těžiště obytné zástavby – Úšovice. |  |
| 8.2.2. Zdravotnictví a sociální péče V návrhu územního plánu je na úseku zdravotnictví navržena plocha pro výstavbou soustředěné polikliniky v areálu nemocnice a počítá se s přemístěním všech zdravotnických zařízení ze Zeyerovy ul. do tohoto objektu. Spolu s plochou pro novou komplexní lázeňskou léčebnu v těsné vazbě je zde možnost pro rozvoj i netradičních forem spolupráce lázeňství a zdravotnictví. Část zmíněné plochy je určena pro výstavbu lázeňské kliniky s kapacitou do cca 120 lůžek. V předprostoru je doplněno parkoviště, počítá se se zachováním zařízení rychlé záchranné služby v místě. Na úseku sociální péče se počítá s výstavbou domu s pečovatelskou službou v prostoru Třešňovky s kapacitou 112 lůžek, domov důchodců je provozován v Úšovicích a s případným domem penzionem s malometrážními byty lze počítat v rezervě při výstavbě obytné zóny pod Vorou – kasárna. | Poliklinika, Dostavba nemocnice Ovz 147,148 DPS Sm2 152,154 Sm1 227,270 |
| 8.2.3.Obchod-služby Na úseku obchodu vycházejí z prováděných průzkumů minimální požadavky na nárůst nových ploch, nová zařízení budou realizována zejména z titulu zájmu investorů. Drobná zařízení maloobchodu a služeb jsou uvažována v rámci přestaveb parterů domů ve smíšených městských zónách především v obchodně správním území (Chebská), počítá se i s výstavbou polyfunkčního objektu v proluce vedle Oděvy a s výstavbou vestavěné parterové vybavenosti v novém správním centru Kollárova ul.. Se zřízením menších obchodních zařízení luxusního charakteru a služeb, zejména pro lázeňské hosty se počítá v lázeňském území, zejména v lokalitě Arnika. Pro nákupní centra je navržena dostatečné dimenzovaná zóna v rámci ploch při vjezdu do Mariánských Lázní od přeložky silnice II/230 kolem nové kruhové křižovatky. Tato plocha má dostatečnou kapacitu jak pro prodejní aktivity, tak pro parkování a může vytvořit zajímavé, moderní předpolí města. Zároveň svým odstupem od centra města nekonkuruje tradičním formám prodeje. S areálem služeb se počítá v pasážích v území Chebská - Husova - výpadovka do Velké Hlaďsebe, pro zřízení tržnice se počítá s plochou u Chebské křižovatky (stávající hala v areálu ČSAD), případně v rámci určených funkčních ploch. Tržiště je možno zřizovat pouze v určených plochách mimo vnitřní území lázeňského místa. Dále se počítá se zachováním zahradnictví s prodejními plochami pro výpěstky jak pod nádražím, tak u Černého mostu. Areál technických služeb je navržen k přemístění do plochy současných kasáren Hamrníky. Smíšené území je vhodné i pro situování dalších veřejněprospěšných nevýrobních služeb s většími nároky na prostor jako například Požární stanice a areál pro městské obslužné činnosti. | Nová výstavba - Chebská Hlavní Kollárova Arnika Nákupní centra Vd, Vp, Vz 268, 207 Sm2 151 Technické služby Požární stanice |
| 8.2.4.Kultura Kulturní zařízení budou mít stále větší význam pro rozvoj a kultivaci cestovního ruchu a tudíž je žádoucí, aby představovala významnou součást infrastruktury lázeňského místa, při současné nabídce pro občany města. Kapacita provozovaných zařízení je 1652 a potencionální kapacita je dalších cca 350 míst. Celkem cca 2000 míst. Počítá se se zachováním a znovuuvedením stávajících kulturních zařízení do provozu, nositelem nových kapacit v oblasti kultury a společenského života ve městě bude komplex Arniky, kde se počítá s víceúčelovým společenským sálem a klubovými zařízeními s vyšším standardem. Počítá se též s vymístěním provozu Čokoládoven z objektu Španělského Troccadera a s rekonstrukcí objektu k jeho původnímu účelu, to je do podoby historického společenského - tanečního sálu. V rámci sportovně společenské zóny na vytypovaných plochách sportu a rekreace se počítá s výstavbou víceúčelové haly se sportovně kulturním využitím. | Kapacita SL 30 Sm2 121 R 104, 105 |
| 8.2.5.Administrativa Součástí návrhu územního plánu v oblasti administrativy je vymístění veřejné administrativy a správy z lázeňského území do nového správně administrativního centra, které je navrženo na ploše stávajícího parkoviště Kollárova ul. Zde je počítáno s výstavbou nové radnice, pošty, případně dalších zařízení veřejné administrativy s obchodní vybaveností v parterech a parkováním v suterénu nebo parkovacím domě. Tímto řešením dojde ke značnému dopravnímu zklidnění lázeňského území, zároveň je zde šance na vytvoření nového správního centra města v přímé vazbě na jeho sídelní část. Může tak vzniknout nová městská dominanta v centru obytné části bez toho, aby konkurovala historické části města. Je navržena zástavba po okrajích plochy s vnitřním pěším náměstím – piazzetou, toto řešení se může stát architektonickým přínosem s optimálním funkčním začleněním v urbanistické struktuře města. Pro výzkumné ústavy, datové archivy a nový Výzkumný ústav balneologický je navržena plocha ve vazbě na smíšenou městskou zónu bývalých kasáren pod Vorou. | Kollárova Sm2 151 Vd, Vp, Sm1 270 |
| 8.2.6.Sport Sportovní zařízení bude nezbytné vybavení pro občany města, ale i nezbytnou službou pro lázeňské pacienty a návštěvníky. Důležitým prostředkem při sledování dlouhodobého cíle - prodloužení délky pobytu, jak lázeňských pacientů, tak i ostatních hostů - je rozvoj podmínek pro doplnění a zkvalitnění atraktivní celoroční nabídky trávení volného času ve sféře sportovního vyžití. V rámci návrhu územního plánu je navržen rozvoj několika lokalit se zaměřením na sport. Stávající sportovní areál v Tyršově ulici je doplněn o rozvojové plochy pro plavecký bazén s možností vybudování vodního světa ve vazbě na stávající zařízení. V rámci využití pozemku ploché dráhy se počítá s vybudováním sportovního areálu s atletickým stadionem, s vybudováním víceúčelové sportovní a společenské haly a s areálem kurtů na tenis a odbíjenou. Při výstavbě nové čtvrti pod Vorou se počítá s rekonstrukcí stávající plochy vojenského hřiště na sportovní stadion, další sportovní plochy jsou pak navrženy na rekultivované skládce spolu se zázemím parkovišť a s propojením do celoměstské rekreační zóny. Dále se počítá se zachováním areálu zimních sportů na Krakonoši, s podporou golfového hřiště i se zachováním stávajících tenisových kurtů. Dále je navržena specifická plocha SP-1 stadion Viktorie, jako plocha rekreace s převahou zeleně, kde je určen přísný režim v oblasti hlukové a dopravní zátěže okolí. V rámci zintenzívnění lázeňské léčby a sportovní nabídky jsou navrženy cykloturistické trasy, propojující sportovní a rekreační areály navzájem a s volnou přírodou. | R 102,103 R 201 R 271 Krakonoš Golf Sp1 138 Příl. C.2. |
| 8.3. Výroba a sklady V průběhu posledních 10. let je patrná tendence k přechodu od velkých výrobních podniků se stabilním výrobním programem k menším provozovnám se zaměřením na služby související s cestovním ruchem a potřebou obyvatel města. Charakteristický je malý export z města, změna struktury majetkových podílů a malý investiční záběr. Na úseku výroby a skladů jsou v územním plánu řešeny plochy jednak pro drobnou výrobu a služby, kde se počítá s umístěním méně rušivých zařízení s možností výstavby nákupních center i komerčních zařízení případně vědeckých a vývojových pracovišť, dále pak plochy průmyslové výroby, které jsou určeny pro relativně rušivější zařízení. Přesto, že jsou tyto plochy navrženy co nejdále od zástavby, vždy se bude jednat pouze o taková zařízení, která jsou slučitelná s ideou města, jako lázeňského centra a o provozy, jež nemají negativní vliv na životní prostředí. V rámci nových výrobních ploch se může jednat o výroby v těchto oborech : - potravinářství - kompletační činnosti (plasty) - textilní výroba - dřevozpracující průmysl -lehká strojírenská výroba - výzkumná zařízení - stavební výroba – elektrot. výroba - datové archivy. Rozsah navržených průmyslových ploch je omezený, záměrně nejsou využity všechny územní možnosti a převaha ploch je Vd, tedy pro drobnou výrobu a služby. Zóna výroby a skladů je řešena obecně v jižní části města, počítá se s dokončením rozvoje zóny pod nádražím a částečně i na ploše pily - Vd, k teplárně a do kasáren Hamrníky je přesunut provoz technického a dopravního servisu z Chebské, dále je řešena zóna pod Vorou ke Stavebnímu mlýnu a zóna při silnici II/230 na Karlovy Vary. V této zóně se počítá také s výstavbou nové stáčírny minerálních vod, variantní umístění stáčírny je v oblasti Stavebního mlýna a pod kasárny. Obecně se ve všech vyjmenovaných lokalitách počítá s podstatnou rolí zeleně, která bude vymezovat jednotlivé areály, bude formována jako doprovodná alejová zeleň při komunikacích a bude zároveň vytvářet klidová odpočivná zákoutí v rámci jednotlivých areálů. V rámci zlepšení podmínek ve vnitřním území lázeňského místa je navrženo vymístění jednak zmíněné stáčírny minerálních vod, dále pak provozu Čokoládoven z objektu původního Španělského Troccadera a ze zařízení v Zeyerově ul. Pro zřízení odpadového dvora s plochami pro skladování objemného, zvláštního a nebezpečného odpadu se počítá v území pod nádražím na ploše bývalé stáčírny živic. Zde je též navržena překládací stanice tuhého komunálního odpadu s přímou vazbou na vlečku a zařízení pro zpracování vegetačního odpadu. S rozvojem zemědělské výroby se v řešeném území nepočítá, je ponechán areál Rybářství se sádkami a dvě zahradnictví. Nová zařízení živočišné výroby nejsou navržena. | Sm2 178 Sm1 270 Stáčírna Vp302, Vd273 aj. Zp+Bč2 140 Sm2 121 Bč2 142 Vp 174 a 175 Vz 218, Vz 207,268 |
| 8.4. Bydlení 8.4.1.Obyvatelstvo a bytový fond V řešeném území bylo podle předběžných údajů ze sčítání z r.2001 celkem 1484 domů, z toho 1284 trvale obydlených. Celkový počet bytů byl 6 486, z toho 5 951 trvale obydlených. Celkový počet obyvatel byl 14 868 obyvatel, z toho 7 890 žen, 6 978 mužů a 7 108 ekonomicky aktivních obyvatel . Z počtu trvale obydlených bytů je 5594 v I.a II. kategorii, což činí 94%. Tabulky počtu obyvatel a vývoj bytového fondu – Viz. přílohy. | Kapacity C. Přílohy |
| 8.4.2.Počet obyvatel V Mariánských Lázních žije 14868 trvalých obyvatel, přičemž celkově má věková skladba obyvatelstva a její očekávaný vývoj přirozenou měnou nepříznivý průběh. Z hlediska vývoje počtu obyvatel je návrh ploch pro bydlení jedním z případných hlavních iniciátorů (spolu s tvorbou nových pracovních míst) jeho možného růstu. Územní plán uvažuje s cílovým počtem obyvatel v intervalu cca 15 800 až cca 17 200 a s návrhovou střední hodnotou 16 850 obyvatel, přičemž návrhová střední hodnota je brána jako maximální hodnota nárůstu. Kapacita obslužných zařízení je dimenzována na špičkovou kapacitu denně přítomných tj. celkem 28 300 osob (16 850 obyvatel trvalých + 11 450 obyvatel přechodných, ubytovaných + jednodenních návštěvníků). |  |
| 8.4.3.Zaměstnanost V oblasti zaměstnanosti vytváří územní plán podmínky pro nárůst počtu pracovních příležitostí především návrhem ploch pro nové aktivity ve sféře služeb souvisejících s rozvojem lázeňství, tj. především v souvislosti se zvyšováním standartu lázeňské péče a s rozvojem cestovního ruchu. Při návrhu nových ploch pro drobnou výrobu a služby (včetně vědy a výzkumu) obecně pak vytváří i podmínky pro zvýšení podílu zaměstnanosti mužů a zlepšení struktury zaměstnanosti. |  |
| 8.4.4.Návštěvníci Současná maximální denní ubytovací kapacita, včetně studentů, je cca 9900 lůžek. Maximální kapacita služeb mimo ubytování je cca 15 000 míst (z toho kultura 1700, sport 4100, stravování 6200). Celkový průměrný počet návštěvníků Mariánských Lázní v jednom průměrném dni - tj. pro setření rozdílů plynoucích ze sezónních období je 5195 hostů (z toho 2685 občané ČR a 2510 cizinci). Celkovým zvyšováním standardu služeb je sledován trend na posilování skupiny návštěvníků ze zahraničí. |  |
| 8.4.5.Bytový fond Návrh ploch pro bydlení je rozdělen do etap s tím, že bude sloužit jako vytyčení možností města v oblasti usměrňování investic a pro volbu postupu v konkrétních případech zájmu investorů a vývoje města obecně. Pro stanovení počtu obyvatel se počítá s orientační zabydleností ve vícebytových domech 2,1 os./byt a v rodinných domech (včetně dvoubytových) 3,0 os./byt. Odpad bytového fondu z titulu zvýšení plošného standardu, fyzického zániku bez náhrady a změny funkce se počítá cca 340 bytů a vznik nových bytů ve stávajících objektech (přístavby a nástavby, konverze) se počítá cca +200 bytů. Návrh nových lokalit pro výstavbu bytů / etapy I, II, rezerva, lokalita/ bytové domy I.E II.E R rodinné domy RD I.E II.E Panská pole nástavby. 16 0 50R Dobrovského................ 6+ 44 Husova..................... 06 50 70R Hamrnická.................... 200 vila domy Třešňovka...................48 71 120R Palackého.u rybníčku.... 20 vila domy U pily..................... 0 84.... Staré Úšovice............. 6 7........ Byty správců území L 24 24.... Skláře........................... 0 3........ Plzeňská.................... 48 180 70R Vora dole..................... 101 0........ Vora kasárna ........................... 90R Zeyerova.........................0 8........ Arnika...................................... 30R Stanoviště.......................0 10........ Na Voře...................... 40 0….. odpad na zvýšení standardu 340 b.j. rekonstrukce Chebská, Luční 200 b.j. celkem nárůst b.j. 591 b.j. v bytových domech 220 b.j. ve vila domech 185 b.j. v rodinných domech celkem nárůst počtu obyvatel 2258 obyvatel Celkem to znamená nárůst 1 703 obyvatel v bytových a vila domech a 555 obyvatel v RD. Při realizaci tohoto návrhu bude v M.Lázních celkem 7 022 b.j. v byt. domech a 670 b.j.v rod. domech, dohromady 7692 b.j. Při plánované zabydlenosti bytů v bytových domech 2,1 ob/b.j. a v rodinných domech 3,0 ob./b.j. znamená celkový nárůst počtu obyvatel na 14 746 obyvatel v byt. domech a 2010 obyvatel v rod. domech, celkem pak 16 756 obyvatel. V rezervě jsou pak zařazeny plochy pro výstavbu dalších 430 b.j. v bytových domech. Z hlediska formy se počítá s výstavbou jednak bytových domů ve vazbě na stávající obytné soubory (Plzeňská, Panská pole, Třešňovka) dále s výstavbou ve formě vila domů (Zeyerova ul., Vora, Hamrníky) a s výstavbou klasických rodinných domků. Ve vnitřním území lázeňského místa je návrh veden snahou zachovat podíl bydlení vymezením území, s výhradní funkcí trvalého bydlení. Jsou to území při ulicích Mladějovského, Ruská, Lidická, Dykova, Karlovarská a část Třebízského ul. Pro výstavbu sociálních bytů s účastí veřejných zdrojů s předpokládaným určením pro neziskový sektor bydlení jsou určeny plochy s minimálními nároky na investice do infrastruktury, bez více nákladů vyvolaných specifickými podmínkami staveniště a s vazbou na současnou vybavenost. Jsou to především lokality Panská pole, Plzeňská a Třešňovka. | Bm, Bč, Sm |
| 8.5. Zeleň S ohledem na své polyfunkční působení je zeleň nezbytným předpokladem pro vytvoření kvalitního životního prostředí lázeňského místa. Bioklimatologická a zdravotně-hygienická funkce je základní podmínkou existence komplexní lázeňské péče, po vodohospodářské stránce ovlivňuje zeleň hydrologickou stabilitu infiltračního území přírodních léčivých zdrojů. Produkční funkce se intenzivně neuplatňuje, není však pominutelná. |  |
| 8.5.1. Návrh Pro území města Mariánské Lázně byl v roce 1996 zpracován Generel zeleně, který charakterizoval a vyhodnotil plochy zeleně v zájmovém území. Návrh řešení zeleně v rámci Územního plánu Města Mariánské Lázně vychází z násled. zásad: S ohledem na bioklimatologické působení zeleně je zeleň ve všech formách jednou z nejdůležitějších funkčních ploch, vymezených územním plánem Stávající plochy zeleně zůstávají v maximální možné míře zachovány Stávající plochy zeleně budou kvantitativně posíleny (doplnění o nově navrženou zeleň), či kvalitativně zhodnoceny (plošně nebo funkčně) Jsou vytyčeny hlavní a vedlejší rozvojové osy zeleně Městská zeleň bude napojena na plochy územního systému ekologické stability a krajinnou zeleň Jsou určeny minimální % ozelenění pozemku pro jednotlivé polyfunkční území v závislosti na funkčních plochách . | Výkres B.6. Kapitola B.11.4. ÚSES D.Závazná část oddíl 3.5. Regulativy prostorového využití |

Návrh územního plánu navrhuje rozšíření o tyto nové plochy v souladu s generelem zeleně:

| Poř.číslo | Název plochy | Stávající stav | Návrh opatření | Funkční zatřídění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 1 | Lunapark | Zamokřená ostatní zeleň, nestabilní | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky | Lp |
| A 2 | Mariin park | Ostatní zeleň lesního charakteru, bez vybavení | Terénní úprava, drobné arch. prvky, údržba | Zp |
| A 3 | Pramenská | Ostatní zeleň, špatný zdravotní stav | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky | Zp |
| A 4 | Ruská Metropol- Gymnázium | Park – křižovatka | Rozšíření plochy předprostoru školy, intenzivnější údržba | Zp |
| A 5 | Stadion Viktorie | Zeleň sportoviště - hřiště kopané | Variantní založení parkové plochy mimo návrhové období | Sp-1 138 |
| A 6 | Pod nemocnicí | Rekreační zeleň, rozptýlená zeleň bez údržby | Terénní úprava, drobné arch. prvky, údržba | Zp |
| A 7 | M.Lázně – zastávka ČD | Rekreační zeleň, louka s ojedinělými dřevinami bez údržby | Terénní úprava, výsadba stromů, drobné arch. prvky, údržba | Zp |
| A 8 | Ferdinand | Rekreační zeleň, rozptýlená zeleň bez údržby | Terénní úprava, drobné arch. prvky, údržba | Zp |
| A 9 | U dětského domova | Ostatní zeleň, špatný zdravotní stav | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky | Zp |
| A 10 | Vorský rybník | Ostatní zeleň, špatný zdravotní stav | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky, výsadba dřevin | Zp |
| A 11 | Na Voře | Ostatní zeleň, špatný zdravotní stav | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky, výsadba dřevin | Zp |
| A 12 | Vora | Ostatní zeleň, špatný zdravotní stav | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky, výsadba dřevin | Zp |
| A 13 | Polní Úšovice | Ostatní a rekreační zeleň, zčásti charakteru louky | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky, výsadba dřevin | Zp |
| A 14 | Školní náměstí Úšovice | Parková plocha, stabilní | Rozšíření plochy, intenzivnější údržba | Zp |
| A 15 | U Úšovického hřbitova | Neudržovaná plocha | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky, výsadba dřevin | Zp |
| A 16 | U Klasu | Zeleň bez sadovnické koncepce | Sadovnická úprava, stezky, drobné arch. prvky, výsadba dř. | Zp |

| Zeleň parková Plochy zeleně parkové (Zp) jsou plochy parků se zaměřením na rekreační a estetickou funkci, předpokládají se vysoké nároky na kvalitu údržby těchto ploch. Při zakládání nových parkových ploch se navrhuje : vytvářet ucelené trávníkové plochy, netříštěné nežádoucími prvky. Výsadby dřevin a okrasných křovin provádět do kompaktních, zapojených porostů (úspěšný vývoj rostlin, racionální údržba, výraznější hmotové uplatnění v kompozici), k vyšší estetické kvalitě prostředí na vhodných místech použít solitéry při výsadbách používat v maximální míře vzrostlé dřeviny v parkovém prostoru zdůraznit vodní prvek Plochy lesoparků (Lp) jsou plochy lesů zvláštního určení s charakterem lesoparku, s vysokým podílem přirozené vegetace, kde se předpokládá důraz na vysokou kvalitu údržby pěších cest a doplňkového vybavení. Návrh územního plánu vymezuje tuto funkční kategorii zeleně. Většinou se jedná o plochy, které jsou v současné době součástí lázeňských lesů a v novém funkčním členění se předpokládá větší důraz při ošetřování dřevin a zejména posílení technické vybavenosti těchto ploch. | D.Závazná část oddíl 3.2. D.Závazná část oddíl 3.2. |
| --- | --- |

Předpokládá se ponechání, založení, či převedení jiného typu zeleně u následujících ploch:

| Poř.číslo | Název plochy | Stávající stav | Návrh opatření | Funkční zatřídění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 1 | Třebízského údolí | Lesní porost, převážně smrkový a bukový s minim. počtem prvků drobné architektury | V LHP preferovat listnaté dřeviny (Fagus, Quercus, Fraximus), stezky, drobné arch.prvky | LL |
| B 2 | Geologický park | Lesní porost, převážně listnatý - buk, příměs jedle, 0přírodní muzeum geologické stavby území Západních Čech, stabilní | Vyhovující stav | LL |
| B 3 | U halových garáží | Ostatní zeleň - Bříza, buk, špatný zdravotní stav, bez vybavení | Preferovat v LHP buk, stezky, drobné arch. prvky | Lp |
| B 4 | U koliby | Lesní porost s převahou smrku | Preferovat v LHP buk, stezky, drobné arch.prvky | LL |
| B 5 | Pod Panoramou | Lesní porost ve svahu v okolí Panoramy - smrk, dub, olše | Preferovat v LHP buk, stezky, drobné arch.prvky | LL |
| B 6 | Krakonoš | Lesní porost a park v okolí Krakonoše - smrk, borovice, lípa | Preferovat v LHP buk, jedli, lípu, stezky, drobné arch. prvky | Lp |
| B 7 | Nad Ferdinandkou | Lesní porost ve svahu v okolí Panoramy - smrk, borovice, dub, modřín, topol, bříza | Preferovat v LHP buk, jedli, lípu, stezky, drobné arch. prvky | Lp |
| Zeleň ostatní Plochy zeleně ostatní (Z) jsou plochy ostatní veřejné zeleně, ochranné a svahové zeleně při komunikacích, a ostatní jinak neurčené nelesní zeleně. Výskyt těchto ploch je rovnoměrný v celém řešeném území. Plochy jsou navrženy podél komunikací - k odstínění obytných částí města od hluku z dopravy (např. Panská Pole, Třešňovka, silnice II/230 na Karlovy Vary apod.), plochy ostatní zeleně, navržené v okolí stávajících nebo navrhovaných ploch průmyslu, či výroby a služeb slouží k izolace těchto ploch od dalších funkcí (Vora, Stavební mlýn atd.), další funkcí ochranné zeleně je diverzifikace urbanizovaného prostoru. | D.Závazná část oddíl 3.2. |
| Rekreační zeleň Plochy zeleně s rekreačním využitím (Zr) představují plochy zeleně, která je sezóně nebo trvale využívána k rekreačním účelům. Na těchto plochách není přípustné povolovat nové stavby ani jiná zařízení, která neslouží jako doplňkové vybavení. Jedná o sluneční louky, lyžařské louky, lyžařské sjezdovky, plochy pro volnou jízdu na koních a robinzonádní louky, golfové hřiště, piknikové louky a podobně. Tyto plochy zeleně jsou navrženy převážně v severovýchodní části území, kde tvoří (kromě lesů) základní funkční využití území. | D.Závazná část oddíl 3.2. |

| Zeleň biokoridorů Plochy zeleně biokoridorů (Zb) jsou plochy zeleně vymezené pro vedení biokoridorů, popř.biocenter s důrazem na zachování původních přírodních podmínek. Plochy zeleně biokoridorů jsou součástí zpracovaného územního systém ekologické stability. Lesní zeleň Plochy lesů lázeňských (LL) jsou plochy lesů se zvláštním určením zaměřené ochrannou a na rekreační lázeňskou funkci. Alejová zeleň Navržená alejová zeleň, graficky prezentována v mapové příloze návrh zeleně, zajišťuje především ochrannou funkci (hluková bariera), estetickoizolační funkci (podél stávajících i navrhovaných výrobních provozů) a především bioklimatickou funkci obytného a lázeňského prostředí. Alejová zeleň je navržena především na hlavních městských komunikacích – Hlavní, Chebská, Plzeňská, Husova, Palackého, Tepelská, ale i podél komunikací v lázeňském a obytném území a doprovází i komunikace mimo městský prostor. Pro založení a údržbu alejové zeleně se navrhují následující obecné principy: zeleň u hlavních komunikačních tahů (hlavní součást clony) vytvořit z keřů, hustě zapojených, doplnit ji vzrostlými dřevinami v místech kolize obytné zóny s hlukovými poměry komunikací použít dřeviny ve formě alejového porostu, při výraznějších střetech vybudovat protihlukové valy, doplněných zelení ochrannou zeleň výrobních provozů založit tak, aby základem byl keřový porost, nejlépe stálezelených keřů, optické krytí ze vzdálenějších míst zajistit jehličnany, doplněnými místně listnáči bioklimatickou funkci obytného a lázeňského prostředí zdůraznit využitím vzrostlých dřevin (převážně listnatých) za předpokladu posouzení alergenního působení Rozvojové osy zeleně Rozvojové osy zeleně dotváří prostorově a funkčně spojitý systém, budovaný vzájemnými vazbami jednotlivých ploch. Soustava rozvojových os je založena na významných vegetačních objektech, které jsou mezi sebou propojeny a navazují na krajinné struktury v širším zájmovém území města (zpravidla na navržený územní systém ekologické stability) . Jsou vymezeny následující rozvojové osy zeleně: centrální rozvojové osy zeleně, procházejících urbanizovaným územím vedlejší rozvojové osy zeleně, směřující do krajiny I.A. Centrální lázeňská rozvojová osa Název vegetačního objektu Funkční plocha dle ÚP Třebízského údolí - Lunapark lesy lázeňské Třebízského údolí – Parkhotel lesy lázeňské Třebízského údolí - Střelnice lesy lázeňské Lesní pramen parková zeleň Náměstí míru parková zeleň Skalníkovy sady parková zeleň Park – střed parková zeleň Park- Úšovický potok parková zeleň Viktoria Specifická plcha s převahou zeleně Plochy pod nemocnicí parková zeleň Les nad Ferdinandkou lesopark Ferdinandka parková zeleň Za železniční mostem parková zeleň, ostatní zeleň Antoníčkův pramen parková zeleň Zahrádkářská osada zeleň ostatní Bažantnice zeleň biokoridoru I.B. Městská rozvojová osa Název vegetačního objektu Funkční plocha dle ÚP Park střed parková plocha Hlavní třída alejová zeleň Park U Nemocnice parková zeleň Park U Hotelové školy parková zeleň Centrální parkoviště alejová, ostatní zeleň Dyleň parková zeleň Pod Klasem parková zeleň Vorský rybník parková zeleň Kosový potok - skládka zeleň biokoridoru Lido lesy II.A Rozvojová osa Hřbitov – Kamzík- Pstruží jezírko Název vegetačního objektu Funkční plocha dle ÚP Hřbitov zeleň ostatní (specifická) Pramenská parková zeleň Parking Centrum lesopark Lesní pramen parková zeleň Geologický park lesy lázeňské Kamzík parková zeleň Kamzík - areál zdraví - sl.louka zeleň rekreační Kamenické jezírko lázeňské lesy Pstruží jezírko lázeňské lesy II.B. Rozvojová osa Balbínův pramen - Pstruží jezírko Název vegetačního objektu Funkční plocha dle ÚP Balbínův pramen lázeňské lesy hřbitov zeleň ostatní Park usmíření parková zeleň Pramenská parková zeleň Ruská - park parková zeleň Skalníkovy sady parková zeleň Ambrožův pramen parková zeleň Kostel Nanebevzetí P.M. parková zeleň Skalník alejová zeleň Mariin park parková zeleň Les u Koliby lesy lázeňské Krakonoš lázeňské lesy Vlčka zeleň ostatní Kamenické jezírko lázeňské lesy Pstruží jezírko lázeňské lesy II.C. Rozvojová osa Medvědí pramen - Krakonoš Název vegetačního objektu Funkční plocha dle ÚP Medvědí pramen lázeňské lesy Svahy pod Monty zeleň rekreační Park u Plaveckého bazénu parková zeleň Park Úšovický potok parková zeleň Pod Panoramou lesy lázeňské Krakonoš zeleň rekreační II.D. Rozvojová osa Židovský hřbitov - Pottovo údolí Název vegetačního objektu Funkční plocha dle ÚP Židovský hřbitov parková zeleň Clona Panská pole zeleň ostatní Park u hotelové školy parková zeleň Park u nemocnice parková zeleň Pod nemocnicí parková zeleň Ferdinandka parková zeleň Pod tratí (zahrádky) parková zeleň Prelátův pramen zeleň biokoridoru, zeleň ostatní Pottovo údolí lázeňské lesy zeleň biokoridoru II.E. Rozvojová osa Knížecí rybník - hřbitov Úšovice Název vegetačního objektu Funkční plocha dle ÚP Knížecí rybník lázeňské lesy, zeleň biokoridoru Kosový potok zeleň biokoridoru Vorský rybník parková zeleň Clona Vora zeleň ostatní Plzeňská - Kubelíkova parková zeleň Školní náměstí parková zeleň Česká alejová zeleň Antoníčkův pramen parková zeleň Náves Úšovice alejová zeleň, parková zeleň Úšovický hřbitov parková zeleň II.F. Rozvojová osa LIDO - hřbitov Úšovice Název vegetačního objektu Funkční plocha dle ÚP Koupaliště Lido lázeňské lesy Kosový potok zeleň biokoridoru Clona Stavební mlýn zeleň ostatní Clona Autospektrum zeleň ostatní Clona obchvat K.Vary zeleň ostatní Hřbitov Úšovice parková zeleň | D.Závazná část oddíl 3.2. D.Závazná část oddíl 3.2. Výkres B.6. Kapitola B.11.4. ÚSES |
| --- | --- |
| B.9. Návrh řešení koncepce dopravy 9.1. Stav Kapitola je zařazena v upravené podobě z důvodu změn ve stavu a jeho dopadu na návrh. 9.1.1.Automobilová doprava Zapojení města do silniční sítě Hlavní přístupové silniční trasy do města Hlavní přístupovou trasou z vnitrozemí (tj. ve směru od Prahy a Plzně) je dálnice D5 (Praha - Rozvadov). Z její křižovatky u Boru pak trasa do Mariánských Lázní přechází na silnici I/21. Pro jízdy do krajského města Karlovy Vary je využívána jak silnice II/230 přes Bečov, tak silnice I/21 přes Jesenickou přehradu a dále silnice I/6 kolem Sokolova. Pro jízdy do okresního města Cheb je využívána silnice I/21. Hraniční přechody Mariánské Lázně jsou součástí Euroreginou Egrensis, nejbližší hraniční přechody pro automobilovou dopravu: Broumov/Mähring – jen pro osobní vozidla, Svatý Kříž / Waldsassen, Pomezí n.O. / Schirnding, Aš / Selb, Vojtanov / Schönberg, Rozvadov / Waidhaus. Silnice v řešeném území Řešeným územím procházejí tyto dopravně významné silnice (viz. příloha č. B.8 – zájmové území a širší vztahy): silnice I. třídy č. I/21 - komunikace se pouze dotýká řešeného území na jihozápadě řešeného území u obce Velká Hleďsebe. Denní intenzita na komunikaci dosahuje v tomto úseku cca 7000 voz/den a podíl nákladních vozidel činí 35%. silnice II. třídy č. II/215 - Velká Hleďsebe (I/21) - Mariánské Lázně (II/230) - spojovací komunikace mezi silnicemi I/21 a II/230. Je trasována Chebskou, Hlavní a Plzeňskou ulicí. Komunikace je využívána pro cesty ve směru do Velké Hleďsebe a na Cheb, na opačné straně na Planou a Plzeň. Denní intenzita dosahuje na příjezdu z Velké Hleďsebe 10 000 voz/den, na příjezdu od Sklářů 5 000 voz/den. V centrální části města zatížení přesahuje 16 000 voz/den, podíl transitní dopravy však v centru činí pouze 5%. silnice II. třídy č. II/230 - Nepomuk (I/20) - Bečov (I/20) - komunikace slouží jako hlavní napojení ve směru na Karlovy Vary a napojení ve směru na Plzeň a Prahu. Denní intenzita dosahuje na příjezdu od Sklářů 5 000 voz/den, na trase kolem Stanoviště cca 3 000 voz/dne a na výjezdu na Bečov za Zádubem cca 4 000 voz/den. silnice III.třídy č. III/2110 - Drmoul (I/21) - Mariánské Lázně (II/215) - silnice III.třídy, na které se realizují dopravní vztahy především mezi Mar. Lázněmi a přilehlými obcemi (Drmoul, Trstěnice, Tři Sekery a další). Denní intenzita na vstupu do města u Hamrníků dosahuje 2 500 voz/den, v místě železničního přejezdu u nádraží cca 5 000 voz/den. Mezi méně významné silnice v řešeném území patří: silnice II. třídy č. II/211 - Lázně Kynžvart (I/21) - Prameny (II/210) - méně významná komunikace procházející řešeným územím u Kladské. silnice III.třídy č. III/2116 - Lázně Kynžvart (II/211) - Prameny (II/211) - poměrně málo zatížená komunikace prochází v řešeném území severně od města, silnice III.třídy č. III/2113 - komunikace spojuje silnici II/211 u Kladské se silnicí III/2116. silnice III.třídy č. III/2302 - (Chotěnov - Skláře (II/230) - Dolní Kramolín) Dopravní závady mimo zastavěné území: Nevyhovující směrové vedení a šířkové uspořádání silnice II/230 v úseku Mariánské Lázně - Chodová Planá z hlediska bezpečnosti provozu - zúžená šířka komunikace, poměrně vysoká intenzita automobilové dopravy s poměrně častým výskytem nákladních souprav. Na některých úsecích ostatních silnic II. a III.třídy nejsou splněny parametry požadované ČSN, ale s ohledem na intenzity dopravy to není na překážku přijatelně bezpečnému a kvalitnímu automobilovému provozu. Komunikační síť ve městě Základní komunikační síť Základ komunikační sítě města tvoří výše uvedené průjezdní úseky silnic II. a III. třídy a doplněné dále navazujícími místními komunikacemi. Páteřní komunikace města: Hlavní - funkční třída B2, B3, C1, C2 - (trasa silnice II/215, resp. III/2110) - významná městská komunikace procházející osově v severojižním směru od nádraží až do lázeňské části města. Nejzatíženější komunikace ve městě jak z hlediska automobilové dopravy (7 000 voz/den u nádraží až 17 000 voz/den nad křižovatkou s Chebskou ulicí), tak z hlediska chodců a cyklistů. Komunikací jsou vedeny všechny linky MHD. Plzeňská - B2 - (trasa silnice II/215) - intenzita cca 8 000 voz/den Chebská - B2 - (trasa silnice II/215) - intenzita cca 10 000 voz/den Vítězství - B3 - (trasa silnice III/2110) - intenzita cca 5 000 voz/den - slouží k napojení Hamrníků a okolních obcí Dusíkova, Karlovarská - C1 - intenzita cca 5 000 voz/den - slouží k napojení Zádubu, Závišína a okolních obcí Ostatní významné komunikace ve městě: Ruská (funkční třída C1), Pramenská (C1), Palackého (C2), Husova (C2), Tepelská (C2), Anglická (C2), Třebízského (C2) Dopravně inženýrská charakteristika Jako podklad pro územní plán byly vypracovány dopravní průzkumy (/9/, /10/, /11/ a /12/). Patřičné celodenní intenzity dopravy jsou v této zprávě uvedeny přímo u popisu každé významné komunikace. Z výsledků dopravních průzkumů vyplývá: Dopravní špička v Mariánských Lázních nastává ve všední den v době 14:00-15:00, v sobotu pak v době 10:00-11:00. Nejhorší dopravní situace nastává ve běžný pracovní den v kombinaci s dnem pracovního volna v sousedním Německu. Protože Mariánské Lázně představují významné regionální spádové centrum, dosahuje podíl transitní dopravy na vnější hranici města na 10 - 20 %, v centru pak pouze 5%. Většina dopravy je vyvolána (zdroj nebo cíl) samotným městem. Asi 68% vozidel přijíždějících do Mariánských Lázní míří do jižní části města, do severní části míří pouze 32% vozidel. Organizace dopravy Organizace dopravy v severní části města Mariánské Lázně je založena na systému jednosměrných komunikací (Hlavní od hotelu Cristal k Pacifiku, Anglická ulice, Boženy Němcové a Nerudova). Díky tomuto systému dochází k prodlužování jízdy zejména do Anglické ulice přes městské centrum a nevyrovnanosti intenzit jízdních směrů na Pramenské a Ruské ulici. Vjezd do severní části města od jihu je možná pouze Hlavní ulicí. Městské centrum je chráněno před zbytnou nákladní dopravou omezením vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 tuny severně od křižovatky "Hlavní x Chebská". Vjezd do vnitřního území lázeňského místa je umožněn pouze na povolení Městského úřadu. V průběhu roku 2002 započaly práce na instalaci orientačního dopravního systému, je třeba práce dokončit. Doprava odlišného charakteru Vzhledem k turistické atraktivitě Mariánských Lázní zajíždějí do městského centra zájezdové autobusy. Jejich největší příliv se projevuje nejvíce v sobotu, kdy do města (Hlavní ulicí) vjíždí denně cca 250 zájezdových autobusů. Poměrně rozvinutým je v Mariánských Lázních i provoz taxislužby, který je využíván především návštěvníky města. Dopravní závady Hlavní závady komunikačního systému se vesměs koncentrují na výše uvedené páteřní komunikace: Předimenzovaná šířka vozovky Hlavní ulice - poměrně vysoká intenzita automobilového provozu a značně předimenzované šířky komunikací zvyšují nebezpečí při přecházení chodců. Příliš široká vozovka navíc psychologicky umožňuje vysokou rychlost jízdy. Křižovatka "Hlavní x Plzeňská" - významná křižovatka poměrně zatížených komunikací. Na křižovatce nejsou splněny požadavky ČSN 73 6102 z hlediska úhlu křížení, napojení Plzeňské ulice je navíc spojena s pocitem tzv. psychologické přednosti. Zcela nevyhovující je řešení přecházení chodců. Úrovňový železniční přejezd na ulici Vítězství u nádraží - křižovatka s ulicí Za Tratí se nachází v těsné blízkosti železničního přejezdu. Je zde je navíc nebezpečně řešen pohyb chodců (na trase sídliště Vora - zastávka MHD "Klas" a Vora - nádraží). Křižovatka "Hlavní x Chebská x Máchova" - nejvíce zatížená křižovatka v Mariánských Lázních. V současnosti je řízena světelnou signalizací s řadičem umožňujícím dynamické řízení. V okolí této křižovatky je soustředěno velké množství obchodů, což sebou přináší nároky na přecházení a zastavování vozidel (zásobování, nákupy). Nebude-li křižovatka upravena (což je navíc z prostorového hlediska těžko řešitelné), nebo dopravně odlehčena, mohlo by v návrhovém období územního plánu dojít k vyčerpání kapacity křižovatky. Křižovatka "Palackého x 17.listopadu x Na Průhonu" - rozlehlá nepřehledná křižovatka z pěti rameny. Z hlediska bezpečnosti je nevyhovující zejména délka přechodu pro chodce přes Palackého ulici, umístění zastávek MHD a nedostatečné rozhledy při výjezdu z ulice Na Průhonu. Křižovatka "Plzeňská x Polní" - významná křižovatka napojující oblast kasáren Vora a sídliště Úšovice. V její bezprostřední blízkosti je napojena čerpací stanice pohonných hmot a areál ČSAD a umístěna zastávka ČSAD, což zvyšuje nepřehlednost křižovatky. Křižovatkou vede přirozená trasa chodců ze sídliště Vora do Úšovic (škola). Přechod pro chodce je na této trase řízen světelnou signalizací na výzvu ("tlačítko") a z důvodu bezpečnosti dětí je před začátkem vyučování dozorován městskou policií. Ostatní přechody nejsou vyznačeny, scházejí navazující chodníky. Křižovatka "Hlavní x Kollárova x Nákladní" a "Hlavní x Vítězství" - nevhodně řešené připojení vedlejších komunikací vede spolu s nesprávně umístěnou zastávkou MHD k nepřehlednosti křižovatky. Za závadu lze považovat i chybějící chodník na Hlavní ulici u obchodního domu Dyleň. Nádražní náměstí - stávající šířka komunikace 24 m je z dnešního pohledu předimenzovaná, zvyšuje dopravní nepřehlednost a prodlužuje délku přecházení chodců. Situace je navíc komplikována tzv. "psychologickou předností" v křižovatce s Husovou ulicí. Samostatnou kapitolou je nevhodné řešení autobusového nádraží . Ulice Za Tratí - zcela nevyhovující komunikace. Chybějí zde chodníky a veřejné osvětlení, nevyhovující křižovatky na obou koncích, scházející svodidla podél železniční trati, Křižovatka "silnice II/230 x Palackého" - řešení neodpovídající požadavkům ČSN. Je nutná její úprava např. vložením kapkovitého ostrůvku a úpravou dopravního značení, nechráněný úrovňový železniční přejezd na ulici U Nemocnice - železniční přejezd poměrně málo zatížené místní komunikace přes málo frekventovanou železniční trať není zabezpečen ani světelnou signalizací. V místě přejezdu a v ulici U Nemocnice zcela schází bezpečné vedení pěší dopravy (chodníky), organizace dopravy u 1.základní školy - z hlediska bezpečnosti dopravy je nevhodné napojení vchodu do areálu 1.ZŠ přímo do křižovatky ulic "Lužická x Dvořákova". Do Lužické ulice je navíc přímo napojena i Obchodní akademie, Černý most - zanedbaný technický stav tzv. Černého mostu v ulici Ke Kasárnům, včetně nevhodně řešených křižovatek na obou jeho předpolích, průtah silnice II/230 Sklářemi – poměrně silná intenzita dopravy (včetně nákladní) působí jako bariéra a rušivý prvek při průjezdu zastavěným územím, technický stav komunikací – Síť ostatních místních komunikací je ve stavu víceméně adekvátním jejich významu a nevykazuje zásadnější nedostatky. Menší dopravní závady je možno spatřovat v nesplněných požadavcích platných norem. Jedná o závady typu příkré stoupání, malá šířka vozovky, malé poloměry zaoblení obrubníkových hran, malá výška obrubníkové hrany, chybějící ochranná opatření pro chodce apod. Zde je ale potřeba zmínit, že mnohé tyto závady vyplývají z konfigurace terénu, případně z jejich polohy v lázeňském centru (památková zóna), kde jsou možnosti dány stávající zástavbou a úpravy komunikací je potřeba podřídit požadavkům památkové péče. Odstranění takovýchto závad je možné jen za cenu nadměrných investic (např. Karlovarská ulice nebo stoupání v ulici Dusíkově, Dykově apod.), které jsou dle našeho názoru vzhledem k významu komunikací neopodstatněné. Nemalou závadou je i stávající zanedbaný technický stav komunikací (rozbitý povrch, chybějící nebo nefungující odvodnění, chybějící chodníky apod.). | viz. 9.1.3.c |
| 9.1.2.Doprava v klidu V současné době se projevuje v některých oblastech deficit počtu odstavných a parkovacích stání. Především se to týká lokalit se zástavbou sídlištního typu s více jak pěti podlažími a dále centrální části města. Zatímco na sídlištích je nedostatek odstavných stání pro dlouhodobé parkování (přes noc) obyvatelů, v centru města se deficit projevuje především v průběhu dne a délka parkování je rozdílná podle způsobu využívání (zaměstnanci, návštěvníci obchodů, turisté). V celých Mariánských Lázních je zakázáno stání nákladních vozidel a autobusů mimo vyhrazená parkoviště. V centrální části města se toto omezení vztahuje na všechny druhy motorových vozidel a stání je zde umožněno buď jako placené nebo rezidentní. Odstavování autobusů a nákladních vozidel se odehrává v areálu ČSAD na Plzeňské ulici. Dopravní závady Nedostatečná nabídka parkovacích stání na sídlištích – parkování bydlících se odehrává v rámci uličního prostoru, v blízkosti sídlišť není vybudováno dostatečné množství garážových stání v přijatelné docházkové vzdálenosti. To platí zejména pro nově budovaná sídliště (Vora, Třešňovka). Nedostatečná nabídka parkovacích stání v centru města – nabídka parkovacích stání je vzhledem k umístění mnoha úřadů a firem v centru města zcela nedostatečná. Území neumožňuje budování většího množství parkovacích stání v centru města (kromě ochrany památkové zóny se jedná zejména o ochranu minerálních pramenů - hydrogeologická omezení pro budování podzemních parkovacích objektů). Stávající parkovací dům v Pramenské ulici je využit jen zčásti. Stávající organizace parkování a systém rezidentních karet umožňuje uplatňování restrikce jen vůči vybraných skupinám návštěvníků města. Je nutná celková změna koncepce parkování ve městě. Scházející, nekvalitní nebo nedostatečně kapacitní parkovací plochy v turisticky atraktivních místech a u sportovišť - např. Kladská, geologický park v Chopinově ulici, Ruský kostel, lyžařský areál u Koliby, zimní stadion, plavecký bazén, atletický stadion, aj. Nedostatečně kapacitní parkovací stání u nemocnice – Stávající počet stání před nemocnicí (6 stání) je v běžném provozu zcela nedostatečný. |  |
| 9.1.3.Hromadná doprava Železniční doprava Mariánské Lázně jsou napojeny na železniční síť. Po jižním okraji města prochází trať ČD č.170 mezinárodního významu (Praha - Plzeň - Cheb) - v současné době jednokolejná, elektrifikovaná. Za návrhovým obdobím územního plánu se předpokládá její zdvojkolejnění a rekonstrukce na návrhovou rychlost 160 km.h-1. Rozsah provozu je v současnosti cca 41 vlaků pro přepravu osob (4 IC, 18 rychlíků a 19 osobních) a cca 70 nákladních vlaků denně. Přes město je pak trasována železniční trať ČD č. 149 - Mariánské Lázně - Karlovy Vary - dolní nádraží v současné době jednokolejná. Rozsah provozu je v současnosti cca 16 osobních vlaků a cca 12 nákladních vlaků denně. Dopravní závady Nevyhovující technický stav budovy nádraží - velikost budovy neodpovídá skutečným potřebám provozovatele železniční dopravy (České dráhy). Úrovňový železniční přejezd u nádraží – největší závadou je z hlediska provozu umístění výhybky přímo v místě přejezdu. Situace by se měla řešit celkově mimoúrovňovým křížením pozemní komunikace (včetně chodců). Úrovňový železniční přejezd u stavebního mlýna – nutno řešit mimoúrovňově. nechráněný úrovňový železniční přejezd na ulici U Nemocnice Regionální autobusová doprava Městem prochází 13 regionálních autobusových linek (rozsah provozu cca 150 spojů v průměrný pracovní den). Počet spojů je určen nabídkou dopravce, z hlediska potřeb města se jeví jako dostatečný. Linky jsou využívány pro každodenní dopravu z okolních obcí (dojížďka do škol, do zaměstnání a na úřady apod.). Hlavní autobusové nádraží je situováno v přímé návaznosti na železniční dopravu přímo před nádražím Českých drah. Dopravní závady: Stávající uspořádání autobusového nádraží – nedostatečná šířka nástupiště, předimenzovaná šířka vozovky. Málo využívané zastávky v centrální části města – pro regionální autobusy jsou vyhrazeny speciální zastávky (mnohdy v přímé návaznosti na zastávky MHD). Na málo využívaných zastávkách by bylo vhodné zastávky řešit formou sloučených zastávek s MHD. Městská hromadná doprava V Mariánských Lázních je MHD zajišťována na základě smlouvy s městem firmou Dopravní podnik Mariánské Lázně, a.s. Provoz MHD je tvořen sítí trolejbusových linek doplněné linkami autobusovými zasahujícími do přilehlých obcí (celkem 9 linek s cca 165 spoji denně). Do systému MHD je možno zahrnout i kabinkovou lanovku Koliba – Krakonoš, která slouží především k přepravě turistů v letní lázeňské sezóně a lyžařů v zimním období (v případě provozu cca 27 spojů denně). Současná situace z hlediska tras linek, vzdáleností zastávek i intervalů mezi jednotlivými spoji na linkách poskytuje relativně dobré přepravní podmínky. Dopravní závady: Nevhodně umístěné zastávky MHD – umístění některých zastávek nesplňuje požadavky ČSN 73 6425 (ve vztahu k jízdními pruhu, v rozhledových polích křižovatek, ve vztahu k přecházejícím chodcům). Příliš mnoho zastávek – na linkách je umístěno větší množství zastávek, než je pro přepravu MHD vhodné. To prodlužuje celkovou přepravní rychlost, což nepřímo přispívá k většímu využívání individuální automobilové dopravy ve městě. | Viz. 9.1.1.b |
| 9.1.4.Nemotoristická doprava Pěší doprava Pěší doprava je řešena běžným způsobem na všech veřejných komunikacích. Mariánské Lázně jsou navíc protkány velkým množstvím pěších komunikací vedených vnitroměstskými parky. Pro lázeňskou léčbu jsou ve městě a blízkém okolí vyznačeny trasy léčebných terénních kúr (viz Příloha č.C.1.). Mariánské Lázně, jako významný kulturní a turistický cíl, jsou napojeny na značené turistické trasy KČT. Dopravní závady: Nedostatečně upravené plochy, chodníky a přechody pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Předimenzovaná šířka vozovky na některých komunikacích znamená prodloužení délky přechodu pro chodce a tím i jeho pobytu na vozovce. Díky vysoké intenzitě automobilové dopravy se tato situace nejvíce projevuje na Hlavní ulici v celém úseku pošta – Plzeňská. Nevyhovující šířky chodníků – šířky chodníků jsou na některých komunikacích příliš úzké – např. Ruská, Hlavní, Třebízského,…. V některých lokalitách chodníky zcela schází – např. Pramenská, Lužická, Hlavní u OD Dyleň aj., Nevyhovující technický stav chodníků a stezek pro chodce – špatná kvalita povrchu (Ruská, B.Němcové, Sluneční cesta pod tenisovými kurty, aj.), scházející osvětlení (pěší trasa parkem podél Úšovického potoka), ….. Nevhodné dopravní řešení před vchody do škol – scházející chodník a vchod směrovaný přímo do křižovatky v Lužické ulici, rozlehlá křižovatka prodlužující délku přechodu u škola Úšovice, Nevhodný tvar křižovatky a předimenzovaná šířka Ruské ulice u školy Sever. Cyklistická doprava Přestože objem každodenní cyklistické dopravy (dopravní funkce) není zanedbatelný (viz dále) nejsou ve městě vytvořeny podmínky pro jejich bezpečný provoz po komunikacích. Z výsledků dopravního průzkumu cyklistické dopravy vyplývá: Mezi jižní a severní částí města projíždí denně více jak 800 cyklistů v obou směrech dohromady (dopoledne více za prací, odpoledne více za rekreací) Nejzatíženější komunikací v Mariánských Lázních je z hlediska cyklistické dopravy Hlavní ulice, kde denně projíždí cca 600 cyklistů v obou směrech dohromady v parku u Ferdinandova pramene projíždí denně cca 200 cyklistů v obou směrech dohromady a to i přes stávající dopraví omezení . Situace vyžaduje realizaci cyklistických tras ve městě s důrazem na minimalizaci kolizních míst s automobily a chodci. Dopravní závady: Scházející cyklistické trasy pro každodenní cyklistickou dopravu – pro cyklistickou dopravu jsou v současnosti využívány nevyhovující trasy (v parku přes zákaz jízdy stanovený dopravním značením, na Hlavní ulici – vysoké intenzity vozidel a velké množství parkujících vozidel). Situace vyžaduje realizaci bezpečných a logicky trasovaných páteřních cyklistických tras s důrazem na minimalizaci kolizních míst s automobily a chodci. Trasy by měly být vybudovány mezi významnými zdroji a cíly cyklistické dopravy se zohledněním potřeb napojení i přilehlých obcí. Scházející místa pro odstavování jízdních kol – ve městě, obzvláště u úřadů a škol není dostatečně kvalitně řešena možnost odstavování jízdních kol (bezpečné uzamykatelné stojany) Mariánské Lázně, jako významný kulturní a turistický cíl, jsou napojeny na značené cykloturistické trasy KČT. Pro rekreační funkci jsou v okolí Mariánských Lázní vyznačeny výletní cyklistické trasy (okruhy). Tyto trasy však nejsou využívány pro každodenní dopravní vztahy ve městě (vztah bydliště – škola - pracoviště – rekreace apod.), ale pouze pro účely rekreační či sportovní trénink. | Příloha č.C.1. Příloha č.C.2. |
| 9.1.5.Letecká doprava Na území sídelního útvaru (ve Sklářích) leží veřejné vnitrostátní letiště o rozloze 74 ha s hangárem 3 200 m2. Vzdálenost od centra lázeňské části města je cca 5,7 km. Veřejná letecká doprava není v současnosti provozována ani jako sezónní. Pro leteckou dopravu (především mezinárodní) je v současnosti možno využívat nejbližší letiště Karlovy Vary nebo Praha – Ruzyně a přepravu do samotného města uskutečnit pozemní cestou. Stávající ochranná pásma letiště viz. výkres. Dopravní závady: Krátká vzletová a přistávací dráha. Nevyhovující dopravní napojení na komunikační síť, nedostatek a špatná technická kvalita parkovacích stání. | výkres č. B.1. |
| 9.2. Návrh dopravy 9.2.1.Zásady dopravního řešení Doprava je důležitou součástí života města a podmiňuje jeho rozvoj. Navržený dopravní systém obecně pokrývá požadavky všech druhů dopravy (automobilové, hromadné, cyklistické a pěší), přitom ale nesmí dojít k podstatnému narušení jiných městských funkcí (estetické, kulturní, společenské) nebo životního prostředí. To platí především o lázeňské oblasti. Všechny komunikace musí být navrhovány podle moderních zásad: musí přenést požadované objemy automobilové dopravy, ale současně musí působit esteticky a zaručit přiměřené žádoucí zklidnění automobilového provozu v městském prostředí. Územní plán navrhuje změnu dopravního napojení města. Předpokládá se, že nově navrhovaná přeložka silnice II/230 bude přivádět většinu cest do Mariánských Lázní od jihu. Díky tomu je možno vliv dopravy na město regulovat v těchto pásmech: jižní část města - navrhován především rozvoj výrobních kapacit. Zde by měla končit velká část těžké nákladní dopravy, střední část města - převládající bydlení a služby. Je navrhována plnohodnotná dopravní obsluha území. Do střední části města by měly být zároveň přemístěny i aktivity z lázeňské severní části města, které nejsou na polohu v lázeňské části města vázány (např. radnice, pošta, administrativa apod.), severní část města - převládající lázeňská a rekreační funkce - předpokládá se vymístění nevhodných zdrojů dopravy a celkové zklidnění lázeňské části. Ve všech funkčních územích budou, vzhledem k prioritě lázeňské funkce, důsledně respektovány požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně řešení přístupu do těchto staveb, požadavků na komunikace, konstrukce a zařízení. | Vyhláška 174/1994 Sb., a navazující |
| 9.2.2.Individuální automobilová doprava Navrhované zatřídění místních komunikací do funkčních tříd podle ČSN 73 6110 Zapojení města do silniční sítě Hlavní přístupové trasy do města V návrhovém období územního plánu je mimo řešené území plánována realizace několika dopravních staveb, které ovlivní dopravní napojení města na státní silniční síť: tzv. „Dálniční obchvat Plzně“ – dokončením dálnice D5 v úseku Ejpovice – Sulkov se zvýší její atraktivita. V souvislosti s tím lze očekávat nárůst intenzit na silnici I/21. Úprava trasy silnice I/21 – je plánováno vybudování nové trasy silnice I/21 v úseku Velká Hleďsebe –Drmoul- dálnice D5 (křižovatka Bor) s důrazem na trasování mimo zastavěná území a napojením Mariánských Lázní. Výstavba rychlostní silnice R6 v trase Praha – Karlovy Vary – Cheb sebou přinese odliv části intenzit ze silnice I/21 (jedoucích na trase Praha – Cheb a dále). Zvýšením atraktivity této silnice mezi Chebem a Karlovými Vary dojde i k jejímu využívání pro dopravní vztahy z Mariánských Lázní do Karlových Varů. Silnice na území města Územní plán navrhuje v řešeném území tyto stavby na silniční síti: přeložka silnice II/230 (VPS č. D-01) - která by měla sloužit jako hlavní dopravní napojení města zejména ve vztahu na Plzeň, Planou, Tachov a částečně i ve směru do Chebu a Sokolova (to platí především pro zdroje dopravy v jižní části města). Trasa komunikace je navržena od křižovatky s Plzeňskou ulicí situované jižně od Úšovic, nadjezdem přes železniční trať, dále koridorem stávajících polních a lesních cest až k navrhované přeložce silnice I/21 u Drmoulu. Za návrhovým obdobím územního plánu je počítáno se zdvojkolejněním železnice. Jelikož se navrhovaná úprava má uskutečnit až za návrhovým obdobím územního plánu, respektuje navržená trasa přeložky silnice II/230 jen stávající trasu železniční trati. Přeložka silnice III/2110 u nádraží (VPS č. D-05) - navrhovaná přeložka nahrazuje stávající nevyhovující úrovňový železniční přejezd. Trasa přeložky začíná v křižovatce „Hlavní x Kollárova“, překonává železniční trať nadjezdem a napojuje se na stávající trasu silnice III/2110 (ul. Vítězství) před mlékárnou. Součástí stavby je i napojení ulice Za Tratí, včetně napojení sídliště Vora. Vedení ostatních silnic II. a III.třídy zůstává v řešeném území nezměněno. Komunikační síť ve městě Základní komunikační síť Stav a navržené úpravy silniční sítě jsou znázorněny v příloze. Koncepční přístup uplatněný při řešení dopravní části územního plánu v zásadě ponechává stávající komunikační skelet. Nové komunikace jsou navrženy především jako tangenciální v jihozápadním sektoru města. Jejich hlavním účelem je kromě kvalitní obsluhy území, kterým procházejí, i dopravní odlehčení křižovatky „Hlavní x Chebská“. Nejvýznamnější nově navrhované komunikace (všechny návrhy jsou včetně chodníků, případně stezek pro chodce a cyklisty): Komunikační propojení Hlavní - Husova – Chebská a propojení Husova - Janáčkova (VPS č. D-03 a D-04) - jedná se o odlehčovací tangenciální trasu, která by měla převádět dopravu z jižní části města do Velké Hleďsebe. Jejími dalšími přínosy jsou též přímé napojení sídliště Panská Pole a možnost přímé obsluhy pozemků mezi Chebskou ulicí a železniční tratí do Karlových Varů. Trasa komunikace vychází z křižovatky Hlavní x Palackého (okružní křižovatka) podél železniční trati na Husovu ulici (okružní křižovatka) a dále podél železniční trati za stávajícím areálem zahradnictví na Chebskou ulici. Z pátého ramene okružní křižovatky na Husově ulici je vedena nová komunikace mezi garážemi a železniční tratí do Janáčkovy ulice. Komunikační propojení Chebská – Vítězství (VPS č. D-11) - komunikace by měla převádět tangenciální dopravu mezi Velkou Hleďsebí a Hamrníky a díky návaznosti na propojení Vítězství – Tepelská i dále. Trasa komunikace začíná na Chebské ulici v údolí Kosového potoka a dále v trase stávající lesní a polní cesty jižně od železniční trati do Chebu, kde se komunikace rozvětvuje do dvou ramen - stávající cesta k bývalému zámku a ulice U Mlékárny. Obě ramena jsou zakončena na ulici Vítězství. Mlékárny. Obě ramena jsou zakončena na ulici Vítězství. Komunikační propojení Tepelská - Vítězství a silnice II/230 - Vítězství (VPS č. D-12 a č. D-13) - jedná se o nové páteřní komunikace v nově navrhovaném rozvojovém území. Budou sloužit především k obsluze území, částečně by měly převádět i tangenciální dopravu mezi Hamrníky a Úšovicemi. Trasa komunikačního propojení Tepelská - Vítězství vychází z Tepelské ulice podjezdem pod železniční tratí, druhá komunikace začíná v navrhované okružní křižovatce silnice II/230 x Plzeňská. Na opačném konci navazují komunikace na navrhované komunikační propojení Chebská – Vítězství (viz VPS č. D-11). V mezilehlém úseku je trasa navržená v územním plánu nezávazná a bude upřesněna v rámci regulačního plánu zóny. Komunikační propojení Masarykova - Dusíkova (VPS č. D-15) – jedná se o přímé propojení Dusíkovy ulice přes park u Černého koně do Masarykovy ulice. Hlavním cílem této propojky je umožnit úplné dopravní zklidnění Reitenbergerovy ulice mezi Hlavní a Anglickou ulicí. Komunikační propojení Pramenská - Ruská u gymnázia (VPS č. D-16) - nové komunikační propojení přesouvá stávající křižovatku o cca 120 m severně, což umožní dopravní zklidnění Ruské ulice před školou Sever. Komunikační propojení Plzeňská - Ke Kasárnům a Plzeňská – Seifertova (VPS č. D-07 a D-08) – nově navrhovaná komunikace nahrazuje původní „Černý most“, na opačné straně odvádí průjezdnou dopravu z Polní ulice (umožňuje úpravu nástupní plochy před základní školou) do Seifertovy ulice. Komunikační propojení Chebská - Tyršova (podél lesa) (VPS č. D-10) – komunikace by měla sloužit k odlehčení křižovatky „Hlavní x Chebská“ o jízdy z Tyršovy ulice do Velké Hleďsebe a díky přímé návaznosti na nové propojení Hlavní – Husova - Chebská i do jižní části města. Komunikační propojení Plzeňská - Vítězství (VPS č. D-09) – obslužná komunikace podél železniční trati zlepšující propustnost území pro automobilovou dopravu a napojující lávku přes železniční trať do sídliště Vora (viz kapitolu 9.2.5.a). Komunikační propojení Tyršova - Luční (VPS č. D-17) – z důvodu odlehčení křižovatky Hlavní x Tyršova je navržena jednosměrná obslužná komunikace za budovou sokolovny jako přímé napojení do Luční ulice (vjezd na navrhované záchytné parkoviště). Přeložka místní komunikace do Stanoviště, včetně křižovatky "silnice II/230 x Palackého" (VPS č. D-14) - vzhledem k rozšíření intravilánu i o pozemky ve směru do Stanoviště (tj. i na část úseku silnice II/230) je v této křižovatce navržena rekonstrukce do podoby okružní křižovatky. Přínosem tohoto řešení je možnost napojení rozvojového území čtvrtým ramenem křižovatky, snížení jízdní rychlosti (v intravilánu žádoucí), zvýšení kapacity připojení obou napojovaných komunikací a umožnění bezpečného přecházení chodců přes silnici II/230 (formou středního ostrůvku na vjezdu do křižovatky). Poznámka: V územním plánu je navržena územní (nezastavitelná) rezerva pro možnost vedení komunikace v trase Ruská - Tyršova - Chebská pro případ, že by se její opodstatněnost v daleké budoucnosti prokázala, případně byla vynucena dnes neznámými okolnostmi. Ostatní navrhované úpravy se soustřeďují na odstranění dopravních závad v rámci stávajících tras komunikační sítě. Jednotlivé závady, které výše uvedené, nově navrhované komunikace neodstraňují, jsou řešeny následujícím způsobem: Hlavní ulice – je navrženo zúžení šířky hlavního dopravního prostoru ve prospěch ploch pro chodce, cyklisty a vzrostlou zeleň. Tímto řešením se docílí zkrácení délky přechodu pro chodce a snížení průměrné rychlosti projíždějících vozidel. Po celé délce komunikace předpokládáme oboustrannou alej stromů vystřídanou podélným parkovacím stáním. Navrhované řešení předpokládá úpravu zastávek MHD a vedení pruhu pro cyklisty po obou stranách komunikace. V úseku Plzeňská – Komenského je v ose komunikace předpokládán střední dělicí pás s možností výsadby stromů. Křižovatka "Hlavní x Plzeňská" (VPS č. D-02) – je navržena okružní křižovatka s napojením dalších ramen – přímý vjezd na plochu dnešního centrálního parkoviště a na druhé straně přímé napojení Třešňovky. Nádražní náměstí – navrženo zúžení hlavního dopravního prostoru ve prospěch ploch pro chodce, parkování a rekonstrukce autobusového nádraží (viz kapitola 9.2.4.b). Křižovatka „Nádražní náměstí x Husova“ je navržena jako okružní, která umožní otáčení vozidel regionálních autobusových linek. Ulice Za Tratí (VPS č. D-06) – je navržena celková rekonstrukce komunikace včetně vybudování chodníků. Navržené řešení bude prostorově navazovat na navrhovaný nadjezd přes železniční trať a lávku pro chodce do sídliště Vora. Křižovatka "Palackého x 17.listopadu x Na Průhonu" (VPS č. D-18) – navržena malá okružní křižovatka s napojením všech pěti ramen. Rozšíření ulice Na Vycházce (VPS č. D-19) - pro možnost vybudování řádného dopravního napojení rozvojové lokality Dobrovského se navrhuje rozšíření uličního prostoru ulice Na vycházce. Součástí řešení musí být bezpečné křížení pěší trasy podél Úšovického potoka a hlavní páteřní stezky pro cyklisty. Rozšíření Ibsenovy ulice (VPS č. D-20) - pro možnost přímého dopravního napojení severu lázeňské části a ve výhledu možnost průjezdu vozidel MHD se navrhuje rozšíření uličního prostoru Ibsenovy ulice od Třebízského ulice. Rozšíření Tomáškovy ulice, včetně pěšího propojení do ulice 17.listopadu (VPS č. D-21) - pro možnost vybudování řádné komunikace obsluhující bytovou zástavbu se navrhuje rozšíření uličního prostoru Tomáškovy ulice Křižovatka "Hlavní x Chebská x Máchova" – po zprovoznění všech odlehčujících komunikací a přesunu významných zdrojů dopravy ze severní části města by mělo dojít k jejímu dopravnímu odlehčení. V případě, že se tyto předpoklady prokáží kapacitním výpočtem, je možno uvažovat s přestavbou na okružní křižovatku s vnějším průměrem 28 m. Křižovatka Třebízského x Pramenská - navržena malá okružní křižovatka Nechráněný úrovňový železniční přejezd na ulici U Nemocnice – vzhledem k poměrně malému zatížení dopravou je navrženo osazení přejezdu světlenou signalizací a železničními závorami. Pro bezpečný pohyb chodců v ulici U Nemocnice bude vybudován nový chodník v úseku Křižíkova – Palackého, popř.ulice bude provedena jako zklidněná (obytná zóna). Organizace dopravy u 1.základní školy – v souvislosti se zprovozněním propojení Hlavní – Husova – Chebská by mělo dojít k odlehčení dopravy v této lokalitě. Je navržena změna organizace dopravy v oblasti (zklidněná zóna), ale i změna napojení vchodu do školy na méně frekventovanou Dvořákovu ulici a dobudování scházejících chodníků v Lužické ulici. Průtah silnice II.třídy Sklářemi – v souvislosti s přeložkou silnice II/230 do nové trasy (viz výše) dojde k přeřazení komunikace mezi silnice III.třídy a k výraznému snížení intenzit průjezdné dopravy. Nesplněné požadavky ČSN – jakékoliv stavební úpravy stávajících křižovatek a komunikací musí splňovat požadavky platných předpisů. technický stav komunikací – je navrženo doplnění osvětlení, opravy technického stavu vozovek a chodníků a doplněna dešťová kanalizace v současné době neodvodněných komunikací. Mlékárny. Obě ramena jsou zakončena na ulici Vítězství. Komunikační propojení Tepelská - Vítězství a silnice II/230 - Vítězství (VPS č. D-12 a č. D-13) - jedná se o nové páteřní komunikace v nově navrhovaném rozvojovém území. Budou sloužit především k obsluze území, částečně by měly převádět i tangenciální dopravu mezi Hamrníky a Úšovicemi. Trasa komunikačního propojení Tepelská - Vítězství vychází z Tepelské ulice podjezdem pod železniční tratí, druhá komunikace začíná v navrhované okružní křižovatce silnice II/230 x Plzeňská. Na opačném konci navazují komunikace na navrhované komunikační propojení Chebská – Vítězství (viz VPS č. D-11). V mezilehlém úseku je trasa navržená v územním plánu nezávazná a bude upřesněna v rámci regulačního plánu zóny. Komunikační propojení Masarykova - Dusíkova (VPS č. D-15) – jedná se o přímé propojení Dusíkovy ulice přes park u Černého koně do Masarykovy ulice. Hlavním cílem této propojky je umožnit úplné dopravní zklidnění Reitenbergerovy ulice mezi Hlavní a Anglickou ulicí. Komunikační propojení Pramenská - Ruská u gymnázia (VPS č. D-16) - nové komunikační propojení přesouvá stávající křižovatku o cca 120 m severně, což umožní dopravní zklidnění Ruské ulice před školou Sever. Komunikační propojení Plzeňská - Ke Kasárnům a Plzeňská – Seifertova (VPS č. D-07 a D-08) – nově navrhovaná komunikace nahrazuje původní „Černý most“, na opačné straně odvádí průjezdnou dopravu z Polní ulice (umožňuje úpravu nástupní plochy před základní školou) do Seifertovy ulice. Komunikační propojení Chebská - Tyršova (podél lesa) (VPS č. D-10) – komunikace by měla sloužit k odlehčení křižovatky „Hlavní x Chebská“ o jízdy z Tyršovy ulice do Velké Hleďsebe a díky přímé návaznosti na nové propojení Hlavní – Husova - Chebská i do jižní části města. Komunikační propojení Plzeňská - Vítězství (VPS č. D-09) – obslužná komunikace podél železniční trati zlepšující propustnost území pro automobilovou dopravu a napojující lávku přes železniční trať do sídliště Vora (viz kapitolu 9.2.5.a). Komunikační propojení Tyršova - Luční (VPS č. D-17) – z důvodu odlehčení křižovatky Hlavní x Tyršova je navržena jednosměrná obslužná komunikace za budovou sokolovny jako přímé napojení do Luční ulice (vjezd na navrhované záchytné parkoviště). Přeložka místní komunikace do Stanoviště, včetně křižovatky "silnice II/230 x Palackého" (VPS č. D-14) - vzhledem k rozšíření intravilánu i o pozemky ve směru do Stanoviště (tj. i na část úseku silnice II/230) je v této křižovatce navržena rekonstrukce do podoby okružní křižovatky. Přínosem tohoto řešení je možnost napojení rozvojového území čtvrtým ramenem křižovatky, snížení jízdní rychlosti (v intravilánu žádoucí), zvýšení kapacity připojení obou napojovaných komunikací a umožnění bezpečného přecházení chodců přes silnici II/230 (formou středního ostrůvku na vjezdu do křižovatky). Poznámka: V územním plánu je navržena územní (nezastavitelná) rezerva pro možnost vedení komunikace v trase Ruská - Tyršova - Chebská pro případ, že by se její opodstatněnost v daleké budoucnosti prokázala, případně byla vynucena dnes neznámými okolnostmi. Ostatní navrhované úpravy se soustřeďují na odstranění dopravních závad v rámci stávajících tras komunikační sítě. Jednotlivé závady, které výše uvedené, nově navrhované komunikace neodstraňují, jsou řešeny následujícím způsobem: Hlavní ulice – je navrženo zúžení šířky hlavního dopravního prostoru ve prospěch ploch pro chodce, cyklisty a vzrostlou zeleň. Tímto řešením se docílí zkrácení délky přechodu pro chodce a snížení průměrné rychlosti projíždějících vozidel. Po celé délce komunikace předpokládáme oboustrannou alej stromů vystřídanou podélným parkovacím stáním. Navrhované řešení předpokládá úpravu zastávek MHD a vedení pruhu pro cyklisty po obou stranách komunikace. V úseku Plzeňská – Komenského je v ose komunikace předpokládán střední dělicí pás s možností výsadby stromů. Křižovatka "Hlavní x Plzeňská" (VPS č. D-02) – je navržena okružní křižovatka s napojením dalších ramen – přímý vjezd na plochu dnešního centrálního parkoviště a na druhé straně přímé napojení Třešňovky. Nádražní náměstí – navrženo zúžení hlavního dopravního prostoru ve prospěch ploch pro chodce, parkování a rekonstrukce autobusového nádraží (viz kapitola 9.2.4.b). Křižovatka „Nádražní náměstí x Husova“ je navržena jako okružní, která umožní otáčení vozidel regionálních autobusových linek. Ulice Za Tratí (VPS č. D-06) – je navržena celková rekonstrukce komunikace včetně vybudování chodníků. Navržené řešení bude prostorově navazovat na navrhovaný nadjezd přes železniční trať a lávku pro chodce do sídliště Vora. Křižovatka "Palackého x 17.listopadu x Na Průhonu" (VPS č. D-18) – navržena malá okružní křižovatka s napojením všech pěti ramen. Rozšíření ulice Na Vycházce (VPS č. D-19) - pro možnost vybudování řádného dopravního napojení rozvojové lokality Dobrovského se navrhuje rozšíření uličního prostoru ulice Na vycházce. Součástí řešení musí být bezpečné křížení pěší trasy podél Úšovického potoka a hlavní páteřní stezky pro cyklisty. Rozšíření Ibsenovy ulice (VPS č. D-20) - pro možnost přímého dopravního napojení severu lázeňské části a ve výhledu možnost průjezdu vozidel MHD se navrhuje rozšíření uličního prostoru Ibsenovy ulice od Třebízského ulice. Rozšíření Tomáškovy ulice, včetně pěšího propojení do ulice 17.listopadu (VPS č. D-21) - pro možnost vybudování řádné komunikace obsluhující bytovou zástavbu se navrhuje rozšíření uličního prostoru Tomáškovy ulice Křižovatka "Hlavní x Chebská x Máchova" – po zprovoznění všech odlehčujících komunikací a přesunu významných zdrojů dopravy ze severní části města by mělo dojít k jejímu dopravnímu odlehčení. V případě, že se tyto předpoklady prokáží kapacitním výpočtem, je možno uvažovat s přestavbou na okružní křižovatku s vnějším průměrem 28 m. Křižovatka Třebízského x Pramenská - navržena malá okružní křižovatka Nechráněný úrovňový železniční přejezd na ulici U Nemocnice – vzhledem k poměrně malému zatížení dopravou je navrženo osazení přejezdu světlenou signalizací a železničními závorami. Pro bezpečný pohyb chodců v ulici U Nemocnice bude vybudován nový chodník v úseku Křižíkova – Palackého, popř.ulice bude provedena jako zklidněná (obytná zóna). Organizace dopravy u 1.základní školy – v souvislosti se zprovozněním propojení Hlavní – Husova – Chebská by mělo dojít k odlehčení dopravy v této lokalitě. Je navržena změna organizace dopravy v oblasti (zklidněná zóna), ale i změna napojení vchodu do školy na méně frekventovanou Dvořákovu ulici a dobudování scházejících chodníků v Lužické ulici. Průtah silnice II.třídy Sklářemi – v souvislosti s přeložkou silnice II/230 do nové trasy (viz výše) dojde k přeřazení komunikace mezi silnice III.třídy a k výraznému snížení intenzit průjezdné dopravy. Nesplněné požadavky ČSN – jakékoliv stavební úpravy stávajících křižovatek a komunikací musí splňovat požadavky platných předpisů. technický stav komunikací – je navrženo doplnění osvětlení, opravy technického stavu vozovek a chodníků a doplněna dešťová kanalizace v současné době neodvodněných komunikací. c)Rozvojová území Samostatnou kapitolou je návrh komunikační sítě v rozvojových územích. Územní plán stanovuje základní prvky dopravního napojení na stávající síť (veřejně prospěšné stavby) a komunikačního skeletu v územích. Navrhované dopravní napojení vybraných rozvojových území: rozvojové území VI. Křižíkova - napojení bude z Křižíkovy ulice v přímé návaznosti na Komenského ulici rozvojové území XX. Dobrovského - napojení bude ulicemi Dobrovského, Na Vycházce (viz VPS č. D-19) a Za Školou rozvojové území VIII. Panská Pole- napojení území pro bydlení (severní část) bude ulicí U Pily a Na Výsluní, území pro výrobu bude napojeno v prodloužení Nádražního náměstí podél železniční trati rozvojové území XI.U Mlékárny - napojení území pro bydlení bude ze stávající ulice Vítězství a nově navrhovaných páteřních komunikačních propojení (viz VPS č. D-12 a č. D-13). rozvojové území XII. Kasárna Vora - napojení bude ulicí Ke Kasárnům (přes tzv. Černý most) (viz VPS č. D-07) rozvojová území XIV. mezi železniční tratí a Kosovým potokem - napojení bude ulicí Ke Kasárnům (přes tzv. Černý most) (viz VPS č. D-07)a nově navrhovanými komunikačními propojeními (viz VPS č. D-12 a č. D-13). rozvojové území XVIII. Ke Stanovišti - napojení bude z přeložky komunikace do Stanoviště napojené na okružní křižovatku „silnice II/230 x Palackého“ (viz VPS č. D-14) d)Ostatní dopravní zařízení Územní plán vymezuje plochy přípustné pro umístění čerpací stanice pohonných hmot, servisů či prodejny automobilů, a to pouze v jižní části města, mimo vnitřní lázeňské území. e)Dopady do územního plánu Dopady do územního plánu: přeložky komunikací základní sítě (VPS č. D-05, D-14, D-15, D-16), nově navrhované komunikace (VPS č. D-01, D-03, D-04, D-08, D-09, D-11, D-17), úpravy křižovatek (VPS č. D-02, D-18), úpravy úseků (VPS č. D-06, D-07, D-10), napojení rozvojových území (VPS č. D-12,, D-13, D-19, D-20, D-21). Pro vybrané nově navrhované a překládané trasy silnic II. a III. třídy a místních komunikací do doby zpracování další fáze projektové přípravy (studie do zaměření, případně dokumentace k územnímu řízení do zaměření) vymezuje vyhláška k územnímu plánu území chráněné pro výstavbu dopravních staveb o šířce 50 m od osy na obě strany komunikace (není-li níže stanoveno jinak) pro možnost stabilizace trasy. Jedná se o tyto komunikace: přeložka silnice II/230 v úseku Plzeňská ulice – Drmoul včetně řešení křižovatky „silnice II/230 x Plzeňská x silnice do Sklářů“ (VPS č. D-01), Pro možnost stabilizace trasy, která se uskuteční až za návrhovým obdobím územního plánu v souvislosti s přestavbou železniční trati, se stanovuje území chráněné pro výstavbu dopravních staveb v místě navrhované křižovatky silnice II/230 x Plzeňská o poloměru 200 m od středu křižovatky a v úseku Plzeňská - Kosí potok o šířce 100 m od osy na obě strany komunikace. nové komunikační propojení Hlavní – Husova – Chebská (VPS č. D-03), nové komunikační propojení Husova – Janáčkova (VPS č. D-04), přeložka silnice III/2110 - nadjezd u nádraží (VPS č. D-05), nové komunikační propojení Ke Kasárnům - Plzeňská – Seifertova (VPS č. D-07 a D-08) nové komunikační propojení Chebská - Tyršova (u lesa) (VPS č. D-10) nové komunikační propojení Chebská – Vítězství (VPS č. D-11) přeložka místní komunikace do Stanoviště (VPS č.D-14) úprava směrového oblouku žel. trati č. 170 v úseku Stavební mlýn - Skláře Kromě vlastních komunikačních staveb se navrhují stavební uzávěry na objekty, které budou v jejich rámci demolovány. Objekty dotčené komunikačním řešením, u kterých se předpokládá demolice (rozsah a oprávněnost demolice se upřesní v dalších fázích projektové přípravy): VPS č.D-04 - Komunikační propojení Husova – Janáčkova, včetně souvisejících křižovatek demolice domu č.p.106 VPS č.D-05 - Přeložka silnice III/2110 u nádraží (nadjezd přes železniční trať), včetně souvisejících křižovatek demolice domu č.p.261 - skutečný rozsah musí být ověřen podrobnou studií zábor oplocení pozemku č.973/10 VPS č. D-13 - Komunikační propojení silnice II/230 - Vítězství, vč. souvisejících křižovatek zábor části pozemku č.1039/1 VPS č. D-17 - Komunikační propojení Tyršova - Luční, včetně souvisejících křižovatek demolice přístavku u č.p.381 částečná demolice domu č.p. 601, 236, 381 - skutečný rozsah musí být ověřen podrobnou studií VPS č. D-19 - Rozšíření ulice Na Vycházce zábor oplocení pozemku u č.p. 249, 291 a 292 VPS č. D-20 - Rozšíření Ibsenovy ulice zábor části pozemku 126/1 a demolice (přemístění) trafostanice na pozemku č.127/2 VPS č. D-21 - Rozšíření Tomáškovy ulice, včetně pěšího propojení do ulice 17.listopadu zábor oplocení pozemku č.190/7 | Výkres B.1. Hlavní dopravní napojení města výkres č. B.1. Nadjezd nad železnicí Výkres B.1. Kapitola D.4. L 137 Bč 242, 243 Bm1 167 Vd 176, 177 Bč1 205, 209 Bč1 211 Sm , Bč, R, Vd a Vz Vd, Vp, Rz Bč1 283-285 v závazné části oddíl D.2.1.2. Kapitola D.4. |
| Komunikační propojení Tepelská - Vítězství a silnice II/230 - Vítězství (VPS č. D-12 a č. D-13) - jedná se o nové páteřní komunikace v nově navrhovaném rozvojovém území. Budou sloužit především k obsluze území, částečně by měly převádět i tangenciální dopravu mezi Hamrníky a Úšovicemi. Trasa komunikačního propojení Tepelská - Vítězství vychází z Tepelské ulice podjezdem pod železniční tratí, druhá komunikace začíná v navrhované okružní křižovatce silnice II/230 x Plzeňská. Na opačném konci navazují komunikace na navrhované komunikační propojení Chebská – Vítězství (viz VPS č. D-11). V mezilehlém úseku je trasa navržená v územním plánu nezávazná a bude upřesněna v rámci regulačního plánu zóny. Komunikační propojení Masarykova - Dusíkova (VPS č. D-15) – jedná se o přímé propojení Dusíkovy ulice přes park u Černého koně do Masarykovy ulice. Hlavním cílem této propojky je umožnit úplné dopravní zklidnění Reitenbergerovy ulice mezi Hlavní a Anglickou ulicí. Komunikační propojení Pramenská - Ruská u gymnázia (VPS č. D-16) - nové komunikační propojení přesouvá stávající křižovatku o cca 120 m severně, což umožní dopravní zklidnění Ruské ulice před školou Sever. Komunikační propojení Plzeňská - Ke Kasárnům a Plzeňská – Seifertova (VPS č. D-07 a D-08) – nově navrhovaná komunikace nahrazuje původní „Černý most“, na opačné straně odvádí průjezdnou dopravu z Polní ulice (umožňuje úpravu nástupní plochy před základní školou) do Seifertovy ulice. Komunikační propojení Chebská - Tyršova (podél lesa) (VPS č. D-10) – komunikace by měla sloužit k odlehčení křižovatky „Hlavní x Chebská“ o jízdy z Tyršovy ulice do Velké Hleďsebe a díky přímé návaznosti na nové propojení Hlavní – Husova - Chebská i do jižní části města. Komunikační propojení Plzeňská - Vítězství (VPS č. D-09) – obslužná komunikace podél železniční trati zlepšující propustnost území pro automobilovou dopravu a napojující lávku přes železniční trať do sídliště Vora (viz kapitolu 9.2.5.a). Komunikační propojení Tyršova - Luční (VPS č. D-17) – z důvodu odlehčení křižovatky Hlavní x Tyršova je navržena jednosměrná obslužná komunikace za budovou sokolovny jako přímé napojení do Luční ulice (vjezd na navrhované záchytné parkoviště). Přeložka místní komunikace do Stanoviště, včetně křižovatky "silnice II/230 x Palackého" (VPS č. D-14) - vzhledem k rozšíření intravilánu i o pozemky ve směru do Stanoviště (tj. i na část úseku silnice II/230) je v této křižovatce navržena rekonstrukce do podoby okružní křižovatky. Přínosem tohoto řešení je možnost napojení rozvojového území čtvrtým ramenem křižovatky, snížení jízdní rychlosti (v intravilánu žádoucí), zvýšení kapacity připojení obou napojovaných komunikací a umožnění bezpečného přecházení chodců přes silnici II/230 (formou středního ostrůvku na vjezdu do křižovatky). Poznámka: V územním plánu je navržena územní (nezastavitelná) rezerva pro možnost vedení komunikace v trase Ruská - Tyršova - Chebská pro případ, že by se její opodstatněnost v daleké budoucnosti prokázala, případně byla vynucena dnes neznámými okolnostmi. Ostatní navrhované úpravy se soustřeďují na odstranění dopravních závad v rámci stávajících tras komunikační sítě. Jednotlivé závady, které výše uvedené, nově navrhované komunikace neodstraňují, jsou řešeny následujícím způsobem: Hlavní ulice – je navrženo zúžení šířky hlavního dopravního prostoru ve prospěch ploch pro chodce, cyklisty a vzrostlou zeleň. Tímto řešením se docílí zkrácení délky přechodu pro chodce a snížení průměrné rychlosti projíždějících vozidel. Po celé délce komunikace předpokládáme oboustrannou alej stromů vystřídanou podélným parkovacím stáním. Navrhované řešení předpokládá úpravu zastávek MHD a vedení pruhu pro cyklisty po obou stranách komunikace. V úseku Plzeňská – Komenského je v ose komunikace předpokládán střední dělicí pás s možností výsadby stromů. Křižovatka "Hlavní x Plzeňská" (VPS č. D-02) – je navržena okružní křižovatka s napojením dalších ramen – přímý vjezd na plochu dnešního centrálního parkoviště a na druhé straně přímé napojení Třešňovky. Nádražní náměstí – navrženo zúžení hlavního dopravního prostoru ve prospěch ploch pro chodce, parkování a rekonstrukce autobusového nádraží (viz kapitola 9.2.4.b). Křižovatka „Nádražní náměstí x Husova“ je navržena jako okružní, která umožní otáčení vozidel regionálních autobusových linek. |  |
| Ulice Za Tratí (VPS č. D-06) – je navržena celková rekonstrukce komunikace včetně vybudování chodníků. Navržené řešení bude prostorově navazovat na navrhovaný nadjezd přes železniční trať a lávku pro chodce do sídliště Vora. Křižovatka "Palackého x 17.listopadu x Na Průhonu" (VPS č. D-18) – navržena malá okružní křižovatka s napojením všech pěti ramen. Rozšíření ulice Na Vycházce (VPS č. D-19) - pro možnost vybudování řádného dopravního napojení rozvojové lokality Dobrovského se navrhuje rozšíření uličního prostoru ulice Na vycházce. Součástí řešení musí být bezpečné křížení pěší trasy podél Úšovického potoka a hlavní páteřní stezky pro cyklisty. Rozšíření Ibsenovy ulice (VPS č. D-20) - pro možnost přímého dopravního napojení severu lázeňské části a ve výhledu možnost průjezdu vozidel MHD se navrhuje rozšíření uličního prostoru Ibsenovy ulice od Třebízského ulice. Rozšíření Tomáškovy ulice, včetně pěšího propojení do ulice 17.listopadu (VPS č. D-21) - pro možnost vybudování řádné komunikace obsluhující bytovou zástavbu se navrhuje rozšíření uličního prostoru Tomáškovy ulice Křižovatka "Hlavní x Chebská x Máchova" – po zprovoznění všech odlehčujících komunikací a přesunu významných zdrojů dopravy ze severní části města by mělo dojít k jejímu dopravnímu odlehčení. V případě, že se tyto předpoklady prokáží kapacitním výpočtem, je možno uvažovat s přestavbou na okružní křižovatku s vnějším průměrem 28 m. Křižovatka Třebízského x Pramenská - navržena malá okružní křižovatka Nechráněný úrovňový železniční přejezd na ulici U Nemocnice – vzhledem k poměrně malému zatížení dopravou je navrženo osazení přejezdu světlenou signalizací a železničními závorami. Pro bezpečný pohyb chodců v ulici U Nemocnice bude vybudován nový chodník v úseku Křižíkova – Palackého, popř.ulice bude provedena jako zklidněná (obytná zóna). Organizace dopravy u 1.základní školy – v souvislosti se zprovozněním propojení Hlavní – Husova – Chebská by mělo dojít k odlehčení dopravy v této lokalitě. Je navržena změna organizace dopravy v oblasti (zklidněná zóna), ale i změna napojení vchodu do školy na méně frekventovanou Dvořákovu ulici a dobudování scházejících chodníků v Lužické ulici. Průtah silnice II.třídy Sklářemi – v souvislosti s přeložkou silnice II/230 do nové trasy (viz výše) dojde k přeřazení komunikace mezi silnice III.třídy a k výraznému snížení intenzit průjezdné dopravy. Nesplněné požadavky ČSN – jakékoliv stavební úpravy stávajících křižovatek a komunikací musí splňovat požadavky platných předpisů. technický stav komunikací – je navrženo doplnění osvětlení, opravy technického stavu vozovek a chodníků a doplněna dešťová kanalizace v současné době neodvodněných komunikací. Rozvojová území Samostatnou kapitolou je návrh komunikační sítě v rozvojových územích. Územní plán stanovuje základní prvky dopravního napojení na stávající síť (veřejně prospěšné stavby) a komunikačního skeletu v územích. Navrhované dopravní napojení vybraných rozvojových území: rozvojové území VI. Křižíkova - napojení bude z Křižíkovy ulice v přímé návaznosti na Komenského ulici rozvojové území XX. Dobrovského - napojení bude ulicemi Dobrovského, Na Vycházce (viz VPS č. D-19) a Za Školou rozvojové území VIII. Panská Pole- napojení území pro bydlení (severní část) bude ulicí U Pily a Na Výsluní, území pro výrobu bude napojeno v prodloužení Nádražního náměstí podél železniční trati rozvojové území XI.U Mlékárny - napojení území pro bydlení bude ze stávající ulice Vítězství a nově navrhovaných páteřních komunikačních propojení (viz VPS č. D-12 a č. D-13). rozvojové území XII. Kasárna Vora - napojení bude ulicí Ke Kasárnům (přes tzv. Černý most) (viz VPS č. D-07) rozvojová území XIV. mezi železniční tratí a Kosovým potokem - napojení bude ulicí Ke Kasárnům (přes tzv. Černý most) (viz VPS č. D-07)a nově navrhovanými komunikačními propojeními (viz VPS č. D-12 a č. D-13). rozvojové území XVIII. Ke Stanovišti - napojení bude z přeložky komunikace do Stanoviště napojené na okružní křižovatku „silnice II/230 x Palackého“ (viz VPS č. D-14) | Kapitola D.4. L 137 Bč 242, 243 Bm1 167 Vd 176, 177 Bč1 205, 209 Bč1 211 Sm , Bč, R, Vd a Vz Vd, Vp, Rz Bč1 283-285 |
| Ostatní dopravní zařízení Územní plán vymezuje plochy přípustné pro umístění čerpací stanice pohonných hmot - po předchozím provedení podrobného hydrogeologického průzkumu, servisů či prodejny automobilů, a to pouze v jižní části města, mimo lázeňské území. Dopady do územního plánu Dopady do územního plánu: přeložky komunikací základní sítě (VPS č. D-05, D-14, D-15, D-16), nově navrhované komunikace (VPS č. D-01, D-03, D-04, D-08, D-09, D-11, D-17), úpravy křižovatek (VPS č. D-02, D-18), úpravy úseků (VPS č. D-06, D-07, D-10), napojení rozvojových území (VPS č. D-12,, D-13, D-19, D-20, D-21). Pro vybrané nově navrhované a překládané trasy silnic II. a III. třídy a místních komunikací do doby zpracování další fáze projektové přípravy (studie do zaměření, případně dokumentace k územnímu řízení do zaměření) vymezuje vyhláška k územnímu plánu území chráněné pro výstavbu dopravních staveb o šířce 50 m od osy na obě strany komunikace (není-li níže stanoveno jinak) pro možnost stabilizace trasy. Jedná se o tyto komunikace: přeložka silnice II/230 v úseku Plzeňská ulice – Drmoul včetně řešení křižovatky „silnice II/230 x Plzeňská x silnice do Sklářů“ (VPS č. D-01), Pro možnost stabilizace trasy, která se uskuteční až za návrhovým obdobím (rezervní plocha) územního plánu v souvislosti s přestavbou železniční trati, se stanovuje území chráněné pro výstavbu dopravních staveb v místě navrhované křižovatky silnice II/230 x Plzeňská o poloměru 200 m od středu křižovatky a v úseku Plzeňská - Kosí potok o šířce 100 m od osy na obě strany komunikace. nové komunikační propojení Hlavní – Husova – Chebská (VPS č. D-03), nové komunikační propojení Husova – Janáčkova (VPS č. D-04), přeložka silnice III/2110 - nadjezd u nádraží (VPS č. D-05), nové komunikační propojení Ke Kasárnům - Plzeňská – Seifertova (VPS č. D-07 a D-08) nové komunikační propojení Chebská - Tyršova (u lesa) (VPS č. D-10) nové komunikační propojení Chebská – Vítězství (VPS č. D-11) přeložka místní komunikace do Stanoviště (VPS č.D-14) úprava směrového oblouku žel. trati č. 170 v úseku Stavební mlýn - Skláře Kromě vlastních komunikačních staveb se navrhují stavební uzávěry na objekty, které budou v jejich rámci demolovány. Objekty dotčené komunikačním řešením, u kterých se předpokládá demolice (rozsah a oprávněnost demolice se upřesní v dalších fázích projektové přípravy): VPS č.D-04 - Komunikační propojení Husova – Janáčkova, včetně souvisejících křižovatek demolice domu č.p.106 VPS č.D-05 - Přeložka silnice III/2110 u nádraží (nadjezd přes železniční trať), včetně souvisejících křižovatek demolice domu č.p.261 - skutečný rozsah musí být ověřen podrobnou studií zábor oplocení pozemku č.973/10 VPS č. D-13 - Komunikační propojení silnice II/230 - Vítězství, vč. souvisejících křižovatek zábor části pozemku č.1039/1 VPS č. D-17 - Komunikační propojení Tyršova - Luční, včetně souvisejících křižovatek demolice přístavku u č.p.381 částečná demolice domu č.p. 601, 236, 381 - skutečný rozsah musí být ověřen podrobnou studií VPS č. D-19 - Rozšíření ulice Na Vycházce zábor oplocení pozemku u č.p. 249, 291 a 292 VPS č. D-20 - Rozšíření Ibsenovy ulice zábor části pozemku 126/1 a demolice (přemístění) trafostanice na pozemku č.127/2 VPS č. D-21 - Rozšíření Tomáškovy ulice, včetně pěšího propojení do ulice 17.listopadu zábor oplocení pozemku č.190/7 | v závazné části oddíl D.3.2. Kapitola D.4. |
| 9.2.3.Doprava v klidu Celkové řešení Přístup k řešení parkování bude odlišný v různých částech města. V obytných oblastech budou vytvářeny předpoklady pro plné pokrytí požadavků na parkování a odstavování automobilů. Naopak v lázeňské oblasti bude díky omezeným prostorovým možnostem, parkování regulováno tak, aby nedošlo k přetížení komunikací a k neúměrnému narušení společenské a lázeňské funkce centra. Odstavování vozidel musí být zajištěno prioritně v rámci vlastního pozemku stavby. Obecně platí, že každý investor je povinen zajistit parkování a odstavování vozidel vázaných na jím provozovanou funkci vlastními prostředky. Součástí vyhlášky o územním plánu je způsob stanovení požadovaného počtu parkovacích a odstavných stání v Mariánských Lázních. Investor je povinen při přípravě staveb respektovat veškerou legislativu, která upravuje obecné technické požadavky na výstavbu, včetně pasáží souvisejících s řešením dopravy v klidu. Zároveň však nesmí být ohrožena ochrana minerálních pramenů. Nebude-li možné stání zajistit na vlastním pozemku, budou požadavky kryty budováním parkovacích kapacit ve vhodných lokalitách určených územním plánem, popř. podrobnější dokumentací (generel dopravy v klidu). Stávající zóna zákazu stání autobusů, nákladních automobilů a traktorů mimo vyhrazená parkoviště zůstane zachována. Územní plán stanovuje v některých lokalitách závazný počet stání, který musí být v konkrétní ploše vybudován a provozován navíc pro potřeby města nad rámec požadovaného počtu stání vázaných na konkrétní funkci a využití lokality. Jedná se o lokality s tímto požadovaným počtem stání nad rámec požadavků vázaných na konkrétní funkci: parkoviště v ulici B. Němcové - územní plán požaduje vybudování 25 stání pro potřeby města nad rámec požadavků vázaných na konkrétní funkci záchytné parkoviště u křižovatky Hlavní x Plzeňská - 350 stání nad rámec požadavků vázaných na konkrétní funkci záchytné parkoviště u horní stanice lanovky (viz VPS č.D-23) - 60 stání nad rámec požadavků vázaných na konkrétní funkci záchytné parkoviště Chebská (viz VPS č.D-24) - 80 stání nad rámec požadavků vázaných na konkrétní funkci hromadná garáž Černý kůň (viz VPS č.D-25) - v Poštovní ulici, 100 stání nad rámec požadavků vázaných na konkrétní funkci parkoviště hřbitov - 50 stání nad rámec požadavků vázaných na konkrétní funkci záchytné parkoviště Tyršova - 150 stání hromadná garáž Royal (viz VPS č.D-43) - 80 stání parkoviště u Plusu - 90 stání parkoviště Nádražní náměstí - 40 stání parkoviště u Luny - 70 stání parkoviště u Penny - 90 stání parkoviště Tepelská - 40 stání parkoviště Dusíkova - 200 stání - rezerva Ve výkrese k územnímu plánu nejsou vyznačeny stávající a navrhované parkovací plochy s navrhovanou kapacitou menší než 20 stání. Přesný počet stání (kapacita parkoviště) v každé zmiňované lokalitě bude určen výpočtem, popř. průzkumem, v podrobnější dokumentaci (regulační plán, generel). Konkrétní číslo uvedené v příloze č.B.1 neurčuje kapacitu parkovací plochy (ta bude určena až generelem dopravy v klidu), ale určuje počet stání požadovaný pro potřeby města nad rámec požadavků vázaných na konkrétní funkci (viz výše). Systém záchytných parkovišť Jelikož je v centru nedostatek vhodných ploch pro vybudování dostatečných kapacit stání je nutné vybudovat systém záchytných parkovišť (pro osobní vozidla i autobusy) na všech významných příjezdových komunikacích, avšak v rozumné docházkové vzdálenosti od centra města, příp. s návazností na fungující a pohodlnou MHD. Tato parkoviště musí kapacitně pokrýt nárazové požadavky zejména ve dnech pracovního volna, mimo tuto dobu budou využívána jen z části. Z tohoto důvodu je vhodné je navrhovat i druhotnou funkcí, tj. např. přilehlé k divácky atraktivnímu sportovišti, obchodního zařízení apod. Navrhovaná záchytná parkoviště: Záchytné parkoviště u křižovatky Hlavní x Plzeňská (tzv. centrální parkoviště) - požadovaná kapacita 350 stání - na příjezdu od Plzně a Karlových Varů (ze silnice I/21, resp. II/230) - docházková vzdálenost do centra města 1,5 km, přímá návaznost na MHD, určeno i pro parkování autobusů, dopravní napojení přímo z okružní křižovatky "Hlavní x Plzeňská". lavní x Plzeňská Záchytné parkoviště Tyršova (u zimního stadionu) (VPS č. D-22) - požadovaná kapacita 150 stání - na příjezdu od Velké Hleďsebe, Chebu (ze silnice I/21) - docházková vzdálenost do centra 1,1 km, pro jeho lepší funkci by bylo napojit centrum fungující kyvadlovou dopravou ve dnech pracovního volna, dopravní napojení z Luční ulice, případně novým napojením přímo z Chebské ulice. Záchytné parkoviště Chebská (VPS č. D-24) - požadovaná kapacita 80 veřejně přístupných stání - na příjezdu od Velké Hleďsebe, Chebu (ze silnice I/21) - docházková vzdálenost do centra 1,8 km, pro jeho lepší funkcí by proto bylo nutné napojit na MHD (vybudování další zastávky linky do Velké Hleďsebe, nebo protažení kyvadlové dopravy z parkoviště Tyršova), určeno i pro parkování autobusů, dopravní napojení přímo z Chebské ulice. Záchytné parkoviště u horní stanice lanovky (VPS č. D-23) - navrhujeme vybudování parkoviště s kapacitou 60 veřejně přístupných stání v návaznosti na horní stanici lanové dráhy, případně autobusovou linku MHD. Bude využíváno jednak v zimním období pro areál zimních sportů, v létě jako záchytné parkoviště na příjezdu od Zádubu-Závišína, Teplé a Karlových Varů. Lázeňská část Ve vnitřním území lázeňského místa (s omezeným vjezdem jen na povolení) musí platit důsledné omezení parkování na ulicích jen na vyhrazená stání výhradně pro krátkodobé účely (zásobování). Dlouhodobé parkování (nad 2 hodiny) je přijatelné pouze pro obyvatele a hosty ubytované ve vnitřním území lázeňského místa těmito formami: stání na upravených parkovacích plochách na vlastním pozemku stavby, nebude-li toto možno splnit, tak stáním v hromadných garážích v určených lokalitách, popřípadě mimo vnitřní území lázeňského místa (systém záchytných parkovišť). Pro návštěvníky lázeňské části (turisté, jednodenní hosté, návštěvníci kulturních zařízení) je parkování uvnitř vnitřního území lázeňského místa nepřijatelné a bude řešeno: systémem záchytných parkovišť mimo vnitřní území lázeňského místa avšak v rozumné docházkové vzdálenosti, popř. s návaznost na fungující a pohodlnou MHD. Určeno pro dlouhodobá stání. v rámci parkování v centru města (v sousedství vnitřního území lázeňského místa), avšak s výrazně vyšší sazbou za parkování než na záchytných parkovištích . Centrum města Stávající nedostatek parkovacích stání v centru města musí být, vzhledem k nedostatku dalších vhodných ploch, dlouhodobě řešen přemístěním významných zdrojů dopravy z centra města do jižní části města. Jedná se o aktivity, které nemusí být nutně s polohou v severní části města svázané (např. pošta, městský úřad, policie apod.). Krátkodobé řešení představuje důsledné zpoplatnění veškerých forem parkování (obyvatelů, hostů i návštěvníků) v rámci veřejně přístupných ploch v centru města. Parkování v rámci uličního prostoru (tzv. stání na ulicích) bude omezeno jen na krátkodobá stání. Pro dlouhodobá stání (nad 2 hodiny) budou vytvořeny dostatečně kapacitní parkovací plochy (hromadné garáže pro hotely a obyvatele centra) nebo využíván systém záchytných parkovišť pro návštěvníky v rozumné docházkové vzdálenosti popř. s návazností na fungující a pohodlnou MHD. Navrhované plochy pro veřejně přístupné parkování v centru města (plochy mohou být provedeny i formou hromadných vícepodlažních garáží): Stávající parkovací objekt v Pramenské ulici - stávající kapacita 350 stání – bude zachována. Hromadná garáž Černý kůň (Poštovní ulice) (VPS č. D-25) - požadovaná kapacita 100 stání - jedná se o jedinou vhodnou lokalitu pro řešení deficitu stání v centru města. Parkoviště u hřbitova - stávající kapacita cca 20 stání bude rozšířena na 50 stání , parkoviště lze kromě návštěvníků hřbitova využívat i pro návštěvníky centra města, neboť se nachází v rozumné docházkové vzdálenosti. Parkoviště Ruská u gymnázia - kapacita cca 200 stání - výhledová plocha, rezervovaná pro vybudování podzemního parkovacího objektu pod školním hřištěm s dopravním napojením z Ruské ulice a přímým pěším propojením do Hlavní ulice. Parkoviště v ulici B. Němcové - stávající kapacita (48 stání) musí být zachována v redukovaném počtu nejméně 25 stání. Parkování zájezdových autobusů bude v centru města umožněno pouze jako krátkodobé (určeno pouze pro výstup a nástup návštěvníků). Dlouhodobé parkování autobusů se bude odehrávat: na záchytných parkovištích mimo centrum (centrální parkoviště a Chebská), v samotném centru je přípustné parkování autobusů (pouze placenou formou – nadstandardní služba) v Pramenské ulici jako podélné, v lokalitách, které parkování autobusů v území umožňují. Obytné části V obytných souborech s očekávaným deficitem parkovacích a odstavných stání jsou navrženy vhodné plochy umožňující vybudování dostatečného počtu stání (rozšíření parkovacích ploch, hromadné garáže): Vora - v území podél ulice Za Tratí je navržena plocha pro vybudování garáží nebo parkovacího objektu s druhotnou protihlukovou funkcí. je navrženo rozšíření stávajícího parkoviště u prodejny Panská Pole - je navrženo vybudování hromadných garáží (objekt) na území v místě stávajících řadových garáží - jedná se dvě lokality. Úšovice - je navrženo vybudování hromadných garáží (objekt) stávajících řadových garáží jižně od Tepelské ulice V případě dodržení hygienických předpisů a vybudování řádného dopravního napojení je možno navrhovat podzemní garážové objekty v územích v souladu s funkčními regulativy konkrétního území. Výrobní areály Odstavování nákladních vozidel a autobusů je možno řešit pouze v lokalitách, v nichž funkční regulativy stanovují využití Vd, Vp, D a plocha Sm s indexem 234. Lokální atraktivity V místech s nedostatkem parkovacích stání vázaných na lokální atraktivitu území (sportiště, kulturní zařízení, turistické cíle apod.) jsou navrženy plochy pro parkování: Parkoviště U Nemocnice (VPS č. D-27) - kapacita 60 stání, parkoviště pro potřeby nemocnice a přilehlé železniční zastávky. Parkoviště Kladská (VPS č. D-26) - kapacita 40 stání + 2 stání pro autobusy. Parkoviště u nádraží - formou placeného kolmého stání za křižovatkou s Husovou ulicí s kapacitou cca 40 stání (doplnit do výkresu) a krátkodobého (podélné stání) určeného pro výstup a nástup cestujících - cca 15 stání. Dopady do územního plánu: plochy pro výstavbu parkovišť a parkovacích objektů (VPS č. D-22 až D-27). | Výkres B.1. Sm2 151 Sm2 108 a 126 Sm1 129 R 81 Režim viz. D.Závazná část oddíl 4.2.7.1. viz kapitola 9.2.3.b. viz kapitola 9.2.3.d. Režim viz. D.Závazná část oddíl 4.2.7.1. Kapitola 9.2.3.f Vd,Vp,D, Sm234 Kapitola D.4. |
| 9.2.4.Hromadná doprava Železniční doprava České dráhy nepředpokládají v návrhovém období územního plánu jakoukoli úpravu stávajícího vedení železničních tratí v řešeném území. Za návrhovým obdobím územního plánu je však počítáno se zdvojkolejněním železniční trati ČD č.170 a úprava trati pro návrhovou rychlost 160km.h-1. Předpokládaná úprava stávajícího směrového řešení trati u Sklářů je v příloze č.B.1. vyznačena čárkovaně. I když by měl být tento záměr realizován až za návrhovým obdobím územního plánu, je nutné koridor pro výhledové vedení trasy chránit pro jeho budoucí využití. Součástí této rekonstrukce musí být i důsledné řešení veškerých křížení jako mimoúrovňových. Jelikož se navrhovaná úprava železniční trati má uskutečnit až za návrhovým obdobím územního plánu, respektuje navržená trasa přeložky silnice II/230 jen stávající trasu železniční trati. Pro výhledovou trasu železniční trati se do doby zpracování podrobnější projektové dokumentace (studie do zaměření, případně dokumentace k územnímu řízení) stanovuje území chráněné pro výstavbu dopravních staveb o šířce 100 m pro možnost stabilizace trasy na obě strany železniční trati v rámci celého zastavěného území. | Výkres B.1. viz kapitola č.9.1.1. |
| Regionální autobusová doprava Regionální autobusová doprava bude využívána i nadále především k dopravnímu napojení města a přilehlých obcí ve spádové oblasti. Jednotlivé závady jsou řešeny následujícím způsobem: Autobusové nádraží (VPS č. D-28.) – v rámci řešení přednádražního prostoru musí být vybudováno nové autobusové nádraží. V návrhu řešení bude kladen důraz na zúžení předimenzované šířky jízdních pruhů a rozšíření ploch pro chodce (nástupiště) a pro zeleň. Málo využívané zastávky regionální autobusových linek v centru města budou řešeny formou sloučených zastávek se zastávkami MHD Dopady do komunikačního systému: VPS č. D-28. |  |
| Městská hromadná doprava Při navrhování zařízení pro cestující bude zohledňována především jejich bezpečnost a pohodlí (dostatečný prostor na nástupištích, bezpečné přechody a přístupové trasy atd.). Je navrženo nové umístění zastávek MHD (přemístění v souladu z ČSN 73 6425), popř. jejich sloučení s méně zatíženými zastávkami regionální autobusové dopravy. Nově navržené zastávky MHD (pro výhledové vedení linek MHD): Ibsenova ulice Dusíkova ulice - u dolní stanice lanovky Chebská ulice - u záchytného parkoviště |  |
| 9.5.4.Nemotoristická doprava Pěší doprava Chodec je základním prvkem života města, v rámci dopravního systému je však současně nejvíce zranitelný. Veškeré dopravní návrhy a opatření proto musí zohledňovat a akceptovat potřeby chodců, zejména z hlediska bezpečnosti a pohodlnosti. Bezpečnost bude zajišťována přizpůsobením ostatních druhů dopravy pomocí moderních prvků městského dopravního inženýrství, pohodlnost pak dostatečnou kapacitou, logickým trasováním, kvalitou povrchu a celkovou estetickou přívětivostí pěších komunikací. Na vhodných místech budou zřizovány zklidněné komunikace (obytné a pěší zóny). V místech křížení s automobilovou dopravou budou respektovány přirozené trasy pěších. Přechody přes více zatížené komunikace budou rozdělovány dělicími ostrůvky nebo budou zřízeny zpomalovací prahy. Chodníky budou navrhovány s dostatečnou šířkou podle skutečných intenzit pěších. Pěší doprava a trasy jsou zastoupeny především v lázeňském území, v jeho severní a východní části. Důležitá je podélná pěší osa ve vazbě na centrální park a na lázeňské pěší stezky. Významné pěší komunikace: Stezka pro chodce z lázeňského centra do Úšovic - páteřní pěší trasa (určená výhradně pro chodce) podél Úšovického potoka, veškerá křížení s motoristickými a cyklistickými komunikacemi je nutno řešit s důrazem na bezpečnost chodců. Lávka pro chodce a cyklisty z Kollárovy ulice na sídliště Vora (VPS č.D-33) – mimoúrovňové křížení železniční trati, slouží pro pěší trasy od nádraží a zastávek MHD na sídliště Vora. Po lávce bude vedena i páteřní cyklistická trasa z lázeňského centra ke koupališti Lido. Stezka pro chodce a cyklisty Vora - koupaliště Lido (VPS č.D-30) - součást hlavní páteřní trasy z centra města, využívající mimoúrovňové křížení železniční trati lávkou z Kollárovy ul. Propojení Husova - Vítězství (podchod pod nádražím) (VPS č.D-32) – je navrženo pěší propojení pod železničním nádražím z Husovy ulice ke komunikačnímu propojení Chebská – Vítězství (viz VPS č.D-11). Propojení bude sloužit pro pěší cesty z nádraží do Hamrníků a Velké Hleďsebe. Stezka pro chodce a cyklisty z Úšovic na sídliště Vora - trasa pro nemotoristickou dopravu napojující dvě významné obytné oblasti a školu. Trasa navazuje na stezku ke koupališti Lido. Lávka pro chodce a cyklisty přes Plzeňskou ulici a železniční trať (VPS č.D-34) – mimoúrovňové křížení Plzeňské ulice a železniční trati, slouží pro pěší trasy od nádraží a zastávek MHD na sídliště Vora. Po lávce bude vedena i v návaznosti na stezku pro chodce a cyklisty z Úšovic na sídliště Vora (viz výše). Stezka pro chodce a cyklisty Úšovice - Skláře (VPS č.D-31) - je navržena stezka pro chodce a cyklisty od Polní ulice do Sklářů v souběhu s Plzeňskou ulicí po východní straně komunikace. Chodník v Dusíkově ulici (VPS č.D-35) - je navrženo vybudování chodníku v Dusíkově ulici v úseku od tržnice po Karlovarskou ulici. Chodník v Křižíkově ulici (VPS č.D-36) - je navrženo vybudování chodníku v Křižíkově ulici v úseku od Lužické ulice k parku (k tzv. "oplatkárně") Chodník v Palackého ulici - je navrženo vybudování chodníku na východní straně Palackého ulice v úseku od ulice U Nemocnice k ulici Na Vycházce. Pěší propojení Chebská - Panská Pole (VPS č.D-37) - je navrženo pěší propojení garáží a záchytného parkoviště v Chebské ulici ze sídlištěm Panská Pole s mimoúrovňovým křížením železniční trati Stezka pro chodce a cyklisty od horní stanice lanovky ke golfovému hřišti včetně lávky přes Karlovarskou ulici (VPS č.D-38) Stávající trasy léčebných terénních kúr budou zachovány, v případě jakýchkoliv nově navrhovaných staveb musí být zachována jejich kontinuita (prostupnost územím). Cyklistická doprava Je žádoucí zvýšení podílu cyklistů na celkové dopravě uvnitř města a zlepšení podmínek pro ně. Za tím účelem budou vytvářeny bezpečné a pohodlné cyklistické trasy a podporována výstavba dalších zařízení pro cyklisty (např. odstavných míst pro kola). Využívání jízdního kola (a MHD) pro každodenní cesty výrazně přispívá ke snížení zátěže ulic automobilovou dopravou (zejména z hlediska parkování). Vnitroměstské cyklistické trasy budou využívat samostatných cyklistických stezek, smíšených stezek s chodci, pěších nebo obytných zón a méně zatížených komunikací. Navrhované páteřní cyklistické trasy ve městě : Cyklistická trasa po Hlavní ulici - je navržena páteřní cyklistická trasa vedená uličním prostorem Hlavní ulice v úseku od pošty po nádraží. Cyklistická trasa musí být oddělená od pěší dopravy, v případě dostatečných prostorových možností i od dopravy automobilové. Stezka pro chodce a cyklisty podél Úšovického potoka (VPS č. D-29) - je navržena páteřní cyklistická komunikace v trase Hlavní ulice (u pošty) - Úšovice (Antoníčkův pramen), která by měla sloužit ke každodenní cyklistické dopravě mezi městem (pracoviště) a Úšovicemi (bydlení). Stezka je musí být při průchodu parkem navržena mimo trasu se stávající páteřní pěší stezkou v údolí Úšovického potoka. Stezka pro chodce a cyklisty Vora - koupaliště Lido (VPS č. D-30) - viz kapitolu 9.2.5.a Ostatní cyklistické trasy jsou vedeny v souběhu s pěšími trasami pěšími a po stávajících motoristických komunikacích. Podrobný návrh vedení tras bude součástí generelu cyklistických tras. Pro každodenní a příležitostné jízdy po městě se dále předpokládá neorganizovaný neznačený provoz po všech místních komunikacích. Pro rekreační a sportovní účely jsou ve městě využívány stávající cykloturistické okruhy a zařízení. Dopady do územního plánu: stezka pro chodce a cyklisty (VPS č. D-29, D-30, D-31, D-38), nová pěší propojení (VPS č. D32, D-37), chodníky (VPS č. D35, D-36) a lávky (VPS č.D-33, D-34). | Kapitola D.4. Příloha č.C.1. Výkres B.1. Příloha č.C.2 Kapitola D.4. příloha č.C.2 Kapitola D.4. |
| 9.2.6.Letecká doprava Stávající provoz veřejného vnitrostátního letiště bude zachován (jen pro příležitostné návštěvníky jako letiště regionálního významu a pro sportovní účely),vzletová a přistávací dráha bude upravena v souladu z bezpečnostními předpisy. Předpokládá se zlepšení silničního napojení města na nejbližší veřejné letiště (Karlovy Vary, Praha - Ruzyně). | Stav B.9.1.5. |
| 9.3. Použité podklady a průzkumy | Viz. kapitola C. Přílohy |
| 9.4. Dopravní schéma 1. Přehledné schéma cyklistických tras - Viz. 2. Přehledné schéma tras léčebných terénních kůr - Viz. | příloha č.C.2 příloha č.C.1. |
| B.10. Návrh řešení koncepce technického vybavení a nakládání s odpady 10.1. Odkanalizování Kanalizace Mariánských Lázní je převážně jednotná a odvodňuje v současné době vlastní Mariánské Lázně, Úšovice, část Klimentova, Hamrníky. Toto seskupení, původně ještě s Velkou Hleďsebí a obcí Valy je napojeno na jeden kanalizační systém a čistírnu odpadních vod v Chotěnově. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s regenerační aktivací s jemnobublinnou aerací v roce 2000 technologicky doplněnou s dopadem na zdvojnásobení výkonu. Nepřipojeno na centrální ČOV je dosud území okolí Chebské ulice a u nádraží. Z uvedených lokalit je odpadní voda odváděna bez čištění do Kosového potoka. Skláře, Stanoviště a Chotěnov a ostatní části sídelního útvaru nemají vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou shromažďovány v žumpách, nebo jsou svedeny do septiků s přepadem do blízkých stružek nebo potoků. |  |
| 10.1.1.Návrh řešení Kanalizace Kladská – splaškovou kanalizaci postupně rozšiřovat pro napojení dosud nepřipojených objektů, výstavba dešťové kanalizace bude pokračovat tak, aby bylo dosaženo předepsaných parametrů splaškové kanalizace v denním průtoku a koncentrace odpadních vod na ČOV DČB 30. Odvedení dešťových vod bude směrováno do blízkých vodotečí. Kanalizace Skláře a Stanoviště. V případě koncepce napojení na městskou ČOV v Chotě-nově se připojení provede na stávající kanalizační sběrač „B“ odvádějící odpadní vody na ČOV před areálem vlastní čistírny. Vzhledem k výškovým poměrům a z důvodu křížení s korytem Úšovického potoka by se odpadní vody ze Sklářů odváděly pravděpodobně pomocí tlakové kanalizace. Kanalizace Chotěnov. Navrhované řešení počítá s napojením na kanalizační sběrač před areálem vlastní čistírny odpadních vod. Kanalizační potrubí bude možné vést částečně v souběhu s nově navrhovaným zásobním vodovodním řadem vedoucím z Úšovic přes Stanoviště do Chotěnova. Vzhledem k terénním poměrům bude pravděpodobně nutné provést tlakovou kanalizaci s následným napojením na kanalizační sběrač před areálem čistírny odpadních vod. Koncepce odkanalizování jednotlivých sídel odpovídá jejich návrhovému využití a způsobu zásobování pitnou vodou. V zásadě lze říci, že u sídel napojených na veřejný vodovod a určených k trvalému bydlení je navržena veřejná kanalizační síť a zneškodnění odpadních vod v čistírnách. U ostatních sídel, určených především k individuální rekreaci, kde je zásobování vodou zajišťováno z veřejných nebo soukromých studní, budou splaškové odpadní vody zachycovány v žumpách na vyvážení nebo v domovních čistírnách s přepadem do nejbližší vodoteče. Popis navrhovaného řešení kanalizační sítě a čištění odpadních vod je v dalším proveden dle příslušných spádových čistíren odpadních vod. Návrh kanalizace Mariánské Lázně: Pro výhledové plochy kasárna Hamrníky je navržena kanalizace jednotná s připojením do stoky „B“. V průmyslové zóně západně od Plzeňské ulice a v blízkosti ulice Silnice II/230 na Karlovy Vary se navrhuje kanalizace oddílná. Splaškové vody připojit na sběrač „B“, dešťové vody do Kosového potoka, alternativně jednotná kanalizace s úpravou sběrače „B“. Provést nové napojení lokality kolem hotelu Krakonoš gravitační stokou jednotné soustavy. V této oblasti počítá územní plán s poměrně velkým rozvojem rekreačního bydlení a sportovně společenských aktivit. Navržená trasa využívá terénní dispozice bývalé bobové dráhy. Na kanalizační síti byly nove navrženy odlehčovací komory pro oddělení dešťových a balastních vod zbytečně zatěžujících proces čištění na ČOV od vod splaškových. První je umístěna v lokalitě u Mírového náměstí, druhá je umístěna u Karny, třetí je v oblasti Chebské křižovatky a další nová je navržena na centrálním parkovišti a stažena do rybníčku na Voře. Dešťové vody jako dosud odvádět povrchově. Výpočet množství bezdeštných odpadních vod – viz- Závěr Návrh odkanalizování v rámci ÚP stanovuje pouze hlavní koncepční zásady. Technická řešení jednotlivých lokalit je třeba zpracovat v rámci vodohospodářských nebo urbanistických studií ve vhodnějším měřítku (1 : 1000 – 1 : 2000). Pro kanalizační soustavu Mariánských Lázní se doporučuje zpracovat na základě návrhu ÚP generel kanalizace, který by posoudil dosavadní kanalizační síť, zhodnotil její technický stav a navrhl potřebná opatření. Tento materiál po projednání by byl podkladem pro řízení další investiční činnosti na tomto úseku. V lokalitách bez veřejné kanalizace, ve kterých se nepředpokládá nová výstavba pro trvalé bydlení nepřipouštět zavádění vody do objektů (zejména soukromé rekreace). Ve výjimečných případech (u větších rekreačních objektů) nutno zajistit neškodné odvedení vyčištěných odpadních vod do nejbližší vodoteče. | Viz. příloha C |

| 10.2. Zásobování vodou 10.2.1.Vodní toky Širší vztahy Území sídelního útvaru je z hlediska hydrologického složité, neboť se rozprostírá na velmi členitém terénu, který je rozvodnicí rozdělen do povodí dvou řek. Rozvodnice probíhá přes Lysinu, Modrý kámen, Nimrod, Polom, Závišín, Podhorní vrch a Ovesné Kladruby. Větší část území sídelního útvaru je odvodňována jihovýchodním směrem Kosovým potokem a jeho přítoky do Mže a následně do Berounky, menší část území – severovýchodní – je odvodňována Pramenským potokem a Teplou do Ohře. Vlivem polohy sídelního útvaru na jižním okraji Slavkovského lesa mají potoky charakter horního toku, neboť všechny s vyjímkou Kosového potoka pramení na území sídelního útvaru, Z toho důvodu je jejich povodí poměrně malé, i když vzhledem k ročním srážkám (720 mm/rok) a lesnímu pokryvu jsou dostatečně vodné. V suchých obdobích však průtočnost menších toků klesá na minimum. Charakteristika současného stavu Vodohospodářský význam vodních toků jako recipientů odpadních a srážkových vod (zejména Kosový a Úšovický potok) na území sídelního útvaru je nesporný. Některé vodní toky – především Úšovický potok – mají také význam estetický a urbanistický. Mariánskolázeňský potok a potok Třebízského plní vodárenskou nádrž (přehradu) Mariánské Lázně. K nim se přidružují Teplá s nádrží Podhora a Pramenský potok (doplňkové zdroje povrchové vody pro úpravnu Lunapark). Na Pramenském potoce u Mnichova je vytipován přehradní profil vodárenské nádrže s působností pro skupinový vodovod Mariánské Lázně a oblast tepelska. Kosový potok protéká územím sídelního útvaru v přirozeném, neupraveném korytě, lemován převážně olšovými porosty. Vedle vodních toků vlastní sídelní útvar Mariánské Lázně celou řadu vodních ploch, které zaujímají celkovou rozlohu 223 ha, což je 2,84 % plochy sídelního útvaru. Mimo vodárensky využívanou Mariánskolázeňskou přehradu jsou ostatní vodní plochy využity k chovu ryb, rekreaci, sportovnímu rybářství apod. Návrh řešení Je navržena úprava - revitalizace Kosového potoka. Z hlediska vodohospodářského i ekologického je vhodné přizpůsobit koryto původnímu přírodnímu stavu. Je navrženo rozšíření rybniční soustavy u Velkého ostrovního rybníka o další nádrž na východě. Dále bude na úseku vodních toků realizována postupná úpravu koryta Úšovického potoka v lázeňském parku |  |
| --- | --- |
| 10.2.2.Zásobování pitnou vodou Širší vztahy Na území sídelního útvaru se vyskytuje několik vodovodů, z nichž nejvýznamnější je vodovod Mariánské Lázně. Ten se vyvíjel postupně od konce minulého století (1896) výstavbou dílčích vodovodů bez vzájemné vazby. V roce 1929 došlo k výstavbě dosud nejrozsáhlejší akce, která překročila hranice nynějšího správního území, tj. připojení na prameniště Dyleň a výstavba vodojemu Carola. K zásadní změně v koncepci zásobování města pitnou vodou dochází v šedesátých letech. V roce 1964 byla dokončena vodárenská nádrž Mariánské Lázně, v roce 1966 pak úpravna vody Lunapark. Charakteristika současného stavu Je provedena podle jednotlivých vodovodů, vyskytujících se v sídelním útvaru. Skutečná spotřeba vody v lokalitách napojených na skupinový vodovod Mariánské Lázně – Mar. Lázně, Velká Hleďsebe, Klimentov, Valy, Sekerské Chalupy, Stará Voda, Zádub, Drmoul, Trstěnice. Výhled spotřeby do dalších let předpokládá správce vodovodní sítě Chevak a.s. obdobný jako v roce 1999 (1 880 tis. m3). Celková akumulace zajišťuje krytí denního maxima, ne však rovnoměrně pro jednotlivá tlaková pásma. Vodovod Mariánské Lázně je v současné době ve svých kapacitních zdrojích plně pokrýt na dalších několik desítek let potřebu města a jeho rozvoj bez limitujících faktorů a velkých investic. Návrh Vzhledem k plnému pokrytí potřeby vody není proti požadavkům na vypracování ÚP navrhováno žádné řešení posílení zdrojů. Toto rozhodnutí je provedeno na základě jednání s představiteli správce vodovodní sítě Chevak a.s. – oddělení vodorozvoje. Rozvoj vodovodní sítě vodovodu Mariánské Lázně bude pokračovat s rostoucí výstavbou v souladu s navrženým územním plánem do lokalit Chebská ulice, lokalita dnešní zahrádkářské osady a malých provozoven za nádražím ČD, lokalita za sídlištěm Vora, rozvoj bydlení nad ulicí Dobrovského, lokalita stávající zahrádkářské kolonie v Hamrníkách (na levém břehu Kosového potoka) a okolí Plzeňské ulice a silnice II/230 na Karlovy Vary, kde by mělo podle územního plánu dojít k rozvoji průmyslové výrobní zóny. Podrobný výpočet potřeby vody dle lokalit a odběratelů - Rozsah zásobované oblasti : Mimo dosud zásobovaných lokalit sídelního útvaru, tj. území Mariánských Lázní, Úšovic, Hamrníků a Stanoviště, a mimo území sídel. útvaru Velké Hleďsebe, Klimentova, Valů, Drmoulu a Trstěnic mají být podle návrhu připojeny obce Chotěnov a Skláře. Rozdělení potřeby vody na tlaková pásma : Výraznější navýšení potřeby pravděpodobně dojde, pokud budou nové zásobní řady realizovány, v VI. tlakovém pásmu (vodojem Karkulka), ve kterém se nachází lokalita Úšovic. Z vodovodu v tomto tlakovém pásmu je navrženo napojení a zásobování obcí Stanoviště, Skláře a Chotěnov, a objektu městské ČOV. Dále v tomto tlakovém pásmu dojde k rozšiřování vodovodní sítě směrem za sídliště Vora, a k rozšiřování do průmyslové zóny v okolí ulice Plzeňská a silnice II/230 na Karlovy Vary. Další navýšení potřeby vody bude v tlakovém pásmu č. IX – Hamrníky, kde se počítá s růstem bytové výstavby. Pokud dojde k rozvoji sportovně rekreační oblasti v okolí hotelu Krakonoš, dojde k navýšení potřeby vody v tlakovém pásmu č. IV, které je zásobováno z vodojemu Mlýnské údolí a pásmu, které je zásobováno z vodojemu Polom. Nový zásobní řad pro dopravu vody do okolí hotelu Krakonoš je navržen napojením na obecní vodovod v obci Závišín a vedením v trase komunikace Mar. Lázně – Závišín směrem k hotelu Krakonoš. Nutnost rozvoje vodovodní sítě by v tomto případě byla velmi výrazná, v dané lokalitě je pokrytí minimální. Vodojemy a vodovodní síť - Z navržených úprav vodovodní sítě uvádíme tyto : vybudování nového zásobního řadu z Úšovic směrem na Stanoviště, městskou ČOV a Chotěnov vybudování nového zásobního řadu od městské ČOV směrem na obec Skláře, řad v obci vybudování nových rozváděcích řadů v lokalitách: ulice Chebská – rozvoj bydlení, Vítězství (Hamrníky – stávající zahrádkářská kolonie) – rozvoj bydlení, Plzeňská a silnice II/230 na Karlovy Vary – rozvoj průmyslové zóny a Dobrovského – rozvoj bydlení vybudování nových rozváděcích řadů v lokalitě ploché dráhy mimo ovál s zokruhováním mezi ulicemi Na průhonu a Plzeňská, vybudování nových rozváděcích řadů v lokalitě za sídlištěm Vora, v prostoru bývalých hamrnických kasáren, vybudování rozváděcích řadů v lokalitě za nádražím ČD, stávající zahradnictví a Nová Karna Vodovod Skláře je navržen napojením ze skupinového vodovodu Mariánské Lázně - VI. tlakového pásma (vodojem Karkulka) navrhovaného z Úšovic (v prostoru Antoníčkova pramene) přes Stanoviště a městskou ČOV do Chotěnova. Trasa navrhovaného zásobního vodovodu bude totožná se stávající vodovodní přípojkou pro městskou ČOV. Odbočení z tohoto řadu směrem na Skláře by bylo provedeno před městskou ČOV a bylo vedeno v souběhu s navrhovaným kanalizačním sběračem ze Sklářů. V trase bude nutné křížit vedení s Kosovým potokem, což si vyžádá úpravu dna vodoteče. Alternativně lze provést prodloužení navrhovaného řadu pro ulici Plzeňská napojením v blízkosti plánované kruhové křižovatky. Jedná se o výše popisované provedení rozváděcího řadu na ulici Plzeňská v souvislosti s rozvojem výrobní zóny v Mariánských Lázních. Vodovod Chotěnov – napojení na skupinový vodovod Mariánské Lázně provedeno v Úšovicích (v prostoru Antoníčkova pramene). Vedení trasy přes Stanoviště a ČOV do obce. Vodovod Kladská - vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě nepředpokládá výrazný rozvoj žádné výrazné úpravy v principu zásobování nejsou plánovány. Závěr Situace popisovaného sídelního útvaru v oblasti zásobování pitnou vodou je v současné době uspokojivá. Vzhledem k reálnému neustálému snižování spotřeby vody v domácnostech a hledání nových úsporných technologií a jejich následnému zavádění v průmyslu dochází k situaci, ve které není nutné posilovat stávající zdroje pitné vody. Investiční výdaje si vyžádá pouze údržba a opravy v některých oblastech již značně technicky dožívajícího potrubí vodovodní sítě. | kapacita Bez posílení zdrojů Viz. kapitola C. Přílohy Chebská Vora, Dobrovského, průmyslové zóny |
| 10.2.3. Přírodní léčivé zdroje Uhličité vody (kyselky) oblasti západočeského lázeňského trojúhelníka jsou v Evropě ojedinělým jevem pro pestrost chemického složení vod četných pramenů, soustředěných na relativně malém území. Jejich součástí jsou i prameny v Mariánských Lázních, které přísluší k široké mariánskolázeňské zřídelní oblasti. Ta zaujímá jižní část Slavkovského lesa. Je to oblast kyselek formovaných v prostředí krystalických hornin s výhradně puklinovým oběhem vody, založená výstupy juvenilního CO2, roztříštěnými ve spojitosti s tektonickými liniemi směru Českého lesa. Pramenní soustava Mariánských Lázní Základem rozvoje lázeňství v Mariánských Lázních je soustava pramenů, které vyvěrají v 3 km dlouhém údolí v blízkosti zlomového pásma, jež odděluje Slavkovský les od plánské kotliny. Minerální vody Mariánských Lázní se formují v celkem jednotném proudu podzemní prosté vody, který sestupuje z infiltračního povodí na náhorní plošině Slavkovského lesa v prudkém spádu do plánské kotliny. Do tohoto proudu je zapojeno několik značně samostatných zřídelních struktur s pramenními vývěry v depresi mariánskolázeňského údolí. Vydatnější oběh podzemní vody je zpravidla pouze do hloubky 30 – 50 m pod povrchem, výjimečně na některých rozevřených tektonických liniích až do hloubky 100 m. Utváření dílčích zřídelních struktur je určeno místní geologickou stavbou, tektonickou expozicí, příronem CO2 z hloubky a morfologií území ovlivňující vytváření nádrže podzemní vody. Jejich spoluúčastí vzniklo v Mariánských Lázních několik samostatných zřídelních struktur, lišících se chemickým složením, celkovou mineralizací a vydatností od středně mineralizovaných až po prosté kyselky. Prameny s vyšší mineralizací se používají pro pitnou kůru. Vydatnější prameny s nižší mineralizací se používají pro uhličité koupele a pro plnění do lahví. Ochranná pásma Byla stanovena Usnesením vlády ČSR č.943 ze dne 13.11.1959 a ve smyslu zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) takto: Ochranné pásmo I.stupně - kruh o poloměru 50 m kolem každého zdroje Ochranné pásmo stupně II A - užší mariánsko-lázeňská zřídelní oblast Ochranné pásmo stupně II B - širší mariánsko-lázeňská zřídelní oblast Pro každý stupeň jsou upřesněny zákazy činností a je stanoven režim ochrany. Pro ochranu přírodních léčivých zdrojů Mariánské Lázně byla stanovena Usnesením vlády ČSR č.943 ze dne 13.11.1959 a ve smyslu zákona č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ochranná pásma. Ochranné pásmo I. stupně tvoří území vymezené kruhem o poloměru 50 m kolem každého přírodního léčivého zdroje vod širší mariánsko – lázeňské zřídelní oblasti. Ochranné pásmo stupně II A tvoří užší mariánsko-lázeňskou zřídelní oblast, t.j. území s výskytem přírodních léčivých zdrojů v podstatě uvnitř městského zastavění. Ochranné pásmo stupně II B tvoří širší mariánsko-lázeňskou zřídelní oblast - infiltrační oblast v přilehlé části Slavkovského lesa a Tepelské plošiny, do které patří i oblast Lázní Kynžvart. V r.1974 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Slavkovský les, jejíž zřízení přispívá nejen k ochraně přirozených infiltračních poměrů, ale i k ochraně klimatických poměrů širší oblasti. Prognózní lokality pro zachycení nových zdrojů přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních vod: Na základě studia dostupných archivních podkladů, hydrogeologické rekognoskace a interpretace geofyzikálního průzkumu, jsou vymezena prognózní území (prognózní lokality) s předpokládaným výskytem zdrojů minerálních vod. Grafický podklad znázorňující toto prognózní území, zpracovaný RNDr. Janem Pěčkem a RNDr. Bohumírem Škuthanem, Csc., byl doporučen a uznán MZČR ČIL, jako vhodný pro další rozvoj zřídelní základny PLZ a zdrojů PMV (dále jen zdrojů). Prognózní lokality jsou užší chráněná území s výskytem zřídelních struktur ověrěných a využívaných a potencionálně indikovaných průběhů a jsou vymezena v grafické části ÚP, výkres B.2.e. V rámci další přípravy konkrétního využití těch rozvojových území, která jsou částečně nebo zcela v ploše prognózního území výskytu zdrojů PLZ a PMV, bude před rozhodnutím o způsobu dalšího využití území, vždy proveden vyhledávací geofyzikální a následně hydrogeologický průzkum s cílem ověřit, zda se v podloží zájmových území nevyskytuje horninové prostředí, které je součástí zřídelních struktur minerálních vod, příslušných mariánskolázeňské oblasti. Zadání průzkumu musí respektovat příslušné zákonné i podzákonné normy a veškerou související legislativu. Návrh řešení Celé zařízení pro dopravu, rozvod a akumulaci minerální vody vyžaduje komplexní rekonstrukci, která by uvedla zařízení do stavu, splňujícímu nároky delšího výhledového období. Principielně zůstane zachováno provádění uhličitých koupelí v dosavadních balneologických provozech: Ústřední lázně, Nové lázně a Vojenský lázeňský ústav. Inhalační procedury budou nadále podávány v Nových lázních, Vojenském lázeňském ústavu a lázeňském domě Pacifik. Primární akumulace Objemová akumulace vyplývá z doby pro opravu nebo výměnu čerpadel, je určena na 6 hod. Smíšené prameny Stávající akumulace 150 m3 vyhovuje na dobu cca 15 hod. Rudolfův pramen Stávající akumulace 3 m3 nevyhovuje. Bude vybudována nová primární akumulace o objemu 2 x 6 m3 s čerpací stanicí a výtlačným řadem rPE DN 63 mm k prameni Karolina, kde bude napojen na stávající řad vedoucí na kolonádu. Ferdinandův pramen Stávající akumulace 90 m3 vyhovuje na dobu cca 16 hod. Mariin pramen + ústřední prameny V současné době nemají primární akumulaci, jsou čerpány přímo do vodojemu 520 m3. Ambrožovy prameny + Karolínin pramen - Stávající akumulace 15 m3 na dobu cca 25 hod. Navrženy nové akumulace objemu 20 m3 připojením Balbínova pramene do obou akumulací Výtlačné a zásobovací řady Ze stavebního hlediska jsou řady vesměs provedeny ze smaltované litiny. Jsou v nadpoloviční části zaneseny sedimenty, které lze jen velmi složitě a nákladně odstraňovat. Vyjímkou jsou relativně nové řady Karolínin pramen – kolonáda, Balbínův pramen – Křížový vrch a částečně rozvod v okolí kolonády – z akumulací do místa v pitných pultech, které jsou již z potrubí z lineárního polyetylénu. Přemístění stáčírny minerálních vod V záměrech územního plánu je přemístění stávající stáčírny min. vody z Anglické ulice do průmyslové zóny poblíž ulice silnice II/230 na Karlovy Vary, alternativně západně od ulice Plzeňská. Při přemístění stáčírny (plnírny) minerálních vod z Anglické ulice do průmyslového území poblíž areálu Čokoládoven, alternativně západně od ulice Plzeňská budou zdroje Rudolf I a II, Ferdinand VI a Nový Antoníček přivedeny novými řady lPE DN 40, 50 a 75 mm do akumulačních nádrží plnírny. Trasa potrubí je navržena od pramenišť v souběhu s korytem Úšovického potoka a následně Tepelskou ulicí do uvedené zóny. Pítka pro veřejnost Na základě požadavků na zpracování územního plánu byla prověřena možnost umístění pítek pro veřejnost ve vnitřním území lázeňského místa. Pro tento účel byly vybrány tři lokality. Dvě pítka by byla napojena na potrubí řadu Balbínova pramene. První z nich by se nacházela v blízkosti Anglikánské kaple v Ruské ulici. Pro tento účel byla již při provádění nového zásobního řadu od prameniště Balbínova pramene do vodojemu na Křížovém vrchu z tohoto řadu vysazena odbočka a potrubí přivedeno k Anglikánské kapli. Druhou lokalitou je lázeňský park v části rekonstruované v letech 1994-5 – pod Labutím jezírkem až po kruhovou křižovatku před hotelem Bohemia. Tato pítka by byla také napojena z výše uvedeného potrubí od prameniště Balbínova pramene, napojení by bylo provedeno před hotelem Bohemia. Třetí lokalitou je využití již provedených vrtů pramenů Alfred a Alexandr v parku pod hotelem Butterfly. Tyto vrty byly provedeny v minulých letech, avšak následně nebyly využívány. Jednalo by se o pítku – kašnu s přelivem odváděným do Úšovického potoka. | Viz. B.6.2. rekonstrukce Kapacity a výpočty tabulková část Přílohy C. stáčírna |

| 10.3. Zásobování teplem Vzhledem k potřebné čistotě ovzduší lázeňského města a okolí byla vždy věnována značná pozornost výběru energetických zdrojů a jejich způsobu využití pro zásobování města. Pro zajištění zásobování města teplem byla vybudována Městská teplárna, která v minulosti vyráběla el. energii a zajišťovala pro části města i tepelnou energii. Po jejich několika rekonstrukcích byla vybudována nová městská výtopna a parní síť, částečně modernizována. Výtopna pokrývá asi 1/2 celkové potřeby tepla. V době nárůstu spotřeby tepelné energie byl vybudován doplňkový zdroj tepla – Kotelna v Úšovicích, která zásobovala teplem zejména bytovou zástavbu v Úšovicích. Tento zdroj je v současné době mimo provoz. Mimo soustavu CZT je část území zásobována decentralizovaným způsobem z domovních a průmyslových zdrojů a lokálně. Topné medium je převážně zemní plyn, klasická paliva jsou zastoupena pouze okrajově. Lokální způsob vytápění s využitím pevných paliv a plynu propan-butan je nadále využíván v obcích Skláře, Chotěnov, Stanoviště a Kladská. |  |
| --- | --- |
| 10.3.1.Návrh řešení Jedním z požadavků na územní plán je cílevědomý systém ochrany a tvorby životního prostředí a zlepšování čistoty ovzduší ve vnitřním území lázeňského místa, v územích s velkou hustotou osídlení a území situovaných v bezprostřední blízkosti vnitřního území lázeňského místa. Významnou úlohu sehrává skladba palivové základny jež je určena pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a technologii, jak ve stávající zástavbě, tak i nově budované nebo navrhované. Potřeba jednotlivých energií neustále stoupá se zvyšující se životní úrovní obyvatelstva, poskytovaných služeb a rozvojem území. Pro zásobování řešeného území lze využít - tepelnou energii v podobě páry z městské výtopny zemní plyn pro decentralizované zásobování objektů nevhodných pro zásobování z CZT, nebo tam kde zásobování z CZT z hlediska ekonomického i technického nepřijatelné tuhá paliva u zbývající části území situované mimo dosah výše uvedených způsobů zásobování využití ušlechtilých paliv a energie, např.: LTO, propan, propan-butan, tepelné čerpadlo, el. energie Při zvažování a posuzování možností a významu uplatnění jednotlivých druhů paliv a energií bude přihlédnuto k následujícím faktorům : územním – stávající stav znečištění ovzduší, situování území z hlediska převládajících větrů a předpokládaný rozvoj území technickým – předpoklady a možnosti zásobování teplem z hlediska topných zdrojů, tepelných sítí, hustoty zástavby, možné formy vytápění a dostupnost jednotlivých druhů energií ve významu technické a ekonomické proveditelnosti. historicko – společenským – nezbytnost uplatnění určitých způsobů vytápění a z toho vyplývajících druhů paliv a energií časovým - koordinace rozšíření parovodních sítí a plynofikace s plány realizace staveb bytového fondu, občanské vybavenosti, lázeňství, rekreace, služeb a průmyslu Výše uvedené vlivy mají význam při řešení způsobu zásobování teplem jednotlivých lokalit stanoveného území. Návrh zásobování města teplem je vypracován v souladu se zněním zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Podkladem při návrhu zásobování města jednotlivými druhy energií byly : zadání Územního plánu, projekt „Zásobování města M.Lázně energií, a Projekt Phare D3/92 zpracovaný z dotace EU. Na základě těchto projektů a zákonů byly v územně plánovací dokumentaci vymezeny zóny s doporučeným zásobováním teplem ze sítě CZT. Jedná se o severní část Mar. Lázní kde se nachází vnitřní území lázeňského místa, kde je z výše uvedených důvodů doporučena dodávka tepla z CZT s možností využití zemního plynu a dalších ušlechtilých paliv. Vzhledem ke kapacitě stávajících sítí je další doporučenou oblastí území v okolí městské výtopny. V ostatních částech řešeného území města není možnost využití jednotlivých druhů energií regulována. Rozhodující pro určení zón byly dále stávající kapacity energetické sítě a přípojky staveb. Řešení vychází z filozofie efektivního využití stávajícího systému CZT a systému zásobování zemním plynem s důrazem na ochranu životního prostředí. Tuhá paliva budou plně vytěsněna. Vytápění elektrickou energií je využíváno pouze omezeně, i když je možné. Rozvoj centrálního zásobování teplem je žádoucí a umožňuje jeho další uplatnění nejen pro vytápění lázeňských objektů , objektů občanské vybavenosti a sídlišť, ale i rozšíření dodávky páry pro nově navrhované objekty a pro domovní výměníkové stanice v bytových objektech. V místech uvažované budoucí spotřeby tepla je možné vybudovat nové přípojky k hlavnímu parovodnímu řadu. Žádoucí tendencí v dodávce tepla z CZT je zachování současných odběratelů a rozšíření množství odběratelů v lázeňské, obytné i průmyslové části území. Rozšíření množství odběratelů tepla z parovodní sítě je umožněno zejména v územích, kde jsou kapacitní rezervy. Jedná se o území Mariánských Lázní, Úšovic a Hamrníků od lázeňského objektu Rozkvět a Polikliniky areál Arnika sídliště Vora – rezerva v šachtě k výměníkové stanici, po výměně potrubí možnost rozšíření směr škola Úšovice, Česká ulice směr Velká Hleďsebe směr z výměníkové stanice Tuzex sídliště Třešňovka zahradnictví za železniční stanicí směr Hamrníky, průmyslová zóna mezi Vorou a Stavebním mlýnem Mariánské Lázně Návrh vytápění města Mariánské Lázně ze soustavy CZT vychází ze současného rozsahu vybudovaných parovodních sítí a možnosti jejího dalšího rozšíření. Současný výkon městské výtopny je dostačující a proto je možné parovodní sítě rozšířit do oblastí nové zástavby a do rekonstruovaných objektů. Rozvoj se předpokládá zejména v oblasti souběžně s Chebskou ulicí směrem k Velké Hleďsebi pro smíšenou městskou zástavbu. Úšovice S rozvojem území se navrhuje pro novou výstavbu v prostoru mezi sídlištěm Vora a komunikací směr Hamrníky napojení parovodní sítě na potrubí vedeného za vlakovým nádražím. Hamrníky V oblasti za železniční stanicí, kde se v současné době nachází zahradnictví, se předpokládá výstavba pro výrobu a drobnou výrobu, je možnost napojení nově uvažovaných objektů vzhledem k velké rezervě vybudované přípojky. Parovodní síť je navržena až do území mezi Hamrníky a Vorou směrem ke Stavebnímu mlýnu. Území Skláře, Chotěnov, Stanoviště, Kladská V těchto lokalitách lze pro zásobování teplem využít pouze decentralizovaný způsob s využitím pevných paliv nebo v budoucnu, po rozšíření plynovodní sítě, i plynných paliv. Ostatní oblasti navrhované výstavby : V těchto lokalitách se uvažuje s dostupností sítě CZT, ale i dalších zdrojů energie - již decentralizovaným způsobem, s využitím zemního plynu, elektrické energie, propan-butanu nebo alternativních zdrojů. oblast v Úšovicích za silnicí II/230 na Karlovy Vary – pro smíšenou městskou zástavbu oblast okolo křižovatky Plzeňské a Silnice II/230 na Karlovy Vary silnice – výstavba pro drobnou výrobu oblast od sídliště Vora souběžně s železniční tratí směrem ke Stavebnímu mlýnu- výstavba pro drobnou výrobu oblast Úšovic mezi Tepelskou a silnicí II/230 na Karlovy Vary– výstavba pro Vp a Vd okolí objektu Krakonoš – pro smíšenou městskou zástavbu oblast od ulice Dobrovského směrem k železniční trati Mar.Lázně – Karlovy Vary – výstavba pro čisté bydlení Ochranná pásma stanovuje zákon č. 458/2000 (energetický zákon) - u primární části rozvodu tepla v zastavěném území 1 m, v nezastavěném území 5 m na každou stranu - u předávacích stanic tepla 3 m na oplocenou nebo dozděnou hranici objektu Dosažitelnost zdrojů tepla rozvojové lokality – Viz. Přílohy Energetická bilance - stávající stav – Viz. Přílohy Zdroje pro výrobu tepla a TUV – Viz. Přílohy | podklady Viz. kapitola C. Přílohy |
| 10.4. Zásobování plynem Celé zájmové území je zásobováno zemním plynem přivedeným VTL plynovodem DN 200 z prostoru Sviňomaz a VTL plynovodem DN 150 Teplá – Mariánské Lázně prostřednictvím regulačních stanic, středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. Plošnou plynofikací v průběhu předcházejících 15 let došlo k odstranění spalování pevných paliv v domovních kotlích, čímž se podstatným způsobem zlepšilo ovzduší v přízemní vrstvě. |  |
| 10.4.1.Návrh Návrh zásobování plynem byl zpracován na základě návrhu územního plánu, studie „Zásobování města Mariánské Lázně energií“ a Projektu Phare D3/92. Vychází ze současného stavu vybudovaných sítí a možnosti využití zemního plynu pro vaření, přípravu teplé užitkové vody, vytápění a technologické účely. Rozvojem plynovodní sítě se předpokládá nahrazení lokálního způsobu vytápění pomocí pevných paliv. Při návrhu bylo území rozděleno do zón pro doporučené zásobování ze sítě CZT. Jedná se o severní část M. Lázní kde se nachází vnitřní území lázeňského místa, kde je z důvodů uvedených ve stati CZT, doporučena dodávka tepla z CZT s možností využití zemního plynu a dalších ušlechtilých paliv. Další doporučenou oblastí je území v okolí městské výtopny. V ostatních částech řešeného území města není možnost využití jednotlivých druhů energií regulována. Současně se uvažuje s dokončením plynofikace zón s doporučeným využitím CZT a tím dojde k pokrytí území náhradním zdrojem dodávky tepla a tím k dosažení potřebné hustoty energetických sítí a možnost jejich cíleného využití. V návrhu bylo také uvažováno s možným rizikem omezení nebo zastavení provozu městské výtopny a byly v daných lokalitách vytipovány možné náhradní tepelné zdroje v podobě plynových kotelen, které budou zásobovat vymezené území s napojením na stávající sítě rozvodu tepla. Jedná se o 2 zdroje: pro lokalitu Úšovic – dnes neprovozovaná kotelna u Dopravního podniku, pro ostatní části města – využití areálu městské výtopny s provozem zdroje s nižším výkonem. Z výše uvedeného vyplývá, že využití plynu se předpokládá v lokalitách, které jsou zásobovány v současné době. Jedná se o území Mariánských Lázní, Úšovic, Hamrníků. Po vybudováni regulační stanice na VTL plynovodu v prostoru Sklářů, plynofikace obce Skláře, Chotěnov a Stanoviště. Mariánské Lázně V území Mariánských Lázní se předpokládá další rozvoj plynofikace pro bytové a lázeňské objekty tam, kde není dostupnost (ve významu ekonomické a technické proveditelnosti) zásobování z CZT. V bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků pro účely vaření, ohřevu TUV a vytápění. Ve stávající zástavbě se plánuje rozšíření nebo dokončení plynovodní sítě do objektů pro ubytování Jedná se o lokality : - ulice Ibsenova objekt Reinterberger, objekt Lidové školy umění. středotlaké propojení RS Parkhotel – Třebízského – Ibsenova propojení STL plynovodu Karlovarská ul.-Masarykova- Třebízského středotlaký plynovod Chopinova ulice STL plynovod Koliba – Dusíkova ul. – Anglická ul. ( k LD Vltava ) – Poštovní ul. vybudování STL plynovodu od objektu Panorama do Anglické ulice. Plynovod bude napojen na stávající STL plynovod Krakonoš – Panorama a umožní plynofikaci ulice Anglická od hotelu S.Antonio ke stáčírně minerálních vod a celé Zeyerovy ulice. vybudování STL plynovodu při Plzeňské ulici až k ČSAD propojení ulic Družstevní a Dřevěná dokončení plynofikace v Nákladní ulici dokončení plynofikace Husovy ulice propojení plynovodu v Hlavní ulici Rozšíření plynovodní sítě se uvažuje také do lokalit nové zástavby. - okolí objektu Krakonoš – dostatečná rezerva z STL plynovodu výstavba souběžně s Chebskou ulicí směr Velká Hleďsebe – napojení z STL plynovodu Úšovice předpokládá se využití plynu pro zásobování rodinných domků, bytové výstavby na Panských polích a Úšovicích, služeb a objektů pro výrobu. V oblasti stávající zástavby se plánuje nízkotlaké propojení plynovodu ulic Dobrovského – Palackého. Plynofikace této oblasti umožní vyřazení lokálních zdrojů na pevná paliva. Plynovod bude také sloužit pro zásobování oblasti od ulice Dobrovského směrem k železniční trati Mar.Lázně – Karlovy Vary – kde je plánovaná výstavba pro čisté bydlení. Zásobování objektů nové výstavby pro bydlení, drobnou výrobu a výrobu, stávajících výrobních hal v území od ulice Ke kasárnům, území bývalých kasáren až ke Stavebnímu mlýnu bude řešeno novým STL plynovodem napojeným za mostem přes železniční trať v ulici Ke kasárnům. Nový plynovod v budoucnu nahradí stávající nevyhovující NTL plynovod, který v současné době zásobuje území Stavebního mlýna. Pro plánovanou výstavbu v území Úšovic mezi Tepelskou ulicí a silnicí na K.Vary bude přiveden STL plynovod odbočkami z STL plynovodu DN 150 z Tepelské ulice. STL plynovod DN 150 v Tepelské ulici bude pokračovat do lokality za silnicí II/230 na Karlovy Vary, kde bude zásobovat objekty plánované výstavby pro bydlení. Oblast okolo křižovatky Plzeňské silnice a silnice na Karlovy Vary kde je plánovaná výstavba pro drobnou výrobu bude zásobena přípojkou vedenou z STL plynovodu DN 200, který je veden souběžně s Plzeňskou silnicí a pokračuje Tepelskou ulicí. Hamrníky Plynofikace lokality je v současné době dokončena. Rozšíření plynovodní sítě pro nově navrhovanou výstavbu je umožněna dostatečnou kapacitou stávající sítě. Zemního plynu bude využito pro vytápění, ohřev TUV a vaření v rodinných domcích a objektech občanské vybavenosti. Skláře,Chotěnov, Stanoviště Pro zásobování zemním plynem bude v obci Skláře vybudována nová regulační stanice VTL/STL. Celé území pak bude zásobeno ze středotlakého plynovodu. Pro zásobování zemním plynem obce Chotěnov bude vyvedena odbočka STL plynovodu z regulační stanice v obci Skláře. Obec Stanoviště bude zásobena zemním plynem z STL plynovodu vedeného z Mariánských Lázní z Tepelské ulice. Kladská V této lokalitě lze pro zásobování teplem použít pouze domovních kotelen a lokálních zdrojů s využitím pevných paliv. | Podklad Viz. B.10.4. Preference |
| 10.5. Zásobování elektrickou energií Celá oblast města Mariánských Lázní včetně okrajových čtvrtí a přilehlých obcí je zásobována elektrickou energií z rozvodny ZČE Drmoul s transformací 110 / 22 kV. Instalované transformátory mají jmenovitý výkon T101 40 MVA a T102 25 MVA. Venkovní vedení 22 kV je z prostoru rozvodny Drmoul zataženo do transformačních stanic, určených pro zásobování distribuční sítě NN. Vývody jsou označeny Úšovice, Mar. Lázně. Z rozvodny VN jsou provedeny další vývody : Zadní Chodov, Tři Sekery, Jindřichov, Planá, Planá ČD, Poutnov, Tachov a Toužim. |  |
| 10.5.1. Rozvoj sítí VN a NN Hlavním cílem ZČE v lokalitě Mariánských Lázní a přilehlém okolí je především zlepšit kvalitu dodávky elektrické energie jak pro podnikatelskou sféru (výroba, drobné podnikání, lázeňství atd.), tak pro obyvatelstvo. V souvislosti s probíhajícím technickým rozvojem, zaváděním nových technologií (zejména při využití prvků automatizace a regulace), je tento požadavek prvořadý. Dalším cílem je plné pokrytí energetických požadavků, souvisejících s územním plánem města a jeho rozvojem v jednotlivých lokalitách. Bude proveden rozvoj především kabelových sítí VN, zvyšování výkonu stávajících a výstavba nových TS. |  |
| Venkovní síť 110 kV a 22 kV Venkovní vedení 110 kV je určeno pro napájení RZ Drmoul a RZ Toužim. Stávající trasa se dotýká jihovýchodního a jižního okraje Mariánských Lázní a společně se souběžně instalovaným venkovním vedením 22 kV značně omezuje další rozvoj této lokality. Z tohoto důvodu je navržena změna trasy vedení 110 kV : – vedení bude přeloženo paralelně se stávající silnicí směr Karlovy Vary. V blízkosti jižního okraje areálu Autospektrum 2000 s.r.o. se napojí na stávající trasu. Vedeno bude souběžně se stávající venkovní sítí 22 kV, která zásobuje jižní část města. Při návrhu venkovních sítí a plánované výstavbě je nutné tolerovat ochranná pásma stávajících i nových rozvodných zařízení VN a VVN. Z důvodu zmenšení ochranných pásem je možné použít v rozvodné soustavě 110 kV izolované vodiče. V souvislosti s územním rozvojem města Mariánské Lázně bude nutné provést zásahy do stávajících venkovních sítí 22 kV – změny tras, zrušení části vedení, převod na kabelové vedení, připojení nových transformačních stanic 22 / 0,4 kV. V souvislosti s novým územním plánem města Mariánské Lázně jsou navrženy následující nejvýznamnější zásahy do venkovních distribučních sítí 22 kV : převod stávajícího venkovního vedení pro rozvodnu Úšovice (dříve TS Převodová) na kabelové. Přechod železniční trati ČD Plzeň – Cheb je navržen protlačením pod železničním svrškem. Tím dojde k uvolnění plochy v lokalitě Vora, která bude využita pro bytovou výstavbu. zrušení stávajícího venkovního přívodu pro TS Vora; připojení této TS na navržený kabel. přívod 22 kV dle bodu a). Důsledkem akce je uvolnění další části lokality Vora. zrušení části venkovního vedení mezi TS AČR (ČSA) a odbočením v blízkosti TS Karna. Vedení bude demontováno bez náhrady. Dojde k uvolnění další části prostoru sídliště Vora směrem k Hamrníkům. Stávající TS AČR a Solide budou napojeny na nové venkovní vedení 22 kV, zřízené ze stávajícího rozvodu "Toužim". v souvislosti s výstavbou nové TS Úšovice I a zrušením stávající bude přívod pro tuto TS zrušen bez náhrady. Nová TS bude připojena na nový kabelový přívod 22 kV, instalovaný z venkovní sítě a smyčkově propojena ze stávající TS Úšovice IV. propojení venkovních sítí 22 kV pro zásobování obce Hamrníky a hlavního přivaděče RZ Drmoul – Teplárna. v návaznosti na úpravu areálu Krakonoš bude provedena výstavba nové TS, která nahradí stávající stožárové TS Lanovka a TS Krakonoš. Nová stanice (pracovní označení Krakonoš) bude dimenzována tak, aby pokryla energetické požadavky stávajících zařízení (hotel Krakonoš, areál lanové dráhy, jezdecký areál, rekreace) a rovněž zabezpečila rozvoj v této lokalitě. Zároveň bude převedena do kabelového vedení další část venkovního vedení ve smyčce TS Esplanade – TS Krakonoš – venkovní vedení 22 kV. Nový přechodový bod je navržen na přívodním vedením pro TS Krakonoš. V návaznosti na předpokládanou bytovou a nebytovou výstavbu bude dle požadavků přikročeno k posílení výkonu stávajících, napojených na venkovní primární sítě 22 kV. Výstavba nových TS napojených na venkovní rozvody bude prováděna pouze okrajově tam, kde je to ekonomicky nebo technicky výhodnější. Tyto nové stanice musí být připojeny k vedení "Toužim", které je disponuje dostatečnou přenosovou kapacitou. Nové TS, úpravy stávajících, převody částí vedení do kabelů a navržené venkovní sítě budou budovány dle rozvoje jednotlivých lokalit Mariánských Lázní, energetických požadavků v podnikatelské sféře a podle vyjádření ZČE a.s. Cheb. Kabelová síť 22 kV Nejdůležitějším úkolem pro nejbližší období je dokončení převodu kabelové primární sítě 6,3 kV na 22 kV. Jedná se o lokality sídliště Úšovice, Plzeňská a střed města (Lužická, Balneo, Nerudova a Měnírna). Celý proces by měl být dokončen v průběhu roku 2003. V první fázi proběhne převod TS ve vnitřní části města a v Plzeňské ulici, v další fázi proběhne úprava TS Měnírna (v součinnosti s DP Mariánské Lázně) a poté ostatních stanic v prostoru sídliště Úšovice. Ke zvýšení spolehlivosti primárních rozvodů budou provedeny úpravy nových kabelových tras tak, aby bylo dosaženo smyčkového propojení převodových stanic v úseku Sport -Úšovice II.-Úšovice I. Nová výstavba v různých lokalitách Mariánských Lázní bude znamenat posílení stávajících nebo výstavbu nových TS, napojených na stávající kabelový rozvod 22 kV. Předpokládá se zřízení nových TS pod pracovním označením Panská Pole II (nová výstavba v této lokalitě) a Arnika (výstavba areálu v tomto prostoru lázeňské zóny). Navržené stanice budou zasmyčkovány do stávajících primárních sítí. Přesná dispozice TS a primárních přívodů bude určena ZČE na základě bližší studie dotčených lokalit – přesné energetické požadavky a jejich pokrytí, rezervy atd. Nová bytová a nebytová výstavba v lokalitách Úšovice – Stanoviště, východní, jižní a jihozápadní okraj Úšovic, Vora a Hamrníky bude zásobována elektrickou energií ze stávajících nebo nových TS, napájených z převážné většiny z kabelové distribuční sítě 22 kV nebo z posílených sekundárních sítí. Nové kabelové TS budou postupně zřizovány s ohledem na rozvoj jednotlivých lokalit Mariánských Lázní. Kabelová síť 6,3 kV V nejbližším období bude dokončen převod primárních rozvodů VN z 6,3 kV na 22 kV v prostoru sídliště Úšovice, vymezeném ulicemi Plzeňská, Tepelská, Palackého a Kollárova. Práce na transformačních stanicích a primárních rozvodech již probíhají a po jejich ukončení dojde ke zlepšení kvality dodávky elektrické energie i v této části M.Lázní. Nové kabelové trasy 22 kV ve valné většině budou sledovat stávající sítě 6,3 kV. Zbývající primární sítě 6,3 kV ve vnitřní části města (TS Nerudova, TS Balneo) budou převedeny na napětí 22 kV v nejbližším období, čímž se dosáhne požadovaného zlepšení distribuce elektrické energie pro střed města. Po ukončení přechodu primární kabelové sítě na jmenovité napětí 22 kV přestane stávající síť 6,3 kV existovat. V souvislosti s tímto převodem dojde v celém městě k podstatnému snížení poruchovosti v dodávkách elektrické energie, bude možno provést smyčkové propojení sekundárních sítí NN (3×0,4 kV / 50Hz), jež byly dříve napájeny z transformačních stanic o různém primárním napětí. Podstatný vliv na bezporuchový provoz má rovněž vyřazení starých sítí a transformátorů, z nichž některé byly dány do používání před více než 50 lety. Venkovní a kabelové sítě NN V převážné části města Mariánské Lázně jsou sekundární sítě NN (3×400/230V, 50Hz) provedeny kabelovými rozvody ze stávajících transformačních stanic. Venkovního vedení se využívá okrajově v omezených lokalitách (Hamrníky, Palackého ulice apod.). Z hlediska charakteristiky odběratelských skupin elektrické energie jsou v lokalitě města rozhodující bytové odběry (sazby BS, BP) a velkoodběratelé – průmysl (sazby A, B). Podnikatelský maloodběr (drobní podnikatelé, firmy – sazba C) není v tomto období zastoupen více než 10%. S ohledem na vzrůstající technickou úroveň běžných domácích spotřebičů, zařízení pro topení a ohřev TUV a výrobních prostředků zejména v oblasti snižování energetické náročnosti lze v nejbližším období očekávat snížení tempa nárůstu spotřeby elektrické energie. V souladu s územním plánem lze očekávat určitý nárůst v oblasti podnikatelského a bytového maloodběru, dosaženého zejména rozvojem nových prostor, zpracovaných v rámci ÚP. Vzhledem k charakteru Mariánských Lázní jako města lázeňského se neočekává velký rozvoj spotřeby v oblasti velkoodběru. Vývoj spotřeby elektrické energie bude ovlivněn energetickou politikou státu – změna podílu elektrické energie na vytápění a ohřevu TUV s ohledem na další topná média využívaná ve městě. V souvislosti s plánem rozvoje města a s přihlédnutím k těmto prognózám budou tedy dále rozvíjeny především sekundární kabelové sítě NN. V oblastech s bytovou výstavbou budou napojeny na stávající nebo nové transformační stanice (22/0,4kV). Jednotlivé napáječe NN budou smyčkovány tak, aby bylo možné zabezpečit přívod elektrické energie z jiného směru. V oblastech s plánovanou bytovou výstavbou bude rozvoj sekundárních kabelových sítí rozhodující. Vybudovány budou nová rozpojovací místa; kabely a jistící prvky budou navrženy v souladu s kapacitou distribuční sítě NN v dané lokalitě a energetickými požadavky připojených odběratelů. Sítě veřejného osvětlení (VO) Rozvoj sítí VO bude úzce spojen s průběhem bytové a nebytové výstavby v různých lokalitách Mariánských Lázní. Návrh sítí se bude řídit odbornými ČSN a předpisy. Předpokládány jsou stožárové osvětlovací body osazené výbojkovými světelnými zdroji, čímž se dosáhne vyšší účinnosti a menších energetických ztrát. V závislosti na rozsahu výstavby budou dále rozvíjeny stávající okruhy VO nebo budou navrženy nové. Napájecí body (rozvaděče veřejného osvětlení) pro nové sítě VO budou účelně osazeny především v prostorách stávajících nebo navržených TS. Napáječe budou provedeny převážně kabely, uloženými v zemních výkopech. Ve vnitřním území lázeňského místa je doporučeno provést výměnu stávajících zastaralých a nevyhovujících svítidel za nové. Smyslem je, kromě zvýšení spolehlivosti zařízení, rovněž podtrhnout celkový ráz této části města osazením vhodnými osvětlovacími body tak, aby jednotlivé okruhy spolu korespondovaly jak technicky, tak esteticky. Rozložení spotřeby elektrické energie – Viz. kapitola C. Přílohy |  |
| 10.6. Spojová zařízení Spojová zařízení v současné době zahrnují kromě pozemních telefonních sítí Českého telecomu rovněž sítě mobilních telefonů všech operátorů, kteří působí na území ČR. V této fázi, kdy byl dokončen proces výstavby digitálních sítí a pokrytí území regionu Karlovy Vary signálem mobilních operátorů, roste počet a kvalita služeb poskytovaných jednotlivými majiteli a správci sítí (Internet, elektronická pošta, místní informační služby atd.). Do oblasti spojových zařízení je možno zahrnout rovněž příjem a zpracování televizního a satelitního signálu. Jednotliví provozovatelé spravují v lokalitě města Mariánské Lázně několik místních kabelových sítí, umožňujících kvalitní příjem televize pro připojené účastníky. |  |
| 10.6.1. Rozvoj spojových sítí a zařízení Sítě Českého telecomu Lokalita Mariánských Lázní a přilehlého okolí, řešeného v rámci územního plánu, je součástí ÚTO Mariánské Lázně. V současné době jsou účastníci připojení na nově instalovanou digitální ústřednu (Dvořákova ulice). ÚTO Mariánské Lázně je organizačně a technicky zahrnut do TTO Karlovy Vary, který zároveň zajišťuje rozvoj a údržbu dálkových optických kabelů. Stávající síť dálkových optických kabelů mezi TTO a jednotlivými ÚTO je dimenzována s perspektivou 10 až 20 let. Proces digitalizace je ukončen; v současnosti je dokončována výstavba sítí mezi jednotlivými uzly a pobočkovými ústřednami v rámci TTO Karlovy Vary. Dalším dlouhodobým plánem Českého telecomu je postupný převod stávajících metalických kabelů na optické v úrovni obcí až k zákazníkovi. Tento záměr není doposud časově vymezen. V souvislosti s předpokládaným rozvojem města dle územního plánu budou provedeny nové rozvody telefonních sítí ze stávajícího páteřního rozvodu Mariánských Lázní do nových lokalit. Kapacita zařízení je dostačující. Předpokládán je místní rozvoj v obytných zónách Úšovice, Panská Pole, Vora a Hamrníky. Předpokládaný rozvoj průmyslové zóny v prostoru Úšovice - Plzeňská bude řešen kabelovými rozvody ze stávajících v Plzeňské ulici. Individuální bytová výstavba v Úšovicích (okolí komunikace směr Karlovy Vary, Stanoviště; Dobrovského ulice) se napojí na stávající rozvod v prostoru Stanoviště, obec Úšovice, Palackého ulice). Další uvažovaná výstavba v prostoru sídliště Panská Pole bude napojena na stávající telefonní sítě v tomto prostoru. Bytová výstavba v prostoru sídliště Vora – Hamrníky bude napojena na stávající kabel Plzeňská ulice – Hamrníky. V souvislosti s rozsahem plánované výstavby a technickými podmínkami posoudí oddělení rozvoje Českého telecomu K.Vary možnost vybudování nového metalického (optického) kabelu do těchto lokalit. Všechny nové rozvody budou přednostně řešeny kabelem, uloženým v zemních výkopech. Díky nově pro-vedeným rozpojovacím místům je možné instalovat novou síť místně z hlavní páteře. Sít mobilních telefonů Pokrytí Mariánských Lázní a okolí je plně zabezpečeno všemi telefonními operátory. Byla instalována stacionární technická zařízení umožňující použití mobilních telefonů prakticky z každé lokality. Další rozvoj těchto sítí souvisí úzce s technickým pokrokem a s úrovní a množstvím služeb poskytovaných jednotlivými operátory. S ohledem na tendenci přechodu účastníků z pevných linek na mobilní sítě rostou neustále možnosti využití – internetové a faxové služby, přenos obrazu atd. Možnosti rozvoje se v této oblasti nedají s přesností výhledu na 15 let ani předpovědět. V souvislosti s dalším technickým vývojem stacionárních vykrývacích zařízení mobilních sítí lze očekávat pouze jejich periodické náhrady ve stávajících lokalitách (objekty Experiment, Ural aj.), které budou provádět jejich majitelé. V době zpracování tohoto územního plánu bylo projednáváno umístění nosiče vykrývacích zařízení s rozhlednou na Žižkově vrchu. Umístění pohledově exponovaného zařízení z vnitřního území lázeňského místa je vhodné spojit s funkcí veřejně prospěšnou. Dále se nepočítá s výstavbou jiných technických zařízení, která by měla negativní vliv na příjem signálu ze sítí mobilních operátorů. Sítě kabelové televize V současné době je v Mariánských Lázní provozována kabelová televize, zahrnující kromě tuzemských televizních stanic též vybrané zahraniční a satelitní stanice včetně městského vysílání. Majitelem a správcem TKR (Televizní kabelový rozvod) jsou SBD Život a Bytov v Mariánských Lázních. Ve vnitřním území lázeňského místa byl zřízen TKR péčí Léčebných lázní a.s. Mariánské Lázně. Možnosti využití TKR Mariánské Lázně jsou limitovány počtem a vzájemnou separací jednotlivých sítí. K dříve projektovanému sloučení stávajících sítí v jednu nebylo dosud přikročeno. Výrazné rozšíření počtu stávajících sítí TKR není v dohledné době předpokládáno vzhledem k velkým pořizovacím nákladům. Uvažováno je pouze připojení sídliště Vora na stávající síť TKR Plzeňská. Přechod přes železnici ČD Plzeň – Cheb je již připraven. Počet přijímaných televizních stanic se bude postupně zvyšovat na 20, s ohledem na místní příjmové podmínky v jednotlivých lokalitách. Výběr stanic zajišťuje příjem televizních stanic ČR, okolních států a vybraných satelitních kanálů včetně místního vysílání pro město Mariánské Lázně. Připojování nových účastníků ke stávajícím sítím bude prováděno individuálně s ohledem na vynaložené náklady, připojovací podmínky a zachování parametrů sítě (předpokládaná výstavba Úšovice a Panská pole). |  |
| 10.7. Nakládání s odpady Nakládání s odpady je v územním plánu řešeno především v určení rozvojových ploch pro územní stabilizaci odpadového hospodářství. Navržená opatření v oblasti nakládání s odpady jsou systémová a měly by být prověřeny detailnějším způsobem (generel nakládání s odpady, program odpadového hospodářství apod.). Shromažďování nebezpečného odpadu zajistit vybudováním sběrného dvora nebezpečných odpadů (viz níže), popř. rozšířit sběr zajištěním pravidelného mobilního svozu. Separovaný sběr jednotlivých složek TKO - Shromažďování odpadů řešit rozšířením třídění odpadů na místě vzniku (obyvatelé, lázeňské, administrativní a výrobní provozy): Zneškodňování odpadů Separované složky tuhého komunálního odpadu. Pro separované složky tuhého komunálního odpadu (sklo, papír a plasty) se nepředpokládá zneškodnění, ale recyklace těchto surovin. Tuhý komunální odpad neseparovaný. Pro zneškodnění neseparovaného ( smíšeného ) tuhého komunálního odpadu se navrhuje zřízení nové překládací stanice TKO se stlačením ve velkoobjemových přepravnících a následný převoz ke konečnému zneškodnění na skládce Chocovice, popř. jiné zabezpečené a řízené skládce okresů Cheb, Sokolov či Tachov - v závislosti na dopravních a ekonomických podmínkách jednotlivých lokalit. Nová překládací stanice neseparovaného tuhého komunálního odpadu se navrhuje zřídit v prostoru severozápadně od plochy zahradnictví v těsné blízkosti nádraží Mariánské Lázně. Tato lokalita byla vyhodnocena jako nejvhodnější z mnoha posuzovaných ploch s ohledem na: Relativní dopravní dostupnost území Možnost zajištění vlečkového hospodářství a tím umožnění řešení dopravy na místo konečného zneškodnění TKO Dostatečnou vzdálenost od lázeňských, obytných a rekreačních funkčních ploch Vlastnické poměry Navrhuje se zřízení překládací stanice uzavřené technologie – tj. přímý násyp ze svozových automobilů do násypky, ze které je odpad posunut a zhutňován do velkoobjemových přepravníků, které jsou následně dopravovány na místo konečného zneškodnění. Uzavřený systém je navržen z důvodu minimalizace negativních vlivů – hygienických, estetických a funkčních. Biologicky využitelný odpad - Odpad organického charakteru – odpad z údržby zeleně, zemědělský odpad, čistírenské kaly, popř. vyseparovaný kuchyňský odpad se navrhuje zneškodnit kompostováním popř. jinými biologickými metod. zneškodnění (např. řízená aerobní fermentace). Plocha pro zřízení plochy pro kompostování, či jiné biologické zneškodnění odpadů se navrhuje shodně s nově navrhovanou překládací stanicí. Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad se navrhuje shromažďovat v nově založeném sběrném dvoře, který územní plán navrhuje lokalizovat společně s překládací stanicí TKO a plochou pro biologické zneškodnění organického odpadu. Vlastní zneškodnění nebezpečného odpadu bude zajištěno ve spalovnách či skládkách nebezpečného odpadu mimo území města Mariánské Lázně. Inertní a stavební odpad. V rámci zpracování územního plánu byla prověřena možnost zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností (výkopová zemina a kamení, stavební odpad). Vzhledem k existenci CHKO, nevhodných konfiguračních a ostatních přírodních podmínek, působení na životní prostředí je řešení konečného zneškodnění těchto odpadů na území města Mariánské Lázně nevhodné. Území bylo prověřeno z hlediska možnosti založení nové skládky těchto odpadů, ale vhodná lokalita nalezena nebyla (malá kapacita, inundační území toků, zemědělská půda). Zneškodnění těchto odpadů bude probíhat odvozem na určenou řízenou skládku mimo město ( dnes Černošín a Chodová Planá). Podmíněně vhodná a objemem omezená je možnost zneškodnění výkopových zemin v prostoru Chebské ulice (za garážemi směr Velká Hleďsebe) v místě vyrovnání terénu dnešních terénních nerovností a za hranicí návrhového období snížená plocha podél komunikace II/230 na Karlovy Vary v prostoru současných zahrádkářských osad. Rekultivace skládek -Územní plán navrhuje funkční změnu prostoru v minulosti používané skládky TKO Hamrníky, která v současnosti slouží jako prostor překládací stanice. Jižní část bývalé skládky (převážně svahy) je navržena jako zeleň biokoridoru s cílem biologické rekultivace a výsadbou zeleně. Náhorní část původní skládky je navržena jako území rekreace se sportovní plochou. Do doby rekultivace je možné využití pro dočasné deponování zeminy jako meziskládku. Pro zneškodnění a asanaci prostor, devastovaných divokými neřízenými skládkami je nutno zpracovat plán asanace skládek s časovou a finanční etapizací. | Sběr Zneškodnění Překládací stanice odpadu Sběrný dvůr Inertní odpad Deponie, úložiště rekultivace |
| B.11. Návrh územního systému ekologické stability 11.1. Zásady návrhu ÚSES Při návrhu místního ÚSES se vycházelo z obecných kritérií ovlivňujících rozmístnění a rozsah lokální kostry a mající vliv na celkové uspořádání územního systému. Seznam biocenter a biokoridorů včetně omezujících podmínek a režimu využívání území a ploch, které jsou součástí biocenter a biokoridorů, jsou obsaženy ve výkresové dokumentaci a doprovodné tabulkové části. Systém ekologické stability v tomto dokumentu bude po projednání závazným dokumentem a nelze jej při územních rozhodnutích a stavebních řízeních opominout ani dále minimalizovat. Veškerá další opatření v síti ÚSES mohou být vedena pouze snahou zlepšit stabilitu krajinného systému, nebo alespoň nesmí vést ke zhoršení dochovaného stavu. Lokality ÚSES a biocentra budou dále upřesněny další podrobnější územně plánovací dokumentací v závislosti na aktuálním stavu krajiny a staveb zachycené v dokumentaci. Kostra ekologické stability Aktuálně existující soubor ekologicky relativně stabilnějších krajinných segmentů, vymezený bez ohledu na jejich vzájemné vazby a funkční vztahy. Vymezení kostry ekologické stability je prvním krokem při projektování ÚSES. Územní systém ekologické stability Vybraná nepravidelná síť ekologicky významných segmentů krajiny, které jsou v ní účelně rozmístěny na základě výše uvedených prostorových a funkčních kriterií. l) Nadregionální ÚSES - vymezení nejvýznamnějších prvků stability krajiny. Převažuje snaha o ochranu nejzachovalejších a nejrozlehlejších přírodních území republiky a jejich vzájemných vazeb. 2) Regionální ÚSES - tvoří síť ekologických segmentů krajiny, zajišťujících územní podmínky pro trvalé zachování druhové rozmanitosti přirozeného genofondu určitého regionu. Všechny regionálně významné segmenty krajiny mají prvořadou ekologicky stabilizující funkci. 3) Lokální ÚSES - nejhustší síť ekologicky stabilizujících segmentů krajiny bezprostředně působících na okolní méně stabilní území. Při navrhování je preferováno prostorové kriterium, často je uplatňován relativní výběr prvků. Biocentrum (BC) - Ekologicky významný segment krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů a společenstev přirozeného genofondu krajiny. Biocentra se dělí na lokální (LBC), regionální (RBC) a nadregionální (NRBC) podle svého významu a stavu ekologických podmínek. Biokoridor (BK) - Ekologicky významný segment krajiny liniového charakteru, který propojuje mezi sebou biocentra a stavem ekologických podmínek umožňuje migraci organismů přirozeného genofondu. Rozhodující části organismů však nemusí umožňovat trvalou existenci. Interakční prvek (IP) - Další nepostradatelný krajinný segment jakéhokoli tvaru, který zpravidla na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení ostatních ekologicky významných segmentů (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí ale základní životní funkce organismu. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou ap.), kde mohou převažovat funkce ekologické. 11.2. Koncepce lokálního ÚSES Mar. Lázní a okolí Dotčené území se nachází zhruba mezi obcemi Skláře a Kladská ve směru severojižním a mezi obcemi Velká Hleďsebe a Zádub ve směru východozápadním, přičemž v centru je město Mariánské Lázně. Hranice území je vyznačena grafické části. Větší část území spadá do CHKO Slavkovský les. Biologicko geografické charakteristiky území a tabulková část dokumentace ÚSES. Zásady návrhu Samotná konstrukce ÚSES vychází hlavně z VÚC Chebska, kde byly vymezeny základní prvky ÚSES nadregionálního a regionálního stupně. Tyto prvky jsou pak v plánu ÚSES zapracovány do konkrétní krajiny, přičemž biocentra jsou prakticky respektována. Biokoridor vyššího stupně se rozpadá na paralelní tahy nižšího stupně. Tyto paralelizované biokoridory mají v krajině vyšší hustotu, než odpovídá minimálním požadavkům metodiky navrhování ÚSES. Je nutno chránit nefragmentované větší plochy lesa, půdoochranné lesy na prudkých svazích (i jako klimagenní faktor meliorace mezoklimatu okolí lázeňského místa), lemová společenstva stojící samostatně i v kombinaci s lesními celky a dle možnosti velké zemědělské celky rozčlenit systémem skupinek stromů a keřů nebo systémem stromořadí (změkčení klimatických vysušování půd, větrné eroze, apod). Opatření navržená pro zlepšení stavu ÚSES jsou obsažena v následující tabulkové části. | Viz. kapitola C. Přílohy A.1. hlavní výkres Základní pojmy výkres A.1. Hlavní výkres B.5. –ÚSES Viz. kapitola C. Přílohy |

| Název prvku | Katastr | Bližší vymezení | Plocha, délka (min.) | Fyziotyp | STG | Aktuální stav | Biotop Natura 2000 | Navržená opatření | Typ prvku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC28 | M. Lázně | Nad alejí Svobody | 11,28 ha | BU, VO | 5-6 AB3 | klenová bučina až bučina, místy suťový les, smrkový les (por. sk 16 A,B) | L5.1+ L5.4+L4+X9A | Výchovnými opatřeními směrovat ke květnaté bučině. Upřednostnit buk, klen, mokřejší místa jasan, olše. ponechat smrk v příměsi, přidat jedli bělokorou. | Lok BC F |  |
| LBC29 | M. Lázně | Z od hřbitova | 3.72 ha | BU, SM | 5AB3 | bučina zčásti květnatá (por. sk 7A) | L5.4+L5.1 | Pozvolna upřednostnit buk před smrkem, přednost má přirozený nálet, nálet probírat, aby nevznikly příliš husté porosty | Lok BC F |  |
| LBC30 | M. Lázně | Poblíž (V) Židovského hřbitova | 6,55 ha | SM...BU | 5AB3 | rozpracovaný smrkový porost s nadějným bukovým podrostem, stav průměrný (por. sk 11B) | L5.1 | Postupná výchova ke květnaté bučině, zvýšit obmýtí buku | Lok BC ČF |  |
| LBC31 | M. Lázně | svahy Z od Lesního pramene | 6.34 ha | BU | 5AB3 6B3 | vzrostlá bučina s klenem, část smrk (por. sk. 18B) | L5.1 (místy slabý náznak L5.2) | Zvýšit obmýtí buku, buky chránit, přednost přirozené obnově, doplnit jedli | Lok BC F |  |
| LBC32 | M. Lázně | V od přehrady | 4 ha | VO, BU | 6AB4 6AB3 | mokřadní olšina (por. sk 8A) | L2.2 | ponechat přirozenému vývoji, zničit bolševník | Lok BC F |  |
| LBC33 | M. Lázně | Nad Miramonte | 3.3 ha | BU | 5A3 5AB3 | smíšený les na chudším stanovišti (por. sk 21A) |  | výchovnými zásahy podpořit přirozený nálet buku, ponechat klen, místy břízu, zčásti smrk | Lok BC F |  |
| RBC2 | M. Lázně | niva a svahy nad Střelnicí | 63.22 ha | BU, VO | 6B3, 6AB3, 6B4 | kvalitní stanovištní bučiny s bučinným bylinným podroste, příměs smrku a klenu, u Střelnice olšina s korálicí, kontaktní biocentrum (por. sk 2A, 3A, 4) | L5.1+L5.2+L5.4+ L4 L2.2 X9A | Zvýšit podstatně obmýtí buku, buk kácet pouze na místech, kde hrozí pád na cestu nebo veřejnou komunikaci, výběrová těžba smrku, ponechat jedli, přisadit jedli, ponechat klen, olši | Reg. BC F |  |

| Název prvku | Katastr | Bližší vymezení | Plocha, délka (min.) | Fyziotyp | STG (hlavní) | Aktuální stav | Biotop Natura 2000 | Navržená opatření | Typ prvku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LK9 | M.Lázně | Z od hřbitova | 1060 m | BU | 5AB3, 4B4 | místy smrčiny s bukovým podrostem, místy olšina | L5.1+L5.4+L2.2 X9A | pouze vloženo biocentrum LBC29 | LOK. BK ČF |  |
| LK19 | M.Lázně | S od hřbitova | 520 m | SM...BU | 5AB3 | bukový podrost i holá smrčina | L5.1+L5.4 X9A | podpořit bukový nálet, v místech kde chybí dosadit buk, ponechat klen |  |  |
| LK20 | M.Lázně | Od Monty JZ k LBC30 | 970 m | BU | 5B3 5B4 | převážně bučinný podrost bylin, část buky a bukový nálet, část olšina a holá smrčina | L5.1+L5.4+L2.2 X9A L4 | výchovnými zásahy podpořit buk, klen, ponechat olši, jasan, výchovné zásahy pozvolné v průběhu několika decénií |  |  |
| LK21 | M.Lázně | V od Velké Hleďsebe za tratí | 300 m | SM...BU | 5AB3 | místy bučinný podrost i nálet | L5.1+X9A |  |  |  |
| LK3 | M.Lázně | Od Nimrodu k Třebízského potoku | 2350 m | SM, VO |  | převážně trasa vede skrze podmáčené smrčiny a prameniště | L2.2+L9.2B+R1.4 X9A | přetrasování biokoridoru po mokřadních spol. kontakt s U_RBC2 | LOK. BK F |  |
| LK2 | M.Lázně | Na Třebízského potoce | 1540m k LBC32 | VO |  | v nivě Třebízského potoka | L2.2 | pouze vloženo biocentrum LBC32 | LOK. BK F |  |
| LK22 | M.Lázně | kříží Smetanovu alej | 895 m | SM, VO | 6AB3-4 | nový BK kontrastní | L2.2+X9A | PONECHAT PŘIROZENÉMU VÝVOJI | LOK. BK F |  |

| B.12. Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav 12.1. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb Jako plochy veřejně prospěšných staveb jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy: A. Objekty, zařízení a plochy občanské vybavenosti OV.01. Rozšíření ploch při plaveckém bazénu Tyršova ul. OV.02. Sportoviště Husova ul. OV.03. Přístavba nemocnice OV.04. Sportovní areál plochá dráha OV.05. Sportovně rekreační areál na výsypce OV.06. Hřiště pod kasárnami Vora OV.07. Nové správní centrum Kollárova OV.08. Přístavba ZŠ Jih OV.09. Přístavba Zvláštní školy Hamrníky OV.10. Areál městských služeb – kasárna Hamrníky (včetně požární stanice) OV.11. Dům s pečovatelskou službou Třešňovka OV.12. Areál odborných škol u ploché dráhy OV.13. Internáty odborných škol u ploché dráhy OV.14. Dům penzion s malometrážními byty Třešňovka OV.15. ZŠ Vora OV.16. Dovybavení parků-WC B. Doprava Přeložka silnice II/230 v úseku Plzeňská ulice – silnice I/21 (u Drmoulu), včetně souvisejících křižovatek Okružní křižovatka Hlavní x Plzeňská Komunikační propojení Hlavní – Husova – Chebská, včetně souvisejících křižovatek Komunikační propojení Husova – Janáčkova, včetně souvisejících křižovatek Přeložka silnice III/2110 u nádraží (nadjezd přes železniční trať), včetně souv. křižovatek Ulice Za Tratí - přeložka Komunikační propojení Plzeňská - Ke Kasárnům, včetně mostu přes železniční trať a souvisejících křižovatek Komunikační propojení Plzeňská - Seifertova, včetně souvisejících křižovatek Komunikační propojení Plzeňská - Vítězství, včetně souvisejících křižovatek Komunikační propojení Chebská - Tyršova (u lesa), včetně souvisejících křižovatek Komunikační propojení Chebská - Vítězství, včetně souvisejících křižovatek Komunikační propojení Tepelská - Vítězství, včetně souvisejících křižovatek Komunikační propojení silnice II/230 - Vítězství, včetně souvisejících křižovatek Přeložka místní komunikace do Stanoviště, včetně okružní křižovatky „silnice II/230 x Palackého“ Komunikační propojení Masarykova - Dusíkova, včetně souvisejících křižovatek Komunikační propojení Pramenská - Ruská (u gymnázia) Komunikační propojení Tyršova - Luční, včetně souvisejících křižovatek Okružní křižovatka Palackého x 17.listopadu x Na Průhonu Rozšíření ulice Na Vycházce Rozšíření Ibsenovy ulice Rozšíření Tomáškovy ulice, včetně pěšího propojení do ulice 17.listopadu Záchytné parkoviště Tyršova (u zimního stadionu) Záchytné parkoviště u horní stanice lanovky Záchytné parkoviště Chebská Hromadná garáž Černý kůň (Poštovní ulice) Parkoviště Kladská Parkoviště U Nemocnice Autobusové nádraží Stezka pro chodce a cyklisty Hlavní (u pošty) – Úšovice (Antoníčkův pramen) - Úš. potok Stezka pro chodce a cyklisty Vora - koupaliště Lido Stezka pro chodce a cyklisty Úšovice - Skláře (podél Plzeňské ulice) Pěší propojení Husova – Vítězství (podchod pod nádražím) Lávka pro chodce a cyklisty přes železniční trať z Kollárovy ulice do sídliště Vora Lávka pro chodce a cyklisty přes Plzeňskou ul. a železniční trať z Polní ul. do sídliště Vora Chodník v Dusíkově ulici Chodník v Křižíkově ulici Pěší propojení Chebská - Panská Pole Stezka pro chodce a cyklisty od horní stanice lanovky ke golfovému hřišti, včetně lávky přes Karlovarskou ulici. Vlečka pro překládací stanici tříděného a nebezpečného odpadu Chodník - Luxor Cyklistická stezka Hamrníky – Luxor Dva vjezdy pro Bč do lokality Dobrovského Hromadná garáž Royal C. Technické vybavení -Kanalizace KA.01. Rozšíření splaškové kanalizace Kladská KA.02. Kanalizace Skláře KA.03. Kanalizace Chotěnov KA.04. Jednotná kanalizace Vora - hamrnická kasárna - stoka „B“. KA.05. Oddílná kanalizace prům. zóna Plzeňské-silnice II/230 na Karlovy Vary-sběrač„B“, KA.06. Dešťová kanalizace přes odlučovače ropných látek do Kosového potoka KA.07. Krakonoš - gravitační stoka do jednotné soustavy. KA.08. Lapoly Záchytné parkoviště u křižovatky Hlavní x Plzeňská (tzv. centrální parkoviště) KA.09. Kanalizace Panorama KA.10. Kanalizace v lokalitě Dobrovského - Bč KA.11. Kanalizace Staré Úšovice KA.12. Retenční kalové nádrže na stávající městské kanalizační síti C. Technické vybavení -Vodovody VO.01. Zásobní řad z Úšovic na Stanoviště, městskou ČOV a Chotěnov VO.02. Zásobní řad od ČOV na Skláře, rozváděcí řad v obci VO.03. Rozváděcí řady: Chebská, Vítězství (Hamrníky – zahrádkářská kolonie), Plzeňská a silnice II/230 na Karlovy Vary - průmyslová zóna VO.04. Rozváděcí řady plochá dráha se zokruhováním mezi ulicemi Na Průhonu a Plzeňská VO.05. Rozváděcí řady Vora - hamrnická kasárna VO.06. Rozváděcí řady za nádražím ČD - zahradnictví - Nová Karna VO.07. Vodojem Ticho, výtlak, síť VO.08. Vodovod v lokalitě Dobrovského - Bč C. Technické vybavení - Zásobování teplem TE. 01. Parovodní potrubí Hamrníky- zahradnictví - sídliště Vora TE. 02. Parovodní potrubí Chebská - Velká Hleďseba : Rozvojová lokalita č.V TE. 03. Parovodní potrubí sídliště Vora - Kasárna Hamrníky : Rozvojová lokalita č.XII TE. 04. Parovodní potrubí Dlouhá Pole : Rozvojová lokalita č.XIV TE. 05. Parovodní potrubí průmyslové zóny ke Stavebnímu Mlýnu: Rozvojová lokalita č.XVII TE. 06. Parovodní potrubí Třebízského ulice C. Technické vybavení - Zásobování plynem PL.01. STL plynovod Rozvojová lokalita č.XII, Rozvojová lokalita č.XIV - Dlouhá Pole ke Stavební Mlýnu PL.02. STL Panorama -Anglická -Zeyerova PL.03. Odbočky STL plynovodu Tepelská- Silnice II/230 na Karlovy Vary - Stanoviště PL.04. Propojení NTL plynovodu v Dobrovského k želez. trati Mar. Lázně - Karlovy Vary PL.05. STL plynovod Plzeňská - silnice II/230 na Karlovy Vary PL.06. Regulační stanice VTL/STL na VTL plynovodu DN 200 Skláře a STL sít pro obec PL.07. STL plynovod Skláře – Chotěnov C. Technické vybavení - Zásobování elektrickou energií EL.01. Přeložka části venkovního vedení VVN 110 kV v úseku silnice Karlovy Vary EL.02. Převod venkovního přívodu 22 kV pro TS Převodová na kabelový včetně demontáže stávajícího v lokalitě Úšovice EL.03. Převod venkovního přívodu 22 kV pro TS Vora na kabelový EL.04. Výstavba nové TS Úšovice I., demontáž stáv. TS včetně venkovního přívodu 22kV EL.05. Zatažení stávajících sekundárních sítí NN do nové TS Úšovice I EL.06. Výstavba nové TS Krakonoš, demontáž stávajících TS Lanovka a TS Krakonoš včetně venkovních přívodů 22 kV EL.07. Převod zbývající části venkovního vedení 22 kV ve smyčce TS Esplanade – TS Krakonoš na kabelové EL.08. Výstavba nové TS pro bytovou výstavbu v lokalitě Úšovice – Stanoviště EL.09. Výstavba nové TS pro výrobní zónu v prostoru křižovatky Plzeň – Karlovy Vary EL.10. Výstavba nové TS pro bytovou výstavbu v lokalitě Hamrníky EL.11. Výstavba nové TS v lokalitě sídliště Panská Pole včetně kabelového přívodu 22 kV EL.12. Výstavba nové TS v prostoru Arnika včetně kabelového přívodu 22 kV EL.13. Výstavba nové TS Chebská ulice - Husova ulice včetně kabelového přívodu 22 kV EL.14. Výstavba nové TS v lok. Vora - Kasárna Hamrníky včetně kabelového přívodu 22 kV EL.15. Výstavba nové TS prům. zóna Vora-Stavební Mlýn včetně kabelového přívodu 22 kV EL.16. Spojka venkovního vedení 22 kV v prostoru Vora- Hamrníky EL.17. Výstavba nové TS v prostoru ulice Dobrovského (penzion Kalifornia) včetně kabelového přívodu 22 kV C. Technické vybavení - Spojová zařízení SL.01. Napojení bytové výstavby v prostoru Úšovice – Stanoviště na stávající spojový kabel SL.02. Napojení výrobní zóny v prostoru křižovatky II/215 a II/230 na stávající spojový kabel SL.03. Napojení bytové výstavby v prostoru Vora - Kasárna Hamrníky na stávající spojový kabel SL.04. Napojení bytové výstavby v prostoru Panská Pole na stávající spojový kabel SL.05. Propojení stávajících sítí TKR, zřízení centrální hlavní stanice SL.06. Napojení bytové výstavby v prostoru Panská Pole na stávající sítě TKR SL.07. Napojení bytové výstavby v prostoru Vora - Kasárna Hamrníky na stávající sítě TKR SL.08. Napojení bytové výstavby v prostoru Úšovice - Stanoviště na stávající sítě TKR C. Technické vybavení – Odpadové hospodářství T.01. Sběrný dvůr na TKO T.02. Překládací stanice tříděného a nebezpečného odpadu T.03. Kompostárna 12.2. Investice (VPS) za návrhovým obdobím Narovnání oblouku a zdvojkolejnění žel.tratě Stavební mlýn-Skláře 12.3. Vymezení ostatních investic nespadajících do VPS Doprava DP 01. Rozšíření letiště v souladu s bezpečnostními předpisy DP 02. Propojka Luční - čerpací stanice Chebská DP 03. Parkoviště Ruská (u gymnázia) - 200 stání DP 04. Parkoviště Vora - garáže s protihlukovou funkcí DP 05. Chodník v Palackého ulici Přírodní léčivé zdroje PZ 01. Primární akumulace pro pramen PZ 02. Akumulace Ambrožovy prameny + Mariin pramen + Ústřední prameny PZ 03. Řad pro přemístění stáčírny (plnírny) minerálních vod z Anglické do průmyslového území silnice II/230 na Karlovy Vary nebo Plzeňská PZ 04. Dva vodojemy Koliba PZ 05. 3 pítka minerální vody pro veřejnost Zeleň Z 01. Park nemocnice-trať Z 02. Park Vora-Hamrnická Z 03. Park Úšovice sever Z 04. Park Plzeňská Z 05. Park Ústřední lázně Z 06. Park Lunapark Z 07. Park Klas Z 08. Lesopark Krakonoš Z 09. Lesopark Koliba Z 10. Propojovací pás zeleně Vora nahoře Z 11. Propojovací pás zeleně Silnice II/230 na Karlovy Vary-Plzeňská Z 12. Revitalizace zeleně biokoridoru Kosový potok Z 13. Revitalizace zeleně biokoridoru Černý potok- Chotěnov Z 14. Revitalizace zeleně biokoridoru Drmoul-Chotěnov Z 15. Revitalizace zeleně biokoridoru Knížecí rybník Z 16. Terénní úpravy s výsadbou aleje Plzeňská Z 17. Terénní úpravy s výsadbou aleje Silnice II/230 na Karlovy Vary Z 18. Terénní úpravy s výsadbou aleje Skláře-Chotěnov Z 19. Terénní úpravy s výsadbou aleje Plzeňská-Stanoviště Z 20. Terénní úpravy s výsadbou aleje Stanoviště-Chotěnov 12.4. Vymezení ploch asanačních úprav Při návrhu funkčních změn v řešeném území dochází jednak k vymisťování takových zařízení, funkčních ploch a jednotlivých objektů, které jsou ve své původní lokalizaci nevhodné z hlediska funkčních vazeb na okolí, případně brání efektivnějšímu využití pozemků a dalšímu rozvoji města. Jedná se o zahrádkářské kolonie, jejichž plochy jsou určeny k výstavbě bytů, rozšíření parku, k rozvoji lázeňství, případně k rozvoji hospodářských funkcí. Náhradou za tyto zabírané plochy je navržena nová lokalita pro rozvoj zahrádek pod nádražím. Z lázeňského území jsou vymístěny provozy stáčírny minerálních vod a provozy Čokoládoven, ponechané objekty jsou využity pro kulturu a lázeňství. Území ploché dráhy je určeno pro rozvoj sportovních zařízení a objektů, objektů školství. Záměrem je využít rozlehlou vnitroměstskou plochu k smysluplnému účelu, je to vlastně největší vnitřní rozvojová plocha města s relativně malými investičními nároky. Území bývalých hamrnických kasáren včetně území skládky a okolí je určeno k rozvoji městského prostředí jako nástupního prostoru do rekreační zóny města. Dále jsou vybraná území určena k přestavbě, což se týká především území kolem Chebské ulice a území nad plochou dráhou, kde dojde k rozvoji městotvorných funkcí a městské zástavby. V rámci řešení návrhu územního plánu se počítá s asanační úpravou těchto ploch a zařízení v lokalitách: Kasárna Hamrníky Stáčírna minerálních vod - změna funkce a dílčí asanace výrobních prostor Areál drobných provozoven nad plochou dráhou - vymístění do zóny drobné výroby a služeb Zahrádkářské kolonie Lázeňská, U Nemocnice a U Zastávky Zahrádkářská kolonie „Na Výsluní“ pod Prelátem Zahrádkářská kolonie U Jána Hamrnická I a II Zahrádkářská kolonie Dobrovského Zahrádky Zeyerova Chebská - zahradnictví, požární stanice, technický a dopravní servis - přemístění Čokoládovny - Španělské trocadero - změna funkce Demolice domu č.p.106 VPS č.D-04 - Komunikační propojení Husova – Janáčkova Demolice domu č.p.261 VPS č.D-05 - Přeložka silnice III/2110 u nádraží Zábor oplocení pozemku č.973/10, VPS č.D-05 - Přeložka silnice III/2110 u nádraží Zábor části pozemku č.1039/1,VPS č. D-13 - Komunikační propojení silnice II/230 – Vítězství Demolice přístavku u č.p.381, VPS č. D-17 - Komunikační propojení Tyršova - Luční Částečná demolice domu č.p. 601, 236, 381 - Komunikační propojení Tyršova - Luční Zábor oplocení pozemku u č.p. 249, 291 a 292, VPS č. D-19 - Rozšíření ulice Na Vycházce Zábor části pozemku 126/1 a demolice (přemístění) trafostanice na pozemku č.127/2, VPS č. D-20 - Rozšíření Ibsenovy ulice Zábor oplocení pozemku č.190/7, VPS č. D-21 - Rozšíření Tomáškovy ulice, včetně pěší cesty 20. Vymístění chatek Plochá dráha Všechny plochy musí být prověřeny podrobnou dokumentací, upřesňující rozsah asanací. | VPS VPS VPS VPS VPS VPS VPS VPS VPS VPS Za návrhovým obdobím Ostatní investice Ostatní investice Ostatní investice Ostatní investice Asanace |
| --- | --- |
| B.13. Návrh řešení požadavků civilní ochrany a obrany státu V rámci řešení územního plánu se počítá se zřizováním protiradiačních úkrytů především v nových objektech občanské vybavenosti a podzemních garáží v souladu s plánem ukrytí obce Mariánské Lázně. Jedná se o školský areál v Úšovicích na ploché dráze, sportovní halu tamtéž, objekty sociální péče na Třešňovce. Návrhy protiradiačních úkrytů budou zpracovány v rámci projektové dokumentace jednotlivých staveb. Vzhledem k plánovanému nárůstu počtu obyvatel se bude jednat převážně o úkryty z titulu přemístění jednotlivých zařízení a pro obyvatele v nových bytových domech. V těchto objektech budou sledovány následující parametry ukrytí: Pro obyvatelstvo: - plochy pro 1 ukrývanou osobou 3-5 m2 - koeficient zeslabení záření Ko minimálně hodnoty Ko = 50 - U ubytovacích zařízení je třeba počítat s kapacitou - 100% zaměstnanců + 100% hostů lůžkové části a u restauračních zařízení, obchodů a služeb je třeba zabezpečit kapacity pro 100% zaměstnanců a 50% hostů - nakupujících. - Při výstavbě rodinných domů se počítá se zřizováním svépomocí budovaných protiradiačních úkrytů v rámci spodních staveb jednotlivých domů. V případě novostaveb a navrhování úkrytů v jejich suterénech je nutné vycházet i z výsledků hydrogeologických průzkumů, s ohledem na ochranu zdrojů i nevhodnost zakládání konstrukcí v prostředí proplyněných minerálních vod. Na území města je vybudováno 5 stálých úkrytů: - Městský úřad Ruská 155 30 - villa Butterfly – Hlavní 655 250 - Monty – Příkrá 218 90 - ZŠ Úšovice – Školní nám.472 1302 - České rybářství – U mlékárny 717 96 celkově se počítá se zřízením 761 úkrytů budovaných svépomocí s kapacitou 14 423 ukrývaných. Jelikož uváděné kapacity neodpovídají přesně skutečnému stavu, je nutné zpracovat nový plán ukrytí. V objektech, ve kterých bude probíhat rekonstrukce, budou zachovány protiradiační úkryty budované svépomocí podle již zpracovaného plánu ukrytí města ML. Z hlediska zájmů civilní ochrany je třeba zmínit i ochranu před povodněmi, se kterou souvisí opatření významně snižující riziko zátop. Hranice zátopových území, hranice vykreslené v grafické příloze zátopová území a CO jsou stanoveny dle ust. § 13, ods. 2, zák. č. 138/1973 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zátopové území Úšovického potoka pro průtok Q100 a zátopové území Kosového potoka a přítoku Velké Hleďsebi při průtocích - Q10, Q50 a Q100. Zásadními akcemi v této oblasti jsou uvolnění prostoru před Crystalem, kde hrozí vytvoření náplavové hráze při poruše přehrady a posílení náspu tělesa železnice u mostního objektu nad Úšovicemi, kde se může utvořit hráz a její případné protržení by ohrozilo celé Úšovice. Na úseku požární ochrany je nutno v dalším stupni projektové dokumentace řešit zajištění přístupových komunikací a zabezpečení požární vody dle příslušných ČSN. | Výkres B.8. zátopová území a CO Kap. B.6.6 |
| B.14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí 14.1. Ochrana ovzduší Nejvyšší koncentrace oxidu siřičitého nastávají především v zimním období, kdy při zvýšeném emisním zatížení dochází vlivem nepříznivé meteorologické situace a nejvyšší koncentrace NOx se vyskytují podél frekventovaných komunikací a jsou závislé především na intenzitách dopravy. Návrh územního plánu umožňuje eliminaci zdrojů znečištění ovzduší přechodem palivové základny tepelných zdrojů všech velikostí z tuhých paliv na ušlechtilejší zdroje (plyn, CZT), u významnějších zdrojů v kombinaci se zařízením na likvidaci plynných škodlivin. Podkladem pro řešení optimalizace zdrojů znečištění ovzduší byl generel D3/92 firmy Tebodin "Zásobování města Mariánské Lázně energií" vypracovaný v rámci projektu Phare. Opatření na straně hlavního zdroje tepla – městská výtopna V souvislosti s nutnou rekonstrukcí kotlů změnit stávající výtopenský charakter na teplárenský. Konkrétně instalovat kogenerační jednotku s plynovou turbinou o jmenovitém výkonu do 6 MWe a tepelném výkonu 12 MWt. Tato jednotka bude pokrývat základní část tepelných potřeb systému a el. energii bude dodávat pro vlastní spotřebu a do sítě ZČE. Provést ekologizaci zdroje tepla formou změny palivové základny. Stávající těžký topný olej bude nahrazen zemním plynem, přičemž bude zachován dvoupalivový systém. Stávající olejové hospodářství bude využito pro případné spalování nízkosirného lehkého topného oleje v kotlích. Dále zvýšit účinnost spalovacího procesu v kotlích. Opatření na straně spotřebitele Zajistit odstranění nedostatků v oblasti tepelné ochrany vytápěných budov. Zajistit realizaci racionálních změn v provozu budov. Zajištění důsledné regulace otopných systémů v budovách. Zajištění důsledného měření individuální spotřeby tepla v bytech. Snížení distribučních ztrát. Zajistit racionální provoz systému Příprava teplé užitkové vody. Zajistit reálná opatření v místech konečné spotřeby TUV. Další opatření v oblasti zlepšení kvality ovzduší jsou navrhovány optimálním řešením funkčních ploch, návrhem dopravního řešení a dalšími opatřeními, které jsou popsány v jiných kapitolách (zeleň, nakládání s odpady atd.). Navrhuje se například : založit nové plochy zeleně, udržovat a obnovovat všechny kategorie zeleně dislokovat výrobní a stavební provozy a výrobní služby mimo obytná území (VORA, Úšovice) omezit sekundární prašnosti a plynných emisí odkloněním hlavních komunikací mimo centrální část města, omezení vjezdu individuální dopravy do lázeňského území (vybudování záchytných parkovišť, pěší zóna, dopravní omezení) omezit vjezdu autobusů MHD do vnitřního území lázeňského místa a jejich nahrazení trolejbusovou dopravou omezit autobusovou dopravu do prostoru Krakonoš, nahradit ji prostředky hromadné dopravy, snižující znečištění ovzduší upravit venkovské komunikace za účelem snížení prašnosti druhové složení dřevin v lesních i nelesních porostech provádět s ohledem na alergizující účinky v zájmu vytvoření optimálního venkovského prostředí pro naplnění lázeňsko-rehabilitační funkce. | Část vytápění B.10.4. |
| 14.2. Ochrana proti hluku a vibracím Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro výsadbu zeleně s funkcí ochranných clon u exponovaných komunikací železniční tratě a průmyslových provozů, včetně budování ochranných valů. Trvalé zdroje hluku odstínit pomocí protihlukových zdí a využitím vhodných objektů. Koncepčně vycházet především z urbanistického řešení návrhem optimálních tras odklonu exponovaných komunikací a funkčním zónováním zajišťujícím vhodné situování potencionálních zdrojů hluku. Úroveň hlukové hladiny je především v okolí nejfrekventovanějších komunikací vysoká. Podél komunikací Plzeňská a Chebská jsou dosahovány ve dne hodnoty 60 - 65 dB(A). |  |
| Pro snížení negativních vlivů hluku na zdravotní stav obyvatel a návštěvníků Mariánských Lázní se navrhuje: dislokovat výrobní provozy do výrobních zón, oddělit je od obytných lokalit a zajistit jejich optické a hlukové odstínění zelení odklonit hlavní komunikace mimo centrální část města - přeložka silnice I/21 v úseku - přeložka silnice II/230 - odlehčovací trasy spojující tangenciálně území zřídit ochranné clony zeleně u exponovaných komunikací, průmyslových a ostatních provozů uplatnit v okolí exponovaných komunikací protihluková opatření (preferovat bariérové domy – např. Plzeňská, zemní valy s osazenou zelení) upravit organizaci parkování na území celého města (zóna se zákazem stání autobusů, nákladních automobilů a traktorů mimo vyhrazená parkoviště). omezit vjezd individuální dopravy do vnitřního území lázeňského místa vytvořit parkovací podmínky, v podobě záchytných vícepodlažních parkovišť pro bezproblémové odstavení přijíždějících osobních vozidel. Podpořit dopravní zklidnění lázeňského území ze severu od Kladské a z východu od Závišina umístěním dopravních značek zákazu vjezdu s povolením vjezdu MHD a dopravní obsluhy. Navrhnout pro zásobování ve vnitřním území lázeňského místa takový časový režim, který přispěje ke zklidnění tohoto prostoru . |  |
| 14.3. Ochrana vod Řešení územního plánu Mariánské Lázně uvažuje s komplexním čistěním všech odpadních vod, doplněním kanalizační sítě v řešeném území a se zřízením stabilizačních a biologických rybníků a vodotečí s doprovodnou zelení ve vazbě na výtoky z čistírny odpadních vod. Veškeré zásahy do ekosystémů infiltračního území Mariánskolázeňské zřídelní oblasti jsou posuzovány s ohledem na udržení ekologické rovnováhy a zajištění kvality povrchových a podzemních vod. Ochranná pásma V řešeném území se vyskytují následující ochranná pásma vod. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů Chráněná oblast přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les - 3) Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. a hranice zátopových území Navrhuje se: napojit všechny neodkanalizované lokality a objekty především na Chebské třídě, Husově a Nákladní ulici na kanalizaci všechny nově navržené objekty, zejména průmyslové a výrobní provozy napojit na kanalizaci, uvést do souladu s kanalizačním řádem (u více znečištěných odpadních vod provést předčištění) na výtoku z ČOV v Chotěnově zřídit stabilizační a biologické rybníky stabilizační rybník v Chotěnově rybochovně využívat (odstranění živin), všechny biologické rybníky pravidelně ošetřovat (nebezpečí eutrofinace), osadit břehovými porosty v rekreačních lokalitách a zařízeních se zásobením z lokálních zdrojů vody využít suchých způsobů likvidace výkalů nebo vybudovat malé ČOV u erozně ohrožených pozemků uplatnit zásady protierozních opatření (agrotechnické, technické, biologické) dávky strojených hnojiv podle kultur a půdy stanovovat na optimum a využívat formy a druhy bez negativních dopadů na kvalitu povrchových i podzemních vod organická hnojiva používat podle schválených hnojných plánů, aplikovat je bez vniku nebezpečí znečištění vod u zemědělských zařízení zajistit uskladnění hnojiv, biocidů, ropy, krmiv a odpadů tak, aby nedošlo ke kontaminaci vod (vhodná technologie uskladnění, potřebná kapacita) meliorační opatření provádět pouze v lokalitách, kde je zaručen výsledný efekt z hlediska zemědělské výroby a kde nedojde ke zbytečné likvidaci přirozených ekosystémů odvodnění provádět až po posouzení hydrologických poměrů s cílem zabránění snížení hladiny podzemních vod (ochrana přírodních léčivých zdrojů) toky zachovávat ve svých přirozených řečištích, v případě revitalizace toků (Kosový potok) dbát na zachování příznivých průtokových poměrů, ekologicky vyváženém inundačním území a zajištění funkce samočistění vody a estetiky prostředí zásady do ekosystémů infiltračního území celé široké Mariánskolázeňské zřídelní oblasti posuzovat s ohledem na udržení hydrogeologické rovnováhy důsledně dodržovat zásady vyhlášených ochranných pásem (OP zdrojů, PHO VZ, CHOPAV) | Viz. kapitola B.6. a výkres B.8 |
| 14.4. Ochrana přírody Územní plán řeší z hlediska ochrany přírody propojení příměstské zeleně se zelení městskou, zachování a rozšíření stávajících parkových ploch. Navrhované řešení chrání významné krajinné prvky. ÚP počítá s obnovou stromořadí, s ochranou doprovodné zeleně vodotečí a se zvýšením podílu kvalitní zeleně v intravilánu a v pěších zónách. |  |
| V zájmu zachování výrazných krajinářských hodnot, ekologické stability, ochrany infiltračního a jímacího území přírodních léčivých zdrojů, ochrany vodohospodářské stability, zachování živočišných a rostlinných společenstev, proti vlivům postupující exploatace krajiny je nutno optimalizovat veškerou antropogenní činnost. Dalším prvkem ochrany přírodního prostředí je inventarizace, vyhlášení, ochrana a ošetřování významných přirozených lokalit. Na území CHKO vznikla síť maloplošných chráněných území a 4 zóny CHKO, odstupňované podle krajinářské a ekologické hodnoty. |  |
| Navrhuje se aby: v I. zóně nedošlo k narušení přirozených přírodních společenstev. Hospodářskou činnost omezit na nezbytně nutné zásahy obnovy lesa a již existujících zařízení (silniční a cest. .. síť, Kladská - zástavby, zařízení naučných stezek) ve II. zóně zůstaly optimálně vyvážené přírodní poměry s antropogenní činností. Zemědělskou výrobu provozovat extenzivním způsobem, s preferencí pastevního využití pozemků, neprovádět meliorační opatření - zejména odvodnění. V lesním hospodaření dbát na zachování rozlohy a kvality lesních porostů, těžbu dřevní hmoty provádět maloplošně. Ve vnitřním území lázeňského místa zachovávat estetiku prostředí vytvořením zelených ploch, zdůrazněním vodního prvku, odstraněním negativních psychických vjemů atd. ve III. zóně udržet zemědělsky a ekologicky optimální stav krajiny. Obhospodařovat hony optimálních velikostí (v závislosti na přírodních podmínkách), vytvořit kvalitní agrobiocenozy především trvalých a dočasných travních porostů s převahou pastevních areálů, zachovat přirozené prvky (remízky, meze, doprovodná zeleň vodních toků atd.) tak, aby se zvýšila diversita krajiny. Kromě středních sídel s trvalou obytnou funkcí rozvíjet sídla s rekreačním charakterem, další činnost ekologicky optimalizovat. ve IV. zóně se zlepšila kvalita prostředí. V intenzivně zemědělsky obhospodařovaných oblastech učinit biologická a agrotechnická opatření ke zmírnění negativního vlivu zemědělské výroby na krajinu, v obytných lokalitách postupně odstraňovat zdroje znečištění ovzduší a hluku, zvyšovat estetiku prostředí výsadbou nové a údržbou stávající zeleně atd. ve vyhlášených chráněných územích se nezaměřit na konzervaci nynějšího stavu, ale provádět zásah, zlepšující režim CHÚ (odstranění nežádoucího náletu, vodohosp. úprava atd.) v zájmu zachování rostlinného i živočišného genofondu, údržba naučných stezek (např. rašeliniště - můstkové cesty) V zájmu propojení výchovně-propagačního působení s rehabilitačně lékařskou funkcí pobytu v terénu provést údržbu a ošetření lesního porostu (ve spolupráci s Technickými službami v návaznosti na lesní park v okolí), zpevnění lesních cest (písek, štěrk, kameny), vytvořit spojovací stezky mezi těmito cestami (zabránit však možnému erozivnímu působení), všechna další zařízení (lavičky, altány, informační tabule) přizpůsobit přírodnímu prostředí a vhodně esteticky začlenit do terénu. |  |
| 15. Ochrana kulturních památek Urbanistická koncepce vychází ze současného historicky vzniklého stavu, obytné oblasti se budou rozvíjet především na jihozápadním a jihovýchodním okraji řešeného území a částečně i v části centrálního území. Nová zástavba bude korespondovat se stávající zástavbou jak v hmotovém, tak i v architektonickém ztvárnění. Při zastavování proluk a volných ploch v památkové zóně města budou striktně respektovány vyjmenované památkové objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých památek. V rámci návrhu územního plánu jsou navrženy tyto další objekty k zařazení do seznamu památek z důvodu jejich estetické a městotvorné hodnoty: Hlavní tř.č.p.389 – Osborne Nádražní 292 – nádraží Nádražní 462 – rondokubistický dům Kladská – soubor původních staveb park u Ferdinandova pramene pohádková cesta včetně rozhledny Hamelika č.p. 348 Hubertus č.p. 357 Campanilla Zároveň bude respektován režim vyhlášené památkové zóny s jejími jednotlivými stupni a pásmy, především pak originální urbanistická struktura a architektonická jednota zástavby území, která je hlavní kulturně architektonickou hodnotou města. Nedílnou součástí této struktury je i masiv lázeňského parku, urbanistické osy, průhledy a uliční fronty. V průběhu návrhového období doporučujeme rozšířit hranice památkové zóny oproti současnému vymezení: zástavba nad Anglickou ulicí zapojit do památkové zóny park před hotelovou školou zapojit do památkové zóny Návrhy nových objektů budou z hlediska vazby na stávající dominanty posuzovány tak, aby nenarušovaly jejich celkově dominantní působení v rámci okolí. V návrhu dostavby a přestaveb jednotlivých městských částí budou respektovány charakteristické prvky každé z těchto částí, stejně jako historický půdorys města a bude chráněn reliéf a kompozici města jako celku. V návrhu přestaveb a přístaveb jednotlivých domů bude respektován urbanistický a hmotový charakter okolní zástavby. | D.Závazná část oddíl 4. Kapitola přílohy C.12. D.Závazná část oddíl 3.4. a 4.2.5. |
| 16. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) je přílohou návrhu územního plánu města Mariánské Lázně na základě zákona o ochraně ZPF č. 334/1992 a jeho úplného znění ve vyhlášce č. 231/1999 a podle vyhlášky MŽP č. 13/1994 a zákona „o lesích - č. 289/1995„. Vyhodnocení dotčeného ZPF bylo zpracováno pro 4 katastrální území města s následující celkovou výměrou zemědělské a lesní půdy a vodní plochy. | Výkres B.4. vyhodnocení důsledků návrhu na ZPF a LPF |

# Struktura zemědělského a lesního půdního fondu a vodních ploch v katastrálních územích města

|  | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ |
| --- | --- |
| KULTURA | M. Lázně | Úšovice | Chotěnov | Stanoviště | Město celkem |
| orná půda | 22,69 | 74,46 | 52,65 | 44,15 | 193,95 |
| zahrady | 18,19 | 73,07 | 2,93 | 3,02 | 96,21 |
| louky | 81,30 | 116,20 | 77,99 | 97,28 | 372,77 |
| pastviny | 9,40 | 44,47 | 7,91 | 38,60 | 100,38 |
| zem. p.celkem | 131,58 | 308,20 | 141,48 | 182,05 | 763,31 |
| lesní půda | 3070 | 325 | 124 | 70 | 3589,00 |
| vodní plochy | 33,79 | 38,37 | 17,15 | 24,24 | 113,55 |

| 16.1. Výrobní podmínky Zájmové území je začleněno do klimatického regionu MT4 (mírně teplý, vlhký) s bonitačním kódem „7„ (mimo 3,6% z celkového záboru v regionu „8„) a z hlediska podmínek ekonomických pro zeměd. prvovýrobu do oblasti marginální. Agroenvironmentálnbí prioritou zemědělství v tomto území je hospodaření způsobem šetrným k životnímu prostředí této lázeňské a turistické oblasti. Rozsah odvodněných ploch, podle evidence Státní meliorační správy je v řešeném území minimální, pozornost si zaslouží četné toky ve správě SMS, zejména v jižní části kat. území Úšovice. V současné době hospodaří na převážně pronajaté zem. půdě v zájmovém území, čtyři podnikatelské subjekty - fyzické osoby, převážně agrosystém rodinných farem s intenzitou a efektivitou poplatnou především ekonomickým podmínkám a restrukturalizačním změnám. |  |
| --- | --- |
| 16.2. Bonitace zem. půdy a stupeň přednosti v ochraně Zemědělská půda navrhovaná k vynětí je hodnocena na základě „bonitovaných půdně ekologických jednotek„ - BPEJ (455 v ČR) při rovnocennosti všech hodnocených složek prostředí (klima, pedologie, uhel terénu, hydrologické poměry a fyzikálně chemické vlastnosti půd) Charakteristika dotčené zem. půdy z hlediska půdních typů, druhů půd a stupně hydromorfismu, účelově seskupených do hlavních půdních jednotek - HPJ (v ČR 78), je uvedena v následující textové tabulce. |  |

| SKUPINA PŮD | HPJ | ha | % |
| --- | --- | --- | --- |
| hnědých | 29 | 40,43 | 37,74 |
| hnědých silně kyselých | 35 | 2,24 | 2,09 |
| velmi sklonitých | 40 | 1,14 | 1,06 |
| oglejených | 47, 50 | 37,71 | 35,20 |
| nivních | 55, 58 | 14,28 | 13,33 |
| hydromorfních | 68,69,72,73 | 11,33 | 10,58 |
| celkem | -------- | 107,13 | 100,0 |

| 16.3. Návrh na odnětí ZPF Do výkresu ZPF jsou zařazeny pouze ty lokality funkčního využití, kde je dotčen zemědělský půdní fond, lesní půda nebo vodní plochy. U zeměd. půdy v rámci „ÚSES„ se vynětí nepředpokládá, může však dojít ke změně kultury. Celkový rozsah zemědělské, lesní půdy a vodních ploch podle lokalit (kat. kódy 2,5,7,8,10,11) dotčených záborem, včetně ploch ostatních (kat. kód 14) je uveden v příloze. V tab. č. 1 jsou zapsána katastrální čísla všech pozemků příslušné lokality (celé nebo jen částí) podle výpisu údajů z katastru nemovitosti vyhotoveného 22. 7. 1999. Souhrnný přehled o záborech s územní lokalizací (zastavěné a mimo zastavěné území), třídou ochrany, odvodněním a s výměrou nezemědělské půdy je v tab. č. 2 Zábor v řešeném území je následující : 107,13 ha zem. půdy (orná půda - 53,24 ha, trvalý travní porost - 21,75 ha, zahrady - 32,14 ha) z toho 29,19 ha v zastavěném území - 27,2% 77,94 ha mimo zastavěné území - 72,8% 2,65 ha lesní půdy 44,57 ha ostatní plochy Přehled o navrhovaném záboru ZPF v jednotlivých kat. územích města je uveden v tabulce: | Výkres B.4. vyhodnocení důsledků návrhu na ZPF a LPF |
| --- | --- |
| kat. území | dotčená | z toho |  |
|  | výměra - ha | zastav. území | mimo zástavbu |  |
| ML | 6,03 | 2,83 | 3,20 |  |
| UŠO | 83,58 | 22,50 | 61,08 |  |
| CHO | 8,14 | 0,44 | 7,70 |  |
| STA | 9,38 | 3,41 | 5,97 |  |
| celkem | 107,13 | 29,18 | 77,95 |  |
| % | 100,0 | 27,2 | 72,8 |  |

### 16.4. Funkční využití záborových ploch ZPF

Struktura funkčního využití návrhem dotčených pozemků zemědělské půdy je rozvedena v tabulce:

| FUNKČNÍ VYUŽITÍ | ha | % |
| --- | --- | --- |
| bydlení | 35,48 | 33,12 |
| smíšené městské území | 5,67 | 5,29 |
| lázeňství | 1,80 | 1,68 |
| občan. vybavení | 2,58 | 2,41 |
| doprava | 8,41 | 7,85 |
| výroba | 26,26 | 24,51 |
| vodní plochy | 2,42 | 2,26 |
| zahrádky | 19,25 | 17,97 |
| zeleň | 0,52 | 0,49 |
| rekreace | 4,74 | 4,42 |
| c e l k e m | 107,13 | 100,0 |

| 16.5. Zábor lesních pozemků Návrhem Územního plánu je dotčeno 2,65 ha lesních pozemků pro následující funkční využití: doprava 1,85 ha bydlení 0,36 ha rekreace 0,34 ha lázeňství 0,10 ha Faktor ekologické váhy lesa pro les hospodářský je 1,4, faktor pro lesy lázeňské je 4,0 a faktor pro lesy v ochranném pásmu léčivých zdrojů je 5,0. Majoritní úbytek lesních pozemků v jihozápadní lokalitě města je environmentálně podstatný a požadavek případné plošné kompenzace je možné převést do pozemkových úprav, nebo reálně řešit v rámci projektů komoditně nevyužívané zem. půdy. Veškeré lesní pozemky jsou ve vlastnictví České republiky - Lesy České republiky s. p. Hradec Králové. Majetko-právní stav Komplexní pozemkové úpravy nebyly v řešeném území zahájeny. Pro „náhrady“ oprávněných osob v kat. území Ušovice, Chotěnov a Stanoviště jsou schváleny jednoduché pozemkové úpravy. Zpracování „JPÚ„ v kat. území M. Lázně nebylo zahájeno. Návrhem dotčené pozemky ZPF jsou ve vlastnictví města, státu – Pozemkový fond a právnických osob, orientačně bylo zjištěno, že podíl jejich výměry je přibližně stejný. V této vlastnické struktuře dotčených pozemků dojde nepochybně, po nabytí právní moci územního plánu, podle § 5 zákona č. 95/Sb 1999 k podstatnému nárůstu podílu ploch ve vlastnictví města a fyzických osob - převodem z Pozemkového fondu. |  |
| --- | --- |
| 16.6. Důsledky navrhovaného řešení Celkový rozsah navrhovaného záboru zemědělské i nezemědělské půdy je spolu s údaji o druzích, kultuře, bonitaci a třídě ochrany ZPF uveden výše. K odnětí je navrženo 107,13 ha, tj. 14,04 % z celkové výměry řešeného území města, a 2,65 ha lesních pozemků. Z uskutečněných investic do půdy budou návrhem na odnětí dotčeny odvodněné pozemky o výměře 2,26 ha na lokalitách č. 76 a 77. Lokalizace odvodněných pozemků, spolu s toky ve správě SMS, je zakreslena v grafické příloze 1 : 5 000 č. výkresu B.4. V případě realizace záboru ZPF v dosahu toků je nutné projednat investiční záměr s jeho příslušným správcem. V území nejsou areály ani stavby zem. objektů, či účelových komunikací, kde lze předpokládat jejich porušení. Narušení uspořádání hospodářské organizace ZPF je v probíhajícím procesu restrukturalizace a transformace průběžnou záležitostí a vliv případných záborů je v tomto směru minimální. Závažnější problém bude přístupnost pozemků pro vlastníky, ta je úkolem komplexních pozemkových úprav, pro které je územní plán závazným územně plánovacím podkladem. Komplexní pozemkové úpravy nejsou v řešeném území zpracovány ani zahájeny. Navrhovaný zábor zemědělského a lesního půdního fondu respektuje „ÚSES„ a nenarušuje svým rozsahem ekologickou stabilitu území s jeho mimořádnou environmentální hodnotou. Znázornění hranice pozemkové údržby jednotlivých právnických a fyzických osob je v současné době na počátku privatizace státní půdy a převodů na obce problematické. Při všech etapách realizace jednotlivých urbanistických záměrů územního plánu se musí postupovat tak, aby ze zemědělského půdního fondu byly odnímány jen nejnutnější plochy zemědělské půdy. V navržených lokalitách výstavby nebude její realizací narušena přístupnost okolních pozemků a jejich organizací uspořádání. Prováděnými zásahy v krajině budou v co nejmenší míře narušovány hydrologické a odtokové poměry dotčených i okolních pozemků. Na základě rozboru návrhu Územního plánu města Mariánské Lázně a posouzení jeho koncepce funkčního řešení (včetně porovnání s lázeňskými městy našeho kraje) je možné konstatovat, že rozsah záboru zemědělského a lesního fondu je agroenvironmentálně přijatelný a je racionálním podkladem pro nakládání pozemky. |  |

| B.17. Etapizace Návrh rozvoje města je řešen etapovitě s rozdělením na I.etapu výstavby, II.etapu výstavby a určením rezervních ploch. Návrh etapizace vychází z konkrétních potřeb města v jednotlivých funkčních sférách, etapy výstavby jsou řešeny v souvislosti s hlavním principem koncepce. Tím je dán i rozsah zabíraných ploch. Do I.etapy jsou obecně zařazeny záměry s největší buď připraveností k realizaci, nebo nejvyšší prioritou z hlediska formování a směrování dalšího vývoje města. Do II.etapy jsou zařazeny záměry s delším horizontem potřebnosti, nebo záměry, které vyžadují náročnější přípravu jak z hlediska územního, organizačního tak z hlediska finančních nákladů. Do rezervních ploch jsou zařazeny plochy pro záměry jdoucí nad časový horizont územního plánu, tyto plochy slouží pro představu, jakým směrem a v jakých možnostech se může město dále rozvíjet v případě neočekávaně razantního rozvoje především ve směrování zahraničních investic. Z grafické přílohy pak vyplývá, že právě rezervní plochy pro další rozvoj města jsou značné, při ekonomickém vyjádření pak nutně vychází podstatně vyšší náročnost při investování do těchto ploch a tak se potvrzuje úvodní preambule, že při směrování investic do města musí být dávána přednost přestavbě, rekonstrukcím, zástavbě v prolukách, obecně pak přednost ve využívání vnitřních rezerv města, přednost intenzivnímu rozvoji na úkor extenzivních záborů relativně dostupnějších pozemků na hranicích zastavěného území, nebo za těmito hranicemi. |  |
| --- | --- |
| Návrh lhůt aktualizace Návrh je zaměřen na intenzivní rozvoj města a vzhledem k rozsahu rezervních ploch se dá říci, že je vytvořen velký prostor pro uplatnění různých rozvojových strategií jednotlivých funkčních sfér, stejně jako strategií urbanistického rozvoje, nebo spíše rozsahu rozvoje města. Což platí také o variabilitě umisťování investic jak města, tak soukromých investorů. Dalším důležitým aspektem je setrvačnost rozvoje urbanistických struktur, která zajišťuje kontinuitu vývoje sídla a je dána respektováním nosných a nadčasových zásad jednotlivých územních plánů tak, jak jsou zapracovávány do jednotlivých územních plánů. Orgán územního plánování, který je příslušný k pořízení územně plánovací dokumentace, soustavně sleduje, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena. Povinná aktualizace bude minimálně1x za 4 roky, připomínky a podněty budou shromažďovány průběžně. Návrh na rozhodnutí o pořízení změn závazných částí územního plánu bude předkládán schvalujícímu orgánu jednou ročně prostřednictvím odboru pověřeného pořizováním územně plánovací dokumentace. Limitující termín pro podání žádosti je navržen na 31. srpen. |  |

# Přílohy – Tabulková část

Zařazeno na konci dokumentu

# Závazná část ve formě regulativů

## D.1. vysvětlivky k některým pojmům

- Vila domem se rozumí izolovaný bodový bytový dům o nejvýše třech nadzemních podlažích a podkroví ve stavebně nesrostlé zástavbě s vlastní zahradou.

- Drobnou výrobou se rozumí objekty výrobního zařízení malého rozsahu co do zastavění pozemku, počtu zaměstnanců a objemu přepravy. V územích výrobních (Vd) je objekt drobné výroby zařízení, jehož zastavěná plocha nepřesahuje 400 m2. V ostatních územích (Bm, Bv, Sm) je objekt drobné výroby zařízení, jehož plocha celkem ve všech podlažích nepřesahuje 100 m2.

- Rušícím zařízením se pro účely této závazné části rozumí objekty, jejichž negativní účinky a vlivy omezují, obtěžují a ohrožují (včetně ohrožení dobré pověsti) sousedství, obytnou pohodu a hlavní funkci stanovenou ve vymezené lokalitě, nad přípustnou míru (např. herny, erotické salony, diskotéky, tančírny, noční kluby apod.).

- Kulturním zařízením se pro účely této závazné části rozumí všechny objekty pro kulturu (např. knihovny, muzea, výstavní sítě, obřadní síně, divadla, kina, společenské sály, církevní stavby – kostely a modlitebny) s výjimkou rušících zařízení.

- Služby - Službami se rozumí stavby a zařízení nevýrobního charakteru, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 400 m2, s výjimkou rušících zařízení.

- veřejné ubytování - Veřejným ubytováním se rozumí stavby pro přechodné ubytování se souvisejícími službami v hotelech, motelech a v penzionech, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech a v autokempech.

f1)   ubytování se střední kapacitou - Ubytováním se střední kapacitou se rozumí stavby pro přechodné ubytování s kapacitou do 45 lůžek a se souvisejícími službami, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech a v autokempech.

f2)  drobné ubytovací zařízení - Drobným ubytovacím zařízením se rozumí stavby pro přechodné ubytování s kapacitou do 20 lůžek, s výjimkou ubytování ve stanových a chatových táborech a v autokempech.

- administrativa - Administrativou se rozumí objekty pro nevýrobní služby administrativního charakteru poskytované obyvatelům a návštěvníkům, s výjimkou administrativy správní, jehož zastavěná plocha nepřesahuje 400 m2, nebo s nezbytnými parkovacími plochami do 20 míst.

- správa  - Správou se rozumí objekty pro veřejnou administrativu správní (např. radnice, policie, vojenská správa, celní úřad a pošta).

- hromadné garáže - Hromadnou garáží se rozumí objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavování (odstavná garáž) nebo parkování (parkovací garáž) vozidel a má více než 3 stání; stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace, nebo ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží a má zpravidla jeden vjezd.

- Parkování - Je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu). Parkování se může podle délky rozlišovat na krátkodobé (do 2 hodin trvání) a dlouhodobé (nad 2 hodiny trvání).

- odstavování - Je umístění vozidla mimo jízdní pruhy komunikací (zpravidla v místě bydliště, popř. v sídle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá.

- zařízení a stavba sloužící pro obsluhu vymezené lokality - Zařízením a stavbou sloužící pro obsluhu vymezené lokality se rozumí taková zařízení a stavby, jejichž kapacity svým rozsahem podstatně nepřesahují:

- v územích pro bydlení (Bč, Bv, Bm) potřeby trvale bydlících obyvatel lokality, ve které jsou umístěny

- v územích ostatních potřeby trvale a dočasně přítomných osob v lokalitě, ve které jsou umístěny

- doplňkové vybavení - Doplňkovým vybavením se rozumí stavby a zařízení, které slouží jako doplněk pro využití hlavní funkce vymezené lokality, jako např. WC, altány, kolonády, vyhlídky, pomníky, lyžařské vleky apod.

- veřejné prostranství - Plochy veřejných prostranství jsou prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství tvoří zejména náměstí, ulice, chodníky, silnice a místní komunikace, veřejná zeleň, parky, tržiště, průchody a podloubí, nadchody, podchody, průchody, pasáže a kolonády a další.

- Altán je stavba, která slouží pouze k ochraně osob před povětrnostními vlivy.

- Areál je soubor pozemků sloužící jednomu funkčnímu využití. Do ploch areálu se zahrnují plochy dotčené stávajícími i navrženými stavbami bez pozemků dotčených pouze inženýrskými sítěmi.

- Nákupním centrem se rozumí samostatné obchodní zařízení, objekt s celkovou plochou nad 200 m2 nebo s nezbytnými parkovacími plochami nad 20 míst.

- Maloobchodem se rozumí obchodní zařízení, objekt, které slouží k obchodu s max. celkovou plochou 200 m2 v jednom podlaží včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími plochami do 20 míst (s výjimkou tržišť a čerpacích stanic).

- Drobným zařízením maloobchodu se rozumí obchodní zařízení, objekt, které slouží k obchodu s max. celkovou plochou 200m2 ve všech podlažích včetně provozně souvisejících zařízení nebo s nezbytnými parkovacími plochami do 10 míst.

- Tržištěm se rozumí obchodní zařízení, jednopodlažní objekt, který má formu stánkového prodeje se sdruženým sociálním zařízením, nebo seskupení více než 3 stánků, kde jednotlivé obchodní prostory nejsou trvale uzavřené.

- Malochovem hospodářských zvířat se rozumí chov určený pro vlastní spotřebu, negativní účinky a vlivy na okolí nesmějí překročit přípustnou mírou.

- Malochovem koní se rozumí chov do 25 kusů trvale ustájených koní pro rekreačně sportovní účely na vlastním pozemku sloužící jako výběh, jehož velikost je 1000 m2 na jednoho koně, negativní účinky a vlivy na okolí nesmějí překročit přípustnou mírou.

- Plochami zeleně se rozumí nezpevněné plochy s nízkým, středním nebo vysokým rostlinným porostem.

- Rezervní plochy jsou navrženy k využití až za hranicí návrhového období a pro využití rezervní plochy je nutno projednat a schválit změnu ÚP.

- Přípustnou mírou se rozumí hranice standardů určené obecně platnými předpisy (jako např. hygienické normy, občanský zákoník, statut lázeňského města Mar. Lázně, apod.).

- ostatní nedefinované pojmy - Význam všech ostatních nedefinovaných použitých pojmů je shodný s definicemi uvedenými ve stavebním zákonu, obecně technických požadavcích na výstavbu a souvisejících předpisech.

- Polyfunkčním zařízením se rozumí objekt nebo zařízení ve kterém je obsaženo více funkcí současně, požadavky na výstavbu budou určovány dle charakteristiky přípustné pro funkci zaujímající největší plochu. (není možné hodnoty u jednotlivých funkcí sčítat).

- Zahrádkářská chata - Zahrádkářské chaty se umisťují především v zahrádkářských osadách. Zahrádkářské chaty nesmějí mít zastavěnou plochu včetně verand, vstupů a podsklepených teras větší než 25 m2.

## D.2. členění území

Správní území města se člení z hlediska charakteru území, jímž se rozumí soubor podstatných přírodně krajinných, sociálně ekonomických a kulturně civilizačních znaků, na funkční zóny.

Funkční zóny se dále člení z hlediska charakteru, jímž se rozumí převažující urbánní typ, místně utvářený přírodně krajinnými podmínkami, dobou vzniku, vazbami na okolí a mírou stability, na lokality.

Lokality se dále člení z hlediska prostorového uspořádání zejména komunikacemi a zástavbou. Lokalita je územně vymezená část, tvořící celek charakterizovaný stejnými zásadami utváření území. Každá lokalita je opatřena číselným indexem vyznačeným v grafické příloze Hlavní výkres.

Pozemkem, parcelou, geometrickým určením nemovitosti a katastrálního území, polohovým určením nemovitosti a katastrálního území, výměrou parcely a identifikací parcel se pro účely této závazné části rozumí pojmy vymezené a užívané obecně závazným právním předpisem. Nejmenší jednotkou území se z hlediska správního řízení územního, stavebního, popřípadě souvisícího rozumí pozemek zobrazený v ortogonálním průmětu jako parcela.

### D.3. Funkční uspořádání území

##### 3.1. Struktura osídlení území

# Město Mariánské Lázně s výjimkou Kladské, Hamrníků, Chotěnova, Sklářů a Stanoviště bude rozvíjeno jako souvisle urbanizované území. Jako prostorově oddělená sídla se budou rozvíjet Kladská, Hamrníky, Chotěnov, Skláře a Stanoviště.

# Stávající rozptýlené objekty (mimo zastavitelná území) nebudou rozšiřovány ani objemově zvětšovány s výjimkou doplňkového vybavení. Ve volné krajině nebudou vytvářena nová sídla, ani sídelní lokality.

##### 3.2. Funkční uspořádání území

# Funkční uspořádání území sídelního útvaru stanoví územní plán v grafické příloze A.1. - Hlavní výkres 1 : 5 000, v němž je území města členěno na polyfunkční území a monofunkční plochy. Územní plán vymezuje polyfunkční území základní a specifická, monofunkční plochy základní.

# Územní plán vymezuje tato polyfunkční území základní:

- území bydlení městského typu (Bm1) a (Bm2)

- území čistého bydlení (Bč1) a (Bč2)

- území bydlení venkovského typu (Bv)

- území lázeňství převažujícího (L)

- smíšené území lázeňství (SL)

- smíšené území městské (Sm1) a (Sm2)

- území drobné výroby a služeb (Vd)

- území průmyslové výroby (Vp)

- území zemědělské výroby (Vz)

- území rekreace (R)

# Územní plán vymezuje tato polyfunkční území specifická:

# území rekreace s převahou zeleně – stadion Viktoria (Sp-1)

# území památkového souboru staveb – Kladská (Sp-2)

# Pro každé polyfunkční území jsou stanoveny základní funkce a druhy staveb a zařízení, které v něm je možno umisťovat, případné nežádoucí vlivy nesmí rušit hlavní funkci.

# Územní plán vymezuje tyto monofunkční plochy základní:

- plochy občanské vybavení (Ov)

- plochy rekreace s převahou zeleně – zahrádkářských osad (Rz)

- vodní plochy (Vo)

- plochy lesů lázeňských (LL)

- plochy lesoparků (Lp)

- plochy zemědělsky využívané půdy (Pz)

- plochy zeleně s rekreačním využitím (Zr)

- plochy zeleně – skladebné prvky ÚSES (Zb)

- plochy zeleně parkové (Zp)

- plochy zeleně ostatní (Z)

- plochy technického vybavení (Tv)

- plochy dopravního vybavení (D)

# Pro každou monofunkční plochu závazná část stanoví funkce a druhy staveb a zařízení, které je v ní možno umisťovat, případné nežádoucí vlivy nesmí rušit hlavní funkci.

# Podrobnější specifikace občanského nebo technického zařízení, zařízení rekreace a ploch zeleně je v grafické příloze A.1. - Hlavní výkres vyjádřena značkou. Důležitá zařízení občanského nebo technického vybavení a dopravy, v územích a plochách jiných funkcí jsou v A.1. - Hlavní výkres vyjádřena značkou (dle legendy v grafické části).

Území bydlení městského typu Bm

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro bydlení a umisťují se v něm stavby bytových domů. Přípustné je zde umisťovat stavby pro drobné zařízení maloobchodu, veřejné stravování, služby a drobnou výrobu, kulturu, zdravotnictví a stavby pro sport, které zajišťují obsluhu vymezené lokality a dále stavby pro školství, veřejné ubytování a sociální péči. Podle charakteru zástavby je území městského bydlení děleno na Bm1 a Bm2. | Viz. D.3.5.Limity prostorového využití |

Území čistého bydlení Bč

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro bydlení a umisťují se v něm stavby: Rodinných domů - Bč1 Rodinných a vila domů - Bč2 Přípustné je zde umisťovat stavby pro drobné zařízení maloobchodu, veřejné stravování, sport, zdravotnictví a služby sloužící pro vymezenou lokalitu a dále drobná ubytovací zařízení a školství. Přípustné je zde umisťovat samostatně stojící objekt garáží na vlastním pozemku pro bydlící v lokalitě. Podle charakteru zástavby je území čistého bydlení děleno na Bč1 a Bč2. | Viz. D.3.5.Limity prostorového využití |
| 91,94, 283, 284, 285 | Vymezené lokality jsou rezervní plochy. |  |
| 283, 284, 285 | U těchto lokalit musí být navíc proveden před návrhem zástavby řádný hydrogeologický průzkum. Při výskytu využitelného zdroje min. vody není možné tyto lokality zastavět ani ve funkční charakteristice Bč. |  |
| 84, 88 | Odloučené lokality pouze zachování současného počtu budov. |  |

Území bydlení venkovského typu Bv

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností malochovu hospodářských zvířat. Přípustné je zde umisťovat stavby rodinných domů, a dále stavby pro maloobchod, služby, veřejné stravování, kulturu, sport, zdravotnictví a drobnou výrobu, sloužící pro vymezenou lokalitu a drobné ubytovací zařízení a malochov koní. Přípustné je zde umisťovat samostatně stojící objekty garáží na vlastním pozemku pro bydlící v lokalitě. |  |

Území lázeňství převažujícího L

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality mimo 54, 55, 56, 139, 146 | je určeno výlučně pro lázeňství Přípustné je zde umisťovat stavby lázeňských objektů. Dále stavby pro zdravotnictví, veřejné stravování, stavby pro kulturu, sloužící pro obsluhu vymezené lokality, drobné zařízení maloobchodu, bez zvýšených nároků na dopravu a byt správce objektu. |  |
| 54, 55, 56, 139, 146 | Vymezené lokality jsou určeny výlučně pro stavby kolonád a altánů. |  |
| 50 | a dále je ve vymezené lokalitě rezervní plocha pro umístění parkovacího domu s možným využitím po návrhovém období ÚP |  |

Smíšené území lázeňství SL

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro lázeňství, veřejné ubytování a bydlení. Přípustné jsou zde stavby lázeňských objektů, stavby pro veřejné ubytování a veřejné stravování, bytové domy, stavby pro drobné zařízení maloobchodu, kulturu, a zdravotnictví, bez zvýšených nároků na dopravu a dále služby sloužící pro obsluhu vymezené lokality. |  |
| 79, 101, 106 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: stavby pro sport sloužící pro obsluhu vymezené lokality a rušící zařízení. |  |

Smíšené městské území Sm

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro maloobchod, služby, veřejné stravování a veřejné ubytování, kulturu a bydlení. Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální péči, a stavby pro sport, zařízení drobné výroby a služeb, které nenarušují požadavky na bydlení nad přípustnou míru. Podle charakteru zástavby je smíšené městské území děleno na Sm1 (volná zástavba) a Sm2 (volná a bloková zástavba). | Viz. D.3.5.Limity prostorového využití |
| 1 | z charakteristiky není přípustné zde umisťovat stavby bytových domů, stavby pro administrativu a zařízení drobné výroby a služeb |  |
| 129, 234, 267, 270 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: stavby rušících zařízení. |  |
| 129, 267 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: veřejné čerpací stanice pohonných hmot |  |
| 151 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: správu z charakteristiky není přípustné zde umisťovat stavby a zařízení pro drobnou výrobu, sociální péči a sport bydlení je možno umisťovat pouze od 3.NP |  |
| 107, 108, 126, 127, 178, 227, 228, 269, 270, 279 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: tržiště |  |
| 234 | + přípustné parkování autobusů a nákladních vozidel |  |
| 270 | + areál požární stanice a věda a výzkum + areál technických služeb |  |

Území drobné výroby a služeb Vd

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro umisťování staveb drobné výroby a služeb, které mají potencionální rušivé účinky na bydlení. Přípustné jsou zde stavby pro drobnou výrobu a služby všeho druhu a stavby pro skladování, dále pak stavby pro administrativu, správu, vědu a výzkum, veřejné stravování, rušící zařízení, stavby nákupních center, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, areál požární stanice, areál technických služeb a byt správce zařízení. Negativní účinky a vlivy z provozování staveb a zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí nad přípustnou míru se nesmějí projevit mimo hranice vymezené lokality. |  |
| 176, 177, 289, 290, 298, 299, | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: tržiště |  |
| 273 | + stáčírnu |  |

Území průmyslové výroby Vp

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro umisťování staveb pro výrobu a sklady, které mají podstatné rušivé účinky na okolí a která proto není možné umisťovat v jiných územích. Přípustné jsou zde zařízení průmyslové výroby a skladů, stavební dvory, zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací, stavby pro vědu a výzkum, administrativu, stavby rušících zařízení, veřejné stravování, nákupní centra, tržiště, byt správce zařízení, veřejné čerpací stanice pohonných hmot, areál požární stanice a stáčírny minerálních vod. |  |
| 174 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: odpadový dvůr pro sběr a likvidaci objemného, zvláštního a nebezpečného odpadu, likvidaci kalů z ČOV, recyklaci stavebního odpadu, překládací stanici tuhého komunálního odpadu, zařízení pro intenzivní kompostování organického odpadu z městských zdrojů, zařízení pro sběr a třídění druhotných surovin určených k recyklaci. |  |
| 302 | U této lokality musí být proveden před návrhem zástavby řádný hydrogeologický průzkum. Při výskytu využitelného zdroje min. vody je možné lokalitu zastavět pouze stavbami pro ochranu a využití takového zdroje. |  |

Území zemědělské výroby (Vz)

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro umisťování staveb a zařízení s převládajícím způsobem využití – zahradnictví Přípustné jsou zde služební byty, byt správce a majitele a služby doplňující hlavní funkci. |  |
| 207 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: + kompostárna a využití kalů z ČOV |  |
| 218 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: + rybí sádky |  |

Území rekreace R

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro sport a rekreaci. Přípustné je zde umisťovat stavby pro sport a služby, sloužící pro vymezenou lokalitu. |  |
| 102, 103, 104, 105, 201, 225, 275 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: celoměstská zařízení a stavby rozšiřující služby pro sport a kulturu |  |
| 328, 329 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: rekreační chalupy a rekreační domky a malochov koní | Chotěnov okrouhlice |
| 216, 292 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: tábořiště a kempy |  |
| 131 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: sportoviště pro školu jih |  |
| 83 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: ubytování a služby se střední kapacitou | objekt s vyhlídkovou věží |
| 293 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: koupaliště a rušící zařízení. |  |
| 81, 82 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: malochov koní |  |
| 85 | Vymezená lokalita je rezervní plocha. |  |
| 9 | a dále jsou vymezené lokality omezeny: současně nezastavěné plochy je možno využít pro činnosti a stavby související s hospodářskou činností v lesích |  |

Plochy rekreace s převahou zeleně Rz

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou určeny pro rekreaci s převažujícím podílem zeleně a s jedním převládajícím způsobem využití - pro zahrádkářské osady. Na těchto plochách je přípustné umisťovat pouze zahrádkářské chaty a doplňkové vybavení sloužící pro obsluhu vymezené lokality za předpokladu, dodržení pro plochu charakterického vysokého podílu zeleně. |  |

Plochy občanského vybavení Ov

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou určeny pro stavby a zařízení pro školství (Ovš), kulturu (Ovk), zdravotnictví (Ovz) a sociální péči, pošty, policii a správu, vědu a výzkum, maloobchod a služby. Na plochách s podrobněji určeným druhem zařízení je přípustné umisťovat jen taková zařízení, pro která jsou určena. Na plochách neupřesněných je možno umisťovat kterékoliv z vyjmenovaných druhů zařízení. |  |

Plochy technického vybavení Tv

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou plochy pro stavby a zařízení technického vybavení a zahrnují stavby a zařízení pro zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zpracování a likvidace odpadu, telekomunikační zařízení. |  |

Plochy dopravního vybavení D

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | plochy pozemních komunikací, tj. liniové plochy pro automobilovou dopravu, které zahrnují silnice a místní komunikace. plochy drah a staveb na dráze (Ž) (nádraží a stanice, překladiště a jiná doprovodná zařízení). ostatní plochy pro dopravu zahrnují autobusová nádraží a zařízení městské hromadné dopravy, záchytná a jiná parkoviště, garáže a hromadné garáže (P), pěší zóny a veřejná prostranství, pěší komunikace, cyklistické stezky, letiště (A) příslušná místa pro umístění parkovišť a garáží v ostatních funkčních územích jsou vyznačena značkou (P) |  |

Plochy zemědělsky využívané půdy Pz

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou nezastavitelné plochy obhospodařovaného a dočasně neobhospodařovaného zemědělského půdního fondu - plochy orné půdy, luk a pastvin, sadů, dalších speciálních kultur a podobně - s výjimkou zahrad, které jsou součástí polyfunkčních území. |  |

Plochy zeleně s rekreačním využitím Zr

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | představují plochy zeleně, která je sezóně nebo trvale využívána k rekreačním účelům. Na těchto plochách není přípustné povolovat nové stavby ani jiná zařízení, která neslouží jako doplňkové vybavení. Jedná se o sluneční louky, lyžařské louky, lyžařské sjezdovky, plochy pro volnou jízdu na koních a robinzonádní louky, golfové hřiště, piknikové louky a podobně. |  |

Plochy zeleně – skladebné prvky ÚSES Zb

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou nezastavitelné plochy zeleně vymezené pro vedení biokoridorů s důrazem na zachování původních přírodních podmínek. |  |

Plochy zeleně parkové Zp

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou plochy parků se zaměřením na rekreačně estetickou funkci, předpokládají se vysoké nároky na kvalitu údržby těchto ploch. Na těchto plochách je přípustné umisťovat stavby doplňkových vybavení. |  |
| 71, 150 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: plochy hřbitova, přípustné je zde umisťovat stavby pro služby související s hlavní funkcí (smuteční síň atd.). |  |

Plochy zeleně ostatní Z

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou nezastavitelné plochy ostatní veřejné zeleně, ochranné a svahové zeleně při komunikacích a ostatní jinak neurčené nelesní zeleně. |  |

Plochy lesů lázeňských LL

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou nezastavitelné plochy lesů zvláštního určení se zvláštním určením zaměřené na rekreačně lázeňskou funkci. |  |

Plochy lesoparků Lp

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou plochy lesů zvláštního určení s charakterem lesoparku, s vysokým podílem přirozené vegetace, kde se předpokládá důraz na vysokou kvalitu údržby pěších cest a doplňkového vybavení. |  |

Vodní plochy Vo

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | jsou plochy toků a vodních nádrží, potoků, řek, rybníků, přehrad a podobně. |  |

Specifické území rekreace s převahou zeleně – stadion Viktoria Sp-1

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| lokalita Sp - 1 | je území, které je určeno pro funkci stávajícího sportovního zařízení a objektů s převahou zelených ploch, pro návrhové období max. 15 let. V tomto území je možná pouze údržba a oprava stávajících ploch a objektů. Charakter zařízení, charakter doprovodných zařízení a způsob provozování tohoto zařízení bude respektovat požadavky sousedních areálů, t.j. nemocnice, budoucí lázeňské léčebny a lázeňského parku, především z hlediska ochrany před nadměrným hlukem a ochrany před znečištěním ovzduší. |  |

Specifické území památkového souboru staveb - Kladská Sp-2

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| lokalita Sp-2 | je území v lokalitě Kladská, které je určeno pro zachování historického souboru staveb. V tomto území je umožněno umisťovat pouze stavby doplňkového vybavení a je zde přípustná náhrada pouze za původní objekt, při zachování stávajícího architektonického stylu staveb. |  |

#### 3.3.Regulace funkčního využití území

# Na pozemcích, v zařízeních a objektech je možno dále provozovat stávající funkce, i když nejsou v souladu s požadavky této závazné části, pokud nebudou negativně ovlivňovat základní funkci území nebo plochy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona.

# Stavby a zařízení umisťovat (to znamená povolovat novostavby, změny staveb a povolovat změny jejich užívání) a rozhodovat o změně využití území je možno jen v souladu s požadavky této závazné části.

# Zastavění ploch kvalitní neveřejné zeleně nebo veřejné zeleně, která je zahrnuta do zastavitelných území, je nepřípustné.

# Umisťování zařízení technického vybavení, sloužících pro obsluhu jednotlivých území, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na základní funkci nepřekročí přípustnou míru.

# Umisťování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla, která slouží pro obsluhu lokality, je přípustné, pokud případné nežádoucí vlivy na základní funkci nepřekročí přípustnou míru. Ve vnitřním území lázeňského místa a v území zvýšených nároků na výstavbu je kapacita parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla, která slouží pro obsluhu lokality, stanovena regulací (viz. kap. D.3.5., D.3. a 4.2.7.1), případné nežádoucí vlivy na základní funkci nesmí překročit přípustnou míru.

# Ve všech zastavitelných územích je přípustné umisťovat:

- komunikace vozidlové sloužící pro obsluhu tohoto území a plochy pěšího provozu

- zeleň

- liniové stavby technické infrastruktury

#### 3.4.Regulace prostorového využití území

# Objekty je možno stavět, přistavovat a nastavovat jen v takovém objemu a hmotě, aby nebyly překročeny limity prostorového využití území a narušena urbanistická hmotová struktura okolí.

# Jednotlivé společensky významné objekty mohou být výjimečně vyšší než je stanoveno regulativy jen v případě, že toto bude prokázáno v podrobnějším územně plánovacím podkladu, o těchto případech rozhoduje stavební úřad v územním řízení. Jednotlivé dominantní části staveb mohou být výjimečně vyšší než je stanoveno limitem. O možnosti takového zvýšení rozhoduje - s přihlédnutím k místním podmínkám a ke každému jednotlivému případu zvlášť - stavební úřad v územním řízení.

# U historické zástavby vzniklé jako izolované domy se při přístavbách nepřipouští srůstání objektů.

#### 3.5. Regulativy prostorového využití

Pro regulaci prostorového využití území jsou stanoveny tyto regulativy prostorového využití území:

- maximální procento zastavění pozemku - udává maximální procentní podíl zastavěné plochy všech objektů k celkové ploše pozemků areálu.

- minimální procento ozelenění pozemku - udává minimální procentní podíl nezpevněných ploch zeleně k celkové ploše pozemku areálu.

- maximální koeficient podlažní plochy - vyjadřuje maximální poměr součtu všech podlažních ploch k celkové ploše pozemku areálu.

- minimální - maximální podlažnost - udává minimální a maximální počet nadzemních podlaží objektu včetně podkroví s výjimkou Bč 1 a Bč 2.

Pro účely stanovení maximálního procenta zastavění a minimálního procenta ozelenění pozemku určeného pro výstavbu rozlišuje závazná část:

- zastavěnou část pozemku

- ozeleněnou část pozemku

- ostatní nezastavěnou část pozemku (např. zpevněná plocha, odstavné stání, vodní plocha, manipulační plocha atd.)

Pro jednotlivé druhy území se stanoví:

Funkční	Maximální %	Minimální%	Maximální	Minimální-	Charakter

území		zastavění	ozelenění	koeficient 	maximální	zástavby

pozemku	pozemku	podlažní	podlažnost

plochy

Bm1		50		40		2,4		3-8	       	rozvolněná

Bm 2		60		20		1,8		3-5	       	bloková

Bč 1		30		60		0,6		1-2+p		RD

Bč 2		40		60		1,2		2-3+p	       	RD+vila domy

Bv		20		60		0,4		1-2+p		izolovaná

Sm 1		50		30		1,5		3-5		volná

Sm 2		60		30		1,7		3-6		bloková

SL		40		50		1,6		2-5

L		40		60		1,5	         	2-5

Vd		80		20		2,4		1-4

Vp		80		20		2,4		1-4

Vz		60		40		1,2		1-2

R		20		60		0,2		1-2

Ov		40		40		1,2		1-4

Rz		10		90		0,1		1+p

Sp-1		20		80		0,3		2-2

Sp-2		30		70		0,6		3-3

Další požadavky prostorového využití území - pro přístavby a nástavby stávajících objektů ve stabilizovaných územích – stanoví stavební úřad v rámci územního řízení s přihlédnutím k charakteru okolního zastavění.

Regulativy prostorového využití je možno pro konkrétní území nebo plochy upravit formou zpracování a schválení podrobnější územně plánovací dokumentace.

Při posuzování procenta ozelenění pozemku je možné realizovat max. 1/3 ozeleněných ploch jako součást objektu. (např. střešní zahrada atd.). Při obnově staveb na historických stavebních pozemcích je možná výjimka z předepsaného procenta ozelenění a z max. procenta zastavění pozemku, kterou stanoví stavební úřad v rámci územního řízení s přihlédnutím k charakteru okolního zastavění.

Požadovaný počet odstavných a parkovacích stání musí být zajištěn prioritně v rámci vlastního  území (pozemku) stavby a stanoví se v souladu s ČSN 73 6110, čl.193-196. Pro potřeby řešeného území se stanovují tyto závazné hodnoty součinitelů:

součinitel vlivu stupně automobilizace:

ka = 1,4 ………………….. pro současný stupeň automobilizace 1:2,5 a stávající objekty

ka = 1,6 ………………….. pro stupeň automobilizace 1:2,0 v návrhovém období

součinitel vlivu velikosti sídelního útvaru:

kv = 0,7 ………………….. zvýšení oproti ČSN 73 6110 vzhledem k široké spádové oblasti a významu lázeňského města

součinitel vlivu polohy řešeného území:

kp = 1,0 ………………….. vnitřní území lázeňského místa (mimo zón s omezením vjezdu individuální automobilové dopravy) a zařízení nadměstského významu (např. nákupní centra) v celém řešeném území

kp = 0,8 …………………..    celé řešené území mimo vnitřní území lázeňského místa

kp = 0,6 ………………….. vnitřní území lázeňského místa v zóně s omezením vjezdu individuální automobilové dopravy

součinitel vlivu dělby dopravní práce:

kd = 1,6 ………………….. pro dělbu dopravní práce ve městě Mariánské Lázně v poměru 40% IAD : 60% ostatní, (může být upřesněno podrobným celoměstským dopravním průzkumem)

Odstavování nákladních vozidel a autobusů je možno řešit pouze v lokalitách, v nichž funkční regulativy stanovují využití Vd, Vp, D a Sm s indexem 234

#### 3.6. Území chráněné pro výstavbu dopravních staveb

Územní plán vymezuje "území chráněné pro výstavbu dopravních staveb" uvedených v příloze této závazné části.

V rozsahu území chráněného pro výstavbu dopravních staveb je možno v územním řízení, na základě podrobnější dokumentace dopravních staveb, upřesnit polohu komunikací a polohu a tvar křižovatek.

Přestavba průsečných křižovatek na kruhové (a naopak) je, po technickém a kapacitním prověření v územním řízení, přípustná.

## D.4. zásady utváření území

### 4.1. základní zásady

#### 4.1.1. Zásady vytváření území z hlediska urbánního typu

Z hlediska urbánního typu člení územní plán řešené území na :

- území zastavitelná

- území nezastavitelná

#### 4.1.2.Zastavitelná území

Zastavitelným územím se rozumí veškerá území zastavěná, popřípadě území nezastavěná, avšak k zastavění určená územně plánovací dokumentací, která jsou vymezena hranicí zastavitelného území (vyznačenou v grafické příloze A.1. - Hlavní výkres).

#### 4.1.3.Nezastavitelná území

Nezastavitelným územím se rozumí území, která nelze zastavět vůbec nebo která lze zastavět výjimečně a za zvláštních podmínek stanovených pro takový účel obecně závaznými právními předpisy nebo územně plánovací dokumentací.

Nezastavitelným územím jsou zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, parky, zemědělský půdní fond, ochranná pásma a chráněná území vymezená správními rozhodnutími v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nezastavitelné části pozemků, popřípadě parcel, rezervní plochy a ostatní části správního území města, o nichž to výslovně stanoví platná územně plánovací dokumentace. Nezastavitelným územím jsou rovněž veřejná prostranství, ledaže územně plánovací dokumentace stanoví výslovně jinak.

Nezastavitelné jsou monofunkční plochy:

- zemědělské půdy

- lesů

- vod

- zeleně

Na nezastavitelných plochách není dovoleno umisťovat stavby s výjimkou doplňkového vybavení, které je určeno pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah a na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků.

### 4.2. zvláštní zásady

#### 4.2.1.Zásady utváření území z hlediska míry změn

Z hlediska míry změn jsou územním plánem rozlišována:

- území stabilizovaná

- území rozvojová

- území zvýšených nároků na výstavbu

- území městské památkové zóny

- vnější území lázeňského místa

- vnitřní území lázeňského místa

- zátopová území

Území stabilizovaná, rozvojová, území zvýšených nároků na výstavbu a území městské památkové zóny a vnitřní území lázeňského místa vymezuje územní plán v grafické příloze A.1.– Hlavní výkres 1 : 5 000.

#### 4.2.2.Stabilizované území

Stabilizované území je územním plánem vymezené území, ve kterém se struktura zastavění a funkční využití nebude podstatně měnit.

Ve stabilizovaném území je možno stavby a zařízení umisťovat ( to znamená povolovat, povolovat jejich změny a povolovat změny jejich užívání ) a rozhodovat o změně využití území - jen pokud jejich nová funkce odpovídá požadavkům této závazné části a hmota objektu hmotám okolní zástavby.

Regulační podmínky pro stavby ve stabilizovaném území stanoví stavební úřad jejich odvozením z okolní zástavby.

#### 4.2.3.Rozvojové území

Rozvojové území je územním plánem vymezené území (v současnosti většinou nezastavěné), ve kterém dojde k podstatné změně ve funkčním využití pozemků a objektů a ke změně charakteru jeho zastavění.

Jako  rozvojová území jsou v územním plánu vymezeny tyto plochy:

# - Ústřední lázně

# - Tyršova - Chebská

# - Chebská - Husova

# - Křižíkova ulice

# - nemocnice

# - Panská pole

# - plochá dráha

# - Plzeňská

# - U Mlékárny

# - Vora - kasárna

# - skládka

# - Dlouhá pole

# - Plzeňská - železnice - dálniční přípojka

# - Plzeňská - komunikace II/230

# - Stavební mlýn

# - ke Stanovišti

# - Krakonoš

# - Dobrovského

V rozvojovém území je možno povolit novou výstavbu nebo přestavbu až na základě schválené podrobnější územně plánovací dokumentace, popřípadě projednaného územně plánovacího podkladu.

Pro rozvojová území zastavovaná stavbami více investorů je ve smyslu odstavce 3 nutný regulační plán, pro rozvojová území zastavovaná jednou stavbou (stavbami) jednoho investora je nutná alespoň urbanistická studie.

Regulační podmínky pro stavby v rozvojovém území stanoví stavební úřad podle schválené podrobnější územně plánovací dokumentace, popřípadě územně plánovacího podkladu.

Rozvojová území III., VI., VII. a XX. jsou v ochranném pásmu stupně II A. Rozvojová území XVI. a XVIII. jsou prognózní území výskytu PLZ a PMV. U těch rozvojových území, která jsou částečně nebo zcela v ploše prognózního území výskytu PLZ a PMV, bude v rámci další přípravy jejich konkrétního využití, před rozhodnutím o navrhovaném využití, vždy proveden vyhledávací geofyzikální a následně hydrogeologický průzkum s cílem ověřit, zda se v podloží zájmových území nevyskytuje horninové prostředí, které je součástí zřídelních struktur minerálních vod, příslušných mariánskolázeňské oblasti. Zadání průzkumu musí respektovat příslušné zákonné i podzákonné normy a veškerou související legislativu.

#### 4.2.4.Území zvýšených nároků na výstavbu

Jako území zvýšených nároků na výstavbu vymezuje územní plán ty části sídelního útvaru, které pro svoji historickou, urbanistickou, architektonickou či jinou hodnotu vyžadují vyšší kvalitu urbanistického a architektonického řešení zastavění a staveb, než je obvyklé.

Jako území zvýšených nároků na výstavbu se v územním plánu vymezují tyto plochy:

- Arnika

- Kollárova – Hlavní – Palackého (správní centrum)

Pro území zvýšených nároků na výstavbu zastavovaná stavbami více investorů je nutno zpracovat regulační plán (v rámci konceptu bude řešen variantně), pro území zvýšených nároků na výstavbu zastavovaná jednou stavbou je nutná minimálně variantní dokumentace urbanistického a architektonického řešení (studie).

Území zvýšených nároků na výstavbu I. je v ochranném pásmu stupně II A. U těch území zvýšených nároků na výstavbu, která jsou částečně nebo zcela v ploše prognózního území výskytu PLZ a PMV, bude v rámci další přípravy jejich konkrétního využití, před rozhodnutím o navrhovaném využití, vždy proveden vyhledávací geofyzikální a následně hydrogeologický průzkum s cílem ověřit, zda se v podloží zájmových území nevyskytuje horninové prostředí, které je součástí zřídelních struktur minerálních vod, příslušných mariánskolázeňské oblasti. Zadání průzkumu musí respektovat příslušné zákonné i podzákonné normy a veškerou související legislativu.

#### 4.2.5.Území městské památkové zóny

Území památkové zóny bude rozvíjeno v souladu s historickým charakterem urbanisticky a architektonicky nejvýznamnější části města. Budou respektovány uliční čáry, hladina zástavby a chráněné průhledové osy vyznačené v grafické příloze A.1. - Hlavní výkres 1 : 5 000.

V území městské památkové zóny nebude při dostavbě a přestavbě objektů narušeno působení  lokálních dominant, vyznačených v grafické příloze A.1. - Hlavní výkres 1 : 5 000.

V území městské památkové zóny bude zachována stavebně nesrostlá zástavba v lokalitách se stávající převládající izolovanou výstavbou a v zónách Bm1, Sm 1.

Parky v území městské památkové zóny jsou její nedílnou součástí a platí pro ně stejný stupeň ochrany.

Chráněné památkové objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých památek budou respektovány a jsou označeny v grafické příloze A.1. - Hlavní výkres, kde jsou také označeny ostatní navržené významné památkové objekty.

#### 4.2.6. Vnější území lázeňského místa

Vnější území lázeňského místa Mar. Lázně se v souladu s článkem II. odst. 6 lázeňského statutu upravuje na katastrální území Mariánské Lázně a Úšovice.

#### 4.2.7.Vnitřní území lázeňského místa

Z hlediska provozování ubytovací funkce, lázeňské funkce a režimu dopravní obsluhy vymezuje územní plán specifickou část města, nazvanou vnitřní území lázeňského místa.

Hranice vnitřního území lázeňského místa je zakreslena v grafické příloze A.1. - Hlavní výkres. Hranice vychází z lázeňského statutu z 19. 1. 1956 schváleného usnesením vlády č. 135 s upřesněním dle usnesení č. 134 ZPČ KNV o schválení směrného územního plánu z roku 1965.

Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno oplocování současných veřejných prostranství. Ve vnitřním území lázeňského místa je povoleno oplocování pozemků pouze na základě stavebního povolení.

Celé současně zastavěné území města je dotčeno ochranou přírodních léčivých zdrojů. Část současně zastavěného území tvoří vnitřní území lázeňského místa, kde platí zvláštní režim.

Popis průběhu hranice vnitřního území lázeňského místa Mariánské Lázně (Na základě projednání návrhu ÚP města Mar. Lázně s Ministerstvem zdravotnictví ČR – ČIL a v souladu se Statutem Lázeňského místa Mariánských Lázní článkem II. odst. 6. je aktualizován popis průběhu hranice vnitřního území lázeňského místa Mariánské Lázně.): 	Hranice začíná na Třebízského ulici v místech areálu hotelu Střelnice, od kterého směřuje kolmo přes Třebízský potok k jižní hraně p.č. 147/5 (k.ú. ML), kde se lomí k jihovýchodu směrem k oblouku Karlovarské třídy. V prodloužení Purkyňovy ulice se hranice lomí k severovýchodu a v oblasti severně nad vodojemem se obrací východním směrem k cestě na Kamzík, dále jde na jih až k ulici Dusíkova, po které pokračuje směrem na západ. Dále směřuje podle západní hrany p.č. 68/5 (k.ú. ML) na jih podél současně zastavěného území. Pokračuje na jih osami ulic Anglická a Pod Panoramou, podél které běží k jihu až k východní hraně pozemku léčebny Miramonte, pokračuje stále jižním směrem až k místní komunikaci, podél které míří až ke křižovatce s komunikací vedoucí k Červené Karkulce. Pokračuje na východ podél jižní hrany pozemku vodojemu až ke komunikaci č.p. 1131/1 (k.ú. Úšovice), podél které jde jižním směrem a přechází komunikaci na Karlovy Vary II/230, podél které míří na jihovýchod až k p.č. 1417 (k.ú. Úšovice), který obchází po východní hranici. Pokračuje jihozápadním směrem přes komunikaci II/230 a železnici M. Lázně – K. Vary téměř kolmo k ulici Dobrovského. Touto ulicí míří na sever a pokračuje ulicí Na vycházce k p.č. 138/1 (k.ú. Úšovice), kterou obchází po západní hraně a směřuje k severozápadu. V severovýchodním rohu p.č. 135/1 (k.ú. Úšovice) přechází železnici M. Lázně – K. Vary a pokračuje severním směrem podél východních hranic pozemků nemocnice, školky a vilových domů navazuje na ulici Křižíkova. Pokračuje ulicemi Máchova, B. Němcové, Hlavní a Dykova od které míří západním směrem k hranici lesa, podél kterého jde k jihu. Navazuje na ulici Příkrá k hotelu Monty a přechází kolmo k Tyršově ulici. Dále směřuje komunikací směrem k Balbínovu prameni, pokračuje komunikací p.č. 142/71 (k.ú. ML) na východ, navazující komunikací na sever až k hřbitovu a Kubelíkovou stezkou míří na sever. V zatáčce před hájovnou pokračuje přímo na sever, kde se lomí k výchozímu bodu hranice na ulici Třebízského.

##### 4.2.7.1. Vymezení režimu vnitřního území lázeňského místa

Funkce lázeňství zůstane nosnou funkcí města. Rozvoj této funkce je závislý kromě jiného i na postupném zlepšování celkového lázeňského klimatu města, jak ve smyslu životního prostředí a jeho čistoty, tak ve smyslu vlivů jednotlivých funkcí na pocitovou stránku pobytu a pohybu hostů v Lázeňském území. Nedílnou součástí těchto vlivů je režim provozování lázeňské péče a režim dopravní obsluhy ve vnitřním území lázeňského místa.

V jednotlivých funkčních zónách ve vnitřním území lázeňského místa jsou určeny následující regulační prvky režimu:

# L - lázeňství převažující

parkování na ulicích			ne	povoleno pouze krátkodobé parkování vozidel

počet parkovišť na BJ			dle výpočtu čl.33

počet parkovišť na lůžko		dle výpočtu čl.33

vazba ubyt.zařízení na balneopéči	ano	na 100% lůžek

poč. parkovišť na místo u stolu	dle výpočtu čl.33

poč. parkovišť na zaměstnance	ne	MHD

# SL - smíšené lázeňství a ostatní funkční zóny

parkování na ulicích			ano	vyhrazená stání

počet parkovišť na BJ			dle výpočtu čl.33

počet parkovišť na lůžko		dle výpočtu čl.33

vazba ubytov.zařízení na balneopéči	ne	volná

poč. parkovišť na místo u stolu	dle výpočtu čl.33

poč. parkovišť na zaměstnance	ne	MHD

#### 4.2.8. Zátopová území

V zátopovém území je nepřípustná výstavba škol, nemocnic, zdravotních a sociálních zařízení, čerpacích stanic PHM, zřizování skládek komunálních a průmyslových odpadů a látek škodlivých vodám (včetně látek toxických nebo takových, které při sloučení s vodou mohou způsobit obecné ohrožení, např. výbuchem), zřizování chovů hospodářských zvířat, silážních zařízení a skladování volně odplavitelných materiálů.

V inundačních územích obecně a v těsné blízkosti vodních toků nelze povolit novou výstavbu ani obnovu obytných, občanských, výrobních a skladovacích objektů bez stanovení a realizace ochranných protipovodňových opatření. Kolem vodních toků v zastavěném území zachovat nezastavitelné manipulační pásy v šířce min. 6 m, aby byla umožněna údržba koryta. Kolem vodních toků v krajině ponechat vegetační ochr. pásma v šířce alespoň 20 m s funkcí biokoridorů, vsakovacích a filtračních pásů a pásů krajinotvorné zeleně.

### 4.3. Veřejně prospěšné stavby a asanační plochy

#### 4.3.1. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních ploch

Plochy pro veřejně prospěšné stavby a asanační plochy vymezuje územní plán v grafické příloze B.3. - Vymezení veřejně prospěšných staveb.

Jmenovitý seznam všech v územním plánu vymezených veřejně prospěšných staveb a asanačních ploch je uveden na straně 67 - 70 – Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav.

#### 4.3.2.Seznam chráněných území pro výstavbu dopravních staveb

- Přeložka silnice II/230 v úseku Plzeňská ulice – Drmoul včetně řešení křižovatky „silnice II/230 x Plzeňská x silnice do Sklářů“ (VPS č. D-01) – šířka území je stanovena na 50 m od osy na obě strany komunikace.

Pro možnost stabilizace trasy, která se uskuteční až za návrhovým obdobím územního plánu v souvislosti s přestavbou železniční trati, se stanovuje území chráněné pro výstavbu dopravních staveb v místě navrhované křižovatky silnice II/230 x Plzeňská o poloměru 250 m od středu křižovatky a v úseku Plzeňská - Kosí potok o šířce 100 m od osy na obě strany komunikace.

- Nové komunikační propojení Hlavní – Husova – Chebská (VPS č. D-03) – šířka území je stanovena na 50 m od osy na obě strany komunikace.

- Nové komunikační propojení Husova – Janáčkova (VPS č. D-04) – šířka území je stanovena na 50 m od osy na obě strany komunikace.

- Přeložka silnice III/2110 - nadjezd u nádraží (VPS č. D-05) – šířka území je stanovena na 50 m od osy na obě strany komunikace.

- Nové komunikační propojení Ke Kasárnům - Plzeňská – Seifertova (VPS č. D-07 a D-08) – šířka území je stanovena na 50 m od osy na obě strany komunikace.

- Nové komunikační propojení Chebská - Tyršova (u lesa) (VPS č. D-10) – šířka území je stanovena na 50 m od osy na obě strany komunikace.

- Nové komunikační propojení Chebská – Vítězství (VPS č. D-11) – šířka území je stanovena na 50 m od osy na obě strany komunikace.

- Přeložka místní komunikace do Stanoviště (VPS č.D-14) – šířka území je stanovena na 50 m od osy na obě strany komunikace.

- Úprava směrového oblouku žel. trati č. 170 v úseku Stavební mlýn – Skláře – šířka území je stanovena na 100 m od osy na obě strany trati.

#### 4.3.2.Vyvlastnění

Vymezení veřejně prospěšné stavby v řádně vyhlášené závazné části ÚPD je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků a staveb dle stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

#### 4.4.Územní systém ekologické stability

##### 4.4.1.Vymezení ploch

Systém ekologické stability vymezuje územní plán v grafické příloze B.5. - Územní systém ekologické stability, biogeografické jednotky.

Seznam biocenter a biokoridorů včetně omezujících podmínek a režimu využívání území a ploch, které jsou součástí biocenter a biokoridorů, jsou obsaženy v textové části B.11. Návrh územního systému ekologické stability- v tabulkách na straně 62-66.

# C. Přílohy

## C.1. Vysvětlivky použitých zkratek:

A 			letiště

Bč (Bč1 a Bč2)	území čistého bydlení

Bm (Bm1 a Bm2)	území bydlení městského typu

Bv			území bydlení venkovského typu

ČD			české dráhy

ČOV			čistírna odpadních vod

D 			plochy dopravního vybavení

G 			garáže a hromadné garáže

CHKO              	chráněná krajinná oblast

L 			území lázeňství převažujícího

LL 			plochy lesů lázeňských

Lp 			plochy lesoparků

MHD             	městská hromadná doprava

NN                 	nízké napětí

NTL			nízkotlak

Ov 			plochy občanské vybavení

Ovk 			kulturu

Ovš 			zařízení pro školství

Ovz 			zdravotnictví

P 			záchytná a jiná parkoviště

PLZ			přírodní léčivé zdroje

PMV			přírodní minerální vody

Pz 			plochy zemědělsky využívané půdy

R 			území rekreace

RD			rodinné domy

Rz 			plochy rekreace s převahou zeleně – zahrádkářských osad

SL			smíšené území lázeňství

Sm (Sm1 a Sm2)	smíšené území městské

Sp-1  			území rekreace s převahou zeleně – stadion Viktoria

Sp-2 			území památkového souboru staveb – Kladská

STL			středotlak

TKR			televizní kabelový rozvod

TS			trafostanice

TÚ			telefonní ústředna

Tv 			plochy technického vybavení

ÚP                		územní plán

ÚPD           		územně plánovací dokumentace

ÚPN-SÚ    		územní plán sídelního útvaru

ÚSES            		územní systém ekologické stability

UTO			uzlový telefonní obvod

Vd   			území drobné výroby a služeb

Vo 			vodní plochy

Vp 			území průmyslové výroby

VPS              		veřejně prospěšná stavba

VN              		vysoké napětí

VTL			vysokotlak

VVN			velmi vysoké napětí

Vz 			území zemědělské výroby

Z 			plochy zeleně ostatní

Zb 			plochy zeleně biokoridorů

Zp 			plochy zeleně parkové

Zr 			plochy zeleně s rekreačním využitím

ZŠ			základní škola

Ž 			plochy drah a staveb na dráze

## C.2. Obyvatelstvo a bytový fond

Průměrná zabydlenost bytů v ČR činí 2.62 ob./byt a při srovnání s r.1980, kdy činila 2.9 ob./byt má silně klesající tendenci. Průměrná obytná plocha bytu činí 43 m2. Bytů starších 75 let je 32.6%. Podle provedených průzkumů a rozborů (1995) s přičtením nové výstavby je v řešeném území Mariánských Lázní ke konci roku 1998 - 6 836 b.j., z toho 485 v rodinných domech. Zabydlenost vychází 2.25 ob/b.j.

Rozdíl téměř tisíc b.j. oproti údajům ze sčítání roku 1991 je těžko vysvětlitelný, tím daný pokles zabydlenosti je pak dvojnásobný oproti poklesu 1980 - 1991 a dosahuje hodnoty, která je již pod předpokládanou úrovní pro návrhové období. V této souvislosti je však důležitou informací údaj o počtu udělených koncesí k pronajímání (350 k ubytování v soukromí, cca 1200 lůžek), který může hovořit o tom, jak jsou byty skutečně zabydleny. Z tohoto pohledu je údaj o zabydlenosti velmi relativní a plánovaná potřeba nových bytů je značně hypotetická.

### C.2.1. vývoj bytového fondu:

rok	počet ob.	počet BJ	obyvatel/BJ

1960	12682	3710		3,43

1970	13292	4293		3,10

1978	15027	5291		2,84

1990	15382	5804		2,65

1997	15360	6836		2,25

2001	          14868		   6486		2,29

### C.2.2. Byty, obyvatelé - návrh

___________________________________________________________________________________________

návrh bytů

I.E.	II.E	CELKEM	R

_________________________________________________________________________________

byt.d.	vila d.	 RD	celkem       byt.d.	vila d.	 RD	celkem

____________________________________________________________________________________________

„návrh“	206	220	113	539	385	72	457	      996		430

____________________________________________________________________________________________

počet ob.             895		339	1234	809	216	1025           2259		903

____________________________________________________________________________________________

### C.2.3. Byty, obyvatelé - celkem

__________________________________________________________________________________

stav       odpad      rekonstrukce                výstavba                celkem              CELKEM

byt.d.+RD             byt.d.+RD

__________________________________________________________________________________

„návrh“           6 836      -340               200                      811+185                 7 022+ 670           7 692

počet.ob.       14 868                                                                                     14 868+ 2010       16 878

__________________________________________________________________________________

### C.3. Zeleň

#### C.3.1. charakteristika současného stavu

Rozložení těchto ploch (v ha) z hlediska polohy v katastrálních územích dokládá následující tabulka:

| Katastr.území | Hřbitovy | Ostatní zeleň | Park | Rekreační zeleň | Stabilizační vegetace svahů | Ochranná zeleň | Parkově upravená plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chotěnov, Skláře | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4656 |
| Mariánské Lázně | 4,0603 | 26,4412 | 54,3907 | 55,8018 | 0 | 2,4174 | 10,3083 |
| Stanoviště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6242 |
| Úšovice | 0 | 36,9076 | 10,9869 | 26,4249 | 0,9397 | 3,7438 | 13,1920 |
| CELKEM | 4,0603 | 63,3491 | 65,3776 | 82,2267 | 0,9397 | 6,1612 | 24,5901 |

### C.4. Zásobování pitnou vodou

#### C.4.1. Přehled současných vodojemů a jednotlivých tlakových pásem :

# I. tlakové pásmo

Úpravna vody	rozsah tlak pásma , nadm. Výška, min a max. Tlak, kapacita

624 – 650 m.n.m., 0,2 Mpa min, 0,6 MPa max., 2 x 450 m3

Zdroj : odběr z přehrady v Maxově údolí, čerp. Z rybníka Podhory, infiltace ze studní u Lunaparku, prameniště Kovářská Louka, prameniště Nimrod, průsak pod přehradou

Rozsah zásobené oblasti : nejvýše položené části M.L. mezi Lunaparkem a Dombasem

# II. tlakové pásmo

Vodojem Lázně	679,5 - 675,0 m.n.m., 0,2 MPa min., 0,5 MPa max. 2 x 1500 m3

Zdroj : úpravna vody Lunapark – nádrž upravené vody, přepad z VDJ Mlýnské údolí

Zásobuje lázeňskou část města od Ibsenovy ulice po ulici Zeyerova, Třebízského ulice

# III. tlakové pásmo

Vodojem Karola	600 – 630 m.n.m., 0,2 MPa min., 0,5 MPa max., 2 x 500 m3

Zdroj : úpravna vody Lunapark – nádrž upravené vody, prameniště Dyleň

Zásobuje území nad MÚ, ohraničené ul. Ruská a ul. Příkrá – rozšířeno o tlak. Pásmo Monty I.

# IV. tlakové pásmo

Vodojem Mlýnské údolí	636 – 665 m.n. m., 0,2 MPa min., 0,5 MPa max., 300 m3

Zdroj : prameniště Mlýnské údolí – stady a zářezy, v případě nedostatku vody z pásma Lázně

Zásobuje objekty Royal, Hubertus, Esplanade, Žižkov

# V. tlakového pásmo

Vodojem Monty I.	588 – 600 m.n.m., 0,3 MPa min., 0,6 – 0,7 MPa max., 2 x 1000 m3

Zdroj : úpravna vody Lunapark – nádrž upravené vody

Zásobuje část města od Ruské ul. po Chebskou ul., používá se jako přerušovací komora pro Monty II a Karkulku

# VI. tlakové pásmo

Vodojem Karkulka	532 – 576 m.n.m., 0,4 MPa min., 0,8 MPa max., 2 x 650 m3

Zdroj : úpravna vody Lunapark  - nádrž upravené vody – přes VDJ Monty I., do tohoto tlak pásma se v případě potřeby přepouští voda z tlak. Pásma Karola přes redukční šachtu na křižovatce Chebská

Zásobuje městskou oblast od nemocnice až do sídliště Ušovice, Vora, Stavební mlýn až po ČOV, do tohoto pásma – do spotřebiště je napojeno i prameniště Zádub

# VII. tlakové pásmo

Přerušovací komora Zádub – do které je přiváděna voda z prameniště Zádub, zásobuje vodojem Bellewue a přímo vodovodní síť tlakového pásma č. VI. Rozsah tlakového pásma 560 – 576 m.n.m.

# VIII. tlakové pásmo

Vodojem Bellevue	596 – 636 m.n.m., 0,15 – 0,2 MPa min, 0,3 – 0,4 MPa max., 3 x 100 m3

Zdroj : prameniště Zádub, prameniště Bellewue

Zásobuje objekt Miramonte, Zeyerovu ulici až k Prvosence

# IX. tlakové pásmo

Vodojem Monty II.	542 – 588 m.n.m., 2 x 1000 m3

Zdroj : úpravna vody Lunapark přes vodojem Monty I.

Zásobuje Velkou hleďsebi, Klimentov, část M. L. U nádraží, sídliště Panské pole, nemocnice

IXa. tlakové pásmo

Redukční šachta pro Hamrníky – zdrojem vody je úpravna vody, voda je přiváděna přes vodojem Monty II. Zásobuje Hamrníky. Rozsah tlakového pásma 538 – 558 m.n.m.

# X. tlakové pásmo

Vodojem Drmoul	věžový 100 m3, do kterého je přiváděna voda z úpravny vody přes vodojem Monty II. Zásobuje Drmoul a Trstěnice.

# XI. tlakové pásmo

Vodojem Trstenice           věžový 100m, do kterého je přiváděna voda z úpravny vody přes vodojem Monty II a přes vodojem Drmoul. Zásobuje obec Trstenice.

### C.5. Energetická bilance

| Energetická bilance - stávající stav |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palivo |  |  | Teplo v palivu |  | Z toho:otop+TUV |
|  |  |  | (GJ/rok) |  |  | (GJ/rok) |  |
| Zemní plyn |  |  | 818 066 |  |  | 426 823 |  |
| Elektrická energie |  |  | 593 453 |  |  | 251 871 |  |
| Hnědé uhlí |  |  | 9 446 |  |  | 9 446 |  |
| Koks |  |  | 9 914 |  |  | 0 |  |
| LTO |  |  | 445 |  |  | 0 |  |
| TTO |  |  | 41 950 |  |  | 25 215 |  |
| Propan-Butan |  |  | 552 |  |  | 552 |  |
| Biomasa,netradiční zdroje |  |  | 11 386 |  |  | 7 586 |  |
| Celkem |  |  | 1 485 212 |  |  | 721 493 |  |
| Potřeba tepelného výkonu k zajištění otopu a výroby TUV: |  |  |  |  |
| Otop+TUV | = 86 MW |  |  |  |  |  |  |
| Z toho : CZT | = 40 MW |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní : | = 46 MW |  |  |  |  |  |  |

| C.6 Zdroje pro výrobu tepla a TUV |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vytápění Mariánské Lázně spol. s r.o. |  |  |  |
| Kotel |  | K4 |  | K5 |  | K6 |  |
| Rok výroby |  | 1991 |  | 1991 |  |  |  |
| Výrobce |  | Strojírny Kolín s. | Strojírny Kolín s. | Strojírny Kolín s. |
| Palivo |  | ZP a TTO |  | ZP |  | ZP |  |
|  |  | nízkosirnatý |  |  |  |  |
| Typ kotle |  | OKP 25 |  | OKP 25 |  | OKP 25 |  |
| Jmenovitá/provozní teplota |  | 250/220°C |  | 250/220°C |  | 250/220°C |  |
| Jmenovitý/provozní tlak páry | 1,5/1,0 Mpa | 1,5/1,0 Mpa | 1,5/1,0 Mpa |
| Předehřívák páry |  | ano |  | ano |  | ano |  |
| Ekonomizér |  | ano |  | ano |  | ano |  |

### C.7. Zásobování plynem   Dosažitelnost zdrojů tepla rozvojové lokality

| číslo | Lokalita | Využití | Počet | Dostupnost CZT | Dostupnost ZP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bytů | technická | ekonomická | technická | ekonomická |
| 1 | Arnika | Občanská vybavenost, apartmánové | BD 30 | X | X | X | X |
|  |  | bydlení |  |  |  |  |  |
| 9 | Kollárova | Administrativa,garáže |  | X |  | X | X |
|  |  | podzemní |  |  |  |  |  |
| 2 | Ústřední lázně | Lázeňství, parkování |  | X | X | X | X |
|  |  | podzemní |  |  |  |  |  |
| 3 | Tyršova-Chebská | Občanská vybavenost, bydlení, |  | X | X | X | X |
|  |  | administrativa,garáže |  |  |  |  |  |
| 4 | Husova | Občanská vybavenost, bydlení, | BD 126 | X | X | X | X |
|  |  | sport |  |  |  |  |  |
| 5 | Miramonte | Lázeňství |  | X | X |  |  |
| 6 | Zahr. kolonie | Lázeňství, zdravotnictví |  | X | X | X | X |
| 7 | Nemocnice | Zdravotnictví |  | X | X |  |  |
| 8 | Panská pole | Bydlení | BD 66 | X | X | X | X |
| 10 | Plochá dráha | Spotr, školství |  | X | X | X | X |
| 11 | Plzeňská | Občanská vybavenost, bydlení | BD 250 | X | X | X | X |
| 12 | Hamrnická | RD, bydlení | RD 200 | X | X | X | X |
| 13 | Vora-kasárna | Občanská vybavenost, bydlení |  | X | X | X | X |
|  |  | drobná výroba | BD 90 |  |  |  |  |
| 14 | Skládka | Rekreace, sport |  |  |  | X | X |
| 15 | Dlouhá pole | Drobná výroba, služby |  |  |  | X | X |
| 16 | Kruhová | Komrce, parkování |  | X |  | X |  |
|  | křižovatka |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Silnice II/230 na Karlovy Vary | Občanská vybavenost,drobná výroba |  | X |  | X |  |
| 18 | Stavební mlýn | Drobná výroba, sklady |  | X |  | X |  |
| 19 | Ke Stanovišti | Bydlení - rezerva |  |  |  | X |  |
| 20 | Krakonoš | Ubytování, sport |  |  |  | X |  |
| 21 | Dobrovského | Bydlení | RD 50 |  |  | X | X |
| 22 | Třešňovka | Dostavba bydlení | BD 239 | X | X | X | X |
| D8 | U Pily | Dostavba bydlení na | BD 84 | X | X | X | X |
|  |  | na okraji plochy 8 |  |  |  |  |  |
|  | Byty správců v L | Dostavba bydlení | bytů 48 | X | X | X | X |
| D12 | Na Voře | Dostavba bydlení na | BD 40 | X | X | X | X |
|  |  | okraji plochy 12 |  |  |  |  |  |
| 23 | Palackého u | Dostavba | RD 20 |  |  | X | X |
|  | rybníčku |  |  |  |  |  |  |
|  | Staré Úšovice | Dostavba bydleni v proluce | RD 13 |  |  | X | X |
| 24 | Skláře | Bydlení vesnické | RD 3 |  |  | X |  |
| D13 | Vora dole | Dostavba bydlení na | RD 101 | X | X | X | X |
|  |  | okraji plochy 13 |  |  |  |  |  |
|  | Zeyerova | Dostavba bydlení v proluce | RD 8 | X | X | X | X |
| 25 | Stanoviště | Bydlení vesnické | RD 10 |  |  | X |  |

### C.8. Zásobování elektrickou energií

###### Rozložení spotřeby elektrické energie (zaokrouhleno)

# Roční spotřeba je uvedena v MWh/rok.

# Použité údaje jsou převzaty z Energetické koncepce města (zpracoval CITYPLAN Praha, listopad 2001).

### C.9. Návrh územního systému ekologické stability

Kritérium rozmanitosti - které charakterizuje pestrost přírodních ekosystémů (vyjádřeno v biogeografických jednotkách - STG pro úroveň základní a pro chorickou úroveň se slučují do biochor). Význam kritéria spočívá v tom, že nám udává počet a rozmístění reprezentativních biocenter. Z toho pohledu je řešené území značně rozmanité, ze skupin typů geobiocenů jsou to např. (4AB-B3-4, 5AB3-5, 5B3-4, 6A-AB3-6) Dominantní STG jsou 5AB3, 5B3, 6AB3, 6B3. Vzhledem k členitosti území a kontrastnímu geologickému podloží je mnoho BC kontaktních, skládajících se z více rozdílných stanovišť.

Kritérium prostorových vazeb - charakterizuje komunikativnost a vzájemné vazby mezi jednotlivými ekosystémy, které mezi sebou navzájem vytvářejí více či méně dobré komunikační vazby, jiné naopak vytvářejí polopropustné nebo nepropustné bariéry. Význam kritéria spočívá v udání přirozených migračních tras nebo naopak jejich bariér a tím určují směr biokoridorů, které pak jsou spojovací (stejnorodé trasy), nebo kontaktní (méně stejnorodé trasy). Společně s předcházejícím kritériem doplní síť potřebných biocenter.

Kritérium minimálně nutných prostorových a časových parametrů - charakterizuje minimální prostorové dimenze a míru přirozenosti jednotlivých ekosystémů, jako nezbytně nutné podmínky pro existenci ÚSES. Význam kritéria spočívá v tom, že udává minimální parametry jednotlivých částí ÚSES, které zaručují trvalou existenci alespoň rozhodujících organizmů daného ekosystému a dále udává etapizaci zakládání a vytváření  ÚSES. V podstatě toto kritérium minimalizuje ÚSES přírodní krajiny na nezbytnou míru. Navržená biocentra při svém konečném charakteru (les) odpovídají minimálnímu rozměru, přípustném v případě narušených zčásti autochtonních porostů, tj. zde většinou okolo 10 ha. Tato výměra je minimální, při které jsou výše uvedené funkce zachování druhů ještě v dostatečné míře zabezpečeny. menší biocentra jsou případná v místech s nedefinovatelným vývojem.

Biokoridory jsou vesměs délkově dle schválené metodiky, odlišnosti v délkách jsou odůvodněny možností optimálního situování biocenter a to buď stávajících nebo navržených. V případě delších biokoridorů jsou přítomna v trase přirozená biocentra jako podpůrné prvky, zaručující potenciální vodivost systému.

Kritérium aktuálního stavu krajiny - udává charakteristiku současného stavu krajiny z hlediska současné endogenní ekologické stability. Z praktického hlediska se jedná o vyčlenění nejkvalitnějších ploch (ekosystémů), tj. vymezí se stávající kostra ekologické stability. V zájmovém území byly ekologicky nejvýznačnější části krajiny zahrnuty do navrhovaného systému, pokud byly v souladu s předcházejícími třemi kritérii.

#### C.9.1.Biografická regionalizace

# TACHOVSKÝ BIOREGION - 1.27

# Poloha a základní údaje

Bioregion leží na západní hranici Čech, zabírá geomorfologický celek Podčeskoleská pahorkatina, tvořící brázdu a kotlinovou část Všerubské vrchoviny. Bioregion má dvě části - tachovskou část a a všerubskou b. Bioregion má plochu 780 km2.

Typická část bioregionu je tvořena pahorkatinou na krystaliniku s drobnými plochými kotlinami s neogenními sedimenty a prachovicemi s acidofilními doubravami a olšinami. Nereprezentativními částmi jsou chladné pahorkatiny na severu a výrazné vrcholy ve střední části, s jednotkami květnatých bučin, tvořící přechod k okolním bioregionům.

# Horniny a reliéf

V severní části převládají žuly až granodiority, zcela na severu vystupují biotitické pararuly. Na jihu převládají pararuly až Na četných místech ve sníženinách vystupují ostrůvky neogenních sedimentů (štěrky, písky a jíly). Místy se objevují malé humolity.

Území má charakter brázdy ukloněné od západu k východu a od severu k jihu. Převládá reliéf členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 - 150 m, mezi nímž jsou vyvinuty ploché kotliny s členitostí ploché pahorkatiny - 50 - 75 m. Větší skalní útvary chybějí.

# Podnebí

Dle Quitta leží severní část v mírně teplé obl. MT 4, nejvyšší polohy v relativně chladné MT3.

Podnebí je tedy mírně teplé, průměrně vlhké, avšak místy se projevuje srážkový stín Českého lesa - Domažlice 7,6oC, 662 mm, Stráž u Tachova 7,5oC, 624 mm, avšak východně od Tachova klesají srážky pod 540 mm, Horšovský Týn má úhrn srážek 560 mm. Na okrajích bioregionu teplota klesá a srážky stoupají - Mariánské Lázně 6,4oC, 702 mm, Všeruby 755 mm. Bioregion tvoří klimatický koridor mezi Bavorskem a Českou kotlinou, přitom odděluje Český les a Šumavu.

# Půdy

Převažují hnědé víceméně nasycené půdy, na žulách jsou však nenasycené hnědé až podzolové půdy. Na plošinatých úsecích s těžšími substráty jsou hojné. Časté jsou glejové půdy v nivách a podmáčených sníženinách.

# Vývoj krajiny

Prehistorické osídlení bylo zřejmě velmi slabé, trvaleji se zde člověk začal usazovat až na počátku středověku. Lesy zaujímají méně než polovinu plochy, avšak jsou představovány především lignikulturami smrku nebo borovice. Přirozenou nelesní vegetaci donedávna představovaly vlhké louky, avšak v posledních desítiletích byly vesměs těžce poškozeny melioracemi. Místy byly vybudovány rybníky.

# Biota

Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 27. Tachovská brázda, dále zaujímá jihozápadní část fytogeografického podokresu 28a. Kynšperská vrchovina, některé úseky východní okraje fytogeografického okresu 26. Český les, jihozápadní část fytogeografického podokresu 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní a větší část fytogeografického podokresu 31b. Koubská kotlina.

Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní.

Potenciální přirozenou vegetaci tvoří vesměs bikové bučiny (Luzulo-Fagetum), místy s příměsí jedle a dubu. V jižní části bioregionu byly v minulosti borové doubravy (svaz Genisto germanicae-Quercion). V podmáčených depresích byly pravděpodobně přirozenou vegetací dubojedliny, které přecházely ve slatinné olšiny (Alnion glutinosae). V nivách potoků jsou charakteristické luhy (Alnenion glutinoso-incanae).

Přirozenou náhradní vegetaci na vlhkých loukách představovaly v nedávné minulosti rašelinné louky svazu Caricion fuscae, které navazovaly na prameništích do vegetace svazu Caricion rostratae a pravděpodobně zde byla i menší rašeliniště (svaz Sphagno recurvi-Caricion canescentis). Na místech bez humolitu se objevovala i vegetace střídavě vlhkých luk svazu Molinion, dále i Calthion, krátkostébelné pastviny svazů Cynosurion a Violion caninae. Na mělkých půdách byla charakteristická neuzavřená subatlantská společenstva svazu Thero-Airion, která na obdělávaných pozemcích přecházela ve vegetaci svazu Arnoseridion.

Ve flóře bioregionu dominují mezofilní druhy, jako vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), sítina niťovitá (Juncus filiformis), velmi charakteristický je podíl subatlantských typů. Mezi ně patří sítina kostrbatá (Juncus squarrosus), ovsíček obecný (Aira caryophyllea), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima), bělolístka nejmenší (Logfia minima), jehlice rolní (Ononis arvensis), třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum). Podíl termofilnějších druhů je zanedbatelný, náleží k nim prvosenka jarní (Primula veris), rozchodník skalní (Sedum reflexum) a marunek barvířský (Cota tinctoria).

Fauna regionu je výrazně hercynská, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). V lesních porostech jsou zastoupeny i horské a podhorské druhy (rejsek horský, tetřívek obecný, ořešník kropenatý, mlok skvrnitý), degradovaná luční a podmáčená stanoviště s rybníky umožňují existenci zbytkových stavů bahenního ptactva, jako kolihy velké ap.

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus), rejsek horský (Sorex alpinus). Ptáci: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), koliha velká (Numenius arquata), vodouš rudonohý (Tringa totanus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus).

# Kontrasty

Hranice vůči okolním bioregionům jsou vesměs výrazné, dané geomorfologicky - vyšším a členitějším reliéfem v okolních bioregionech. Místy se tato hranice shoduje i s hranicí biotickou. Vůči bioregionu Chebsko-Sokolovskému (1.26) je hranice také geomorfologická, ale méně výrazná (vyšší, členitější reliéf v Tachovskému bioregionu), v minulosti i biotická.

Kontrastem vegetace bioregionu vůči bioregionu Českoleskému (1.61) jsou plošně rozšířené acidofilní doubravy bez většího podílu montánních druhů a přítomnost slabých termofytů. Podobná diference platí i pro kontrast vůči bioregionu Hornoslavkovskému (1.60). Plzeňský bioregion (1.28) se liší vyšším podílem termofytů, podél hranic je diferenční zastoupení mokřadní bioty v okolí rybníků. Nevelké rozdíly jsou v porovnání s biotou bioregionu Chebsko-sokolovského (1.26), který se liší větším zastoupením mokřadní bioty (včetně rašelinišť) a kvantitativně vyšším zastoupením subatlantských prvků.

# HORNOSLAVKOVSKÝ BIOREGION - 1.60

# Poloha a základní údaje

Bioregion leží v západních Čechách, zabírá geomorfologický celek Slavkovský les a severní část Tepelské vrchoviny, jeho plocha je 1047 km2. Typická část bioregionu je tvořena vyšším a členitějším reliéfem se zbytky zarovnaných povrchů v centrální části a výraznými okrajovými svahy s návětrným územím s většími srážkami. Vegetačními jednotkami jsou na plošinách převážně bikové bučiny s ostrovy podmáčených smrčin, na strmých svazích květnaté bučiny a v údolích i suťové lesy. Ve vrcholové části se nacházejí jednak ostrovy acidofilních horských bučin, jednak vrchoviště a reliktní bory na hadcích. Nereprezentativní části tvoří nižší plošší reliéf - přechod k bioregionům Plzeňskému (1.28) a Rakovnicko-žlutickému (1.16). Údolí řek Ohře a Teplé mají naznačen říční fenomén.

# Horniny a reliéf

Téměř celý region buduje krystalinikum: na severu převládají žuly až granodiority, jinde ortoruly a podružně i porfyry, v jižní části budují rozsáhlou oblast u Mariánských Lázní bazické amfibolity s mohutným tělesem hadce, největším v ČR. Jihovýchodní část tvoří pararuly. Z mladších hornin nutno uvést jednotlivé výskyty čedičů, při nichž se často zachovaly písky a jíly neogénu. Z pokryvných útvarů mají význam především kamenité svahoviny a rašeliny.

Reliéf je tvořen dvěma základními prvky - zdviženým terciérním zarovnaným povrchem a poměrně strmými okrajovými zlomovými svahy. Tyto svahy jsou vysoké 100 - 400 m, největších výšek dosahují u Lázní Kynžvartu, a jsou zvláště na severu rozčleněny 100 - 250 m hlubokými údolími toků stékajících z plošin.

Reliéf dále zpestřuje asi 10 neovulkanických suků převyšujících plošiny až o 80 - 100 m (Podhorní vrch, 847 m) a v detailu povrch hadců s četnými skalkami. Skalní útvary jsou jinak hojnější pouze v zaříznutých údolích Teplé a Ohře - zde se nachází i známá mohutná skalní skupina Svatošské skály.

Reliéf má na plošinách výškovou členitost 65 - 150 m, tj. ráz ploché až členité pahorkatiny. Směrem k okrajům vlivem zpětné eroze členitost roste na 200 - 300 m a reliéf tak má charakter členité vrchoviny. Okrajové zlomové svahy mají členitost 250 - 490 m, tj. převážně jsou charakteru ploché hornatiny, vyjímečně až členité hornatiny.

Nejnižším bodem je koryto Ohře pod K. Vary - 359 m, nejvyšším Lesný 983 m. Typická výška bioregionu je 560 - 860 m.

# Podnebí

Dle Quitta leží nejteplejší severní okraj území v klimatické oblasti mírně teplé MT 7, avšak naprostá většina v relativně chladné MT 3, vrcholové části nad 750 m pak leží v chladné oblasti CH 7.

Podnebí je tedy vzhledem k větší nadmořské výšce poměrně drsné (Mariánské Lázně 6,4°C, 702 mm), zejména ve vyšší západní části, kde jsou i nejvyšší srážky (Kladská kolem 5°C, 939 mm). Srážky však rychle klesají k východu: Bečov 682 mm, Klášter Teplá 631 mm, ale Toužim již jen 576 mm a Žlutice (již mimo region) pouze 525 mm. Jen severní okraj je však teplejší - K. Vary 7, 3°C. V oblasti se tedy výrazně uplatňuje západní návětří, které dále k východu za vysokou okrajovou hranou přechází ve stále výraznější srážkový stín. V údolí se projevují teplotní inverze, na čedičích i vrcholové klima.

# Půdy

Ve vyšší západní až severozápadní části převládají chudé nenasycené půdy hnědé s přechody do pseudoglejů a často zrašelinělé. Sušší JV část na amfibolitech vykazuje hnědé půdy víceméně nasycené a okrsky pseudoglejů na těžších hlínách. Bohaté (eubazické) hnědé půdy se váží na čediče, zatímco zcela specifické půdy se vyvinuly na hadcích - jde o převážně vyloužené magnesiové rendziny s taglovým humusem pod reliktními bory s vřesovcem.

# Vývoj krajiny

Osídlení okrajových partií je raně středověké, centrální část byla osídlena teprve ve vrcholném středověku, v souvislosti s rozvojem hornictví. Lesy jsou značně rozšířené, avšak převážně s druhotnou skladbou dřevin. Na nelesních plochách převládaly v nedávné minulosti louky a pastviny nad ornou půdou, dnes jsou však z větší části odvodněné a přeorané.

# Biota

Bioregion leží zčásti v mezofytiku ve fytogeografickém podokrese 28a. Kynšperská vrchovina (pouze její východní okraj), fytogeografickém podokrese 28b. Kaňon Teplé, fytogeografickém podokrese 28c. Mnichovské hadce, fytogeografickém podokrese 28d. Toužimská vrchovina a na jihovýchodním okraji fytogeografického podokresu 24b. Sokolovská pánev, a dále zabírá oreofytikum ve fytogeografickém okrese 86. Slavkovský les.

Vegetační stupně (Skalický): (suprakolinní-) submontánní až montánní.

Potenciální vegetaci největší části bioregionu představují acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum a Calamagrostio villosae-Fagetum), v minulosti s podstatným zastoupením jedle. Květnaté bučiny (Fagion) byly ostrůvkovité, vázané především na bazičtější podklady (amfibolity a čediče). Pro hadcový podklad jsou charakteristické chudé vřesovcové bory (Dicrano-Pinion). Na podmáčených místech ve vyšších polohách jsou potenciální vegetací smrčiny (pravděpodobně Mastigobryo-Piceetum), na rašeliništích i blatkové bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), ojediněle s blatkou i v klečové formě. Na prudkých svazích jsou časté suťové lesy svazu Tilio-Acerion. Podél vodních toků jsou luhy (Stellario-Alnetum, kolem menších potoků Carici remotae-Fraxinetum, Arunco-Alnetum a zřejmě i další typy). Na otevřených skalách jsou zastoupeny fragmenty vegetace svazu Alysso-Festucion pallentis, fragmenty primárního bezlesí pravděpodobně přítomny i na rašeliništích (Sphagnion medii).

V přirozené náhradní vegetaci se setkáváme především s různými typy vlhkých a rašelinných luk svazů Calthion, snad i Polygono-Trisetion, Caricion fuscae a Caricion rostratae. Na otevřených rašeliništích jsou zaznamenána společenstva svazů Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion a Sphagnion medii. Na rašeliništích zaznamenána i vegetace svazu Salicion cinereae. Specifická vegetace je na odlesněných hadcích.

V květeně bioregionu najdeme chudé druhové složení, s převahou oceanicky laděných hercynských druhů vyšších poloh, některé z nich zde představují mezní prvky. Mezi tyto horské druhy náleží mléčivec alpský (Cicerbita alpina), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), stařinec potoční (Tephroseris crispa), kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), růže alpská (Rosa pendulina), borovice blatka (Pinus uncinata). Zasahují sem i boreální druhy, jako sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris) a vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides). Z subatlantských druhů sem zasahuje ještě koprník štětinolistý (Meum athamanticum), zimostrázek nízký (Polygaloides chamaebuxus) a divizna knotovkovitá bělokvětá (Verbascum lychnitis subsp. moenchii). Na hadcích rostou serpentinikolní druhy, jako sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) a s. klamný (A. adulterinum), dále lněnka alpská (Thesium alpinum) a l. pzrenejská (T. pyrenaicum), vřesovec pleťový (Erica herbacea). Zvláštností je endemický rožec hadcový (Cerastium alsinifolium). V posledních desítiletích se intenzívně šíří zavlečený bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum).

V částečně devastované podhorské kulturní krajině jsou zachovalé významné plochy přirozených porostů hercynského lesa s převážně podhorskou lesní faunou (sýc rousný, kulíšek nejmenší). Významným prvkem jsou rašelinné louky v zamokřených sníženinách (tetřívek obecný, šídlo rašelinné, hnědásek chrastavcový). Tekoucí vody patří do pásma pstruhového až parmového.

Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), čečetka zimní (Carduelis flammea). Obojživelníci: Ropucha krátkonohá (Bufo calamita), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Plazi: ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), zmije obecná (Vipera berus). Měkkýši: závornatka černavá (Clausilia bidentata), vrásenka pomezní (Discus ruderatus). Hmyz: hnědásek chrastavcový (Euphydrias aurinia), šídlo rašelinné (Aeschna subarctica).

# Kontrasty

Hranice vůči bioregionům Chebsko-Sokolovskému (1.26) a Tachovskému (1.27) jsou výrazné, dané ostrým úpatím vyššího a členitějšího reliéfu na krystalických horninách, víceméně totožného s rozšířením bučin.

Biota Slavkovského bioregionu se dosti podobá Krušným horám, menší rozdíly jsou ve skladbě flóry a vegetace rašelinišť. V ní zde chybí např. bříza zakrslá (Betula nana) a ostřice chudá (Carex paupercula). Přímé vztahy k Šumavskému bioregionu (1.62) jsou velmi slabé. Od Rakovnického (1.14) a Plzeňského bioregionu (1.28) se odlišuje především převahou bikových bučin, které přecházejí až do podmáčených smrčin a blatkových borů. Bioregion je zde vymezen hranicí 5. vegetačního stupně ve smyslu Zlatníka. Zcela odlišná je biota Chebsko-sokolovského bioregionu (1.26), význačného acidofilními doubravami a borovými březinami. Ve vztahu k sousedním bioregionům je ovšem unikátní flóra a vegetace rozsáhlého hadcového ostrůvku.

# Ochrana přírody

Význam bioregionu pro ochranu přírody vyjadřuje ochrana jeho jádrové části formou CHKO Slavkovský les. K nejvýznamnějším maloplošným chráněným územím náležejí NPR Kladské rašeliny, které ochraňují vrchovištní rašeliniště, NPP Upolínová louka pod Křížky, která hostí genofondově významné druhy rostlin, NPR Pluhův bor a NPP Křížky, které slouží ochraně vegetace na hadcích a zajišťují i ochranu místního endemita rožce kuříčkolistého (Cerastium alsinifolium). Dále jsou zde PR Hamrnický mokřad k ochraně mokřadního ekosystému a Pr Smraďoch s bahenními výrony CO2.

# Genové zdroje lesních dřevin

# CHARAKTERISTICKÉ EKOTYPY A EKODÉMY LESNÍCH DŘEVIN V BIOREGIONU

Název populace	Místní název     LHC	Přibližná	Skupina	Poznámka

plocha(ha)   lesních typů

BK nerozlišený	Holina	Teplá, Sokolov	70	5-6 S,B,K,V     	GZ 58 K. Var

Slavkovský SM	Kladská	Kladská	50	6-8 K,G,P,R     	GZ 61, hor.ek

(+BK)	autochtonní

Slavkovský SM	Lazy	Kladská	80	  5-7 K,S,V		GZ, vrchov. ekotyp

(+BK)

Slavkovský SM	Kynžvart	Kladská	40	5-7 K,V		GZ, vrchov. ekotyp

(+BK)

BO na hadci	Mnichov	Kladská	180	5-7(O)N		GZ 59náh.ek.Q,G,C

autochtonní

BO blatka	Paterák	Kladská	120	7-8(O)R		GZ 60 + tajgaT,G

stromovitá, 	autochtonní

# GENOVÉ ZÁKLADNY LESNÍCH DŘEVIN V BIOREGIONU

Číslo a název	LHC	Vyhlášeno	Celková vý-  LVS   Poznámka

genové základny	pro dřeviny	měra GZ (ha)

#### 58 Holina	Teplá, Kladská  BK+(SM,KL)	100              5,6      nevyhl.,významná

##### 59 Mnichov	Kladská	BO	600	0(5-7)  nevyhl.,významná

60 Paterák	Kladská	BO bažinná	95	0(7,8)  nevyhl.,významná

##### 61 Královský kámen	Kladská	SM (+BK)	200	6-7      nevyhl.,významná

#### C.9.2.Biologické charakteristiky

Stručné botanické zhodnocení vybraných lokalit biocenter

- Olšiny nad a pod Balbínovým pramenem

- Olšina a mokřad v nivě Kosového potoka S od silnice M. Lázně – V. Hleďsebe

- Zbytky bučin Z od města

- Smrková kultura pod kótou 581 m n. m. severně od Chebské ul.

- Rybízovna

- Niva Kosího potoka

- LBC 5,  západně od Zádubu

#### C.9.3.Způsob vymezení ÚSES v řešeném území

Byla sestavena mapa kostry ekologické stability krajina. Co se týče koeficientu ekologické stability krajiny, odpovídá až na některé výjimky zonaci CHKO tak, že:

zóna 1 odpovídá stupni KES 4-5,

zóna 2 stupni 3-4,

zóna 3 stupni 3,

zóna 4 (nejhorší) stupni 2.

V krajině mimo CHKO byly v převážné míře použity pro konstrukci ÚSES VKP (významné krajinné prvky dle dikce zákona 114/92 Sb.), které se nachází v nivách potoků a dále některé konglomeráty různorodých prvků - např. RBC5 pod Velkou Hleďsebí.

Ekologická stabilita byla typována ve vyjádření koeficientu významu aktuální vegetace z hlediska ekologické stability. Tato stupnice je barevná, 6-ti stupňová.

Samotný ÚSES byl pak na lesní půdě konstruován, s přihlédnutím k mapám lesnické typologie. Korekce STG byly provedeny s ohledem na znalost podloží, některé dříve provedené chemické analýzy půdního a rostlinného materiálu a klimatickou expozici stanovišť.

Na zemědělské a ostatní půdě byly vyznačeny prvky VKP. I na zem. půdě jde pouze o minimální síť, která neodpovídá zcela přirozené geometrii krajiny, ale je kompromisem mezi požadavky metodiky MŽP, a reálnými potřebami diverzifikace krajiny.

Navržený ÚSES tedy reprezentuje jen minimální síť, se kterou je možno v krajině vyjít, aby byla alespoň částečně biologicky funkční. Pro obnovu krajiny by pak byla nutná hustá síť interakčních prvků, kterou ale není možno navrhovat ve fázi plánu ÚSES, ale nejlépe až při konkrétních pozemkových úpravách.

#### C.9.4.Biologicko geografické charakteristiky území

V tomto území byly vytipovány následující hlavní biochory :

III. 4. 1. -  mírně teplých okrajových svahů (jižně od M. Lázní)

III. 4. 3. -  mírně chladných svahů

III. 4. 4. -  biochora mírně chladných  pahorkatin a plošin

III. 4. 5. -  mírně chladných živnějších plošin (převážně na amfibolitech)

III. 4. 6. -  podmáčených vrcholových pahorkatin

III. 4. 7. -  chladných pahorkatin (nejvyšší polohy)

III. 4. 9. -  podmáčených sníženin

III. 4. 10. - typ biochory vrchovišť

III. 4. 11. - typ biochory hadcových hřbetů

Dále biochory Tachovské bioregionu :

II. 12. 2. -  mírně teplých vyšších sedimentárních plošin

II. 12. 3. -  mírně teplých pahorkatin

II. 12. 8. - (okrajově) podmáčených sníženin

Zájmové území leží v nadmořských výškách zhruba 520 - 981,6 m a je tvořeno zvlněnou pahorkatinou se systémem poměrně hluboce zaříznutých údolí vodních toků. Dominantním vegetačním stupněm zde je veg. stupeň 4, 5 a 6 což se projevuje většinou (s odlišnostmi vlivem expozice, mezo a mikroklimatu, lesního pokryvu) i v typovaných STG.

Biogeograficky patří území do hercynské podprovincie, provincie středoevropských listnatých lesů. Dle Dostála /13/ pak území patří do obvodu květeny hercynských pahorkatin a vysočin.

Dle regionálně-fytegeografického členění spadá část řešeného území do mezofytika a to okresu č. 28 Tepelské vrchy, severní část území do oreofytika, okresu č. 86 - Slavkovský les. Území náleží dle nového členění zčásti do bioregionu Hornoslavkovského (1.60), zčásti do bioregionu Plzeňského (1.28) a Tachovského (1.27a). Dle členění na sosiekoregiony /5/ pak území spadá hlavně do III.4 Karlovarské vrchoviny.

Půdní typy dle mapy komplexního průzkumu půd jsou převážně hnědé půdy, převážně kyselé písčito-hlinité až hlinito-písčité (neklimagenní), což odpovídá převážně typovaným oligotrofním až oligomezotrofním stanovištím, místy se vyskytují půdy ilimerizovanéa podzolové. V některých místech, obzvláště průlehách svahů a sníženinách dochází ke kumulaci splachů přirozených i zemědělských živin, která je trvalého charakteru (slabě odeznívající), což se projevuje v typování nitrofilnějších STG řady B a BC. V těchto místech se také vyskytují půdy drnoglejové. Výrazným typem půd v území jsou také hluboké rašelinné půdy oligotrofního charakteru, trvale zamokřené.

Původní typizace C byla s ohledem na sekundární nitrofilizaci a s korekcí na nepříliš živné podloží většinou stažena na BC, přestože nitrifikaci indikovala řada druhů rostlin dominantních (lesnická typizace) tak charakteristických (klasická fytocenologie) pro daná společenstva. Společenstva typická pro dané území by pak byla v severnější části A3 a AB3, a to jak v pátém, tak dle typologických map i v šestém vegetačním stupni, v  zamokřených sníženinách a na svazích AB4, v jižnějších částech území 4A3 a 4AB3. K typování 6. vegetačního stupně na rozdíl od materiálů Terplánu dochází vlivem odlišné interpretace mezoklimatických charakteristik (drsnost klimatu, ochlazování návětrných poloh, mrazové kotliny, údolní chod klimatu v úzce zaříznutých údolích), jinak by převážná část středu a severu území byla v páté, vegetačním stupni..

Na hadcích dochází ke vzniku přechodových produktů vlivem kontaktu ultrabazické horniny s kyselým okolím, vyplavování živin do depresí a relativně značného prvkového obohacování z juvenilních vod, stoupajících podél puklinových systémů. To vše je komplikováno kyselými spady z ovzduší, proto byla tato stanoviště typována dost nezvykle jako BD, přestože ve většině území se na hadcích vyskytují chudší bory a na skalních výchozech na SV od řešeného území pouze omezená specifická květena.

Pokud by se použilo členění dle rekonstrukční geobotanické mapy /3/ by zde převládaly asociace Luzulo-Fagion, ojediněle se blížící k Eu-Fagion, v údolích Alnion glutinoso-incanae, v jižnější části území Pino-Quercetum. Společenstva by nebyla ohraničena schematickou hranicí biochor, ale postupně by se dle přírodní expozice prolínala, s mnohými plynulými přechody v závislosti na chodu klimatu. V dnešní skutečné situaci se zde zachovaly pouze fragmenty Alnion glutinoso-incanae, dále poněkud degradované Luzulo-Fagion a Eu-Fagion, ostatní společenstva nemají zachované významnější fragmenty, a vzhledem ke změnách v toku živin i očekávaným změnám klimatu (nehledě na současné odvodnění území lesnickými i polními melioracemi) se nedá předpokládat definovatelný vývoj společenstev. Lze pouze konstatovat, že naději na stabilnější vývoj mají společenstva hydricky a troficky normální a zamokřená, proto byl na ně kladen důraz při vymezování ÚSES.

V daném území a v daném klimatu nebyla typována biocentra a biokoridory xerické řady (osobně se domnívám, že nemá cenu v tomto území zvýrazňovat společenstva, která zde nejsou typická a v případě existence diaspory se šíří stejně jinak než striktně metodickým způsobem) /11/.

# Klimatické charakteristiky území a jejich biologická interpretace

Klima řešeného území je mírně chladné až chladné, vlhké. Nejvlhčí je oblast Kladské s 940 mm srážek, nejnižší srážky jsou v jižních okrajích území - okolo 650 mm. Průměrné teploty, kromě nejvyšší oblasti (4-5oC), činí obvykle okolo 7oC. Teplejší varianty klimatu se vyskytují především v jižní části území na výslunných svazích.

V posledních letech se jeví klimatický průběh poněkud anomální, s tendencí ke zvyšování výkyvů počasí v průběhu ročních období i roku a k určité extremizaci klimatických podmínek. V dlouhodobém průměru (několik set let se však nejedná o tak abnormální jevy, aby bylo možno z nich vyvozovat nějaké závěry pro konkrétní krajinu - model je příliš složitý, je možno empiricky sledovat tendence).

Chod počasí se blíží průměrným hodnotám na stabilizovaném území pahorkatiny, odchylky jsou patrné hlavně v hluboce zaříznutých a úzkých údolích (Třebízského potok),

Kromě nivy Kosového potoka, kde dochází vlivem expozice a větších rozměrů nivy spíše ke zvyšování teplotního průměru a k určitému zmírnění klimatických vlivů, dochází v ostatních jmenovaných lokalitách ke zvýšení kontrastního průběhu počasí a tím k posunu biologických charakteristik směrem k vyššímu vegetačnímu stupni, nebo k netypickému složení biotopů, ostře ohraničených expozicí ke klimatickým činitelům.

Podmínky, které jsou z hlediska klimatu "nejvíce průměrné" pak nastávají spíše v plošně rozlehlejších lesních formacích slabě zvlněného a svažitého terénu, to je pak patrné i na snížení mozaikovitosti typování STG lesních společenstev. Obzvláště se to projevuje v hydricky bohatších náhorních částech území.

Naopak na svazích údolí se pak lze dočkat některých nepříliš klimaticky odpovídajících typování, které jsou důsledkem lokálního klimatu a způsobu typování lesnické typologie (na základě dominant v porostech). Proto byly v konečných důsledcích s korekcí k mezoklimatu a mikroklimatu i celkem pestrému či kontrastnímu (Mariánskolázeňský metabazitový komplex v sousedství dioritů a granodioritů) geol. podloží vedeny některé biokoridory i tam, kde by to z hlediska současně platné metodiky MŽP nebylo příliš vhodné.

Poměrně monotónnímu klimatu Slavkovského lesa  pak odpovídají i neklimagenní půdy (viz. předchozí kapitola).

Diskutabilní je směr vlivu postupné změny klimatu a změny spektra škodlivin v ovzduší na dynamický vývoj společenstev. Obecně lze v posledních letech pozorovat tendence klimatu ve směru rozkmitání klimatických faktorů, a to s ostřejšími změnami v chodu počasí mezidenním a měsíčním se zachováním tendence velmi slabě vzestupné v průměru ročním. To v konečném důsledku může znamenat u klimaticky exponovanějších stanovišť zhoršení biotických podmínek (zde např. hlubší úzká údolí, velké paseky a holiny, kopce), vedoucí k další a již antropogenně přímo  nedeterminované degradaci stanovišť (ochuzení diverzity).

U stanovišť jako jsou např. velké lesní celky, nebo mokřadní plochy se dá očekávat mírnější ovlivnění klimatem. Všeobecně více utrpí krajina s malými fragmentovanými plochami lesa, mizivými ekotony a klimaticky extrémními stanovišti. V oblasti Slavkovského lesa je poměrně dobře zastoupen LPF, je však silně fragmentován rozpracováním porostů, polomy, kalamitními těžbami i hustou sítí cest, což se projeví i na hrubé denzitě populací (obzvl. ptáci, savci).

#### C.9.5.Stručné botanické zhodnocení vybraných lokalit biocenter

- Olšiny nad a pod Balbínovým pramenem – porosty olše lepkavé a šedé v nivě potoka 570 až 610 m n. m., asociace podsvazu Alnenion glutinoso – incanae Oberdorfer 1953, z diagnostických druhů zjištěny např. olše šedá Alnus incana, řeřišnice hořká Cardamine amara, tuřice třeslicovitá Vignea brizoides, přeslička lesní Equisetum sylvaticum, starček vejčitý Senecio fuchsii, čistec lesní Stachys sylvatica, prvosenka vyšší Primula elatior. Zastoupení některých diagnostických druhů bažinných olšin svazu Alnion glutinosae Malcuit 1929 (např. blatouch bahenní Caltha palustris, karbinec evropský Lycopus europaeus) napovídá vzájemné komunikaci olšin vyšších a inverzních poloh masívu Slavkovského lesa a teplejší širší nivy Kosového potoka a podmáčených poloh Tachovské brázdy (zachovalejší ukázky těchto olšin např. v okolí rybníčku Podlida – zde s chráněným ďáblíkem bahenním Calla palustris, nebo v nivě Drmoulského potoka pod letištěm ve Sklářích). Vodoteč lemována pro oblast typickými mechy a játrovkami (např. pobřežnice obecná, měřík tečkovaný). Přiléhající smrkové kultury – v bylinném patře výskyt celé řady diagnostických druhů dřívějších bikových bučin pravd. as. Luzulo – Fagetum Meusel 1937 (pstroček dvoulistý Maianthemum bifolium, věsenka nachová Prenanthes purpurea, borůvka černá Vaccinium myrtillus, kokořík přeslenatý Polygonatum verticcilatum, metlička křivolaká Deschampsia flexulosa…).

- Olšina a mokřad v nivě Kosového potoka S od silnice M. Lázně – V. Hleďsebe – olšina místy silně podmáčená, drobné periodické i stálejší tůně, místa rozmnožování obojživelníků. Nekosené mokřadní louky s keřovými vrbami – převážnou část volné plochy možno přiřadit k asociacím podsvazu Calthenion  Balátová – Tuláčková  1978, příp. Filipendulenion (Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967) Balátová – Tuláčková 1978 (zpřesnění by vyžadovalo podrobnější průzkum lokality, na sušších místech fragmentárně asociace jiných svazů, ovšem jako podklad pro tvorbu ÚSES postačuje v tomto případě znalost velkoplošné jednotky do úrovně svazů, přesné vymezení hranic asociací je zběžným průzkumem nemožné, řada diagnostických druhů je na úrovni podsvazů shodná). Zjištěny např. tužebník jilmový Filipendula ulmaria, metlice trsnatá Deschampsia cespitosa, pcháč bahenní Cirsium palustre, řebříček bertrám Achillea ptarmica, rdesno hadí kořen Polygonum bistorta, mochna nátržník Potentilla erecta, vrbina obecná Lysimachia vulgaris, kohoutek luční Lychnis flos – cuculi, sítina klubkatá a rozkladitá Juncus conglomeratus, skřípina lesní Scirpus sylvaticus, toten lékařský Sanguisorba officinalis, pryskyřník prudký Ranunculus acris, děhel lesní Angelica sylvestris, suchopýr úzkolistý Eriophorum angustifolium.

- Zbytky bučin Z od města - severně od Monty a nad cestou z Tyršovy ul. k Balbínovu prameni - přítomnost např. svízele vonného Galium odoratum indikuje květnatější záležitosti (pravděpodobně doznívání  květnatých bučin a klenových javořin v blízkém okolí – např. pod Kynžvartskou hájenkou, Žižkův vrch, pod rozhlednou u Panoramy), v kontaktu na vlčích a úživnějších místech olšiny a jaseniny. Možné plochy pro lesní biocentra, vhodným způsobem hospodaření posílit populace buku lesního a javoru klenu, v úživnějších plochách jasanu ztepilého.

- Smrková kultura pod kótou 581 m n. m. severně od Chebské ul. – místy jedlové kotlíky, či samovolné zmlazování smrku, plochy se zbytky bylinného patra indikují bučiny svazu  Luzulo – Fagion Lohmeyer et Tuxen in Tuxen 1954, totéž v okolí vodoteče jižně od Chebské ul. – přítok Kosího potoka pod prádelnou. Zde též nutné posílení výsadbou buku lesního a javoru klenu.

- Rybízovna – zbytek nivy Kosího potoka mezi dvěma skládkami, vegetačně členěno zejména na

a. olšinu tvořenou olší lepkavou Alnus glutinosa s příměsí vrby křehké Salix fragilis, v podrostu a po okrajích se schází diagnostické druhy svazů Alnion glutinosae Malcuit 1929 a Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 1928, přechod k vrbinám (větší rozšíření těchto vrbin například pod skládkou TKO v Hamrníkách v místě bývalého koryta potoka, kde i po přeložení toku dochází k intenzivnějšímu zaplavování).

keřové porosty vrby popelavé Salix cinerea, volné plochy mezi vrbami inklinují do asociací svazu Calthion Tuxen 1937 em. Lebrun et. al. 1949

b. po okraji navážky s místech s vysokou hladinou spodní vody jsou porosty s dominantním orobincem širolistým Typha latifolia a přesličkou poříční Equisetum fluviatile, dále zjištěn např. tužebník jilmový Filipendula ulmaria, skřípina lesní  Scirpus sylvaticus, vrbina obecná Lysimachia vulgaris, šťovík kyselý Rumex acetosa, šišák vroubkovaný Scutellaria galericulata, as. Typhetum  latifoliae Lang 1973

- Niva Kosího potoka od skládky TKO po Stavební Mlýn – několikaletá absence hospodaření, a tak ruderálními druhy z mnoha skládek, místy neregulované šíření bolševníku velkolepého atd. vedlo k degradaci dřívějších kosených nivních luk (snižování diverzity, nástup konkurenčních stratégů). Jako biocentrum lze využít část s více zapojeným porostem olší a vrb, jako perspektivní stabilní společenstvo (olšina, vrbina), ovšem bez světlomilných druhů nivních luk.

- Niva Kosího potoka u Vysoké Pece – i při absenci kosení si plocha stále udržuje vysokou diverzitu (zvláště ve více podmáčených částech) včetně výskytu chráněných a ohrožených druhů (např. prstnatec májový Dactylorhiza majalis, kozlík dvoudomý Valeriana dioica). Není třeba měnit vymezení z roku 1996 (LBC 8).

8. LBC 5,  západně od Zádubu, nadm.  730 – 765 m., místní šetření 22. 10. 1999

Stručná charakteristika:

Pozemky z větší části podmáčené, převažují pcháčové a tužebníkové lady s nálety vrb, břízy, smrku, drobné vodní nádrže, na sušších místech společenstva s třezalkou, pcháčem rolním, kontryhelem, jitrocelem kopinatým s roztroušenými keři hlohu a růže (šípek), meze s převahou třešně, východně od rybníčků les (zarostlá ostatní plocha) tvořený z velké části listnatými dřevinami (potenciálně stabilní, začleněno do LBC), lemy k obdělávané půdě tvoří v mnoha místech porosty maliníku.

Detailnější popis, nástin vegetační:

Podmáčení plochy – metlice trsnatá Deschampsia caespitosa, tužebník jilmový Filipendula ulmaria, skřípina lesní Scirpus sylvaticus, vrbina obecná Lysimachia vulgaris, pcháč bahenní Cirsium palustre, děhel lesní Angelica sylvestris, sítina rozkladitá Juncus effusus, lipnice Poa sp., vrbovka Epilobium sp., dřevinné nálety smrku obecného Picea abies, břízy bílé Betula pendula, vrby popelavé a pětimužné Salix cinerea a pentadra, volné plochy lze charakterizovat jako mozaiku asociací svazu Calthion Tuxen 1937 em. Lebrun et al. 1949.

Rybníček – zblochan vodní Glyceria maxima, ostřice (Carex sp.), zevar vzpřímený Sparganium erectum, možno popsat jako asociace svazů Phragmition communis Koch 1926, Caricion gracilis (?) Neuhausel 1959 em. Balátová – Tuláčková 1963 (vyžaduje další průzkum).

Poznámka:

Vzhledem k umístění v okolních nestabilních zemědělských plochách působí LBC jako významný stabilizační prvek, navíc jde o mozaiku přirozených a polopřirozených společenstev. Udržení či zvýšení diverzity napomůže mj. extenzivní pastva či kosení sušších ploch LBC, uchování rybníčků příp. vytvoření dalších vodních ploch,  vznik dalších stabilizačních prvků, liniové zeleně atd. v okolí.

### C.10. Kanalizace

| Průtoky | Původní ČOV | Nová ČOV |
| --- | --- | --- |
| Q24 m3/h l/s | 309 85,8 | 771 214,2 |
| Qv (k=1,33) m3/h l/s | 411 114,2 | 1029 285,8 |
| Qmax (k=1,8) m3/h l/s | 555 154 | 1389 386 |
| Qdešť. (1+2) m3/h l/s | 926 257 | 2314 643 |

| Předpokládaný čistící efekt na BSK5 = 89,2 % a včetně stabilizační nádrže = 93,5 %, takže výsledná hodnota znečištění v odtoku ze stabilizační nádrže 9,75 mg O2/l je ve vztahu k povolenému zatížení Kosového potoka vyhovující. Tabulka dosahovaných průtoků a koncentrací znečištění : |  |
| --- | --- |

| Látkové zatížení | Původní ČOV | Nová ČOV |
| --- | --- | --- |
| BSK5 přítok kg/d mg/l | 1111 150 | 2777 150 |
| NLs přítok kg/d mg/l | 1142 154 | 2855 154 |
| BSK5 odtok z ČOV mg/l | 20 | 14,7 |
| Čisticí efekt % | 86,7 | 90,2 |
| Odtok z rybníku do recipientu BSK5 mg/l |  | 9,7 |
| Čisticí efekt % |  | 40 |
| Celkový čisticí efekt se stabilizační nádrží % |  | 93,5 |
| Počet EQ 60g/ob.den | 18500 | 46300 |

VÝPOČET MNOŽSTVÍ BEZDEŠTNÝCH ODPADNÍCH VOD

Množství odpadních vod odpovídá potřebě pitné vody, navýšené o odpadní vody z uhličitých koupelí a o cizí vody, jako jsou vody použité z povrchových zdrojů (mytí techniky, chladicí vody apod.) nebo vody balastní.

CELKEM OBYVATELSTVO + TOV 	Q = Qob + Qtov = 1314,3 + 1759,4 =            3 073,70 m3/den

KOUPELE				Qk = 2750 lůžek x 0,35 x 300 =                        28,88 m3/den

DALŠÍ VODY (odhad)		              Qp = 					   50,00 m3/den

CELKEM				           Q =			            3 152,58 m3/den

Výpočet látkového znečištění BSK5

Je proveden dle specifických hodnot znečištění ze studie rozšíření ČOV Mariánské Lázně pro počty obyvatel, lůžek, atd. uvedených v územním plánu.

Obyvatelstvo			16 850 obyvatel	á    	84 g/den	=        1 415,4 kg/den

Lázně				  2 750 lůžek		á       100 g/den	=	     275 kg/den

Hotely				  4 000 lůžek		á         90 g/den	=	     360 kg/den

Autokempinky + hostince	  1 000 lůžek		á         84 g/den	=	       84 kg/den

Ubytování a internáty	  2 200 lůžek		á         60 g/den	=	     132 kg/den

Mlékárna			     450 m3/den	á 	1200 g/m3	=	     540 kg/den

Zřídla				     180 m3/den	á     	40 g/m3	=	      7,2 kg/den

Prádelna			     100 m3/den	á   	800 g/m3	=	       80 kg/den

Dopravní podnik	      	     200 m3/den	á     	80 g/m3	=	       16 kg/den

Stáčírna minerálních vod	     150 m3/den	á    	 40 g/m3	=	         6 kg/den

Ostatní průmysl a služby	     600 m3/den	á     	80 g/m3	=	       48 kg/den

CELKOVÉ LÁTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ V BSK5				=	2963,6 kg/den

VÝPOČET POTŘEBY VODY PRO OBYVATELSTVO

A)	   PRO BYTOVÝ FOND   Qa = 7373 x 280 = 206,5 m3/den

Qb = (7373 + 2010) x 230 = 215,8 m3/den

Qob  = 422,3 x 1,35 = 570,1 m3/den

- PRO OBČANSKOU A TECHNICKOU VYBAVENOST    Qtov = 16 756 x 105 = 1759,4 m3/den

CELKEM   Q = Qob + Qtov = 570,1 + 1759,4 = 2329,5 m3/den = 97,06 m3/hod = 26,96 l/s

### C.11. Doprava

#### C.11.1. Kapacity odstav.a parkovacích ploch

| Veřejně přístupná parkovací a odstavná stání na území města (stav k X/99 - návrh 2015) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| úseky | max. počet vozidel na ploše sčítacího úseku pro rok 1999 | výhledový koeficient pro rok 2015 | předpokládaný počet vozidel v roce 2015 | stávající počet stání v roce 1999 | deficit parkovacích a odstavných ploch v roce 2015stávajíví počet stání v roce 1999 | návrh minimálního nadvýšení dle ÚP | poznámka |  |  |  |
| 1-Vora | 192 | 1,55 | 298 | 259 | -39 |  | garáže |  |  |  |
| 2-Hamrníky | 64 | 1,55 | 99 | 8 | -91 |  |  |  |  |  |
| 3-Hamrnická | 61 | 1,55 | 95 | 42 | -53 |  | s novou výstavbou |  |  |  |
| 4-P.Pole | 426 | 1,55 | 660 | 352 | -308 | 40 |  |  |  |  |
| 5-Plochá dr. | 81 | 1,55 | 126 | 312 | 186 | 350 |  |  |  |  |
| 6-Úšovice stř | 408 | 1,55 | 632 | 525 | -107 |  | garáže a rezidentní parkoviště |  |  |  |
| 7-Karlovarská | 57 | 1,55 | 88 | 45 | -43 |  | s novou výstavbou |  |  |  |
| 8-Klas | 70 | 1,55 | 109 | 64 | -45 |  |  |  |  |  |
| 9-Husova | 211 | 1,55 | 327 | 39 | -288 | 100 | + s novou výstavbou |  |  |  |
| 10-Křižíkova | 161 | 1,55 | 250 | 218 | -32 | 50 |  |  |  |  |
| 11-Tyršova | 246 | 1,55 | 381 | 288 | -93 | 200 |  |  |  |  |
| 12-LÚ jih | 256 | 1,55 | 397 | 699 | 302 | 330 |  |  |  |  |
| 13-Třebízsk. | 32 | 1,55 | 50 | 25 | -25 |  |  |  |  |  |
| 14-L.Ú.sever | 164 | 1,55 | 254 | 101 | -153 | 360 |  |  |  |  |
| 15-Anglická | 119 | 1,55 | 184 | 56 | -128 |  |  |  |  |  |
| 16-Palackého | 32 | 1,55 | 50 | 0 | -50 |  |  |  |  |  |
| 17-Krakonoš | 35 | 1,55 | 54 | 105 | 51 |  |  |  |  |  |
| celkem | 2615 |  | 4053 | 3138 | -915 | 1430+600 | 600 v jednotlivých domech |  |  |  |
| poznámka: | zdroj - Mariánské Lázně, Stanovení deficitu parkovacích a odstavných stání (ing. Hovorka, říjen 1999) |  |  |  |  |  |  |
|  | potřebné počty jsou odvozeny jednak od rezidentů a jednak od potřeb z pohledu návštěvníků (vazba na dopravní režim!!!) |  |  |  |  |  |
|  | navýšení je odvozeno od nově uvažovaných staveb krytých parkovišť nebo velkokapacitních parkovišť |  |  |  |  |  |  |
|  | v bytových okrscích bude navýšení počtu odstavných ploch a garáží dáno zájmem zde bydlících (finanční spoluúčast ?) |  |  |  |  |  |

| C.11.2.veřejně přístupná parkovací a odstavná stání na území města dle druhu (stav k X/99- návrh 2015) |  |
| --- | --- |
| druh vozidla | osobní |  |  |  |  |  | nákladní | poznámka |  |
|  | K | P | PK | PA | RS | celkem |  |  |  |
| 1-Vora |  | 259 |  |  |  | 259 |  |  |  |
| 2-Hamrníky |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 3-Hamrnická |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  |
| 4-P.Pole | 66 | 286 |  |  |  | 352 |  |  |  |
| 5-Plochá dr. |  | 312 |  |  |  | 312 | 90 |  |  |
| 6-Úšovice stř. | 90 | 435 |  |  |  | 525 |  |  |  |
| 7-Karlovarská |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |
| 8-Klas |  | 64 |  |  |  | 64 |  |  |  |
| 9-Husova |  |  | 16 |  | 23 | 39 |  |  |  |
| 10-Křižíkova | 56 | 20 | 20 | 67 | 55 | 218 |  |  |  |
| 11-Tyršova | 39 | 92 | 30 | 46 | 81 | 288 |  |  |  |
| 12-L.Ú. jih | 6 | 11 | 15 | 483 | 184 | 699 |  | 320-halová garáž |  |
| 13-Třebízsk. |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 14-L.Ú. sever |  |  |  | 25 | 76 | 101 |  |  |  |
| 15-Anglická | 44 |  | 12 |  |  | 56 |  |  |  |
| 16-Palackého |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| celkem | 301 | 1599 | 93 | 621 | 524 | 3138 | 90 |  |  |
| legenda: | K | stání na komunikaci |  |  |  |  |  |  |
|  | P | stání na parkovištích bez omezení |  |  |  |  |  |
|  | PK | stání na parkovištích s kotoučem |  |  |  |  |  |
|  | PA | stání na parkovištích a automatem |  |  |  |  |  |
|  | RS | rezidentní stání pro obyvatele |  |  |  |  |  |

### C.12.	  Seznam památkově chráněných nemovitostí na správním území města Mariánské Lázně

Mariánské Lázně – Úšovice (Hamrníky),     01. 07. 2002

| Reg.č. | Název, popis, adresa | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 53 | Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Goethovo nám. č.p. 110 |  |
| 54 | Kostel pravoslavný, Ruská č.p. 347 |  |
| 55 | Lázeňský dům č.p. 11, „U zlatého hroznu“, Goethovo nám. | „Městské muzeum“ |
| 56 | Lázeňský dům č.p. 13, „Zelený kříž“, Goethovo nám. | 2. dům pod muzeem |
| 57 | Areál kolonády – pavilon Křížového pramene |  |
| 59 | Lázeňský dům č.p. 141, „Gorkij“, Mírové nám. |  |
| 60 | Městský dům č.p. 47, „Chopin“, st.p.č. 69/1, Hlavní ul. | bývalé KASS |
| 61 | Lázeňský dům č.p. 118, „Třebízský“, Třebízského ul. |  |
| 62 | Zámek „Hammerhof“ areál, č.p. 1, Hamrníky | bývalý Státní statek |
| 3785 | Kostel anglikánský, Ruská č.p. 98 |  |
| 4047 | Divadlo N.V.Gogola, Třebízského č.p. 106 |  |
| 4117 | Hotel „Bohemia“, Hlavní č.p. 100, st.p.č. 109 |  |
| 4177 | Kolonáda litinová |  |
| 4230 | Společenský dům č.p. 95, „Casino“, Reitenbergerova ul. |  |
| 4231 | Lázeňský dům č.p. 9, „Kavkaz“, Goethovo nám. |  |
| 4232 | Lázeňský dům č.p. 84, „Pacifik“, Mírové nám. |  |
| 4233 | Hotel „Palace“, Hlavní č.p. 67 |  |
| 4234 | Hotel „Balmoral – Osborne“, Hlavní č.p. 390 | UK Praha, pouze čp.390-„Balmoral“ |
| 4235 | Lázeňský dům č.p. 342, „Westend“, Třebízského ul. | bývalý „Dimitrov“, pod hot.“Helga“ |
| 4236 | Pavilon Lesního pramene |  |
| 4237 | Lázeňský dům č.p. 50 „Polonia“, st.p.č. 72/1, Hlavní ul. |  |
| 4238 | Hotel „Esplanade“, č.p. 434, Karlovarská ul. |  |
| 4239 | Lázeňský dům č.p. 393, „Carlton“, Chopinova ul. | bývalý „Svoboda“ |
| 4240 | Kostel evangelický, Mírové nám. č.p. 90 |  |
| 4241 | Lázeňský dům č.p. 343, „Palladio“, Chopinova ul. |  |
| 4242 | Městský dům č.p. 358, Anglická ul. | bývalý „Pionýrský dům“ |
| 4243 | Lázeňský dům č.p. 25, „Jirásek“, Masarykova ul. | dříve „Merkur“ |
| 4244 | Lázeňský dům č.p. 133, „Miramonte“ |  |
| 4245 | Lázeňský dům č.p. 472, „San Antonio“, Anglická ul. | u „Bellevue“ |
| 4246 | Lázeňský dům č.p. 281, „Bellevue“, Anglická ul. | Dříve „Di Vittorio“ |
| 4247 | Městský dům č.p. 336, „Vila LIL“, Anglická ul. |  |
| 4248 | Hotel „Krakonoš“ |  |
| 4249 | Městský dům č.p. 370, Hlavní ul. | Městská knihovna |
| 4250 | Pavilon Rudolfova pramene, Úšovice | dřevěný |
| 4251 | Městský dům č.p. 137, „Copelie“, Anglická ul. | nad LD „Vltava“ |
| 4257 | Lázeňský dům č.p. 90, „Panorama“ |  |
| 4258 | Kolonáda Ferdinandova pramene, č.p. 270, Úšovice |  |
| 4284 | Lázně, č.p. 53, „Nové Lázně“, Reitenbergerova ul. |  |
| 4325 | Park lázeňský (zakládaný Skalníkem) | od hotelu „Bohemia“ ke kolonádě |
| 4329 | Lázeňský dům č.p. 70, „Opera“, Hlavní ul. | proti LD „Pacific“ |
| 5187 | Kaple Bolestné Panny Marie, st.p.č. 789 | Kaplička lásky (u Chopinovy ul.) |
| 5224 | Láz.dům č.p. 123 „Pelnář“, Ruská ul. vč. areálu tj. č.p.23, | venkovní terasa s opěr.zdí a zahrada. |
| 5238 | Lázeňský dům č.p. 7, „Hvězda“, Goethovo nám. |  |
| 5239 | Obchodní dům „Baťa“, Hlavní č.p. 144 |  |

Chotěnov

| Reg.č. | Název, popis, adresa | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 4962 | Usedlost č.p. 12 |  |

# Text boxes

| Název prvku | Katastr | Bližší vymezení | Plocha, délka (min.) | Fyziotyp | STG | Aktuální stav | Navržená opatření | Typ prvku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRBC1 | M.Lázně | v okruhu cca 3-5 km od Kladské | cca 2300 ha | PR, SM | 6A4-6 6ab3-5 | komplex rašelinišť a podmáčených smrčin s dochovanou druhovou diverzitou stanovišť. | V rezervacích opatrné zásahy směřující k zachování důvodu ochrany (rašeliniště) mimo rezervace zachovat charakter biotopu, v sušších a klimaticky příznivějších polohách přidávat listnáče (buk, klen) | Nadreg BC F |  |
| NRBC2 | Stanoviště Chotěnov | komplex Mnišský les | 1000 ha | SM, DH | 4B4-5 4-5AB3 | smíšený až smrkový les na místě původních Brusinkových borových doubrav, jediný komplexnější celek | šetrné hospodaření, výběrová těžba, Postupně přidávat dub, podpořit dubový nálet, nefragmentovat porosty novými cestami | Nadreg BC F |  |
| NRBK1 | všechny | niva Kosového potoka | 8km | VO, LO, MT | 4B4-5 | zamokřená niva se stabilními společenstvy, místy meliorovaná, pod Harmníky tok napřímen, niva poškozena zasažením skládkou a nedovoleným oplocováním | kosení luk v biologicky příznivém termínu, v biocentrech možno ponechat sukcesi, omezovat nálet uvnitř ploch, na kraji ponechat ke ználetování. Neumisťovat žádné nové stavby trvalého ani přechodného charakteru | Nadreg BK F |  |
| RBC1 | L.Kynžvart | u NPR Holina | 70 ha | BU | 5B3 | klimaxová bučina s vyvinutým zmlazením a dobrou plodností starších exemplářů | Nekácet v NPR, obnova jen zdravotně poškozených stromů, doplnit klen, pokusit se o jedli | Reg. BC F |  |
| RBC3 | M. Lázně | SZ od PR Smraďoch | 90 ha | SM, LO | 6AB3-5 5A6 | podmáčená smrčina, místy s rašeliníkem, zvodně zdrojem druhové diverzity, vyvinuté zmlazení reprezentuje biochoru 3.4.9 podmáčených sníženin (doplněno z ÚSES Sítiny-Rájov) | výchovnými zásahy mimo zamokřené polohy podpořit buk a jedli, nutná příměs klenu, zamokřené polohy dle možnosti ponechat přirozenému vývoji, polohy zrašelinělé bez zásahu (možné pouze omezení agresivních náletových dřevin z důvodů SOP) | Reg. BC ČF |  |
| RBC4 | M.Lázně Zádub | U PR prameniště Teplé | 170 | PR, LO, MT | 5B3-5 | zmokřelé plochy místy se smrkem, jinak zamokřené louky s výskytem chráněných druhů | převzato z ÚSES Sítiny Rájov, oproti ÚSES ML výrazně zvětšena plocha, kosení luk v červenci až srpnu, likvidace bolševníku, při obnově lesa preferovat přirozené zmlazení | Reg. BC F |  |
| RBC5 | Úšovice | Hleďsebské rybníky a Hamrnický mokřad | 70 ha | VO, LO, MT | 4AB4-5 4B4-5 4BC3-4 | kaskáda rybníků pod Velkou Hleďsebí, PR Hamrnický mokřad, rybníky jsou přehnojované místy eutrofní, taktéž některé plochy jsou ruderální a nitrofilní | omezit hnojení rybníků a okolních ploch, kosení luk v červenci až srpnu (zvl. v partiích s chráněnými druhy rostlin), omezování náletu uvnitř ploch. Při lesnické obnově podpořit dub, habr, možno buk. | Reg. BC ČF |  |
| RBC6 a 7 | okr.Tachov |  |  |  |  | schválená biocentra okresu Tachov |  |  |  |
| Název prvku | Katastr | Bližší vymezení | Plocha, délka (min.) | Fyziotyp | STG (hlavní) | Aktuální stav | Navržená opatření | Typ prvku |  |
| LBC1 | M. Lázně | 3 km J od Kladské | 11 ha | SM | 6AB3-4 | nevýrazné vložené biocentrum na křižovatce biokoridorů | preferovat přirozený nálet, při obnově vnášet buk a jedli | Lok. BC ČF |  |
| LBC2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | sloučeno s RBC3 (administrativní úprava) | --- |  |
| LBC3 | M. Lázně | Na Mnichovském potoce | 9 ha | LO, SM | 6A4-5 | výrazná niva potoka, místy zachovalé břehové porosty, vložené kontaktní biocentrum | kosení luk na sklonku července, obnova břehových porostů a nepravidelném sponu, skupinky, revitalizace toku v místech dřívějších napřímení. | Lok. BC F |  |
| LBC4 | M. Lázně | Na svazích nad alejí Svobody | 15 ha | BU | 5AB3-4 6AB3-4 | nevýrazný přechod veg. stupňů i zmokření, podmáčená smrčina až bučina prvky původních bučin (samorostlík klasnatý) | při obnově preferovat buk z přirozeného náletu, doplnit jedli, místy klen. Smrk není nutno likvidovat, pomalejší změna je vítaná | Lok. BC F |  |
| LBC5 | M. Lázně | SV od přehrady | 10-15 ha | SM | 6AB3-4 | podmáčená, místy naředěná smrčina s perspektivním zmlazením, místy s listnáči | preferovat při obnově buk, doplnit jedli po 5 decénií možná běžná lesnická činnost , pak nutno znovu revidovat postup | Lok. BC F |  |
| LBC6 | M. Lázně | SZ od Polomu | 7-10 ha | SM | 5-6AB4 | nevýrazné, budoucí reprezentativní biochory 3.4.4. - mírně chladných pahorkatin a plošin | běžná lesnická obnova s preferencí buku a přirozeného zmlazení smrku | Lok. BC ČF |  |
| LBC7 | M. Lázně | SV Hleďsebe | 10-15 ha | VO, LO, MT | 4B4 | výrazná vysokostébelná niva, stabilní, ovšem místy nitrofilizovaná, nutno prvních několik let kosit a odvážet hmotu, posléze kosit v červenci | ponechat stromovou zeleň, uvážená údržba břehových porostů po konzultaci s orgánem SOP možná, kosení a odvoz hmoty, omezení splachů, černého skládkování hnojení | Lok. BC F |  |
| LBC8 | M. Lázně | Nad Balbínem | 4 ha | LO | 4B4 | podmáčená olšina s tuřicí, zdroj druhové diverzity okolí, na okrajích ruderalizovaná | ponechat stabilní společenstva pokud možno bez zásahu, na okrajích tlumit ruderální byliny | Lok. BC F |  |
| LBC9 | M. Lázně | Nad Monty | 15 ha | BU | 5AB3 | zárodek klenové bučiny, velmi perspektivní místy s intenzivním zmlazováním buku, klenu, zředěno polomy | běžná lesnická údržba s preferencí buku a klenu z přirozeného zmlazení, zvýšit obmýtí buku, dle možnosti těžit pouze zdravotně poškozené buky | Lok. BC ČF |  |
| LBC10 | M. Lázně | V od lanovky | 2 ha | SM, LO | 5AB3-4 | Řídký, ale stabilní les podél potoka mezi silnicí a cestou od lanovky na Zádub | pouze omezené zásahy, při obnově zásadně preferovat buk, podél toku, ponechat nálet, který bude možno pohledově kultivovat. Omezit zasolování vlivem provozu silnice na Zádub | lok. BC ČF |  |
| Název prvku | Katastr | Bližší vymezení | Plocha, délka (min.) | Fyziotyp | STG (hlavní) | Aktuální stav | Navržená opatření | Typ prvku |  |
| LBC11 | M. Lázně | na křižovatce ke Kamzíku | 5 | VO, LO | 5AB4 | Jezírka jsou zčásti ovlivněna splachy a dřívější zásobou živin, běžný je okřehek, vláknité řasy, výskyt chráněných živočichů a rostlin | Kosení okolních luk, doplnění dřevin listnáči - javor klen, buk, při dostatku prostředků odbahnit dolní jezírko přímo u křižovatky. Výrazné biocentrum ovšem zčásti ovlivněné lidskou činností. Výskyt bolševníku - zlikvidovat | Lok. BC F |  |
| LBC12 | M. Lázně | VSV od nádraží | 5 | VO, MT, LO | 4B4 | niva pod zahrádkářskou kolonií, zčásti ruderalizovaná a ohrožená navážkou, místy oka a zvodně | podpořit výskyt drobných ok v nivě, omezit černé skládky a ruderalizaci, kosit v červenci a první roky odvážet hmotu mimo, výrazné hmyzí biocentrum | Lok. BC ČF |  |
| LBC13 | Zádub | Nad Zádubskou výšinou | 7 | VO, LO, MT | 5B3-4 | výrazné biocentrum s rybníčky a podmáčenými plochami, dnes s málo výraznou loukou. Přesto je zdrojem druhové diverzity pro okolí, stabilní | obnovit hráze rybníčků, občas čisti, kosení luk bude přínosem. ponechat náletové dřeviny na okrajích. Výrazné hmyzí a ptačí biocentrum, možno dosadit třešeň, jeřáb - vypracovat projekt prvku ÚSES | lok. BC F |  |
| LBC14 | Úšovice | most v Hamrníkách | 3-4 | VO,LO,MT | 4B4, 4BC3 | neudržovaná niva, jen zčásti kosená, okraje ruderál, výskyt bolševníku | nutno likvidovat bolševník, při případných úpravách mostu radikálně zvětšit světlost (překážka nadreg. BK), nivu kosit, na okrajích ponechat nálet. | Lok. BC ČF |  |
| LBC15 | Úšovice | Pod viaduktem v Parku u Rud. pramene | 2 | VO, MT | 4B4, 5B3 | loučka s výskytem chráněných druhů, možno kosit v červnu až červenci, omezovat šíření ruderálů | bez výrazných parkových zásahů, extenzivní údržba | Lok. BC ČF |  |
| LBC16 | Úšovice | Nad Prelátovým pramenem | 2-3 | VO, LO | 4AB4 | zmokřelé plochy s náletovými dřevinami | bez nutnosti zásahů. omezovat ruderály | Lok. BC ČF |  |
| LBC17 | Úšovice | S od Stavebního mlýna | 5 | VO, LO, MT | 4AB-B4 | plochy dřívější nivy Kosového potoka, dnes pod elektrovodem (údržba ČEZ) | omezit ruderál, kosit, ponechat ználetované okraje a podél toku. likvidovat bolševník | Lok. BC F |  |
| LBC18 | Úšovice | Pod bažantnicí | 2-3 | LO, VO | 4B4-5 | dřívější niva potoka se starými vrbami, dnes odvodněná, přesto s vyšší stabilitou | běžné hospodaření bez ničení břehových porostů, údržba po konzultaci s SOP možná | Lok. BC ČF |  |
| LBC19 | Úšovice | Nad Stanovištěm | 1-2 | nevýrazný | 5AB3 | pouze vložené biocentrum, místy bolševník | běžné hospodaření, ponechat listnatý nálet, likvidovat ruderál | lok. BC ČF |  |
| LBC20 | Stanoviště | Malé Lido | 1,5 | VO,LO | 4AB4 | výrazné vodní biocentrum s výskytem chráněných druhů, nutno zachovat, omezit rybářské hospodaření (nikoliv chytání ryb, ale hnojení a přikrmování) | ponechat sukcesi, kultivace břehových porostů po konzultaci s SOP možná | lok. BC F |  |
| LBC21 | Stanoviště | křížení Kos. potoka a žel. trati | 8 | VO, LO, MT | 4B3-4 5AB3 | výrazné biocentrum s výskytem chráněných druhů | Při výstavbě silniční propojky pod tratí bude nutné zvětšit světlost propustku a ponechat dostatečné místo po okrajích potoka, potok nelze zatrubnit, kosení biocentra by bylo vítáno | lok. BC F |  |

| Název prvku | Katastr | Bližší vymezení | Plocha, délka (min.) | Fyziotyp | STG (hlavní) | Aktuální stav | Navržená opatření | Typ prvku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC22 | Stanoviště | U rybníčku v oboře | 2 ha | VO, LO | 4AB3-4 | Poblíž rybníčku v oboře, včetně vodní plochy, relativně stabilní nutno ošetři nádrže toku, stabilizovat břehy | běžné hospodaření, slouží jako vložené biocentrum, není nutno omezovat aktivity oborníků | Lok. BC ČF |  |
| LBC23 | Stanoviště Chotěnov | V nivě Kosového p. | 5 ha | VO, LO, MT | 4B4-5 | V souč. době nevýrazné a zčásti ruderalizované biocentrum u silnice, která představuje výraznou antropogenní bariéru | při případném řešení silnice zvětšit světlost propustku, ponechat na okraji potoka i místo pro přechod obojživelníků, kosení, likvidace ruderálu | Lok. BC omezeně funkční |  |
| LBC24 | Chotěnov | litorál rybníku u čističky | 5 ha | VO, LO | 4B4-5 4BC4 | litorál s dobrou perspektivou vývoje, v souč. době pozorovány volavky, výskyt chráněných druhů | ponechat sukcesi, omezit vznik a vývoj ruderálních společenstev | Lok BC ČF |  |
| LBC25 | Chotěnov | ločka pod Koňským pramenem | 2-3 ha | LO, MT | 5AB4 | v souč. době relativní zdroj druhové diverzity s vyvinutými břehovými porosty | nutné kosení, kosmetické úpravy břehových porostů možné, omezit ruderály, vyloučit skládkování a vyčistit nivu | Lok. BC ČF |  |
| LBC26 | Holubín | u rybníčku | 2-3 ha | LO, VO | 4AB4 | mimo řešené území - zárodek biocentra | postupně rozšířit na požadovanou plochu | Lok. BC omezeně funkční |  |
| LBC27 | Chotěnov | v Mnišském lese | 2-3 ha | SM...DH | 5AB3 | zárodek biocentra | postupně v LHP rozšířit na požadovanou plochu, dovymezit, dovybavit, preference buku a dubu | Lok. BC omezeně funkční |  |
| V | na trase RK1 |  | 10 ha | SM...BU | 4A-B3 5A-B3 | vložená biocentra, TAto biocentra nemají jasné vymezení, jsou doplňková, jejich poloha se může měnit v LHP řádově o desítky metrů | Nutná a postačující podmínka je zachování minimální rozlohy na kú Mariánské Lázně 10 ha, na ostatních alespoň 6 ha |  |  |

| Název prvku | Katastr | Bližší vymezení | Plocha, délka (min.) | Fyziotyp | STG (hlavní) | Aktuální stav | Navržená opatření | Typ prvku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RK1 | všechny | Od svahů naproti Ml. letiště po NPR Holina | 12 km složený | SM...BU | 4-5AB3 4-5B3 | Od NPR Holina v klimaxu s bučinami přes uměle vysazené smrčiny, končí na hranici okresu na stráních pod Pístovem, kdy by se měl stáčet po svazích CHKO | Nenásilné a dlouhodobé nahrazování smrku bukem, místy zčásti klenem a jedlí, v jižních částech složeného biokoridoru postupně doplňovat dub, zamokřené plochy s sedlech a stržích ponechat sukcesi | Reg. BK ČF |  |
| RK2 | M. Lázně | Od Lunaparku směrem přes úd. nádrž k PR Smraďoch | 3 km | BU, SM | 5B4-5 6AB4-5 | Na počátku zčásti buk, dále smrčina až podmáčená smrčina, podél potoka s olšinou, relativně stabilní společenstva kontrastně modální biokoridor | Na sušších místech doplňovat buk, olše ponechat, zmokřelé plochy se smrkovým zmlazením ponechat vývoji | Reg. BK ČF |  |
| RK3 | M.Lázně | z PR Smraďoch k NPR Tajga | 2 km | SM, LO, PR | 6AB4-5 | Podmáčené polohy se smrkovým a zč. javorovým zmlazením, ojedinělý buk Nekontrastní | dtto, není nutné podporovat olši | Reg. BK F |  |
| RK4 | M. Lázně | Od Kladských rašelin do systému Mnichovského potoka | 3 km | SM, PR, LO | 6A-AB4 | Podmáčené polohy s nevýrazným kontrastem uprostřed trasy, vede do výrazného systému Mnichovského potoka, nutno zachovat regionální úroveň i parametry | pouze omezená těžba zdravotně poškozených stromů, zamokřené plochy ponechat bez zásahu, revitalizovat poškozené a napřímené části Mnichovského potoka | Reg. BK F |  |
| RK5 | V. Hleďsebe Úšovice | Podél potůčku od Hleďsebských rybníků ke Kosovému potoku | 1 km | LO, MT | 4B4-5 4BC4-5 | Nevýrazný napřímený tok s ruderalizovanou nivou, část kulturní louky, dříve i orná | omezit tok živin, intenzivně kosit ruderální a nitrofilní společenstva a odvážet hmotu, na okraji ponechat ználetovat | Reg. BK ČF |  |
| URBC1 | M. Lázně | Hadcový hřbet u PR Vlček | -- |  |  | v návrhu ÚSES Sítiny Rájov |  | Reg. BC ČF |  |
| URBC2 | M. Lázně | Nad Ml. vodárnou | 70 ha | SM..BO | směs až k BD | kontrastní biocentrum ovlivněné hadcovým chemismem, kumulace některých prvků vede až k habituálním změnám u rostlin (př. Callamagrostis) | Na sušších skeletovitých místech podpořit borovici, ve smrčině postupně preferovat buk, pomalé změny cca 100-150 let jsou předností. Při obnově snižovat množství smrku. Na AB3 až AB4 vnášet klen. | Reg. BC ČF |  |
| TC-RBK | okr. Tachov | schváleno OÚ Tachov |  |  |  | ÚSES Tachov |  | Reg. BC ČF |  |
| TC-LBK | okr. Tachov | dtto |  |  |  | dtto |  |  |  |