Mariánské Lázně

územní plán města

změna č. 1  __________________________________________________________

NÁVRH

textová část

Zpracoval: ing.arch.Ivan Štros                                                              únor 2004

pořizovatel: Město Mariánské Lázně

Zpracovatelé:

------------------

zodpovědný projektant

architektonicko-urbanistická část                                         ing.arch.Ivan Štros

SEZNAM  PŘÍLOH :

GRAFICKÁ ČÁST

1) Hlavní výkres							1 : 5 000

2) Návrh dopravního řešení					1 : 5 000

3) Vyhodnocení důsledků návrhu na ZPF a LPF		1 : 5 000

4) Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úravy	1 : 5 000

5) Záplavové území a CO					I : 5 000

OBSAH:

A ) Základní údaje

A.1 ) Hlavní cíle řešení

A.2 ) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace  a návrhu změny č.1 územního plánu města

A.3 ) Vyhodnocení splnění zadání změny č.1 územního plánu města

A.4)  Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

B ) Řešení územního plánu obce

B.1 ) Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce

B.2 ) Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území

B.3 ) Návrh urbanistické koncepce

B.4 ) Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich využití

B.5 ) Limity využítí území včetně stanovených záplavových území

B.6 ) Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území

B.7 ) Návrh koncepce dopravy,občanského a technického vybavení a nakládání s dpady

7.1. Návrh koncepce dopravy

7.2. Návrh koncepce občanského a technického vybavení

7.3. Návrh koncepce nakládání s odpady

B.8 ) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho  technické zajištění

B.9 ) Návrh místního územního systému ekologické stability

B.10 ) Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

10.1.Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb

10.2.Vymezení asanací a asanačních úprav

B.11 ) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

B.12 ) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí,  na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů

12.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

12.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na

zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů

B.13 ) Návrh lhůt aktualizace

C) Číselné údaje

D) Závazná část ve formě regulativů

A ) Základní údaje

A.1 ) Hlavní cíle řešení

- při určování regulativů a limitů území vycházet z koncepce zakotvené ve schváleném územním plánu města

- urbanisticky a funkčně začlenit prvky obchodního centra s rozsahem zastavěné plochy cca 5 200m2 a parkovištěm pro cca 370 aut do stávající  městské struktury

- v souladu se zónováním, zakotveným v územním plánu , navrhnout úpravu regulativů tak, aby byla umožněna realizace obchodního centra s potřebným zázemím

- výškovou hladinu objektů formovat ve vztahu k výškovým hladinám stávající zástavby

- optimálně řešit hlavní dopravní vstup do řešeného území, celkově dopravní obsluhu a dopravní napojení lokality také v širších vztazích, včetně případné úpravy křižovatky ulic Husova – Chebská, případně dalších úprav souvisejících s dopravním řešením.

- respektovat stanovený počet veřejných parkovacích míst v řešeném území (tj.150 míst pro záchyt nad kapacitu potřebnou pro obchodní centrum).

- pro pěší řešit propojení do Tyršovy ulice a nástup do území sportovišť a

rekreačních aktivit, z nově vybudovaných parkovacích ploch (v řešeném území).

- Prověřit možnost zachování komunikačního koridoru začínajícího v Luční ulici a procházejícího přes areál nákupního cnetra až k prodejně PLUS-Diskont.

A.2,) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace  a návrhu změny č. 1 územního plánu města

- V územním plánu Mariánských Lázní převážnou část řešeného území tvoří funkce Sm1 a Sm2, smíšené městské území. Dále je zde zastoupena funkce R rekreace, kde se jedná o celoměstská zařízení a stavby rozšiřující služby pro sport a kulturu a plochy pro odstavná stání jednak pro zařízení v rámci řešeného území a dále pak i pro navazující sportovní zařízení kolem Tyršovy ul.

- Základní regulativy dle platného územního plánu jsou:

- Smíšené městské území Sm -

je určeno pro maloobchod, služby, veřejné stravování a veřejné ubytování, kulturu a bydlení.

Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální péči, a stavby pro sport, zařízení drobné výroby a služeb, které nenarušují požadavky na bydlení nad přípustnou míru.

Nepřípustné zde jsou stavby pro lázeňství a stavby pro průmyslovou výrobu.

Podle charakteru zástavby je smíšené městské území  děleno na Sm1 (volná zástavba) a Sm2 (volná a bloková zástavba).

Návrh změny č.1 řeší jednak plošnou změnu lokalizace jednotlivých funkčních ploch v území, dále pak řeší změnu charakteristiky indexace funkční plochy Sm2 ve smyslu umožnění výstavby nákupního centra s parametry cca 5200 m2 zastavěné plochy a cca 370 odstavných stání.

A.3 ) Vyhodnocení splnění zadání změny č. 1 územního plánu města

Zadání změny č.1  územního plánu  bylo splněno ve všech oblastech, pouze podélný komunikační koridor z Luční ulice přes nákupní centrum bude částečně veden přes parkoviště tohoto centra.

A.4)  Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Návrh změny č.1 vychází ze základní urbanistické koncepce jak města Mariánské Lázně, tak koncepce předmětné lokality, řeší plošné a funkční vazby jednotlivých složek v území a je v souladu s cíli územního plánování.

B ) Řešení územního plánu

B.1) Vymezení řešeného území podle katastrálních území obce

Celé řešené území se nachází v katastrálním území Mariánské Lázně.

Řešené území je vymezeno na jihu Chebskou třídou, na severu zimním stadionem, na východě Luční ul. a na západě tvoří hranici přístupová komunikace k čerpací stanici pohonných hmot a dále k Agricole. V územním plánu je řešené území označeno jako rozvojové území č. IV.

B.2 ) Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území

Návrh změny č.1 územního plánu reaguje na konkrétní požadavky rozvoje řešeného území v souladu se základní koncepcí řešenou v územním plánu. Urbanizací dnes zanedbaných ploch dojde ke zvýšení atraktivity území, řešení dopravních vazeb a nových kapacit odstavných stání zlepší přístupnost a využitelnost kromě jiného i sportovního areálu v Tyršově ulici.

Z hlediska přírodních hodnot v řešeném území dojde k výsadbě vysoké, především alejové a doprovodné zeleně, okolní přírodní prostředí nebude návrhem dotčeno.

Z hlediska civilizačních hodnot dojde ke zhodnocení pozemků ve smyslu přiblížení jejich využití společenským požadavkům.

Z hlediska kulturních hodnot nebude území dotčeno, hranice městské památkové zóny prochází mimo řešené území, průhledová osa na objekt Monty nebude zástavbou rušena.

B.3) Návrh urbanistické koncepce

Návrh urbanistické koncepce vychází jednak z potřeb a možností realizace nákupního centra a dále z možností řešeného území. Objekt nákupního centra by měl být částečně zapuštěn do stávajícího terénu, aby působil násilným dojmem, v rámci celé lokality by měl  tvořit prostorový protipól stávajících objektů v západní části řešeného území.

Uliční prostor Chebské třídy by měly formovat především soliterní objekty s vazbou na historické stávající budovy a hmotově budou celé území ohraničovat a vymezovat od jihu.

Plochy parkovišť by měly být ozeleněny a jsou koncipovány zároveň pro nástup do sportovního areálu kolem Tyršovy ulice a k nově navrhovaná víceúčelové hale.

Z hlediska koncepce pěšího provozu je hlavním směrem pěší tah vedený od Chebské třídy ke sportovištím v Tyršově ulici, podélný pěší tah od Luční ul. k prodjeně Plus je podružnější.

B.4 ) Návrh členění území obce na funkční plochy a podmínky jejich  využití

Návrh změny č. 1 územního plánu vymezuje v řešeném území nově funkční plochy k zástavbě, to je Sm2 108, Sm2 126, Sm1 127 a Sm1 107 a nově vymezuje plochy pro odstavování vozidel.

Z hlediska charakteristiky indexovaných ploch je změněna charakteristika pouze funkční plochy Sm2 108, kde bude možné umístění i nákupního centra se zastavěnou plochou cca 5200 m2. Charakteristiky ostatních funkčních ploch zůstávají stejné, jak je vymezuje územní plán.

Dále jsou nově vymezeny plochy pro odstavování vozidel včetně zvýšení jejich kapacity na cca 370 stání.

Podmínkou využití těchto ploch je realizace nového systému dopravního napojení území, především pak výstavba okružní křižovatky s vjezdem na parkoviště u obchodního centra.

B.5 ) Limity využití území včetně stanovených zátopových území

Řešené území vymezené hranicí rozvojové plochy IV. se nachází v ochranném pásmu II.stupně II.B  přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně, ve vnějším území  lázeňského místa a v CHKO Slavkovský les., dále jím vedou ochranná pásma vedení technické infrastruktury nižšího řádu ( uliční vedení a přípojky)

B.6 ) Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území

Smíšená městská zóna Sm1 107 - volná zástavba

- je určeno pro maloobchod, služby, veřejné stravování a veřejné ubytování, kulturu a bydlení.

Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální péči, a stavby pro sport, zařízení drobné výroby a služeb, které nenarušují požadavky na bydlení nad přípustnou míru.

Nepřípustné jsou zde stavby lázeňských objektů a stavby pro průmyslovou výrobu a sklady.

Jedná se o území kolem prodejny Plus - Discont.

Smíšená městská zóna Sm1 127 - volná zástavba

- je určeno pro maloobchod, služby, veřejné stravování a veřejné ubytování, kulturu a bydlení.

Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální péči, a stavby pro sport, zařízení drobné výroby a služeb, které nenarušují požadavky na bydlení nad přípustnou míru.

Nepřípustné jsou zde stavby lázeňských objektů a stavby pro průmyslovou výrobu a sklady.

Jedná se o území kolem prodejny Renault, důraz je kladen na parter tvořící uliční prostor Chebské tř.

Smíšená městská zóna Sm2 126 - volná  a bloková zástavba

- je určeno pro maloobchod, služby, veřejné stravování a veřejné ubytování, kulturu a bydlení.

Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální péči, a stavby pro sport, zařízení drobné výroby a služeb, které nenarušují požadavky na bydlení nad přípustnou míru.

Nepřípustné jsou zde stavby lázeňských objektů a stavby pro průmyslovou výrobu a sklady.

Jedná se o území od příčné pěší propojky podél Chebské tř. až po areál Bytov, žádoucí je doplnění prostoru soliterními objekty vilového typu, které mají dotvářet a podporovat uliční charakter Chebské tř.

Smíšená městská zóna Sm2 108 - volná  a bloková zástavba

- je určeno pro maloobchod, služby, veřejné stravování a veřejné ubytování, kulturu a bydlení a nákupní centrum.

Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální péči, a stavby pro sport, zařízení drobné výroby a služeb , které nenarušují požadavky na bydlení nad přípustnou míru.

Nepřípustné jsou zde stavby lázeňských objektů a stavby pro průmyslovou výrobu a sklady.

Jedná se o území od příčné pěší propojky mezi sportovní zónou Tyršova ul. a podélnou pěší propojkou Luční ul. -  prodejna Plus   nad areálem Bytova. Prostor může být využit pro výstavbu nákupního centra.

Jednotlivé smíšené městské zóny jsou mezi sebou vymezeny komunikacemi a parkovišti.

Území rekreace a sportu R 105

- je určeno pro sport a rekreaci.

Přípustné je zde umisťovat stavby pro sport a služby, sloužící pro vymezenou lokalitu.

Nepřípustné jsou zde stavby lázeňských objektů a stavby pro průmyslovou výrobu a sklady.

Jedná se o území mezi smíšenými zónami Sm1 107, Sm2 108 a sportovním areálem Tyršova ul.

Plochy parkovišť P

- jedná se o plochy stávajících odstavných stání u prodejen Plus a Renault a o plochu navržených odstavných stání pro nákupní centrum včetně plochy záchytného parkoviště a odstavných ploch pro sportovní areál kolem Tyršovy ul.

Plochy stávajících parkovišť mají kapacitu cca 100 stání , plochy navržených parkovišť mají kapacitu cca 370 stání.

B.7 ) Návrh koncepce dopravy,občanského a technického vybavení a nakládání s odpady

7.1. Návrh koncepce dopravy

Návrh koncepce dopravy vychází z úpravy širších dopravních vztahů vybudováním komunikační propojky Chebská ul - Husova ul. - Palackého ul., která přenese část dopravní zátěže mimo křižovatku ulic Chebské a Hlavní a bude mít charakter tř.B2.

V rámci této komunikace se počítá s realizací třech okružních křižovatek, řešeného území se bude dotýkat okružní křižovatka na odbočení propojky z Chebské tř., ta pak v dalším průběhu bude mít charakter tř.C2.

Dopravní napojení nákupního centra s kapacitním parkovištěm je řešeno pomocí další okružní křižovatky, pomocí které bude možno z Chebské tř. dopravně obsloužit i nově

koncipovanou zónu zástavby jižně pod Chebskou tř.

V souladu s koncepcí územního plánu se počítá s realizací dvou propojovacích komunikací z Chebské tř. do Tyršovy ul., jednak Luční ul. a dále pak novou komunikací od čerpací stanice pohonných hmot za objektem Agricoly, obě komunikace budou mít charakter tř.C3.

Plochy dopravy v klidu v řešeném území jsou jednak plochy stávajících parkovišť u prodejen Plus  a Renault, s  celkovou kapacitou cca 100 stání. Dále pak jsou navrženy tři odstavné plochy  s celkovou kapacitou cca 370 stání, které pokrývají nároky nákupního centra, sportovního areálu Tyršova ul. a nároky na požadované záchytné parkoviště.

Pěší doprava je orientována ve dvou hlavních tazích, hlavním tahem je pěší propojení Chebské ul. na sportoviště kolem Tyršovy ul., které zároveň odděluje plochy parkovišť a smíšené městské zóny, počítá se s výsadbou doprovodné alejové zeleně, která vytvoří z této komunikace lokální dopravně prostorovou osu. Dále je v řešeném území navrženo podélné pěší propojení mezi ul.Luční a prostorem prodejen Plus a Renault, které bude především v západní části také doplněno alejovou výsadbou.

7.2. Návrh koncepce občanského a technického vybavení

V rámci občanského vybavení je umožněna  výstavba  nákupního centra s kapacitou cca 5200 m2 zastavěné plochy, další možnosti doplnění občanského vybavení skýtá prostor kolem Chebské tř., kde se počítá s dostavbou soliterních objektů vilového typu doplňujících její uliční charakter.

V rámci technického vybavení se počítá s výstavbou vedení technické infrastruktury nižšího řádu (přípojky).

7.3. Návrh koncepce nakládání s odpady

Nakládání s odpady zůstává dle platného úzeního plánu, změnou č.1 se nemění.

B.8) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

V řešeném území není evidován žádný stanovený dobývací prostor, stanovené chráněné ložiskové území, výhradní ložisko nerostných surovin, či jeho prognózní zdroj, sesuvy, či jiné nebezpečné svahové deformace. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa M.Lázně II.B st.

V řešeném území  změny č. 1 územního plánu nejsou vymezeny plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.

B.9 ) Návrh místního územního systému ekologické stability

Řešené území nezasahuje do prvků místního územního systému ekologické stability ani  jej neovlivňuje.

B.10 ) Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací  a asanačních úprav

10.1. Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb

Plochy  veřejně prospěšných staveb jsou plochy pro tyto stavby :

DO - 44) okružní křižovatka Chebská tř. - odbočení k funkční ploše Sm 108

DO - 45) úprava křižovatky Husova ul. - Chebská tř.

DO - 46) okružní křižovatka Chebská tř. - propojka Chebská - Husova

DO - 22) odstavné plochy pro sportovní areál Tyršova ulice

10.2. Vymezení asanací a asanačních úprav

V rámci řešení nového uspořádání území je navržena asanace ocelové haly v severní části areálu Bytov a asanace skladového objektu st.p.č.543 a objektu st.p.č.723 .

B.11) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

Vzhledem k možné vyšší koncentraci obyvatel v území, optori původnímu záměru je nutno brát zřetel na vyhodnocení aktuálního území z hlediska havarijního plánování.

V sousedství řešeného území se nacházejí dva objekty havarijního plánování, které ovlivňují řešené území.

Jsou to :

- objekt zimního stadionu ICE  SPORTS s.r.o. Obyvatelstvo je zde ohroženo v případě provozní havárie, případně teroristickém útoku únikem čpavku. Zóna ohrožení obyvatel je orientačně vymezena v okruhu do 100 m od středu stadionu.

- objekt čerpací stanice pohonných hmot AGIP M.Lázně ohrožuje obyvatelstvo řešeného území případným výbuchem plynu Propan - Butan a následnou destrukcí budov. Orientačně vymezená zóna ohrožující zdraví je v okruhu do 225 m od objektu.

Max.počet ohrožených osob v širším území je cca 2000.

Z hlediska změny č. 1 územního plánu zasahuje zóna ohrožující zdraví od zimního stadionu zanedbatelnou část plochy Sm 108, únikové cesty leží mimo tuto hranici. Zóna ohrožující zdraví od objektu čerpací stanice plochu Sm 108 nezasahuje.

Z celkového počtu max. ohrožených obyvatel činí nárůst obyvatel v území řešených v rámci změny č.1 územního plánu cca 10%.

Z těchto důvodů v rámci změny č.1 územního plánu, na základě předaných podkladů, navrhujeme plochu pro shromažďování osob pro zabezpečení evakuace při vzniku mimořádné události. Jedná se o plochu parku před městskou nemocnicí.

Tato plocha může být využita pro shromáždění evakuovaných osob, poskytnutí první pomoci a nezbytného lékařského ošetření ( v těsném sousedství se nachází městská nemocnice), případně pro provizorní nouzové ubytování.

B.12 ) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí a na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů

12.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

V rámci zástavby parkovišť a komunikací se počítá s výsadbou alejové a doprovodné vysoké zeleně. Urbanizací ploch dojde ke kultivaci dnes částečně devastovaného městského prostoru.

Zvýšením četnosti pohybu motorových vozidel dojde ke zvýšení hladiny hluku a

11

znečištění ovzduší exhalacemi. Vzhledem k tomu, že je v území minimálně zastoupena funkce bydlení,  ani se zde nepočítá s jejím výraznějším rozvojem, nebudou negativní vlivy z dopravy výrazněji ovlivňovat základní poslání lokality.

12. 2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení

Z celkového záboru ploch v řešené lokalitě, který činí 3,19 ha, je 2,82 ha zahrad a 0,37 ha ostatních ploch, zábor zemědělské půdy oproti původnímu záboru je větší o 2,28 ha zahrad. Veškeré zabíraná zemědělaká půda je v BPEJ 72901 ve tř.ochrany I a leží v současně zastavěném území obce.

Z hlediska vlastnických vztahů se jedná převážně o pozemky ve vlastnictví Města M.Lázní, Dopravního podniku M.Lázní, dále pak HOPI s.r.o. a DIAMO, státní podnik.

Zábor se nedotýká meliorovaných ploch.

Funkční využití záborových ploch

Zábor půdy pro funkční využití smíšené městské území - Sm je 0,86 ha, z toho je 0,83 ha ZPF, pro funkční využití doprava - D je 1,24 ha, z toho 1,01 ha ZPF, a pro rekreaci - R  je 1,08 ha , z toho 0,97 ha ZPF.

Lesní pozemky nejsou řešením změny č.1 územního plánu dotčeny.

Důsledky navrhovaného řešení

Vzhledem k tomu, že se jedná v plné míře o pozemky ležící uvnitř současně zastavěného území obce a pozemky zemědělsky nevyužívané a těžko využívatelné, je rozsah záboru agroenvironmentálně přijatelný a je racionálním podkladem pro nakládání s pozemky.

12

Sm - smíšená městská zóna                     M.L.- Město Mariánské Lázně

D - doprava                                            D.P.ML - Dopravní podnik  M.Lázní

R - rekreace, sport                                  DIAMO - DIAMO, stát.pod.,

č - zábor části pozemku                          HOPI - HOPI s.r.o.

SZÚO - současně zastavěné území obce

B.13 ) Návrh lhůt aktualizace

Změna č.1 územního plánu nemá vliv na lhůty aktualizace platného územního plánu.

C) Číselné údaje

Číselné údaje jsou uvedeny přímo u jednotlivých kapitol.

14

D.) Závazná část ve formě regulativů

Funkční a urbanistické uspořádání řešeného území je dáno návrhem uspořádání jednotlivých funkčních ploch s jejich charakteristikami , kde je vymezena funkce jednotlivých staveb ve funkčních zónách umist'ovaných. Tyto charakteristiky a vymezené plochy jsou spolu s komunikační kostrou ( to zn. Chebskou tř., Luční ul. a navrhovanou propojkou Tyršova - Chebská ul.) závaznou částí  změny č.1 územního plánu města Mariánské Lázně a jsou znázorněny v grafické příloze č. 1 Hlavní výkres.

V rámci změny č.1 územního plánu města Mariánské Lázně se mění pouze funkční charakteristika pro smíšené městské území Sm a to takto:

Smíšené městské území Sm

| lokalita | charakteristika | poznámka |
| --- | --- | --- |
| všechny lokality | je určeno pro maloobchod,služby, veřejné stravování a veřejné ubytování, kulturu a bydlení Přípustné jsou zde stavby bytových domů, stavby pro administrativu, zdravotnictví a sociální péči, a stavby pro sport, zařízení drobné výroby a služeb, které nenarušují požadavky na bydlení nad přípustnou míru. Nepřípustné jsou stavby lázeňských objektů a stavby pro průmyslovou výrobu a sklady. Podle charakteru zástavby je smíšené městské území děleno na Sm1(volná zástavba) a Sm2 (volná a bloková zástavba). | Viz čl 33 Limity prostorového využití |
| 108 | a dále jsou vymezené lokality určeny pro: + nákupní centra |  |

Regulativ minimální až maximální podlažnosti  - pro plochu Sm2 s indexem 108 se upravuje takto:

V případě , že plocha bude zastavěna halovým objektem, nahrazuje se původní  podlažnost 3-6 pouze výškovým parametrem, který určuje minimální až maximální výšku objektu v rozpětí 6 - 18 m.

Ostatní charakteristiky a  regulativy indexovaných ploch  Sm zůstávají nezměněny.

Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb

Plochy pro VPS jsou vymezeny v grafické příloze na výkrese  č.4 – veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy.

Plochy veřejně prospěšných staveb jsou plochy pro tyto stavby :

DO - 44) okružní křižovatka Chebská tř. - odbočení k funkční ploše Sm 108

DO - 45) úprava křižovatky Husova ul. - Chebská tř.

DO - 46) okružní křižovatka Chebská tř. - propojka Chebská - Husova

DO - 22) odstavné plochy pro sportovní areál Tyršova ulice

15

Vymezení asanací a asanačních úprav

Plochy asanací a asanačních úprav jsou vymezeny v grafické příloze na výkrese č.4 – veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy.

V rámci řešení nového uspořádání území je navržena asanace ocelové haly v severní části areálu Bytov a asanace skladového objektu st.p.č.543 a objektu st.p.č.723 .